## Slide 1: FI-2004 Termodinámica
Estudiaremos los potenciales Termodinámicos.
Se propone obtener distintas funciones a partir de una transformación Matemática denominada Transfor-mación de Legendre.
Estas funciones son variaciones de la conservación de la energía y se adaptan en forma particular a cierto tipo de problemas, que se indicarán en el momento.
A partir de la primera ley de la TD y utilizando esta
transformación, introduciremos una nueva función (potencial TD) que eliminó la dependencia de una de las variables primitivas e introdujo una nueva.
Este nuevo Potencial TD se adapta a un tipo de problemas específico.
Notes: <number>

## Slide 2: FI-2004 Termodinámica
Notes: <number>

## Slide 3: FI-2004 Termodinámica
Notes: <number>

## Slide 4: FI-2004 Termodinámica
¿Cuáles son los Potenciales?
U = Q – W Primera Ley
F = U –TS Energía Libre
H = U + PV Entalpía
G = U + PV – TS Energía Libre
De Gibbs
Forma diferencial de los
Potenciales TD:
dF = - pdV- SdT
dG = Vdp - SdT
dU = TdS – pdV
dH = T dS + Vdp
Nota:
-- No son indepepndientes el uno
del otro,
-- Por ejplo., si p y T permanecen
ctes, conviene recurrir al potencial
G.
Notes: <number>

## Slide 5: FI-2004 Termodinámica
Ejemplo del uso de la segunda ley
de la TD: La expansión de Joule
Inicialmente al gas ideal se encuentra en
el compartimiento de la izq. Repentinamen-
te se abre la válvula que conecta ambos
compartimientos. El gas se reparte en am-
bos compartimientos.
El sistema está totalmente aislado del
exterior, no puede entrar no salir calor.
Definimos el sistema como los contenedo-
res con gas, el entorno como el aislador
amarillo y el universo es la suma de ambos.
Inicial: Vo , pi
Final: 2 Vo , p
Consideremos un mol de gas.
Notes: <number>

## Slide 6: FI-2004 Termodinámica
Durante este proceso no hay intercambio de energía ni de calor con otro medio, de modo que la primera ley de la TD nos dice:
∆E = ∆Q + ∆W = 0, idénticamente,
puesto que ∆E = ∆Q = ∆W = 0.
La otra ley disponible, la de los gases ideales, nos informa que:
pinicial Vo = RTinicial y pfinal 2Vo = RTinicial después que el sistema alcanza el equilibrio TD.
Antes de alcanzar el eq. TD no se puede calcular el cambio de entropía en este proceso con lo que conocemos.
Sabemos tb. que ∆S ≥ ∆Q/Tinicial = 0.
A pesar que no hubo intercambio de calor la entropía aumentó! ∆S ≥ 0 .
Su origen es el aumento de volumen del contenedor, con esto aumenta el desorden del sistema (hay más lugares donde distribuir las partículas).
Al llegar al equilibrio, entonces podemos calcular el cambio de entropía ∆S .
Cuando el sistema se estabiliza en el punto de
mayor volumen, podemos utilizar el hecho que
la entropía es una función de estado y sólo de-
pende del punto inicial y final y NO de la tra-
yectoria intermedia, para calcular ∆S .
Utilizamos una trayectoria isotérmica
Entre los dos puntos y eva-luamos el cam-bio de entropía con esta tra-yectoria:
∆S = R Ln2.
Notes: <number>

## Slide 7: FI-2004 Termodinámica
Es conveniente evaluar los cambios de
entropía en los distintos medios para
clarificar cómo cambia la entropía.
Veamos primero la expansión de Joule
∆Suniverso = ∆Sentorno + ∆Ssistema
∆Sentorno = 0, no hubo cambios,
∆Ssistema = R Ln2,
∆Suniverso = R Ln2.
Contrastamos aquí con lo que sucede en el
gas ideal que se llevó de un punto a otro en
forma cuasi-estática, por tanto reversible.
Con este procedimiento , repetimos el cua-
dro de la izquierda para comparar:
∆Suniverso = ∆Sentorno + ∆Ssistema
∆Sentorno = -RLn2, ingresa calor,
∆Ssistema = R Ln2,
∆Suniverso = -R Ln2 + RLn2 = 0.
Este proceso es reversible, por tanto, la
entropía del universo NO cambió. Con res-
pecto al entorno, sabemos que ingresa ca-
lor, para mantener la temperatura cons-
tante.
Si volvemos al punto inicial, por la misma
trayectoria, reversible, todo permanece
Inalterado, como al comienzo.
Ojo, que si volvemos al punto de
Partida por un camino reversible, la
entropía del universo NO cambia,
pero mantiene su aumento inicial de
RLn2. No se puede volver atrás.
Notes: <number>

## Slide 8: FI-2004 Termodinámica
Energía Libre de Helmholtz: F = E – T S
Esta es una expresión de la segunda ley que
es muy útil cuando consideramos un sistema pequeño, que llamamos a, en contacto térmico con otro, de dimensiones mucho mayores, que designamos como B.
Definimos el sistema a como abierto
d F = dU – d(TS)=TdS – pdV – (dT)S – T(dS)
dF = - pdV - SdT
Ilustraremos este principio con un
Ejemplo. (Ref. P Nelson, Biological Physics,
pág. 208-211, second printing).
Consideremos un compartimiento con un gas ideal, una de cuyas paredes es móvil e inicialmente permanece fija en una posición que no es la de equili-brio. Esta pared móvil está unida mediante un resorte ( de caracterís-ticas conocidas a la otra pared del compartimiento.
Notes: <number>

## Slide 9: FI-2004 Termodinámica
Al poner en contacto térmico un sistema pequeño
a, (gas ideal, resorte, pared móvil…) con otro de mucha más capacidad B, que permanece en equili-brio a una temperatura dada T, B permanecerá
inalterado en equilibrio, sin cambiar su Tempera-tura (a es demasiado pequeño para afectarlo), pero evolucionará a un nuevo Equilibrio, tal que, como mostraremos, minimiza la cantidad
Fa = Ua – T Sa (donde a se refiere al sist. pequeño)
L
T B
a
δ
Preguntas:
a.- Si inicialmente sacamos la traba y dejamos que la pared se desplace hasta una distancia (L - δ) y volvemos a poner la traba allí (con δ <<L).
Encuentre la entropía de este nuevo estado y la del primero.
b.- Suponga que ahora se le saca definitivamente la traba y se deja evolucionar el sistema hasta que alcance el equilibrio.
Encuentre esta posición.
Solución:
a.- Debemos calcular la entropía generada
por el aumento de volumen Y el trabajo
realizado por el resorte. El resorte empu-
ja la pared y ésta realiza trabajo sobre el
gas. Éste aumenta su temperatura y al
alcanzar el equilibrio con el reservorio B a
una temperatura T, (por definición, no al-
tera la temp. del reservorio) aumenta la
entropía del reservorio.
Notes: <number>

## Slide 10: FI-2004 Termodinámica
Utilizando la expresión para la entropía de una gas ideal
y diferenciando, tenemos:
∆S/kB = (3 N/2)(∆Ecinética / Ecinética ) + N(∆V/V)
Si consideramos que la variación de energía cinética
proviene del trabajo realizado por el resorte sobre el gas, entonces:
∆Ecinética = fresorte δ, y
Ecinética /N = (3 kB T)/2, con
∆ V = - (δ/L)V.
De esta forma obtenemos que el cambio de entropía es:
∆S= (1/T)[fresorte – (N kB T)/L] δ
b.- El sistema se ubicará en la posición de
Equilibrio, Ésta ocurre cuando la entropía
alcanza un máximo. De manera que
∆S= 0, fresorte = (N kB T)/Lequilibrio .
Se puede mostrar que la fuerza corresponde
con la presión obtenida a través de la
ecuación de estado del gas ideal.
Notes: <number>

## Slide 11: FI-2004 Termodinámica
Para recuperar la energía libre a partir de este ejemplo podemos analizar la segunda ley de la TD:
∆S(a + B) ≥0, ∆S(a + B) =∆SB + ∆Sa
T ∆SB = ∆EB = -∆Ea,
(a +B) es un sist. aislado (es el denominado
universo) y en él debe conservarse la energía.
Por tanto
∆S(a + B) = ∆SB + ∆Sa = [-∆Ea + T∆Sa ]/T,
En el sistema B, solo puede cambiar la entropía
Puesto que es un reservorio con temperatura
inalterada T. Entra o sale calor sin alterar su
Temperatura.
El cambio en la entropía de a es obviamente
∆Sa .
Reuniendo todo esto, tenemos:
> T∆S(a + B) = -∆Ea + T∆Sa
sugiere la relación:
∆Fa = ∆Ea – T ∆Sa
O su equivalente:
F = E – TS.
El sistema alcanza su equilibrio
Cuando T∆S(a + B) =0, que es lo
mismo que ∆Fa =0.
Si el sistema está en el punto
donde ∆F =0, entonces no se
puede extraer trabajo de dicho
Sistema. Es la Energía Libre F.
Notes: <number>

## Slide 12: FI-2004 Termodinámica
Entalpía: H = E + PV
Usando la primera Ley de la TD
tenemos:
En un proceso a presión constante,
Por tanto, en un proceso donde la
presión permanece constante, ocurre
que:
En función de la capacidad calórica
a presión constante:
Notes: <number>

## Slide 13: FI-2004 Termodinámica
En un proceso cuasi-estático o reversible
La entalpía se puede escribir como:
La entalpía H es una función de S y P,
H = H(S, P, N), pero no consideramos
variaciones en el número de partículas,
entonces:
Hay muchos fenómenos que ocurren a
presión constante, por ejemplo, al hervir
Agua en un vaso abierto, la transición de
Líquido a vapor ocurre a presión atmos-
férica constante.
Por tanto podemos definir el calor
latente de vaporización con la
entalpía H.
EJEMPLO
Notes: <number>

## Slide 14: FI-2004 Termodinámica
P1
P2
V1
T1
V2
T2
 W
Proceso de estrangulamiento
También conocido como el proceso de
Joule-Thomson .
El propósito de esta máquina es enfriar
el fluido para, por ejplo. enfriar otro
elemento (refrigerador).
El fluido (en la figura) está dirigido por
Una diferencia de presión constante. La
caja negra es un material poroso, o una
válvula de expansión. El fluido al pasar a
través de la caja negra, se expande en
V2 = Vfinal y así puede absorver calor en
dicho volumen.
Suponemos que las paredes son ais-
lantes perfectos. Entonces no hay
flujo de calor: , así
Este es el trabajo realizado por ambos
pistones
http://www.physics.rutgers.edu/ugrad/351/Lecture12.pdf
Notes: <number>

## Slide 15: FI-2004 Termodinámica
PERO, note que este proceso NO es
reversible. El paso por el material po-
roso absorbe calor del fluido.
La entalpía Inicial y Final son iguales,
pero eso no ocurre así en los pasos
intermedios.
 W
Sitio con Lectures on Thermodynamics from Rutgers University :
http://www.physics.rutgers.edu/ugrad/351/Lecture12.pdf
Ejemplo:
Un Motor de expansión
Un aparato mecánico (una turbina, por
ejemplo), extráe trabajo mecánico
del fluido circulante:  W  0.
Este fenómeno no se observa con gases
ideales. Es preciso que exista interación
entre los átomos para obtener un efecto.
Funciona con el gas de Van der Waals (VdW).
Notes: <number>

## Slide 16: FI-2004 Termodinámica
Si consideramos la interacción entre los átomos, la entalpía se re-escribe como:
expansion
Upot
x
vdW gas
Para el caso de un gas de VdW, la energía interna es
Cuando el gas se expande libremente, tenemos que:  W = 0 y  Q = 0, entonces:
Despejando la diferencia de temperatura desde aquí:
http://www.physics.rutgers.edu/ugrad/351/Lecture12.pdf
Notes: <number>

## Slide 17: FI-2004 Termodinámica
1840
1860
1880
1900
1920
1940
1960
1980
2000
10-4
10-3
10-2
10-1
100
101
102
103
02
N2
H2
4He
3He
Low T
Ultra-low T
10-5
Magnetic refrigeration,
electronic mag. moments
Magnetic refrigeration,
nuclear mag. moments
3He-4He,
Faraday,
chlorine 1823
Kamerlingh-
Onnes
http://www.physics.rutgers.edu/ugrad/351/Lecture12.pdf
Notes: <number>

## Slide 18: FI-2004 Termodinámica
Nobel 1910
The simplest model of a liquid-gas phase transition - the van der Waals model of “real” gases – grasps some essential features of this phase transformation. (Note that there is no such transformation in the ideal gas model). This will be our attempt to take intermolecular interactions into account.
http://www.physics.rutgers.edu/ugrad/351/Lecture12.pdf
Notes: <number>

## Slide 19: FI-2004 Termodinámica
U(r)
short-distance
repulsion
long-distance
attraction
r
r = 
Lennard-Jones
http://www.physics.rutgers.edu/ugrad/351/Lecture12.pdf
Notes: <number>

## Slide 20: Entropía de un gas monoatómico de van der Waals
Multiplicity of ideal gas:
van der Waals gas:
Multiplicity of monatomic van der Waals gas:
Entropy of monatomic van der Waals gas:
Hacerlo!!
http://www.physics.rutgers.edu/ugrad/351/Lecture12.pdf

## Slide 21: Ecuaciones de estado de (vdW)
Ecuaciones de estado:
(Hacerlo!)
FI-2004 Termodinámica
http://www.physics.rutgers.edu/ugrad/351/Lecture12.pdf

## Slide 22: FI-2004 Termodinámica
Energía Libre de Gibbs: G =U + pV – TS
Esta es otra expresión de la segunda ley que es muy útil cuando consideramos un sistema pequeño, que llamamos a, en contacto térmico y mecánico con uno de dimensiones mucho mayores, que designamos como B.
B permanecerá en equilibrio con su temperatura original T y presión p , pero
evolucionará hacia un nuevo equilibrio que
minimiza la función de Gibbs
d G = dU + d(pV) – d(TS) =
TdS – pdV + (dp)V +p(dV) – (dT)S – T(dS)
dG = Vdp - SdT
http://www.physics.rutgers.edu/ugrad/351/Lecture12.pdf
Notes: <number>

## Slide 23: FI-2004 Termodinámica
dF = - pdV- SdT
dG = Vdp - SdT
dU = TdS – pdV
dH = T dS + Vdp
Notes: <number>

## Slide 24: S, F, and G for the monatomic van der Waals gas
G
F
S
- the same “volume” in the momentum space, smaller accessible volume in the coordinate space.
(see Pr. 5.12)
(Tarea: derive estos resultados)
http://www.physics.rutgers.edu/ugrad/351/Lecture12.pdf

## Slide 25: Quasi-static Processes in a vdW Gas (low n, high T)
isochoric ( V = const )
isobaric ( P = const )
V
P
V1,2
T1
T2
1
2
V
P
V1
T1
T2
1
2
V2
same as ideal gas
complicate
http://www.physics.rutgers.edu/ugrad/351/Lecture12.pdf

## Slide 26: Isothermal Process in a vdW Gas (low n, high T)
Wi-f > 0 if Vi >Vf (compression)
Wi-f < 0 if Vi <Vf (expansion)
isothermal ( T = const ) :
V
P
PV= NkBT
V1
V2
W
http://www.physics.rutgers.edu/ugrad/351/Lecture12.pdf

## Slide 27: Adiabatic Process in a vdW Gas
adiabatic (thermally isolated system)
V
P
V1
T1
T2
1
2
V2


recall:
take home exercise: Carnot engine efficiency using vdW gas
http://www.physics.rutgers.edu/ugrad/351/Lecture12.pdf

## Slide 28: Problem (vdW + heat engine)
The working substance in a heat engine is the vdW gas with a known constant b and a temperature-independent heat capacity cV (the same as for an ideal gas). The gas goes through the cycle that consists of two isochors (V1 and V2) and two adiabats. Find the efficiency of the heat engine.
P
C
D
A
B
V
V1
V2
A-D
B-C
adiabatic process for the vdW gas
The relationship between TA, TB, TC, TD – from the adiabatic processes B-C and D-A
http://www.physics.rutgers.edu/ugrad/351/Lecture12.pdf

## Slide 29: The van der Waals Isotherms
0
N·b
unstable
http://www.physics.rutgers.edu/ugrad/351/Lecture12.pdf
Notes: A real isotherm cannot have a negative slope dP/dn (or a positive slope dP/dV), since this corresponds to a negative compressibility. The black isotherm at T=TC(the top panel) corresponds to the critical behavior. Below TC, the system becomes unstable against the phase separation (gas  liquid) within a certain range V(P,T). The horizontal straight lines show the true isotherms in the liquid-gas coexistence region, the filled circles indicating the limits of this region.

## Slide 30: FI-2004 Termodinámica
Notes: <number>

## Slide 31: FI-2004 Termodinámica
Notes: <number>