## Slide 1
Calidad Total & TQM
Notes: <number>

## Slide 2: Definiciones de Calidad
Calidad como “Excelencia”
  Basada en el producto
Calidad como “Conforma a las Especificaciones”
  Basada en la manufactura
Calidad como “Apto para el Uso”
  Basada en el cliente
Calidad como “Valor relativo al Precio”
  Basada en el Mercado
Quee es calidad para: un Restaurante, una Aerolínea?
Notes: <number>

## Slide 3: Eras Históricas de la Calidad
Inspección
Control Estadístico de la Calidad
Aseguramiento de la Calidad
Gestión de la Calidad Total (TQM)
Organización
Clientes
Proveedor
Proveedores
Notes: <number>

## Slide 4: Calidad Total (TQM)
Usar la calidad de productos y servicios como un elemento estratégico para aumentar el valor y la participación de mercado de una organización.
Involucra a toda la organización desde proveedores a clientes
Enfatiza el compromiso desde los niveles más altos de la administración a tener una organización enfocada hacia la excelencia en todos aquellos aspectos de los productos y servicios que son importantes para el cliente.
Notes: <number>

## Slide 5: Midiendo Calidad
Liderazgo 110 puntos
Planificación Estratégica de la Calidad 80 puntos
Clientes y Enfoque de Mercado 80 puntos
Información y Análisis 80 puntos
Desarrollo de RRHH 100 puntos
Gestión de Procesos 100 puntos
Resultados Comerciales 450 puntos
Algunos Ganadores: Motorola, Xerox, AT&T, Ritz-Carlton.
Malcolm Baldrige National Quality Award,
1997 Criteria Point Values (1000 points maximum)
Notes: <number>
The Malcolm Baldridge National Quality Award was created by Public Law 100-107, signed into law on August 20, 1987. The Malcolm Baldridge National Quality Award Program, responsive to the purposes of Public Law 100-107, led to the creation of a new public-private partnership. Principal support for the Malcolm Baldridge National Quality Award comes from the Foundation for the Malcolm Baldridge National Quality Award, established in 1988. The Malcolm Baldridge National Quality Award is named for Malcolm Baldrige, who served as Secretary of Commerce from 1981 until his tragic death in a rodeo accident in 1987. His managerial excellence contributed to long-term improvement in efficiency and effectiveness of government. The Findings and Purposes Section of Public Law 100-107 states that:"
The Baldrige National Quality Program award is for overall organizational excellence, not for specific products or services. Three awards may be given annually to organizations in each of five categories: manufacturing; service; small business; education; and health care. In conjunction with the private sector, NIST developed and manages the award program. Let’s see why apply for this Baldrige National Quality Program award. According to Bob Barnett, Executive Vice President, Motorola, Inc: “We applied for the Award, not with the idea of winning, but with the goal of receiving the evaluation of the Baldrige Examiners. That evaluation was comprehensive, professional, and insightful...making it perhaps the most cost-effective, value-added business consultation available anywhere in the world today”.
Applying for the Malcolm Baldrige National Quality Program award has been an effective way to accomplish these goals since 1988. Award applicants say the Baldrige evaluation process is one of the best, most cost-effective and comprehensive performance assessments you can get. They find high value in the process itself, whether or not they receive the Award.

## Slide 6: Estándares Internacionales de Calidad
Estándares Industriales Z8101-1981 (Japón)
  Especificaciones para TQM
ISO 9000 (Europa)
  Estándar para productos vendidos en Europa
ISO 14000 (Europa)
  Estándar para reciclaje, etiquetado, etc.
ASQC Q90; MILSTD (US)
Notes: <number>
One of the most important points to be made from this slide is that quality standards are now international. Students might be asked to explain the benefits of international as opposed to national standards. They might also be asked to consider the limitations we would face if there were no such standards. The problems to be encountered in developing international standards also make for good discussion.
Note to your students that Crosby has great reservations about the standard and the procedures building an effective quality program.

## Slide 7: Conceptos de TQM
Mejoramiento Continuo
Empoderamiento del Trabajador
Benchmarking
Producción Justo-a-Tiempo (JIT)
Métodos de Taguchi
Herramientas de Control Estadístico
Notes: <number>
This slide simply introduces concepts of TQM. These concepts are expanded upon in subsequent slides.

## Slide 8: Producción Justo a Tiempo - Ejemplo
Desperdicios
Inventario de Trabajo en Proceso (oculta los problemas)
Malos Proveedores
Capacidad Mal Balanceada
Notes: <number>

## Slide 9: Producción Justo a Tiempo - Ejemplo
Desperdicios
Reducir los inventarios permite identificar los problemas y así poder resolverlos.
Malos Proveedores
Capacidad Mal Balanceada
Notes: <number>
Note that reducing inventory enables problems to be seen - it does not necessarily fix them.

## Slide 10: TQM en Servicios
Calidad de servicios es mas deficil de medir que la de productos
La percepcion de la calidad del servicio depende de
  Expectativas versus realidad
  Proceso y output
Tipos de calidad de servicios
  Normal: Rutinaria en la entrega de servicios
  Excepcional: En la resolucion de problemas
Notes: Session 8: Total Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey
At this point, you might consider going back to the slides illustrating the differences between goods and services. Those slides are provided next. If you do not wish to use them, simply skip to the final slide in the sequence.

## Slide 11: SERVQUAL – El Modelo de Brechas
Cinco Dimensiones:
  Confiabilidad: consistencia en la entrega (e.g., Precision en la facturacion)
  Capacidad de Respuesta (e.g. Servicio a tiempo)
  Garantia (e.g., Transmite confianza)
  Empatia (e.g. Preocupacion por servicio personalizado)
  Tangibles (e.g., Evidencia fisica del servicio)
Expectativas de los consumidores (en las 5 dimensiones) menos percepcion de los recibido
Estos factores difieren en importancia dependiendo del servicio, e.g. confiabilidad es mas importante que en un banco y empatia en un hospital!
Notes: Session 8: Total Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 12: SERVQUAL - The Gaps Model
Personal needs
Past experience
Expected service
Perceived service
Service delivery
Service quality Specifications
Management perceptions
Customer expectations
Word of mouth
Communications
External communications to customers
Provider
Customer
Gap 1
Gap 5
Gap 3
Gap 2
Gap 4
Notes: Session 8: Total Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 13
USA General Sample [1990]
Dimension Weight Perceptions Expectations Gap
────────────────────────────────────────────────────────
Tangibles 0.11 5.54 5.16 +0.38
Reliability 0.32 5.16 6.44 -1.28
Responsiveness 0.22 5.20 6.36 -1.16
Assurance 0.19 5.50 6.50 -1.00
Empathy 0.16 5.16 6.28 -1.12
────────────────────────────────────────────────────────
Weighted averages [n=1936] 5.28 6.27 -0.99
(Source: calculated from from Zeithaml, Parasuraman and Berry [1990] )
SERVQUAL Questionnaire – Examples
Notes: Session 8: Total Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 15
P1 | Los buenos restaurantes de comida rápida tienen moderno y vistoso equipamiento
P2 | Las instalaciones de los excelentes restaurantes de comida rápida son visualmente atractivas
P3 | En los buenos restaurantes de comida rápida, los empleados se ven ordenados
P4 | En los restaurantes de comida rápida, los materiales asociados con el servicio (bandejas, envoltorios, etc.) son visualmente vistosos

## Slide 16
P1 | En los restaurantes de comida rápida, cuando prometen demorarse menos de un cierto tiempo en atender lo cumplen
P2 | Cuando un cliente tiene algún problema, los restaurantes de comida rápida tienen un real interés en resolverlo
P3 | Los buenos restaurantes de comida rápida no se equivocan al tomar la orden
P4 | Los excelentes restaurantes de comida rápida entregan lo que se les solicito
P5 | Los excelentes restaurantes de comida rápida intentan disminuir sus errores

## Slide 17
P1 | Los empleados de los excelentes restaurantes de comida rápida, le dicen exactamente a los clientes cuanto tiempo deberán esperar y lo cumplen
P2 | Los empleados de los excelentes restaurantes de comida rápida, dan una veloz atención
P3 | Los empleados de los excelentes restaurantes de comida rápida, están siempre dispuestos a atender a los clientes
P4 | Los empleados de los excelentes restaurantes de comida rápida, nunca están demasiado ocupados para atender a los clientes

## Slide 18
P1 | El comportamiento de los empleados de los excelentes restaurantes de comida rápida, pretende dar confianza a los clientes
P2 | Los clientes de los excelentes restaurantes de comida rápida, sienten que comen comida de manipulación segura (seguros)
P3 | Los empleados, de los excelentes restaurantes de comida rápida, son constantemente corteses con los clientes
P4 | Los empleados, de los excelentes restaurantes de comida rápida, tienen el conocimiento para atender las dudas de los clientes

## Slide 19
P1 | Los excelente restaurantes de comida rápida se preocupan de que la fila sea más amena
P2 | Los excelente restaurantes de comida rápida tienen horarios de acuerdo a la conveniencia de todos sus clientes
P3 | Los excelentes restaurantes de comida rápida tienen empleados que dan una atención personalizada a sus clientes
P4 | Los excelentes restaurantes de comida rápida tienen como prioridad los intereses de sus clientes
P5 | Los empleados de los excelentes restaurantes de comida rápida, entienden las necesidades especificas de cada cliente

## Slide 21: Productos Complejos & Six-Sigma
Qué es six-sigma?
  Cuenta defectos
  Los expresa en defectos por unidad (DPU)
    Unidad: Un ítem en proceso, o el producto final o el servicio entregado al cliente
  43 de 250 formularios de crédito contienen un defecto
    43/250 = 17.2% DPU
    Esta medida es muchas veces demasiado cruda para ser de utilidad
Notes: <number>

## Slide 22
Razón 1: La Carrera por Cero-Defectos
Notes: Session 8: Total Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 23: Razón 1: La Carrera por Cero-Defectos
Federal Express envía 99.999% de sus ordenes correctamente
Motorola ha alcanzado 3.4 defectos por millón; una mejora de 10,000% desde 1981. Su objetivo actual es llegar a 60 defectos por BILLION.
Kodak tuvo 2 defectos en 600 millones de tapas plásticas usadas en maquinas de análisis de sangre (los paquetes no estaban cerrados correctamente! Estos productos defectuosos nunca llegaron al cliente)
There is no end to the quest for quality
Express in DPmillionU
Notes: <number>

## Slide 24: Razón 2: Peras & Manzanas
Productos Complejos tienen mayores “oportunidades” de tener errores
  Hacer métricas comparables para distintos procesos
  Lista oportunidades donde se pueden generar defectos
  Determinar cuales son críticos para el cliente
  Comparar la lista del numero de oportunidades de defectos contra otros estándares (industria, gobierno., competidores, otros productos/servicios similares)
Ejemplo: 43 defectos, 250 formularios de crédito, 4 oportunidades de defecto por formulario
  Defectos por Oportunidad = 43/(250x4) = 0.043 DPO
Notes: <number>

## Slide 25
La mayoría de las empresas están entre 35.000 y 50.000 DPMO
Operaciones manuales están usualmente en 10.000 DPMO (cirujanos, la cuenta del restaurante,…)
Mejoras a través de la automatización
Vale la Pena Tratar ?
El Enfoque Six-Sigma
La aplicación rigurosa de herramientas cuantitativas en la planificación, control y mejora de los procesos en un esfuerzo de satisfacer las necesidades de los clientes 100% del tiempo !
Notes: <number>

## Slide 26
Midiendo Six Sigma
Notes: <number>

## Slide 27: Ciclo de Calidad en Six : DMAMC
1. Definir (D)
2. Medir (M)
3. Analizar (A)
4. Mejorar (M)
5. Controlar (C)
Clientes y sus prioridades
Proceso y su desempeño
Causas de defectos
Remover causas de defectos
Mantener calidad
Notes: <number>

## Slide 28: Control Estadístico de Calidad (CEC)
Usar estadística & diagramas de control para determinar cuando ajustar un proceso
Desarrollado por Shewhart en los 1920’s
Requiere
  Crear estándares (limites superiores & inferiores)
  Medir muestras del proceso (e.g. peso promedio.)
  Tomar acciones correctivas (si es necesario)
Se hace mientras el proceso esta operando
Notes: <number>
This slide introduces the process of Statistical Process Control. Slides illustrating the mechanics will be found in the presentation for supplement 4S.
At some point, you may wish to illustrate or discuss the connection between Statistical Process Control and the Target and Conformance-based quality control discussed earlier.

## Slide 29: Pasos en el Control Estadístico de Calidad
Producir
Para Proceso
No
Si
Causa
Asign?
Tomar Muestra
Inspeccionar
Muestra
Encontrar Causa
Crear
Carta de Control
Inicio
Notes: <number>

## Slide 30
Construyendo la Carta de Control
0
10
20
30
40
50
60
70
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
Time
Valores de las Muestras
LCI
LCS
Valores
: Valor de diseño.
: Variación del proceso (desviación estándar)
z : Nivel de confianza
Notes: <number>

## Slide 31
Paso 1: Asegurase que el proceso este operando bajo control.
Paso 2: Determinar el tamaño (n) de la muestra (e.g., n=5 unidades).
Paso 3: Tomar (N) muestras del proceso (e.g., N=25) y determinar para cada muestra su media (i=1,..,N).
Paso 4: Calcular el promedio muestral
Paso 5: Calcular la varianza muestral
Construyendo la Carta de Control
Notes: <number>

## Slide 32
En este ejemplo, los {xi} están normalmente distribuidos con media 100 y desv. estand. 20.
Construyendo la Carta de Control
Muestra
x1
x2
x3
x4
Promedio
1
85.27
118.88
118.58
86.47
102.30
2
129.42
94.62
108.48
104.89
109.35
3
68.78
80.59
89.69
134.60
93.42
4
114.60
113.82
131.99
91.57
113.00
5
105.82
138.61
91.85
107.42
110.92
6
110.28
104.18
73.03
96.97
96.11
7
99.19
70.15
114.70
89.73
93.44
8
107.33
74.83
71.11
126.22
94.87
9
83.23
79.09
83.57
100.72
86.65
10
99.79
90.83
93.79
86.51
92.73
11
97.51
139.96
122.67
98.26
114.60
12
105.62
78.97
115.21
111.69
102.87
13
98.11
98.83
129.80
109.87
109.15
14
115.55
99.29
103.10
116.88
108.71
15
105.69
109.37
70.85
82.12
92.01
16
61.96
117.62
82.75
96.87
89.80
17
70.49
137.86
92.87
116.98
104.55
18
118.09
109.22
103.45
93.72
106.12
19
109.92
116.47
134.27
116.19
119.21
20
84.96
85.33
90.41
84.27
86.24
21
92.13
134.11
153.65
96.34
119.06
22
109.40
119.37
59.22
70.76
89.69
23
98.97
107.58
81.80
104.02
98.09
24
74.25
92.09
74.34
130.83
92.88
25
85.85
125.12
84.62
83.69
94.82
Valores de las Muestras
Notes: <number>

## Slide 33
Limite Control Superior (UCL)
Limite Control Inferior (LCL):
Si z = 2 entonces obtenemos un intervalo de confianza del 95.5%
Si z = 2 entonces obtenemos un intervalo de confianza del 99.73%
Construyendo la Carta de Control
Notes: Session 8: Total Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey
Notes:
Notes:

## Slide 34: p Chart
Type of attributes control chart
  Nominally scaled categorical data
    e.g., good-bad
Shows % of nonconforming items
Example: Count # defective chairs & divide by total chairs inspected; Plot
  Chair is either defective or not defective
Notes: Session 8: Total Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 35: p Chart Control Limits
# Defective Items in Sample i
Size of sample i
z = 2 for 95.5% limits; z = 3 for 99.7% limits
Notes: Session 8: Total Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 36: Process Capability Cpk
Assumes that the process is:
  under control
  normally distributed
Notes: Session 8: Total Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 37: Cuándo son Necesarias Acciones Correctivas?
Cuando hay evidencia suficiente que indique las existencia de una “variación sistemática” que esta afectando el proceso !
Ejemplo: 4 indicaciones que le proceso está “fuera de control”.
  un punto cae fuera de los limites de control
  Siete puntos seguidos en un mismo lado de la línea central
  Una corrida de siete puntos consecutivos creciente (o decreciente)
  Ciclos o otros patrones no-aleatorios
Si cualquiera de esta cosas ocurre se debe detener el proceso y analizar las causas.
Notes: <number>

## Slide 38: Patrones y Cartas de Control
Notes: <number>
This chart enables you to discuss some of the information which can be obtained from the Process Control Charts.

## Slide 39: Como Mejorar el Desempeño?
Alternativa #1:
Consiga que el cliente separe sus limites en las especificaciones
Alternativa #2:
Reduzca la Desviación Estándar del proceso.
Notes: <number>

## Slide 40
Spec Limits
Alternativa #1
Notes: Session 8: Total Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 41
South Tree produce y vende circuitos integrados. Actualmente, la empresa cobra un margen bruto de 40% por sobre los costos de producción (sin incluir los costos de calidad por defectuosos). Los estándares de calidad del mercado son tales que South Tree opera dentro de 2-sigma de estas especificaciones.
Calcule el margen neto por unidad al tomar en cuenta los costos por defectuosos..
Cuando estaría la empresa dispuesto a bajar los precios con objeto de disminuir los estándares de mercado y operar dentro de 3-sigmas.?
Alternativa #1: Ejemplo
Notes: <number>
Let assume without lost of generality that the manufacturing cost is $1. This is the direct cost of materials and labor (without including the cost of defectives).
a) If South-Three operates within 2- then its yield is 95.5% (or 4.5% defectives). The net margin per unit is:
b) Suppose the mark-up is x% then the price per units is $(1+x). In this case, South Tree operates within 3-s, hence its yield is 99.73%. The resulting net margin is
South Tree would be indifferent between alternative (a) and alternative (b) if x=35.6%. Hence, South Tree would be willing to reduce at most the mark up from 40% to 35.6% (or 4.4%).

## Slide 42
Spec Limits
Alternativa #2
Notes: Session 8: Total Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 43
Para Frito-Lay una de las dimensiones criticas de calidad es la cantidad de sal
en las papas fritas que produce. De acuerdo a estudios de mercados, los clientes
Quieren sus papas fritas con una composición entre 0.8% y 1.2%.
Suponga que la compañía esta planificando abrir una nueva planta productora
y está evaluando tres procesos de producción con las siguientes características:
Cuál tecnología es la mas apropiada para la empresa?
Alternativa #2: Ejemplo
Proceso 1
Proceso 2
Proceso 3
Costo Inversión ($)
300000
500000
400000
Costo Prod. ($/Kg)
0.7
0.8
0.9
Cont. Promedio Sal
1%
1%
0.90%
Desv. Estand. Sal
0.20%
0.15%
0.10%
Notes: <number>
The first step is to compute the yield of every process. For this, we use the following relationship:
Yield of Process i = Prob(0.8% ≤ Salt Content in Process i ≤ 1.2%).
If we assume that the “Salt Content in Process i” is normally distributed with mean and standard deviation given in the table, we can compute this probability using standard z-score analysis. If we have Excel available, we can compute this yield as follows:
Yield of Process i = Normdist(1.2%, i, i, TRUE)- Normdist(1.2%, i, i, TRUE
Where i is the mean of process i and i is the standard deviation of process i.
In terms of what process is better, note that Process 1 dominates Process 3 (smaller investment and smaller effective production cost). Now, the choice between Process 1 and Process 2 will depend of the actual volume of production. If the volume is small then Process 1 will dominate by if the volume is high then Process 2 will dominate. The break-even point between these two Processes is Q=4,268,405 lbs.
Note that the effective cost is the nominal cost divided by the yield.

## Slide 44: Inspecciones
Notes: <number>

## Slide 45: Question
Approximately what percentage of every sales dollar is allocated to the “cost of quality”?
Less than 5%
About 10%
Between 15 and 20 %
More than 30%
None of the above
Notes: <number>
7

## Slide 46: Cuando y Donde Inspeccionar
En la planta del proveedor mientras productos son producidos.
En la zona de recepción de productos
Justo antes de un Cuello de Botella del proceso
Antes de operaciones costosas o irreversibles
Durante cada paso del procesos
Cuando la producción ha sido completada
Antes del despacho a los clientes
En el punto de contacto con el cliente
Notes: <number>
This slide can be used to frame a discussion about when to inspect. If your students have documented an actual production process from a local business, one of these documented processes can serve as an example.

## Slide 47: Sampleo
Conjunto de procedimientos asociados a la inspeccion de material prima o productos terminados
Identifica
  Tipo de muestra
  Tamaño de la muestra (n)
  Criterio (c) usedo para rechazar o aceptar un lote
Productor (proveedor) & consumidor (comprador) deben negociar
Notes: Session 8: Total Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 48
Acceptable quality level (AQL)
  Quality level of a good lot
  Producer (supplier) does not want lots with fewer defects than AQL rejected
Lot tolerance percent defective (LTPD)
  Quality level of a bad lot
  Consumer (buyer) does not want lots with more defects than LTPD accepted
Acceptance Sampling: AQL & LTPD
Notes: Session 8: Total Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey
Once the students understand the definition of these terms, have them consider how one would go about choosing values for AQL and LTPD.

## Slide 49: Operating Characteristic (OC) Curve
 = 0.05 producer’s risk for AQL
= 0.10
Consumer’s risk for LTPD
Probability of Acceptance
Percent Defective
Bad lots
Indifference zone
Good lots
LTPD
AQL
0 1 2 3 4 5 6 7 8
100
95
75
50
25
10
0
Notes: Session 8: Total Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 50
Proceso

Tasa de Entrada
Defectuosas
(1-q)%
test
Buenas =  q
q% de Rendimiento
$C por unidad
$R por unidad
$t por unidad
Descartar
Cual es el costo de una “Buena” componente?
Quién paga el costo de las unidades defectuosas (Baja Calidad de Procesos)?
Costo de la Calidad
Notes: <number>

## Slide 51
Costo de Circuito S-39
Notes: <number>

## Slide 52
Cost of Good S-39 Circuit
Substr
ate
Tantalum
Sputtering
Resist
Test
Pattern,
Bake,
Scribe
Evaporate
Gold
Test &
Inspect
Discard
10%
Good
84%
Discard
16%
Good
90
%
Substrate ( = 9 Circuits)
Circuit
$1.40
$0.20
$0.03
$0.80
$1.42
$0.07
a) Cuál es le rendimiento de esta porción del proceso (entre punto A y punto B) ?
B
A
b) Cuál es el costo de un circuito en punto B si removemos el primer test?
c) Suponga que mantenemos el primer test pero su rendimiento es Y% en lugar de 90%. Cuál es el costo de un circuito en el punto B en función de Y?
d) Para qué rendimientos (Y) estaría Ud. indiferente entre continuar o descontinuar el primer test?
Notes: <number>
The Net Yield from A to B is 90% × 84% = 75.6%
If we remove the first test, the cost of a good circuit is:
Suppose we keep the first test but the yield is Y%. Then, the resulting yield of the second test must be 75.6% / Y%, so that the overall yield of both test remains at 75.6%. (We are assuming that adding or removing a test do not increase or decrease the number of defectives). The cost of a good circuit in point B is now:
If we want the cost in part (b) to be equal to the one in part (c) then

## Slide 53
Resumen
TQM es una eleccion estrategica (“filosofica”)
  Mejoramiento continuo
  Empoderamiento de R.R.H.H.
  Benchmarking
  Justo-a-tiempo (JIT)
El fin ultimo es zero-defectos y 100% en satisfacion del cliente
No toda iniciativa de calidad es exitosa.
Mejoramiento gradual usando
  Alternativa#1: Cambiar las expectativas del cliente
  Alternativa#2: Cambiar los processos
Calidad no es gratis
Notes: Session 8: Total Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey