## Slide 1
Toyota Motor Manufacturing
Example of an Andon Board
Notes: Session 7: Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 2
Resumen
De qué trata el caso?
Cuales son los problemas con la instalación de los asientos?
Qué debería hacer Doug Friesen?
Notes: Session 7: Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 3
Elementos del TPS
Producción Justo-a-Tiempo (o Just-In-Time (JIT))
Jidoka
Gente
Kaizen
Notes: Session 7: Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey
Notes:
Notes:

## Slide 4: Elementos del TPS: JIT
“Producir solo lo que se necesite, solo cuanto se necesite, y solo cuando se necesite.”
Notes: Session 7: Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 5: Elementos del TPS: JIT
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Plan Inicial de Producción (PIP)
PIP Revisado
PIP es fijado y pasa a llamarse Orden de Producción de Vehículos (OPV)
OPV es dividido en planes semanales
Ordenes de partes a proveedores y secuencia de producción diaria para la primera semana de Mayo son finalizadas
Preparación de la Producción
Producción para la primera semana de Mayo
Notes: Session 7: Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey
Notes:
Notes:

## Slide 6: Producción JIT : Heijunka
Balancear la producción total diaria.
Variedad en Mayo 1992: 23 sedan y modelos wagon, 11 colores de exterior, 29 variaciones de interior & 30 opciones adicionales.
Beneficios
  Nivelar producción
  Menor riesgo de inventario obsolescente
  Sincronización con ventas
Desafíos y Complejidad
  Reducir tiempos de seteo
  Incorporar programación de la producción en los flujos de material e información en tiempo real
Notes: Session 7: Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 7: Producción JIT : Tarjetas Kanban
Cada contenedor de partes tiene una tarjeta Kanban indicando
  # código, descripción, tamaño del batch, dirección de destino, …
Tarjetas viajan físicamente con el contenedor.
Sistema Pull: solo los Kanban inician la producción de partes.
Flujo de Información inserto dentro del proceso de producción.
Control de Inventario: Nivel de WIP esta ligado al número de Kanbans.
Notes: Session 7: Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey
Notes:
Notes:

## Slide 8: Producción JIT
Sistema Kanban
Tarjeta de producción
Puesto de tarjetas
Kanban de producción
Puesto de tarjetas
Kanban de retiro
En tránsito
Área de entrada
Área de entrada
Centro de
trabajo B
Centro de
trabajo B
Tarjeta de retiro
Área de salida
Área de salida
Notes: Session 7: Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 9: Producción JIT
Notes: Session 7: Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 10: Como Determinar el Numero de Tarjetas Kanban
k = Numero de tarjetas
C = Tamaño del Container
Proceso A
Proceso B
WIP
WIP = k × C
D = Demanda promedio del proceso B durante una unidad de tiempo
L = Lead time del proceso A para reponer demanda de B (misma unidad de tiempo)
S = Inventario de seguridad como fracción de la demanda durante el lead time.
Número Óptimo de Kanban
Notes: Session 7: Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey
17

## Slide 11: Elementos del TPS: Jidoka
Hacer cualquier problema de producción visible instantáneamente y detener la producción de productos defectuosos
  Construir calidad en los procesos de producción
  Cualquier variación que no agregue valor es un “desperdicio”
  Valor es definido desde el punto de vista del cliente: la próxima estación de trabajo
Estandarizar procesos y documentar los estándares
  Diagramas de Trabajo: tiempo de ciclo, secuencia de tareas, etc.
  Cinta de colores para marcar cada etapa del proceso
Cuerda Andon
  Porque detectar problemas donde y cuando ocurren?
  Cuáles son los costos y beneficios de tirar la cuerda?
Paneles Andon
Señalar problemas a niveles mas altos de control, e.g., Code 1 status
Notes: Session 7: Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 12: Elementos del TPS: Empleados
Pacientemente seleccionar e invertir en educar a los empleados
  Entrenamiento personalizado
  “Learn by doing”: mejoramiento continuo
Trabajador: entrenado para agregar valor y mejorar los procesos; resolver problemas usando análisis causal y empoderamiento (Employee Empowerment)
Líder de Area: el mas experimentado de la zona de trabajo y con mejor capacidad pedagógica..
Líder de Grupo: Experimentado como líder de área y con mayor conocimiento de TPS
Asistente de Gerente: Mayor conocimiento y habilidades
Rol de los Gerentes: Pensamiento estratégico y no apagar incendios.
Notes: Session 7: Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey
Notes:
Notes:

## Slide 13: Elementos del TPS: Kaizen
“Cambiar por algo mejor”
Mejorar los estándares de trabajo, equipos, y otros procesos de producción realizados diariamente.
Eliminar desperdicios en siete categorías
    1. Sobre-producción 5. Bloqueo o Detención de la Producción
    2. Manipulación Innecesaria 6. Procesos que no agregan valor
    3. Inventario Excesivo 7. Movimientos ineficientes
    4. Correcciones por defectos
Notes: Session 7: Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 14
TPS: El Costo de Parar la Línea
Si la línea parar durante un ciclo (57sec) entonces
el costo sería de
  El valor de un auto $18,500.
  El margen por auto 17% de $18,500  $3,145
  El costo variable del trabajo durante un ciclo  $0.269 por trabajador
Notes: Session 7: Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 15
Por ejemplo, si se para por 1 minuto la sección de Final 1, entonces solo este segmento de la línea se detendrá.
# de personas en Final 1 = 30.
ST / persona-min = ($17/60) * 1.5 = $0.425 por minuto.
Total ST/min = 30 * 0.425 = $12.75 por minuto.
Si la detención es mas larga y afecta toda la línea de ensamblaje, entonces el ST involucra a los 769 empleados = 769 * 0.425 = $327 por minuto (incluyendo team y group leaders) = 1019 * 0.425 = $433 / min.
TPS: El Costo de Parar la Línea
Notes: Session 7: Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 16: TPS: El Impacto de la Cuerda Andon
Datos:
  12 andon por trabajador con una sola parada efectiva
  Tiempo por Turno = 450 minutos
  Productividad = 85-95%
Perdida de Trabajo por Turno = 5 a 15% de 450 minutos = 22.5 a 67.5 minutos.
Considere Final 1 con 30 trabajadores
  # andon = 30*12 = 360
  # paradas por turno (1 in 12) = 360/12 = 30 paradas
Tiempo promedio parado = Tiempo Parado / # Paradas = [22.5/30, 67.5/30] = [0.75, 2.25] mins por paradas.
Notes: Session 7: Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey
Notes:
Notes:

## Slide 17: TPS
Toyota: ha sido investigada y documentada intensivamente
Prácticas (como kanbans) han sido copiadas por muchas otras empresas.
Muchas compañías han tratado de desarrollar sus propias versiones de TPS y han fallado.
  Razones: No son culturales.
    Incluso Nissan y Honda no han podido
    Toyota ha introducido exitosamente TPS en USA y Argentina.
Porqué es tan difícil de lograr?
“Decoding the DNA of the Toyota Production System” by Steven Spear and Kent Bowen
Harvard Business Review 1999.
Notes: Session 7: Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey
Notes:
Notes:

## Slide 18
Porqué es tan Difícil?
WSJ: Sept. 03, 2004
Notes: Session 7: Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 19
Stock de Toyota
Notes: Session 7: Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey

## Slide 20: Conclusiones de TPS
Trabajadores bien Capacitados; Invertir en entrenamiento y estandarización de procesos.
Integrar calidad en el diseño y en los proceso de producción.
Integrar a los proveedores.
Retroalimentación instantánea en caso de problemas. No se deben delegar los problemas de calidad.
No se debe crear desperdicios.
Mejoramiento continuo.
Notes: Session 7: Quality Management
Competitive Advantage From Operations
Prof: René Caldentey