## Slide 1: Escurrimiento de Fluidos
Laboratorio de Ingeniería Química
IQ4801
Experiencia Nº 1

## Slide 2: Objetivos
Analizar el comportamiento de un fluido al escurrir por un sistema de cañerías provisto de singularidades.
Determinar las pérdidas de carga debido a las singularidades y a la fricción.
Comparar el comportamiento de diferentes válvulas en el sistema.

## Slide 3
Esquema del Equipo
Contracción brusca
Expansión brusca
Codo 90º
Viraje corto 90º
Viraje largo 90º
Unión recta
Válvula de bola

## Slide 4: Bernoulli
H1 = h1 + P1 + V12
H2 = h2 + P2 + V22
∆H = H1 – H2
2g
ρg
ρg
2g
Ecuacion de Bernoulli

## Slide 5: Pérdidas de Carga
Pérdida de carga debido a una singularidad:
Hi= Ki
V2
2g
Donde Ki depende del tipo de singularidad
Singularidad | K
Union Recta | 1.3
Codo 90º | 0.75
Viraje corto 90º | 0.45
Viraje largo 90º | 0.45
Válvula de bola | 0.2
Válvula de globo | 6.8
Válvula de compuerta | 0.17

## Slide 6
Pérdida de carga debido a la fricción:
Hf= f
V2
2g
Donde f es el coeficiente de fricción (ecuación de Darcy)
L
D

## Slide 7: Metodología
Para distintos flujos de agua, se calcularán las pérdidas de carga debido a la fricción y a las singularidades presentes en el equipo.
Para un mismo flujo se calculará la pérdida de carga de 3 diferentes válvulas.