## Slide 1: Purificación de Alta Resolución
Separación y Procesos Biotecnológicos

## Slide 2
Rompimiento Células
Precipitación Ácidos
Nucleicos, Proteasas
Concentración
Purificación Alta
Resolución
Refinamiento
Separación Material
Intracelular (Desechos)
Caldo de Fermentación
Separación de Células
Sin Células
Células inmovilizadas
Células retenidas
Con Células
Células
Sobrenadante
Tratamiento de cuerpos incluidos
Captura
Intermedia
Pulimento

## Slide 3
Captura
Intermedia
Pulimento

## Slide 4
Purificación de Proteínas
Cromatografía (Industrial)
    No ADsorción
    ADsorción
Electroforesis (Laboratorio)
Cromatografía
ADsorción: Fenómeno de superficie reversible donde un Soluto (Proteína) se concentra en la superficie de un Sólido (Matriz) por acción de fuerzas intermoleculares entre el soluto y el sólido
ABsorción es un proceso físico o químico en el cual átomos, moléculas o iones pasan de una primera fase a otra incorporándose al volumen de la segunda fase. Esta segunda fase puede ser líquida, gaseosa o sólida.

## Slide 5: Forma de Operación: 1.-Batch
ADSORCION
Adsorbente
Solución

## Slide 6: 2.-Continua a) Tanque Agitado en forma continua b) Lecho fijo (Columnas, más común, inventado por Mikhail Semyonovich Tsvet en 1901 ) c) Lecho Expandido (Nuevo)
ADSORCION
a) Tanque Agitado en forma continua
c) Lecho expandido

## Slide 7
Forma de Operación de las columnas
Carrusel

## Slide 8: Tipos de adsorción

## Slide 9
Tipo de Cromatografía
Propiedad Fisicoquímica o Bioquímica
Características
NO ADSORCION
Filtración por Geles (GF) o Exclusión por Tamaño
Peso Molecular
Resolución: Moderada
Capacidad: Baja
Velocidad: Baja
ADSORCION
Afinidad (AC)
Afinidad Biológica
Resolución: Excelente
Capacidad: Alta
Velocidad: Alta
Intercambio Iónico (IEC) (Aniónico Catiónico)
Carga a diferentes pH
Resolución: Alta
Capacidad: Alta
Velocidad: Alta
Cromatofocusing
Punto Isoeléctrico
Resolución: Muy Alta
Capacidad: Muy Alta
Velocidad: Alta
Interacción Hidrofóbica
(HIC)
Hidrofobicidad Superficial
Resolución: Alta
Capacidad: Alta
Velocidad: Alta
Fase Reversa (RPC)
Interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas
Resolución: Excelente
Capacidad: Intermedia
Velocidad : Alta
Tipos de Operaciones Cromatográficas utilizadas en la Purificación de Proteínas

## Slide 10
Características básicas de cada técnica cromatográfica

## Slide 11
¿ Cuando se aplican estas técnica ?

## Slide 12
¿ Cuando se aplican estas técnica ?

## Slide 13
Cuantificación del proceso de purificación

## Slide 14: Procesos de Adsorción

## Slide 15
Paso 1 Acondicionamiento de la matriz, que se logra ajustando el pH o la fuerza iónica.
Pasos de un proceso de Adsorción
Paso 2 Aplicación y adsorción de la muestra, la cual se adsorbe en la fase estacionaria.
Paso 3 Lavar la columna para que salgan todas las proteínas que no han sido retenidas.
Paso 4 Modificación de las condiciones de la fase móvil de tal manera de debilitar las interacciones entre la proteína y la fase estacionarias, lo que provoca la elución de la proteína de acuerdo a los diferentes grados de interacción con la fase estacionaria.
Paso 5 Regeneración de la fase estacionaria.

## Slide 16
Proceso de Adsorción
Isotermas de Adsorción
Las isotermas de adsorción muestran las características en el estado de equilibrio entre la concentración de soluto en la fase sólida (q) y la fase líquida (y)
Concentración de soluto
En la fase sólida, q [gr/cm3]

## Slide 17
Tipo de Isoterma | Concentración de Soluto adsorbido | Comentarios
Lineal | q= KL y | Es la menos común y se aplica a bajas concentraciones de proteína Es la que más se aplica
Freundlich | q= KF yn | Si n<1 Se tiene una adsorción favorable Si n>1 se tiene una adsorción desfavorable Tiene fundamentos teóricos
Langmuir | q=(qo y) (K +y) | qo es la concentración máxima que puede ser adsorbida por el sólido. Es la única que posee fundamentos teóricos.
Diferentes tipos de Isotermas

## Slide 18: Isoterma de Langmuir
La isoterma de Langmuir representa el esto de equilibrio del soluto entre la fase líquida y la sólida. Para ello considera una especie de reacción química entre el soluto y los sitios activos del adsorbente.
Absorción
S + Y  S-P
Donde Desorción 
S: sitios activos vacantes en el adsorbente
S-P: sitios activos ocupados en el adsorbente
ST: Sitios activos totales
Y: Soluto en solución
La constante de desorción, K’ ,es:

## Slide 19
Los sitios totales, ST se pueden expresar como:
[ST] = [S] + [S-P]
Luego, los sitios vacantes se pueden despejar en función de los sitios totales y los ocupados.
[S] = [ST] - [S-P]
De allí que se puede re-escribir la constante de desorción:
Despejando los “sitios ocupados”:

## Slide 20
Si se considera que los “sitios ocupados” son proporcionales a la concentración soluto adsorbido:
[S-P] =cte* q
Si los “sitios totales”, son proporcionales a la concentración de soluto máximo a ser adsorbido, q0
[ST] = cte* q0
Se tiene la ecuación de la isoterma de Langmuir
Donde
y: concentración de soluto en solución
q: Concentración de soluto en la fase sólida

## Slide 21
Problema 1
Una enzima quitinasa puede ser adsorbida en celulosa.
La adsorción sigue una isoterma de Langmuir. La máxima cantidad de enzima que puede ser adsorbida es de 70 mg/ cm3 de celulosa. Cuando la concentración de quitinasa en solución es de 50 mg/lt la cantidad de proteína adsorbida en la matriz es la mitad de la cantidad máxima que se puede adsorber
Determine la ecuación de la isoterma que rige este proceso de adsorción.
Y en mg/cm3, q en mg/cm3
Y en mg/lt, q en mg/cm3

## Slide 22
Adsorción en Batch
Consiste en dejar que el soluto sea adsorbido en el adsorbente hasta que se llegue al equilibrio.
La cantidad de soluto adsorbido dependerá de la cantidad de adsorbente, la cantidad de solución y la concentración inicial de soluto en la solución y en el adsorbente.
Donde
yA, y2 Concentración de soluto en la solución al inicio y al final de la adsorción
qA, q2 Concentración de soluto en la fase sólida al inicio y al final de la adsorción
F: Volumen de solución
S: Volumen de adsorbente

## Slide 23
Diseño de un proceso de Adsorción
Depende del tipo de equilibrio
(Suponiendo un tipo Freudlich)
Línea de Equilibrio
q= K yn
Balance de Masa de Soluto
Masa Inicial = Masa Final
F yA + qA S = y2 F + q2 S
Línea de Operación
q2 = qA + (F / S) * (yA- y2 )
Donde
yA, y2 Concentración de soluto en la solución al inicio y al final de la adsorción
qA, q2 Concentración de soluto en la fase sólida al inicio y al final de la adsorción
F: Volumen de solución S: Volumen de adsorbente
Condición Inicial
Condición Final

## Slide 24
Problema 2
Una enzima quitinasa puede ser adsorbida en celulosa.
La adsorción sigue una isoterma de Langmuir. La máxima cantidad de enzima que puede ser adsorbida es de 70 mg/ cm3 de celulosa. Cuando la concentración de quitinasa en solución es de 50 mg/lt la cantidad de proteína adsorbida en la matriz es la mitad de la cantidad máxima que se puede adsorber.
Si se tiene 1.5 litros de solución con una concentración de 220 mg/l de proteína y se requiere adsorber el 90% de ella, determine la volumen de celulosa que se necesita.
¿Se podría adsorber el 100% de la proteína?

## Slide 25
Problema 3
Se tiene que la adsorción de una gentimicina en carbón activado está descrita por una isoterma:
q = 35.1 y 0.41
donde
q en [mg/cm3], y [mg/ml]
Se planea adicionar 10 cm3 de carbón no utilizado a 3.0 litros de un caldo de fermentación que tiene una concentración de antibiótico de 46 [mg/litro] ¿Qué porcentaje se puede esperar que se adsorba?

## Slide 26
Las ecuaciones a considerar son:
q = 35,1 * y 0,45 donde q [mg/cm3] e y [mg/ml]
Resolviendo
q= 13.8 [mg/cm3]
y=0.105 [mg/lt]
Luego % de recuperación = (46-0.105)/46=99.8%
PROCESO ALTAMENTE FAVORABLE