## Slide 1
Manejo basico de whittle para curso de Diseño de minas a cielo abierto
Preparado por: Guillermo Marambio

## Slide 2
Primera ventana que verán con el proyecto (previamente se debe cargar el modelo de bloques, que se explicará en otra oportunidad)

## Slide 3
En la pestaña formats colocar el formato de la ley de cobre. El modelo de bloques tiene ley en % por lo que al multiplicarlo por una tonelada (que es lo que realiza whittle) queda en 10kg. Esta es la unidad que usaremos.

## Slide 4
Para hacer optimizaciones mas rapidas podemos Rebloquear el modelo. En este caso cambiaremos el soporte a bloques de 30x30x30 (originalmente es de 15x15x15). Para eso hacer click con el boton derecho en el modelo de bloque > Add > Reblock Model

## Slide 5
En Adjust blocks, Combine blocks colocar la cantidad de bloques que rebloquearemos por eje. Es decir, si pasamos de 15x15x15 a 30x30x30, las combinaciones de bloques seran 2, 2 y 2.
Verificar las nuevas dimensiones de los bloques.

## Slide 6
1.- Verificar si los datos estan correctos en check data
2.- Si la verificacion esta correcta, aceptar.
3.- Hacer correr el nodo con el siguiente icono (si quieres correr desde este nodo en adelante).
3b.- Si quieres correr todo el proyecto, hacer click en el siguiente icono.

## Slide 7
Cuando aparezca el ticket, podemos agregar el siguiente nodo.

## Slide 8
Agregar un Slope set
Colocar el talud global
En la busqueda de bancos para generar el talud, se usaran 15 bancos (con 8 el error es muy alto)

## Slide 9
Agregar un pit shells
Luego en Mining, colocar el costo de mina en toneladas, la recuperacion minera y dilucion minera. En nuestro caso la recuperacion “minera” es 1 y la dilucion tambien. Omitir los otros ajustes (Rock type mining CAF y Rock type Rehab Cost)

## Slide 10
En procesamiento elegiremos el metodo por flujo de caja (puede ser por ley de corte u otro). Es decir, la diferencia entre mineral y esteril estara dada por el beneficio de cada bloque (si es positivo, es mineral). Luego en Add agregaremos el metodo con el que se manejará el mineral, que en este caso es unico, el costo de planta (processing cost) la recuperacion de planta y el rock type que se tratara mediante este metodo.

## Slide 11
Precio del cobre costo de venta unidad
Parametros de optimizacion, en edit configurar el Revenue factor minimo, el maximo, y el numero de pits que evaluaran. Despues de esto, hacer correr el nodo (Toma su tiempo dependiendo del rebloqueo, los parametros economicos y la cantidad de pits pedidos).

## Slide 12
Agregar un nuevo escenario
En este escenario se copian automaticamente los parametros del pit shells, pero aparte se agrega la opcion de colocar inversion y limites de procesamiento y movimiento de mineral. Veamos el caso base en donde no hay limites ni inversiones.

## Slide 13
Inversion del proyecto (tanto de planta como de mina) en US$.
Limite de movimiento de material (mineral + esteril). En toneladas por año.
Limite de procesamiento de mineral (planta). En toneladas por año

## Slide 14
Finalmente agregar un pit by pit graph al escenario, sin modificar nada hacerlo correr:

## Slide 15
A modo de ejemplo, si limitamos la planta a 100 ktpd, el movimiento de mina a 200 ktpd. Con 15.000 USS$/tpd de inversion entonces el pit by pit graph queda:
Mejor caso (best case): Extraccion pit por pit
Peor caso (worst case):
Extraccion banco a banco