## Slide 1: Análisis de Flujos Metabólicos

## Slide 2: Flujos Metabólicos
El flujo metabólico se define como la tasa o velocidad a la que un sustrato se convierte en un producto vía reacciones y rutas metabólicas.
Sustrato – Metabolito Intermedio - Producto

## Slide 3: Análisis de Flujos metabólicos
Método para determinar los flujos metabólicos
Utiliza modelos estequiométricos de las vías y balances de masa para metabolitos intracelulares
Se miden los flujos de metabolitos extracelulares
Se obtiene un mapa de flujos metabólicos que permite comparar distintas condiciones y encontrar posibles problemas en la vía

## Slide 4
Análisis de Flujos metabólicos
El Análisis de flujos metabólicos se puede definir como el cálculo y el análisis de la distribución de flujos de una vía metabolica de un sistema en estudio
Esto puede ser representado en una matriz estequiométrica S de m metabolitos (filas) y n reacciones (columnas).

## Slide 7: Ejemplo 1

## Slide 8
Se asume estado pseudo-estacionario para los intermediarios B, D y NADH, luego son 3 restricciones en el sistema
1. 1 - 2 - 3 = 0
2. 3 - 4 - 5 = 0
3. 2 - 25 = 0

## Slide 9: Resolviendo para v2, v3 y v4 en términos de v1 y v5
1. 2 = 25
2. 3 = 1 - 25
3. 4 = 1 - 35

## Slide 10: La resolución de este simple sistema se podría hacer mediante cálculos manuales, pero esto no es posible en todos los casos y no es recomendable En vez de esto, se utiliza una aproximación matricial, en el cual las reacciones son tratadas utilizando álgebra lineal
Así, definimos 3 conceptos
Matriz estequiométrica (T)
Vector de flujos en estado estacionario (v)
Vector de flujos medibles (r)

## Slide 11: Matriz de coeficientes estequiométricos
S1 S2…….SN P1 P2……PM M1 M2……MK
Reacción 1 -2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Reacción 2 0 -2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Reacción 3 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
. 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
. 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 1 0
. 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 1
. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0
Reacción J 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1

## Slide 12: Ejemplo 2
Sustrato (S)
1
Metabolito Intracelular 1 (A)
2 3
Metabolito Intracelular 2 (B) Producto 1 (P1)
4
Metabolito Intracelular 3 (C)
5 6
Producto 2 (P2) Producto 3 (P3)

## Slide 13: Reacciones
1
1. S A
2
2. A B
3
3. B P1
4
4. B C
5
5. C P2
6
6. C P3

## Slide 14: Balance Estado Estacionario para Metabolitos Intracelulares
A: 1 - 2 = 0  1 = 2
B: 2 - 3 - 4 = 0  2 = 3 + 4
C: 4 - 5 - 6 = 0  4 = 5 + 6

## Slide 15: Matriz de Coeficientes estequiométricos
S P1 P2 P3 A B C
-1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 -1 1 0
T = 0 1 0 0 0 -1 0
0 0 0 0 0 -1 1
0 0 1 0 0 0 -1
0 0 0 1 0 0 -1

## Slide 16: Ecuación de Balance Metabólico
r
= T T V
0
V : vector de flujos
r : vector de flujos medibles
T: matriz de coeficientes estequiométricos

## Slide 17: Ecuación de Balance Metabólico
rs -1 0 0 0 0 0 1
rp1 0 0 1 0 0 0 2
rp2 0 0 0 0 1 0 3
rp3 = 0 0 0 0 0 1 4
0 1 -1 0 0 0 0 5
0 0 1 -1 -1 0 0 6
0 0 0 0 1 -1 -1
6 incógnitas, 3 metabolitos en estado estacionario
3 grados de libertad, hay que medir 3 metabolitos:
rs = -1 rp1 = 0.3 rp2 = 0.5

## Slide 18: Ecuación de Balance Metabólico
-1 -1 0 0 0 0 0 1
0.3 0 0 1 0 0 0 2
0.5 0 0 0 0 1 0 3
0 = 1 -1 0 0 0 0 4
0 0 1 -1 -1 0 0 5
0 0 0 0 1 -1 -1 6

## Slide 19: Ecuación de Balance Metabólico
-1 0 0 0 0 0 -1 1
-1 0 0 -1 0 0 0.3 2
0 1 0 0 0 0 0.5 3
-1 -1 0 -1 -1 0 0 = 4
0 0 1 0 0 0 0 5
-1 -1 -1 -1 -1 -1 0 6

## Slide 20: Resultado
1 1 1 2
0.3 3
0.7 = 4
0.5 5
0.2 6
Sustrato (S)
1
Met Int 1 (A)
1 0.3
Met Int 2 (B) Producto 1 (P1) 0.7
Met Int 3 (C)
0.5 0.2
Producto 2 (P2) Producto 3 (P3)

## Slide 21: Ejercicio 3
B
A
C
D
E
F
G
H
1
ATP
CO2
2
NAD+
NADH
3
ATP
4
CO2
5
ATP
CO2
6
NAD+
NADH
7
NAD+
NADH
ATP
ADP
ADP
ADP
ADP

## Slide 22: Reacciones
  1
    A + ATP  C + CO2
      2
    B + NAD+  C
      3
    C  D + ATP
      4
    C  E + CO2
      5
    D + ATP  F + CO2
      6
    D  G + NAD+
      7
    F + ATP  H + NAD+

## Slide 23: Balance Estado Estacionario para Metabolitos Intracelulares
C: 1 + 2 - 3 - 4 = 0  1 + 2 = 3 + 4
D: 3 - 5 - 6 = 0  3 = 5 + 6
F: 5 - 7 = 0  5 = 7
ATP: - 1 + 3 - 5 - 7 = 0 
3 = 1 + 5 + 7
NAD+: - 2 + 6 + 7 = 0  2 = 6 + 7

## Slide 24: Matriz de Coeficientes estequiométricos

## Slide 25: Ecuación de Balance Metabólico
r
= T T V
0
V : vector de flujos
r : vector de flujos medibles
T: matriz de coeficientes estequiométricos

## Slide 26
7 incógnitas, 5 metabolitos en estado estacionario
2 grados de libertad, hay que medir 2 metabolitos:
rA = -2 rB = -3
Ecuación de Balance Metabólico

## Slide 27: Ecuación de Balance Metabólico

## Slide 28: Ecuación de Balance Metabólico

## Slide 29: Resultado
2
3
3
2
0.5
2.5
0.5
B
A
C
D
E
F
G
H
ATP
CO2
NAD+
NADH
ATP
CO2
ATP
CO2
NAD+
NADH
NAD+
NADH
ATP
ADP
ADP
ADP
ADP

## Slide 30
Sistema exactamente determinado
Según la estructura de la matriz estequiométrica, el sistema puede encontrarse de 3 formas:
Determinado, sobredeterminado o subdeterminado
Análisis de Flujos metabólicos

## Slide 31: Ecuación de Balance Metabólico
-1 -1 0 0 0 0 0 1
0.3 0 0 1 0 0 0 2
0.5 0 0 0 0 1 0 3
0 = 1 -1 0 0 0 0 4
0 0 1 -1 -1 0 0 5
0 0 0 0 1 -1 -1 6

## Slide 32: Ecuación de Balance Metabólico
-1 0 0 0 0 0 -1 1
-1 0 0 -1 0 0 0.3 2
0 1 0 0 0 0 0.5 3
-1 -1 0 -1 -1 0 0 = 4
0 0 1 0 0 0 0 5
-1 -1 -1 -1 -1 -1 0 6

## Slide 33
Sistema exactamente determinado (matriz no invertible)
Según la estructura de la matriz estequiométrica, el sistema puede encontrarse de 3 formas:
Determinado, sobredeterminado o subdeterminado
Análisis de Flujos metabólicos

## Slide 34
Sistema exactamente determinado
Sistema sobredeterminado: Es necesario agregar información al sistema, medición de metabolitos extracelulares (vector b).
Según la estructura de la matriz estequiométrica, el sistema puede encontrarse de 3 formas:
Determinado, sobredeterminado o subdeterminado
Análisis de Flujos metabólicos

## Slide 35
7 incógnitas, 5 metabolitos en estado estacionario
2 grados de libertad, hay que medir 2 metabolitos:
rA = -2 rB = -3
Ecuación de Balance Metabólico

## Slide 36
Sistema subdeterminado: Es necesario agregar restricciones, solución con optimización lineal.
Según la estructura de la matriz estequiométrica, el sistema puede encontrarse de 3 formas:
Determinado, sobredeterminado o subdeterminado
Análisis de Flujos metabólicos