## Slide 1: Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I El-57C
Alberto Botteselle Doggenweiler
Jose Carrasco B
Semestre Otoño 2011
28/07/26/32-28-20-18-10-6

## Slide 2: Informaciones Generales
28/07/26
<number>
Información del Profesor
Nombre : Alberto Botteselle Doggenweiler
Profesión : Ingeniero Civil Electricista
Magíster en Ingeniería Eléctrica
Empresa en que trabaja : Poch Ingenieros
Cargo que desempeña : Gerente de Proyectos
Dirección oficina : Alcántara 383- Las Condes
Teléfono oficina : 207-0706
Teléfonos celulares : 9874-6514 – 7768-8581
Correos electrónicos : abottese@ing.uchile.cl – alberto.botteselle@poch.cl
Dirección casa : Del Monje 10711 - Los Trapenses – Lo Barnechea
Teléfono casa : 242-4656
Otros Cargos : Consejero del Consejo Especialidad Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. (Past-President)
Información del Curso
Horario de clases : Lunes y Jueves de 14:00 a 16:00
Sala de clases : E016
32-24-14-6

## Slide 3: Informaciones Generales
28/07/26
<number>
Información del Profesor
Nombre : José Carrasco B
Profesión : Ingeniero Civil Electricista
Empresa en que trabaja :
Cargo que desempeña :
Dirección oficina :
Teléfono oficina :
Teléfonos celulares :
Correos electrónicos :
Dirección casa :
Teléfono casa :
Otros Cargos :
32-24-14-6

## Slide 4: Objetivos del Curso
28/07/26
<number>
Conocer una nueva área de la Ingeniería Eléctrica, consistente en el diseño y construcción de equipos eléctricos, área en la cual podrían desempeñarse laboralmente.
Conocer los materiales utilizados en el diseño y construcción de equipos eléctricos, además de conocer sus proveedores.
Aprender a formular Especificaciones Técnicas.
Desarrollar técnicas de Trabajo en Equipo.
Hacer un ejercicio del trabajo profesional como el que realizaran al egresar de la Universidad.
32-18-10-6

## Slide 5: Calendario de Actividades
28/07/26
<number>
Semana 3 : Presentación del Curso + Carta Gantt y Curva S del Proyecto Materiales Eléctrico + Planteamiento de un Problema
Semana 4 : Documentación + Consultas
Semana 5 : Presentaciones + Proposición de Soluciones
Semana 6 : Presentaciones + Acuerdo de la Solución
Semana 7 : Calentamiento + Laboratorio Pruebas Recepción
Semana 8 : Introducción al Diseño + Ejercicio Trabajo en Equipo
Semana 9 : Especificación Técnica del Equipo a Diseñar
Semana 10 : Memoria de Diseño y Cálculo del equipo a construir
Semana 11 : Memoria de Diseño y Cálculo del equipo a construir
Semana 12 : Plano de Construcción y Lista de Materiales
Semana 13 : Compra de los Materiales
Semana 14 : Compra de los Materiales
Semana 15 : Armado del Equipo Diseñado
Semana Examen : Pruebas de Recepción del Equipo Construido
NOTA: ESTE CALENDARIO DE ACTIVIDADES SE DEBE ADECUAR A LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL MOMENTO
32-14-6

## Slide 6: Evaluación de los Alumnos
28/07/26
<number>
Conforme a las pautas de la escuela, se coloca nota a:
  Una nota de Control:
  Corresponde a la nota de la Memoria de Cálculo y Diseño.
  Una nota de Ejercicio:
  Corresponde a la nota de la investigación con su respectiva disertación.
  Una nota de Laboratorio
  Corresponde al promedio de la nota del plano que deba dibujarse para construir el equipo y de la nota del listado de materiales que se entrega al Departamento de Ingeniería Eléctrica, para su adquisición.
  Una nota de Examen
  Corresponde al resultado de las Pruebas de Recepción, las que se realizan conforme a la Especificación Técnica elaborada durante el desarrollo del curso y a la norma definida en ella.
En cada una de las notas influye la oportunidad y cumplimiento del plazo acordado para entregar el respectivo informe y la fecha de ejecución de las Pruebas de Recepción. Por lo tanto:
Se penalizará con 0,1 puntos de la nota final del curso EL57-C cuando:
- No se cumpla alguno de los hitos de la Carta Gantt, del respectivo grupo .
- No se asista a alguna presentación de un grupo del Taller de Diseño.
Lo anterior estará sujeto a la negociación que pueda realizarse entre el Diseñador (Alumno) y el Cliente (Profesor). Dicha negociación debe realizarse antes de la fecha de cumplimiento del hito o de la presentación, indicadas en la Carta Gantt del grupo que hace la presentación.
32-16-10-6

## Slide 7: Organización del Curso
28/07/26
<number>
Trabajo en Grupos
  Se forman grupos de a dos personas. Cada grupo se organizan para la búsqueda de información en terreno, preparación y realización de las disertaciones, diseño, armado y pruebas del equipo. Los grupos interactúan entre ellos intercambiando la información requerida para realizar el Diseño
Horario efectivo de las clases
  Es un Taller en el cual los alumnos se juntan a trabajar entre las 14:00 y 16:00.
  El profesor desempaña el papel de un cliente, guía el trabajo y se presenta a atender consultas de los alumnos, en cualquier momento del horario antes indicado. Puede llegar hasta 15 minutos antes del término de la sesión del Taller de Diseño.
Charlas
  El resultado de las investigaciones realizadas y los datos recopilados en terreno son presentadas por los alumnos mediante charlas asistidas por transparencias o diapositivas en PowerPoint.
32-20-18-10-6

## Slide 8: Organización del Curso
28/07/26
<number>
Sesión de Laboratorio
  Cada grupo debe realizar en el Laboratorio de Máquinas, guiados por el Profesor Auxiliar, un ejercicio de "Pruebas de Recepción".
  Esta actividad es sin nota pero es obligatoria y se debe hacer antes de dar el examen, en las fechas que cada grupo elija de las propuestas por el Profesor Auxiliar.
32-20-18-10-6

## Slide 9: Materiales Eléctricos
28/07/26
<number>
Materiales Utilizados en la
Construcción de Equipos Eléctricos
32-18-6

## Slide 10: Materiales Eléctricos
28/07/26
<number>
Los materiales utilizados en la construcción de equipos eléctricos podemos agruparlos en:
  Conductores Magnéticos
  Conductores Eléctricos
  Materiales Aislantes
  Ferreterías
32-18-6

## Slide 11: Conductores Magnéticos
28/07/26
<number>
Los Conductores Magnéticos se pueden clasificar en:
Acero Común
Acero Silicoso
Acero Silicoso de Grano Orientado
Ferritas
32-18-6

## Slide 12: Conductores Magnéticos
28/07/26
<number>
Los conductores magnéticos se pueden clasificar en:

## Slide 13: Conductores Eléctricos
28/07/26
<number>
Son conductores eléctricos todos los metales , tales como:
  Cobre
  Aluminio
  Acero
  Plata
  Oro
  Mercurio
  Carbono
  Platino
32-18-6

## Slide 14: Materiales Aislantes
28/07/26
<number>
Hidrocarburos
  Aceite mineral
  PVC
  Polietileno
  Neopreno
  Esmalte
Minerales
  Sílice - Vidrio
  Lana de Vidrio
  Cuarzo
  Feldespato - Caolín (Lozas)
32-18-6
Vegetales
  Celulosa - Papel y Cartón Presspan
  Caucho
  Lino
  Algodón
Química moderna
  Siliconas
  Midel
  (Piranoles - Askareles)
Son materiales aislantes los siguientes productos:

## Slide 15: Ferreterías
28/07/26
<number>
Acero
Bronce
Madera
Cartón
PVC
Polietileno
32-18-6
Son ferreterías los siguientes materiales

## Slide 16: Trabajo de Terreno
28/07/26
<number>
Investigar
  Origen del Material
  Propiedades del Material
  Proceso de Producción
  Productos
  Proceso de Venta
  Catálogos
  Estructura del Proveedor
Informe de Pocas Páginas
32-24-18-6
Disertar
  Charla 15 Minutos (Se recomienda ensayarla)
  La disertación debe contener:
  Materias Primas
  Proceso de Producción
  Producto
  Forma de Venta y Precios
  Catálogos
  Datos Fundamentales para el Diseño
  Referencia de las personas con quien se comunicaron

## Slide 17: Información y Documentación
Utilizada en el Diseño, Construcción
y
Especificación
de
Equipos Eléctricos
/32-20-10-6

## Slide 18: Información y Documentación
28/07/26
<number>
Normas
Especificaciones Técnicas
Libros de Diseño
Memorias
Publicaciones
Internet
32-24-18-6
La información y documentación se puede clasificar en:

## Slide 19: Normas
28/07/26
<number>
Una Norma es siempre una recomendación.
Algunas normas son de aplicación obligatoria, si la ley lo exige o en caso de ausencia de otra información.
Se transforman en una obligación, al ser incorporadas en un contrato.
Representan un resumen de la experiencia acumulada en los años, en un determinado tema.
Se clasifican en:
  Internacional
    CEI- IEC
  Nacional
    Nch
    Nf
    Din
  Asociación de fabricantes
    Nema
32-18-6

## Slide 20: Especificaciones Técnicas
28/07/26
<number>
Las “Especificaciones Técnicas” son documentos, emitidos por el cliente, que indica las necesidades funcionales, la calidad, la cantidad y los tipos de materiales con los cuales se debe construir el equipo requerido por dicho cliente.
Es un documento que expresa los deseos de quien compra y es distinto a un catálogo, ya que este último informa de las cualidades de un producto, desde la perspectiva del fabricante.
Índice de una Especificación Técnica:
    Alcance de la Especificación Técnica.
    Normas aplicables.
    Definición de las capacidades nominales.
    Condiciones de satisfacción, normalmente expresada por medio de las Pruebas de Recepción.
    Cantidad a adquirir.
    Plazos de entrega.
    Documentación a entregar.
    Condiciones administrativas.
    Formas de pago.
32-18-6

## Slide 21: Especificaciones Técnicas
28/07/26
<number>
Como ejemplo tenemos, que en la vida real, toda las acciones que realizamos tienen su inicio en una Especificación Técnica, muchas veces presente solo en nuestra imaginación, aunque la acción finalmente la realicemos en base a un acto emocional:
    Compra de un electrodoméstico o de ropa.
    Compra de una casa.
En las empresas, cualquiera sea su tamaño, los bienes y servicios se contratan en base a una Especificación Técnica, ya sea que esta se llame Especificación Técnica, Solicitud de Compra, Alcance de los Servicios, Contrato, etc.
La decisión final, de que se compra o que se contrata, siempre tiene un elemento emocional, pero disponer de una Especificación Técnica acota el ámbito emocional, pero no lo suprime.
Finalmente, Uds. desarrollarán su vida definiendo sus relaciones comerciales, familiares y personales en base a expresar sus gustos y/o deseos, ya en forma verbal o escrito, siendo esto una “Especificación Técnica”.
No sería raro que parte importante de los ingreso que Uds. perciban en el futuro será por entregar a sus clientes o jefes, Especificaciones Técnicas para contratar nuevos proyectos, obras y servicios o para solucionar problemas del momentos.
32-16-6

## Slide 22: Libros de Diseño
28/07/26
<number>
Los “Libros de Diseño” son documentos en los cuales podemos encontrar:
  Ecuaciones básicas.
  Tablas o curvas con parámetros.
  Procedimientos de cálculo, con el detalle y secuencia de ecuaciones a utilizar.
  Ejemplos de aplicación.
  Secretos de los diseñadores.
32-16-6

## Slide 23: Publicaciones y Revistas
28/07/26
<number>
La “ Publicaciones y/o Revistas “ son documentos en los cuales encontramos la información mas reciente relativa a:
  Nuevos materiales descubiertos.
  Nuevos métodos de cálculos.
  Nuevos inventos y descubrimientos.
  Resultados de pruebas realizadas.
Se agrupan en:
  Memorias.
  Revistas especializadas.
    Proceedings.
    Transactions.
  Abstracts.
  Bases de datos de las Redes de Bibliotecas, referente a las publicaciones.
  Documentos que se encuentran en Internet.
32-16-6

## Slide 24: Trabajo de Terreno
28/07/26
<number>
Normas
  Visitar INN.
  Estudiar una norma sobre transformadores de corriente.
  Disertar:
    Objetivos y ubicación del INN
    Donde y como buscar una norma.
    Clasificación de una norma.
    Contenido de una norma.
    Pruebas de Recepción.
Publicaciones
  Investigar la utilización del Abstract y la Red de Bibliotecas.
  Ubicar una artículo publicado utilizando el Abstract y en la Red de Bibliotecas – En una Memoria - En una Revista.
  Disertar:
    Enseñar a utilizar el Abstract y Red de Bibliotecas con un ejemplo.
    Explicar una Memoria de Diseño
    Explicar un artículo de una revista.
Internet
  Investigar la utilización de Internet.
  Disertar:
    Enseñar a utilizar Internet. Direcciones de correos electrónicos.

## Slide 25: Trabajo de Terreno
28/07/26
<number>
Especificaciones Técnicas
  Ubicar una Especificación Técnica de un transformador de corriente.
  Estudiar la Especificación Técnica.
  Disertar:
    Contenido de una Especificación Técnica.
Libros de Diseño
  Buscar libros de diseño de transformadores en internet
  Disertar:
    Donde buscar libros de diseño.
    Clasificación de los libros y forma de buscar un libro.

## Slide 26: Estructura y Contenidos Básicos de un Diseño
32-06

## Slide 27: Organización de un Diseño
28/07/26
<number>
Diseño del Núcleo
P,  Sección del Núcleo = s fe
Cálculo de la Sección de los Conductores
P, V, i , Densidad de Corriente 
Sección de Conductores = s cu
32-18-18-10-06

## Slide 28: Organización de un Diseño
28/07/26
<number>
Diseño de la Bobina
V, Volt/Vuelta n1, n2 Se diseña la bobina
Diseño de Aislantes
V = Espesor Aislante
32-18-18-10-06

## Slide 29: Organización de un Diseño
28/07/26
<number>
Diseño Mecánico
Dar forma al equipo, determinar dimensiones.
Cálculo de volúmenes, pesos y diseño de ferreterías
Cálculo de los Parámetros
r, l, c, x
32-18-18-10-06

## Slide 30: Organización de un Diseño
28/07/26
<number>
Cálculo del Errores y Rendimientos
Según el equipo.
Rendimiento, Error de transformación, etc.
Cálculo del Calentamiento
Cálculo de las Pérdidas y Temperatura Final
32-18-18-10-06

## Slide 31: Organización de un Diseño
28/07/26
<number>
Cálculo de Cortocircuito
Modificar los Parámetros del Diseño
32-18-10-06

## Slide 32: Organización de un Diseño
28/07/26
<number>
Diseño Cálculo de la Diseño
del Sección de los de la
Núcleo Conductores Bobina
Modificar Diseño
Parámetros de los
del Diseño Aislantes
Cálculo Cálculos
de Mecánicos
Cortocircuito
Cálculo Cálculo Cálculo
de de de los
Calentamiento Errores Parámetros
32-14-10-06

## Slide 33
Calentamiento
en
Equipos Eléctricos

## Slide 34: Calentamiento
28/07/26
<number>
Fuentes de calor.
Ecuaciones del calentamiento.
Aplicación general de las ecuaciones de calor.
Aplicación de las ecuaciones de calor a los equipos.
Modelo simplificado.

## Slide 35: Fuentes De Calor
28/07/26
<number>
Pérdidas en el Fierro
- Pérdidas de Histéresis
- PH = kh *  1,6 * F ( W )
- Pérdidas de Foucault
- PF = kf * (  * F * t )2 ( W )
Pérdidas en el Cobre
- Pérdidas Joule
  - Pcu = I 2 * r ( W )
PH = Pérdidas de Histéresis
Kh = Constante de Histéresis
PF = Pérdidas de Foucault
Kf = Constante de Foucault
PCU = Pérdidas de Joule
Pérdidas Adicionales
  Fricción
    Rodamientos
    Escobillas
    Bujes
  Corrientes de fugas en aislantes
  Campos magnéticos de fuga en envases o estanques de acero y en dieléctricos
- Pa =10 % * PH + PF )
Densidad de Flujo ( Gauss)
I = Corriente
F = Frecuencia (Hz)
R = Resistencia
t = Espesor de la lámina de
Acero

## Slide 36: Ecuaciones del Calentamiento
28/07/26
<number>

## Slide 37: Aplicación General de las Ecuaciones de Calor
28/07/26
<number>
Diseño equipos.
Diseño de aislaciones en varias capas.
Cálculo de secuencias de operación:
  Soldadoras
  Electrodomésticos
Permiten incluir las variaciones de las condiciones ambientales:
  Altura
  Temperaturas
Estudios especiales : Ejemplo caso Chilectra.

## Slide 38: Aplicación de las Ecuaciones de Calor en los Equipos
28/07/26
<number>

## Slide 39: Modelo Simplificado
28/07/26
<number>
Δ T = . W .
C * s
W = Energía disipada (Watt)
Δ T = Incremento de temperatura (Grados Celsius)
s = Superficie de disipación (cm 2)
C = Coeficiente de disipación
(Watt / (Grados Celsius * cm 2))
= 0,0045 para equipos de un volumen de hasta 3 litros
Variación de la Resistencia del Conductor de Cobre
en Función de la Temperatura
T final - T inicial = (R final - R inicial)*(234,5 + T inicial)
( R inicial )