## Slide 1
Susana Roa Ferreira
José González Arencibia

## Slide 2: Sumario Clase #8
Tecnologías xDSL.
Acceso inalámbrico. WiMAX y acceso satelital.
Otras variantes de acceso. PLC y FTTH.

## Slide 3: xDSL
Digital Subscriber Line, son un conjunto de técnicas que permiten la transmisión de datos a alta velocidad sobre los pares de cobre de la red telefónica instalada.
Pueden clasificarse en simétricos, si las velocidades red-usuario y usuario-red son iguales, o asimétricos si existen diferentes entre las mismas.

## Slide 4: xDSL
HUB
DSL Modem
DSLAM
Usuario
Red

## Slide 5: ADSL
Asymmetric DSL. Es la variante más empleada, siendo, como su nombre lo indica, asimétrica. Se encuentra estandarizado por ITU en la norma G.922.
La velocidad en el sentido red-usuario es mayor que en el sentido inverso.
Emplea 3 canales sobre el par de cobre: dos para transmisión de datos (uno en cada sentido) y otro para conversación telefónica.

## Slide 6: Funcionamiento ADSL
Cada canal de datos es dividido en canales más pequeños denominados bins, de 4,3125 kHz de amplitud.
Los modems chequearán estos bins para medir su SNR, determinando así el orden de la modulación a emplear. En canales más ruidosos se empleará una modulación de menor orden, y viceversa.
La modulación empleada inicialmente era CAP (Carrierless Amplitude Phase modulation), una variante de QAM. En el estándar ITU se emplea DMT (Discrete MultiTone Modulation), la cual es básicamente una versión de OFDM.

## Slide 7: Variantes ADSL
Notes: <number>

## Slide 8: ADSL
La distancia máxima es de 5,5 km desde la central telefónica hasta los usuarios.
ADSL2 y ADSL2+ solo mejoran el ancho de banda hasta los 3 km, después de los cuales el ruido los hace comparable a ADSL.

## Slide 9: HDSL
High bit rate DSL. Desarrollado en EEUU, fue una de las primeras técnicas para DSL.
Se necesitan dos pares de cobre para establecer una comunicación bidireccional.
No se puede emplear POTS como base, a diferencia de ADSL.

## Slide 10: Transmisión en HDSL
Inicialmente se empleaba AMI como codificación, pero posteriormente fue sustituido por 2B1Q.
Se alcanzan velocidades de 1,5 ó 2 Mbps (equivalentes a un flujo T1 o E1).
Distancias de hasta 4 km.

## Slide 11
Worldwide Interoperability for Microwave Access
Aprobado en 2003 en el WiMAX Forum
Área metropolitana (MAN)
NLOS (Non Line of Sight)
Alcance de 48 Kilómetros
Tasas de transmisión hasta 75 Mbps
Familia de estándares IEEE 802.16
WiMAX: Definición

## Slide 12
Modulación OFDM
FDM y TDM
Topología punto-multipunto y de malla
QoS
Seguridad
Bandas con y sin licencia
Aplicaciones de voz, video y datos
Varios niveles de servicio
Características Técnicas

## Slide 13
Funcionamiento de una red WiMAX
NLOS
  Frecuencias más bajas (2 – 11 Ghz)
    Señal no interrumpida por objetos
LOS
  Línea más estable y robusta
  Mayor cantidad de datos con tasa de error baja
  Frecuencias más altas
    Menos interferencia
    Ancho de banda mayor

## Slide 14
Basado en IEEE 802.16-2004
  Para enlaces fijos punto – multipunto
    802.16a - comunicación entre antenas (2-11Ghz)
    802.16b – entre 5 y 6 Ghz con QoS
    802.16c – entre 10 y 66 Ghz
Basado en IEEE 802.16e
  Para dispositivos clientes móviles
WiMAX: Estándares

## Slide 15: Comunicaciones Satelitales
Las comunicaciones satelitales permiten la transmisión de información a grandes distancias, empleando uno o más satélites en órbita terrestre como repetidores.
En tierra se emplean estaciones para la transmisión/recepción de las señales satelitales, normalmente ocupando antenas parabólicas.

## Slide 16: Comunicaciones Satelitales
Las comunicaciones a través de satélite generalmente presentan elevados retardos, por lo que no admiten esquemas de transmisión basados en retransmisiones, sino que emplean en la actualidad sofisticados mecanismos como los turbocódigos.

## Slide 17: Por qué emplear las comunicaciones por satélite?
Alto cubrimiento geográfico
Reducción del problema de la línea de vista
Elevada confiabilidad (99.9% Up time)
Difusión confiable de información
Fácil de instalar
Soporta diversas aplicaciones:
  Video
  Datos
  Voz

## Slide 18: Por qué emplear comunicaciones satelitales?
Ideal para redes distribuidas y punto multipunto
Ancho de banda asimétrico
Bajo BER
Entrega simultánea de datos a varios puntos
Independencia de una red pública
Notes: Un satelite geoestacionario cubre aproximadamente el 42% de la superficie de la tierra.
Los polos norte y sur no se encuentran incluídos en la zona de cubrimiento.
El área cubierta por una sola antena de satélite se llama “huella” o “footprint”.
El retardo por transmisión está entre 240 y 270 milisegundos, dependiendo de la ubicación de la vsat dentro de la huella.

## Slide 19: Tipos de Satélites
GEO
  A 36000 Km.(~5,6 del radio de la tierra)
  Período orbital 23 h, 56 min. y 4 seg.
MEO
  Altura entre 10.075 y 20.150 Km.
  Su posición relativa respecto a la superficie no es fija.
LEO
  Situados a 1.500 Km. por termino medio
  Períodos orbitales se encuentran entre los 90 y los 120 minutos.
  Constelación de satélites.

## Slide 20: Satélites Geoestacionarios
Ventajas:
  Los satélites tienen la misma velocidad angular que la tierra, con lo que pueden establecer radioenlaces con estaciones terrenas cuyas antenas apuntan a un punto fijo en el cielo.
  La elevada altitud de la órbita posibilita que 3 satélites sean suficientes para cubrir toda la superficie terrestre.

## Slide 21: Satélites Geoestacionarios
Desventajas:
  Las zonas de servicio de los satélites (footprints) son muy grandes, con lo que se malgasta parte de ella en regiones indeseadas como océanos, zonas poco pobladas, etc.
  Debido a la elevada altitud de la órbita, las pérdidas por atenuación son considerables. No es posible diseñar terminales portátiles de bolsillo.
  También a causa de la distancia, el retardo de propagación es lo suficientemente elevado
  Al ser la órbita ecuatorial, la cobertura empeora notablemente con la latitud.

## Slide 22: Parámetros de GEO ideal
PARÁMETROS DE UNA ÓRBITA GEOESTACIONARIA IDEAL
Periodo del satélite (T) 23 hr, 56 min, 4 seg
Radio de la Tierra (r) 6,377 Km
Altitud del satélite (h) 35,779 Km
Radio de la Órbita (d = r+h) 42,157 Km
Inclinación (respecto al ecuador) 0
Velocidad tangencial del satélite (v) 3.074 km/seg
Excentricidad de la órbita 0

## Slide 23: Satélites de Orbita Baja
Ventajas:
  Débil atenuación del enlace, lo que posibilita la reducción del tamaño de los satélites y de los terminales, que pueden ser fácilmente de bolsillo.
  Retardo de propagación tolerable para servicio de voz en tiempo real.
  Posibilidad de cobertura en los polos (con órbitas inclinadas).
  Las zonas de servicio son pequeñas, permitiendo un mejor aprovechamiento de las mismas.
  Una red LEO puede contar con ISL´s, lo que supone una alternativa a las redes terrestres.

## Slide 24: Satélites de Orbita Baja
Desventajas:
  Para obtener cobertura global, necesitamos una constelación de decenas de satélites.
  El empleo de ISL´s, conlleva un aumento considerable de la complejidad del satélite.
  Debido a la elevada velocidad del satélite respecto de la tierra, la conmutación de llamadas en curso (handover) es frecuente.

## Slide 25: Características

## Slide 26: Bandas de Frecuencias

## Slide 27: Bandas de Frecuencias
Banda C
Banda Ku
Banda Ka
La banda C se refiere al margen 5,9 – 6,4 GHz para el canal ascendente y 3,7 – 4,2 para el descendente. Proporciona transmisiones de más baja potencia que la Ku, más cobertura geográfica, con un plato del orden de 3 m, con un mayor margen de error de apuntamiento.

## Slide 28
Banda C
Banda Ku
Banda Ka
La banda Ku utiliza el margen 14-14,5 GHz para al canal ascendente y 11,7 – 12,2 GHz para el descendente. Esta banda proporciona más potencia que la C y, el plato de la antena receptora es del orden de 1,22 m., pero la cobertura es menor, no la afectan las interferencias terrestres, pero sí las perturbaciones meteorológicas, producen distorsiones y ruido en la transmisión.
Bandas de Frecuencias

## Slide 29
Banda C
Banda Ku
Banda Ka
Existe actualmente una banda de frecuencias emergente en el sector civil que proviene del ámbito militar. Se trata de la banda Ka, que opera entre 18 y 31 GHz, con la que se espera satisfacer la creciente saturación de las bandas C y Ku.
Bandas de Frecuencias

## Slide 30: PLC
Las tecnologías PLC (Power Line Communications) son una serie de tecnologías, no estandarizadas generalmente, para la transmisión de señales de datos empleando las redes de distribución eléctrica.
Dependiendo del uso, son empleadas diferentes bandas de frecuencia, aprovechando el espectro inutilizado por la transmisión de energía sobre alambre de cobre.

## Slide 31: Usos de PLC
Algunos de los usos más comunes de PLC son:
  Control del hogar.
  Transmisiones de emisoras de radio.
  Acceso a redes de datos.

## Slide 32: BPL
BPL (Broadband over Power Line) es la capacidad de acceder a las redes de datos a través de las líneas de distribución de energía.
Es empleado sobre todo en EEUU, donde esta en proceso de estandarización por parte de la FCC. Su principal problema es la interferencia con otras transmisiones de radio.

## Slide 33: Funcionamiento
El concepto técnico es sencillo, desde la estación de transformación hasta el usuario final se utiliza la red eléctrica y a partir de la estación de transformación se conecta con la red de telecomunicaciones convencional. Esto supone que se podrá tener acceso a Internet en cualquier punto de la geografía donde llegue la red eléctrica no siendo necesario acceso a la red telefónica, lo que posibilita el acceso a internet en puntos donde la red telefónica no llega y por lo tanto no se tiene acceso a ADSL y en cambio la red eléctrica si lo hace.
La señal utilizada para transmitir datos a través de la red eléctrica suele ser de 1,6 a 30 Mhz, la cual difiere mucho de la frecuencia de la red eléctrica convencional (50 - 60 Hz) esto supone que la posibilidad de interferencias entre ambas señales es prácticamente nula.

## Slide 34: Características destacadas
Tecnología de banda ancha
Vtrans de hasta 45 Mbps en el tramo de la Baja Tensión.
Vtrans de hasta 135 Mbps en el tramo de la Media Tensión.
Transmisión simultánea de voz y datos.
Conexión de datos permanente (activa las 24 horas del día)
Proceso de instalación sencillo y rápido para el cliente final.
Sin necesidad de obras ni cableado adicional.
Equipo de conexión Módem PLC
Enchufe eléctrico (Toma única de alimentación, voz y datos.)
Permite seguir prestando el suministro eléctrico sin ningún problema

## Slide 35: FTTx
FTTx (Fiber To The x) son un conjunto de arquitecturas de red basadas en el empleo de fibra óptica en todo o parte del acceso de usuario.
Las más comunes son 4:
  FTTN (To The Neighborhood).
  FTTC (To The Cabinet).
  FTTB (To The Building).
  FTTH (To The Home).

## Slide 36: FTTx

## Slide 37: FTTx
Generalmente FTTx es combinado con tecnologías de acceso para cubrir la última milla de las redes.
Una solución popular para redes de alto rendimiento es la combinación de FTTN y VDSL.

## Slide 38: PON
Las redes ópticas pasivas (PON) son aquellas redes de acceso de fibra donde se eliminan los elementos activos, empleando solamente dispositivos divisores ópticos pasivos (splitters), lo cuál permite abaratar los costos de instalación y mantenimiento.
<number>

## Slide 39: Tipos de PON
APON: ATM PON
BPON: Broadband PON
GPON: Gigabit PON
EPON: Ethernet PON
GEPON: Gigabit Ethernet PON
CPON: CDMA PON
WPON: WDM PON
<number>

## Slide 40: Velocidades
<number>
PON | DS (Mbps) | US (Mbps)
BPON | 155.52 | 155.52
GPON | 1244.16 | 155.52
 | 1244.16 | 622.08
 | 1244.16 | 1244.16
 | 2488.32 | 155.52
 | 2488.32 | 622.08
 | 2488.32 | 1244.16
 | 2488.32 | 2488.32
EPON | 1250* | 1250*
10GEPON† | 10312.5* | 10312.5*

## Slide 41: PON
<number>
1:2 splitter
1:4 splitter
N usuarios finales
Fibra alimentadora
core
Red de acceso
típicamente N=32
Máximo definido 128