## Slide 1
Susana Roa Ferreira
José González Arencibia

## Slide 2: Sumario Clase #9
Características generales de las redes de distribución o backbones.
Redes de distribución heredadas. PDH.

## Slide 3: Características generales de los backbones
Los backbones o troncales son los segmentos de una red de telecomunicaciones a los cuales converge el tráfico proveniente de las redes de distribución y acceso.
Los backbones generalmente poseen la mayor capacidad, seguridad y fiabilidad en una red de telecomunicaciones.
Dependiendo de la magnitud de la red en la que se encuentren, su tasa de transferencia va desde el orden de los Mbps a los Tbps.

## Slide 4: Backbones
Debido a su naturaleza, en la mayor parte de los casos deben ser implementadas políticas para evitar o recuperarse de la congestión.
En la actualidad el medio más empleado para los enlaces troncales es la fibra óptica.
Las tecnologías son diversas, pero la tendencia actual es hacia la conmutación a bajo nivel y el soporte para IP.

## Slide 5: Jerarquía Digital Plesiócrona (PDH)
<number>
La necesidad de transmitir flujos crecientes de información hizo multiplexar señales E1 para formar señales de jerarquía superior.
Cada nuevo nivel requiere de bits de servicio y se forma entrelazando bits de los flujos tributarios.

## Slide 6
<number>
Multiplex Digital Jerárquico PDH
Eo
1
2
•
30
E1
E2
E3
1
2
3
4
1
2
3
4
circuito velocidad Mbps canales de voz
Eo 0.064 1
E1 2.048 30
E2 8 . 448 120
E3 34. 368 480
E4 139. 264 1920
E5 565.148 7860
UIT
Multiplexores
E4
1
2
3
4

## Slide 7
<number>
circuito velocidad (Mbps) canales de voz
DS1 (T1) 1. 544 24
DS1C 3. 152 48
DS2 (T2) 6. 312 96
DS3 (T3) 44. 736 672
DS4 (T3) 272. 176 4032
velocidades inferiores a T1/E1 son
denominadas “fractional T1/E1”
Jerarquía Digital en América del Norte

## Slide 8: Sincronismo en PDH
<number>
2.048 Mbps
64 Kbps
Los 30 canales están generados con el mismo reloj y se puede formar la trama sincrónica en la que cada canal tiene definido su intervalo de tiempo.
En la recepción una vez sincronizada la trama se pueden identificar cada canal tributario (afluente).
•
•
•
•
•
•
30 Eo

## Slide 9: Sincronismo en PDH
<number>
Los relojes de cada E1 son generados independientemente y por lo tanto diferentes.
2.048 Mb/s +/- 50 ppm E1
8.448 Mb/s +/- 30 ppm E2
34.368 Mb/s +/- 20 ppm E3
139.264 Mb/s +/- 15 ppm E4
E0
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
E1
E2

## Slide 10: Sincronismo en PDH
<number>
Al multiplexar bit a bit los canales tributarios, se presentan sobrelecturas o pérdidas de bits.
Las tributarias con velocidades más lentas sufrirían sobrelectura => bit leído dos veces
Las tributarias más rápidas sufrirían over run => se perdería un bit sin leer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
E1
E2
E0

## Slide 11: Sincronismo en PDH
<number>
Si por el contrario fc1 < fc2 pasaría que un bit de S2 quedaría sin ser leído (over run)
bit leído dos veces (sobrelectura)
S1
S2
S1
S2
fc1 > fc2

## Slide 12: Proceso de Justificación en MDT de jerarquía superior
<number>
Es preciso ajustar las velocidades de los flujos tributarios mediante un proceso de justificación antes de entrelazar los bits.
Para no perder ningún bit en el proceso de lectura se ajustan todas a una velocidad nominal V0, superior que la máxima permitida, añadiendo bits de relleno.

## Slide 13: Proceso de Justificación
<number>
En T0 corresponden n bits del canal afluente más dígitos de justificación con el siguiente comportamiento.
P
N
justificación positiva
justificación negativa
n bits de V0
To
Notes: <number>
Si el canal en particular es mas lento que lo normado, en lugar de leer dos veces el mismo bit se añade un bit de relleno cada cierto tiempo con lo ccual se evita la sobrelectura. Si el canal es mas rapido qque la norma se emplea un bit mas que la norma paara evitaar saltaar un bit. El bit de relleno en el primer caso seria P y N siempre seria de relleno, En el segundo caso P seria siempre de información y N seria unas veces de relleno y otras de informacion dependiendo de las diferencias de reloj entre los tributarios.

## Slide 14: Proceso de Justificación
<number>
.- Si el canal afluente tiene exactamente la velocidad V0 nominal :
I
R
P N
P siempre de información y N siempre de relleno
n bits de V0

## Slide 15
<number>
.- Si el canal afluente tiene una velocidad menor que la nominal se introducen periódicamente bits de relleno
I
o
R
R
Proceso de Justificación
P N
P de información o relleno y N siempre de relleno
Justificación positiva
n bits de V0

## Slide 16
<number>
.- Si el canal afluente tiene una velocidad mayor que la nominal se emplean en información mayor cantidad de bits que los nominales, se emplea N unas veces de información y otras de relleno.
I
I
o
R
P N
P de información y N de información o relleno
Justificación negativa
n bits de V0
Proceso de Justificación

## Slide 17
<number>
Con este proceso se ajustan las velocidades a la velocidad máxima mediante bits de relleno.
En la trama se destinan bits para indicar la condición de cada bit P y N de forma que en la recepción se pueda reconstruir fielmente cada flujo tributario .
En el receptor los bits de relleno se eliminan.
Proceso de Justificación

## Slide 18: Proceso de extracción de un afluente de la señal multiplexada
<number>
Por la forma en que se construye E1 puede, una vez sincronizada la trama, extraerse cada uno de los canales E0 que la componen. Ej.Canal 3, los octetos de la tercera posición en la trama.
No sucede igual con la extracción de un E0 de dentro de un E2 o de cualquier otra jerarquía superior. Para saber cual bit es de información y cual de relleno es preciso demultiplexar las tramas.

## Slide 19
<number>
Extraer un E0 de un E1:
Cs
C1
C2
C3
C4
C5
•••
•••
Extraer el canal 3 equivale a extraer el tercer byte después del canal de sincronismo.==> Se puede
Se dice que es una trama sincrónica porque permite extraer los tributarios directamente.
Proceso de extracción de un afluente de la señal multiplexada

## Slide 20: Proceso de extracción de un afluente de la señal multiplexada
<number>
Cs
•••
•••
Extraer un E0 de un E2:
en estos bits están incluidos los bits de información, los de justificación y los indicadores de justificación..... no hay forma de extraer E0 a menos que de E2 ==> E1 ==> E0.
Se dice que es una trama asincrónica porque para extraer los tributarios se requiere demultiplexar la trama.

## Slide 21: Jerarquía Digital Plesiócrona
<number>
En los flujos multiplexados a partir de E2 no se pueden identificar los canales afluentes (tributarios) pues el entrelazado es bit a bit y en el flujo hay incorporados bits de justificación.

## Slide 22: Proceso de Justificación Resumen
Todo equipo multiplex debe ser capaz de manejar entradas, cuyos relojes difieran unos de otros, hasta y más allá de las tasas normadas.
Este problema se resuelve añadiendo bits de ajuste o relleno a cada tributaria de entrada, llevándolas a una tasa ligeramente más alta, pero todas iguales. Hasta que esto no sucede no se realiza el MDT.
Dentro de cada señal de tasa superior hay cuatro oportunidades por trama (uno por tributaria) para insertar bits de relleno.
<number>
Notes: <number>

## Slide 23
<number>
Bits de servicio de la señal multiplexada
Cuando se combinan 4 tributarios, la tasa de transmisión resultante es ligeramente mayor que 4 veces la tasa de la señal de entrada. Por ejemplo, 4 x 2048 = 8192 Kb/s pero la tasa real de transmisión es de 8448 Kb/s.
Estos bits extras conforman una tara (overhead) introducida como parte del proceso de multiplexaje. Estos son requeridos para los siguientes propósitos :
  Estructura de Tramas (Secuencia sincronismo)
  Justificación (Relleno e indicador de relleno)
  Alarmas Remotas
  Bits Restantes

## Slide 24: Alarmas Remotas
La tercera categoría de bits de servicio es la de información remota de alarmas.
Dentro de cada estructura de trama se reserva un bit en la trayectoria de retorno, para indicarle al equipo “fuente” que existe una falla en la trayectoria hacia el receptor.
<number>
Notes: <number>

## Slide 25: Bits “sobrantes”, “restantes” o bits S.
La categoría final de bits de encabezado está formada por los bits “sobrantes”, “restantes” o bits S.
En cada una de las estructuras de trama se dejan libres ciertas posiciones, las cuales pueden ser usadas por los PTTs para sistemas de revisión de paridad y otros.
<number>
Notes: <number>

## Slide 26
<number>
usuario
34 Mbps
8 Mbps
2 Mbps
140 Mbps
140 Mbps
Multiplexor de inserción/extracción de canal de 2 Mbps (ADM)
ADM

## Slide 27
<number>
B
C
circuitos PDH de 140 Mbps
A
ADM
ADM
ADM
sitios de
usuario
Red lógica

## Slide 28: Limitaciones de la PDH
<number>
Proliferación de diferentes estándares de velocidad.
No existía un acuerdo para el incremento futuro de capacidad mediante nuevas velocidades.
Complejidad y costo del proceso de Multiplexacion/Demulteplexacion.
Pocos bits dedicados a la Gestión de la trama.