## Slide 1: CI4402 GEOMECANICA
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL
Prof. Luis Paredes
NOVIEMBRE 2010

## Slide 2: EXPLORACION GEOTECNICA
(o prospección Geotécnica):
Investigación mediante métodos invasivos, que pueden ser complementarios con métodos no invasivos, del subsuelo con fines geotécnicos.
Habitualmente incluye la obtención de muestras del subsuelo

## Slide 3: EXPLORACION DE SUELOS (GEOTECNICA)
Objetivo principal:
Detectar, reconocer e identificar los materiales geomecánicos y profundidades de napas y roca basal en sector de emplazamiento (o trazado) de obras de ingeniería que se proyectan ( a profundidades influenciadas por ella -bulbo de presión), en el area en que pueden influenciarla (taludes adyacentes) o en profundidades donde se requiera prevenir efectos en aguas subterraneas

## Slide 4: EXPLORACION GEOTECNICA
Identificar horizontes o estratos de suelos => Descripción estratigráfica
Definir posible secuencia estratigráfica => Programar campaña en extensión
Efectuar trabajos de terreno que permitan caracterizar los materiales representativos de los horizontes

## Slide 5: Exploración geotécnica
Procedimientos
Excavación de calicatas
Excavación de zanjas
Perforación de sondajes
Desarrollo de procedimientos geofísicos

## Slide 6
Programa
Se debe definir mediante:
Cantidad de puntos a investigar
Profundidad a alcanzar en cada punto
Distribución de los puntos en la superficie del terreno
Numero y tipo de muestras a extraer

## Slide 7: Prospección Geofísica
Sísmica de refracción
Propagación de ondas en sondajes
Resistividad electrica

## Slide 8: Numero mínimo de calicatas de investigación para profundidades de entre 4 y 8 m
Superficie a explorar (m2) | Cantidad de puntos de exploración
Hasta 1000 | 2
De 1001 a 4000 | 3
De 4001 a 10000 | 4
Mas de 10000 | Según lo indicado por el ing. Geotécnico con un minimo de 5

## Slide 9: Numero mínimo de calicatas de investigación para profundidades de hasta 4 m
Superficie a explorar (m2) | Cantidad de puntos de exploración
Hasta 500 | 2
De 501 a 1000 | 3
De 1001 a 2000 | 4
De 2001 a 5000 | 5
De 5001 a 10000 | 6
Mas de 10000 | Según lo indicado por el ing. Geotécnico con un minimo de 7

## Slide 10: Profundidad mínima a alcanzar en cada punto de exploración
Se entiende como profundidad mínima de exploración aquella dentro de la cual se produce la interacción suelo-estructura de la obra en proyecto

## Slide 11: Profundidad mínima a alcanzar en cada punto de exploración
Fundaciones superficiales
Edificación sin subterráneo
Zp = Df + z
Edificaciones con subterráneo
Zp = h + Df + z
En ambos casos z= 1,5 B
y B el ancho menor de fundación
Df profundidad de fundación distancia desde terreno a sello de fundación

## Slide 12: Profundidad de exploración
z puede tener el valor de B, con un mínimo de 2 m
Zp no puede ser menor a 2,5 m

## Slide 13: Fundaciones profundas
Zp = h + Df + z
Con Df el extremo de la fundación profunda pilote, pilas
Debe profundizarse un mínimo de 3 m por debajo de su punta
En caso de cepas o estribos de puentes, un mínimo de 7 m

## Slide 14: EXPLORACION Y ESTABILIDAD DE TALUDES
COMPUESTA
La superficie de falla consiste en dos secciones curvas y el plano basal.
Ocurren cuando los horizontes subyacentes son profundos

## Slide 15: EXPLORACION Y ESTABILIDAD DE TALUDES
Diversas superficies de falla circulares con radios variables desde un solo centro de rotación
Centro de rotación
Sup. de falla crítica

## Slide 16: EXPLORACION Y ESTABILIDAD DE TALUDES
Fallas globales y locales
Falla global

## Slide 17: EXPLORACION Y ESTABILIDAD DE TALUDES
Talud en suelo granular sobre arcilla
Relleno granular
Arcilla

## Slide 20
Swedish Fall Cone (suitable for very soft to soft clays)
The test must be calibrated
Soil sample
Cu ∞ Mass of the cone
∞ 1/(penetration)2

## Slide 21
Presiómetro

## Slide 22
Penetrometro
Entrega resistencia a compresión no confinada (qu) por medio de resorte calibrado.

## Slide 23
Presiometro (Menard)
Pozo
Celda
Celda medición
Celda
Tubo coaxial
Agua
Aire
Presión
Expansión volumen
Tiempo
Presión
Expansión Volumen
Fase Pseudo- elastica
Fase elsstica

## Slide 24
Penetrometro estatico de cono
Aquellos que pueden medir presiones de poros se les llama piezoconos
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm

## Slide 25
Torvena

## Slide 26
Standard Penetration Test, SPT
63.5 kg
0.76 m
Barra de perf
0.15 m
0.15 m
0.15 m
Numero de golpes = N1
Numero de golpes = N2
Numero de golpes = N3
Resistencia a penetración Standard (SPT N) = N2 + N3
Puede aplicarse cada 1 m
Existen diversas coreelaciones (c, f, ect) para N

## Slide 27
Standard Penetration Test, SPT
SPT (Manual operation)

## Slide 28
PLANTA
Veleta
Para resistencia al corte no drenada (Cu) y sensibilidad de arcillas blandas
Diametro perforación (diametro = DB)
h > 3DB)
Veleta
D
H
Torque, T
Veleta
T
Superficie de ruptura
Suelo no perturbado
Velocidad de rotación : 60 – 120 por minuto
El ensaye puede efectuarse cada 0.5 m verticales

## Slide 29
Veleta
Como el ensaye es rápido se espera una condición no drenada(UU)
Cu
Cu
T = Ms + Me + Me = Ms + 2Me
Me – Asumiendo una distribución uniforme de resistencia al corte
d/2
d/2
Cu
h

## Slide 30
Veleta
Cu
Cu
T = Ms + Me + Me = Ms + 2Me
h
d/2
d/2
Cu

## Slide 31
Veleta
Cu
Cu
h
tpeak
tultima
t
Desplazamiento de corte
Sensibilidad= resist peak/resist última

## Slide 32
Corrección de resistencia al corte de veleta
Bjerrum (1974) propuso corregir los valores de terreno, Cu en aras de la seguridad de los diseños.
Cu(diseño) = lCu(veleta)
Con, l = factor de correccion = 1.7 – 0.54 log (IP)
IP = Indice plasticidad