## Slide 1: Aplicación de métodos geofísicos
Medición de conductividad eléctrica mediante el uso de campos magnéticos de frecuencia variable
Uso de métodos electromagnéticos de fuente artificial.

## Slide 2
Las técnicas geofísicas han sido empleadas en prospección de minerales desde hace 300 años, desde 1640 en que fueron utilizados compases magnéticos para detección de minerales de hierro en Suecia. A comienzos de los 1900 los hermanos Schlumberger fueron exitosos usando autopotencial (SP) y resistividad para detectar cuerpos minerales. Hacia el 1912 Conrad Schlumberger patentó el método de polarización inducida (IP), que se empleó para encontrar depósitos de sulfuros económicamente explotables.
La aplicación de geofísica tal como se conoce actualmente en minerales y petroleo data de los años 50, con el advenimiento de los magnetómetros sensitivos, medidores gravimetricos, equipos electrónicos a batería y la aplicación de teoría de información y manejo de datos computacionales a la adquisición de datos sísmicos.
Desde entonces, nuevos sistemas electromagnéticos con variación de frecuencia (FEM y TEM) han sido desarrollados para mapear materiales según su resistividad. Muchos sistemas fueron desarrollados en Canada, aunque el primer sistema TEM fue desarrollado y exportado por Russia en los 50’s.

## Slide 3
La geofísica es frecuentemente empleada en exploración para brindar información de apoyo a geólogos e ingenieros geotécnicos para confirmar zonas favorables para los objetivos de emplazar proyectos.
Las técnicas geofísicas pueden entregar información de materiales subyacentes a cubiertas aluviales. Tambien pueden detectar directamente algunos minerales y otros indirectamente, asi como mapear estructuras geológicas.
La detección directa se logra usando polarización inducida (IP) para encontrar sulfuros diseminados; magnetometría para delinear roca madre y gravimetría/técnicas eléctricas para detectar sulfuros masivos.
De allí que este tipo de tecnicas son muy empleadas por la geologia de exploración de recursos.
Desde el punto de vista geotécnico, éstas técnicas permiten detectar paleocanales , corrientes en el subsuelo, fallas, profundidades de roca y tipos de roca.

## Slide 4
Geología Geofísica Método geofísico aplicable
Permeabilidad Resistividad Resistividad
Porosidad Densidad Sísmica, gravimetría
Foliación Anisotropía Resistividad, sísmica
Sustrato rocoso CSAMT, IP, CR
Fallas y fracturas Cambios abruptos Resistividad, sísmica
en resistividad Gravimetría, magnetometría,
y densidad CSAMT,TEM, FEM
Alteración Baja resistividad Resistividad, Magnetometría,
Hidrotermal Debil magnetometría sísmica, IP,CR

## Slide 5
Degradación Baja luego de alta Resistividad, magnetometría
resistividad CSAMT,TEM, FEM, sismica,
CR, radiometría
Paleocanales cambios resistividad Resistividad, NanoTEM,
arenas magneticas Magnetometria, sismica
cambios densidad (TEM,CASMT)

## Slide 6
Glosario:
Resistividad: Cualquier tecnica (incluyendo IP) que use electrodos transmisores y receptores donde la profundidad de exploración este basada en la geometría del arreglo.
Schlumberger, Wenner, dipole-dipole, pole-dipole son ejemplos de los tipos de arreglo usados para medir y calcular resistividad vs profundidad de perfiles
Unidades de Resistividad: ohm-metros.
Magnetometría: Medición del magnetismo total o gradiente del terreno.
Unidades: gammas o nano-Teslas.
Gravimetría: medición de la aceleración de gravedad.
Unidades: gals, milligals.
Sísmica: Refraccion o refleccion. La profundidad de exploración es función del tiempo.
Unidades: milisegundos vs distancia para refraccion, milisegundos y pies por segundo, pies por milisegundo, para refleccion sismica.

## Slide 7
IP: Induced polarization. Polarización inducida. La misma penetración que la resitividad.
Unidades: milisegundos en dominio de tiempo, miliradianes; en dominio de frecuencia, ohm-metros para resistivity.
CR: Una generalización de multifrecuencia de IP.
Unidades: miliradianes para fase y ohm-metro para resistividad.
CSAMT: Controlled source audio-frequency magnetotellurics. Profundidad de exploración es controlada por frecuencia y resistividad del suelo.
Unidades: ohm-metro para resistividad, miliradianes para fase.
FEM: Frequency domain electromagnetics. Profundidad es controlada por frecuencia , resistividad y separación receptor/transmisor
Unidades: % para cuadratura y componentes en fase, ppm u otras indicadas en laminas siguientes.
TEM: Transient or time-domain electromagnetics. Profundidad de exploración esta dada por el tamaño de la bobina de emisión, resistividad del suelo y tiempo de reducción del campo.
Unidades: milisegunds para graficos tiempo–decay plots, ohm-metros para resistividades calculadas.

## Slide 8
NanoTEM: Sistema TEM más simple y superficial. Análogo al TEM en forma de controlar profundidad
Unidades: microsegundos y milisegudos para graficos time-decay, y ohm-metros pra calculo de resistividades.

## Slide 9
Se emplean tres bobinas colocadas en superficie del terreno (de la pila, por ejemplo). Una es el transmisor que genera una onda electromagnética compuesta, de frecuencias programables (300 hz a 50khz); otra bobina captadora, que registra la señal inducida y separa los componentes según frecuencia. La tercera bobina obtiene los parámetros de intensidad de la señal inducida y las componentes fase y cuadratura, siendo un sistema de calibración.
Se mide un conjunto de líneas paralelas y se obtiene una estimación de la conductividad del suelo a distintas profundidades hasta una profundidad de 30 m
Medición de conductividad eléctrica mediante el uso de campos magnéticos de frecuencia variable. Método electromagnético - GEM2

## Slide 10: Resultado de aplicación de Método Electromagnético GEM2

## Slide 11
Uso de métodos electromagnéticos de fuente artificial.
Se aplica una corriente eléctrica variable a una espira de cobre aislado desplegada sobre el terreno con una forma generalmente cuadrada. Así se genera por inducción un campo magnético principal que induce corrientes de conducción en el subsuelo. Luego se interrumpe la corriente y se mide el campo magnético secundario inducido por las corrientes de conducción, el cual posee una respuesta transiente. Esta respuesta dependiente del tiempo, se mide mediante la detección del voltaje que se induce en una bobina receptora.

## Slide 12: Métodos electromagnéticos de fuente artificial
Ventajas
Entrega información con la precisión que se requiera dentro de sus limitaciones
Aplicable a rellenos y estructuras ya construidas y operadas
Desventajas
Método interpretativo, sujeto a la calibración mediante calicatas y sondajes
Entrega resultados en forma de planos con medidas de conductividad relativa
Profundidad limitada

## Slide 13: Resultado de aplicación Metodo Transiente Electromagnético TEM

## Slide 14: Método de Transiente Electromagnético TEM
Ventajas
Entrega perfiles con la precisión que se requiera.
Aplicable a proyectos en operación
Desventajas
Detecta variaciones relativas de resistividades. Debe calibrarse con calicatas y/o pozos de monitoreo o sondajes.
En zonas de bajas resistividades la disipación de las corrientes es lenta
Requiere equipos complejos y software que modele y visualice los resultados