## Slide 1: TALUDES
Auxiliar: Eugenia Tapia B.

## Slide 2: Tipo de falla en taludes

## Slide 3: Deslizamientos Rotacionales
Diferentes métodos de equilibrio límite Métodos de las dovelas.
Superficie de ruptura se asume como arco de círculo.
Se busca la superficie de menor FS
Es recomendable usar más de un método para chequear y comparar.
Uso de software hace fácil la ejecución de análisis con varios métodos y buen número de tajadas.
Decisión de cual FS usar es a criterio del ingeniero.

## Slide 6
Si la profundidad de la superficie de deslizamiento es suficientemente pequeña en comparación al tamaño de la ladera
En taludes de suelos no cohesivos, donde se tiende a producir deslizamiento superficial paralelo a la ladera o en taludes de delgadas capas de suelo sobre roca, donde el contacto suelo-roca actúa como superficie de falla.
Se asume que la superficie de deslizamiento y tabla de agua son de extensión infinita, planas y paralelas a la ladera.
La masa deslizada se asume rígida.
Talud infinito – Deslizamientos traslacionales

## Slide 9: Inestabilidad de taludes en suelo

## Slide 10: Algunos Casos Especiales Caso 1: Suelos Residuales
Grado de meteorización varía en profundidad y espacialmente, dependiendo del tipo de roca, estructuras, clima, topografía.
Texturas y estructuras remanentes de roca madre pueden variar grandemente en distancias pequeñas.
=> Variaciones en resistencia y permeabilidad.

## Slide 11: Comportamiento de los Suelos Residuales V y VIII Región
Deslizamientos en Maicillo, V Región
Deslizamientos en Areniscas meteorizadas, VIII Región

## Slide 12: Remociones en Masa, Sector de Valparaíso y Viña del Mar
causó la muerte de dos personas, destruyó una vivienda y dejó una segunda dañada

## Slide 13: Ruta 68, V Región
Foto 3.5: Grietas de tracción (observadas en azul).
Producidas por la descompresión debido al desmonte al construir el talud.

## Slide 14
Foto 3.7: Deslizamiento por plano de despegue dado por dique.
Corresponde al sector norte del talud; se destaca en blanco la mayor aparición de éste. A la izquierda,
imagen aumentada del dique, cuya orientación es 36/335

## Slide 15
Foto 3.8: Deslizamiento a través del plano generado por veta de cuarzo.

## Slide 16: Ruta 68, V Región
Foto 3.8: “KM 100.800 detalle de las diaclasas en el talud”.

## Slide 17
Foto 4.0: “Km 105.400 detalle de diaclasas y falla en este kilometraje”.
Ruta 68, V Región

## Slide 18: Fallas en Taludes Sector Lo Galindo, VIII Región
Notes: 18

## Slide 19
Fallas en Taludes Sector Lo Galindo
Notes: 19

## Slide 20
Fallas en Taludes Sector Lo Galindo
Notes: 20

## Slide 21: Causas de los Derrumbes
Existen deslizamientos asociados a estructuras pertenecientes a los sets principales
Caídas de bloques generados por sets de diaclasas
- En los planos de diques
- En vetas de cuarzo
Conjugación de la presencia de maicillo con variables como la lluvia y acciones antrópicas. Las lluvias intensas y prolongadas, al infiltrar el agua aumenta la masa y la presión de poros del terreno, lo que hace disminuir su resistencia.
Notes: Esto se traduce en una pérdida de resistencia de la masa de suelo y debilita la cohesión entre discontinuidades

## Slide 22: Causas de los Derrumbes (Cont.)
Acentuadas pendientes
Diseño inadecuado de obras de contención y de estabilidad de taludes
Tuberías o cámaras de alcantarillado que presentan filtraciones
Factores de inestabilidad de origen antrópico como cortes y rellenos para la construcción de vías y viviendas.
Notes: El corte aumenta la pendiente, y la disposición de rellenos sin ángulo de talud seguro o la construcción de muros de contención adecuados. Disposición de rellenos mal asentados como base de construcciones

## Slide 23: Algunos Casos Especiales Caso 2: Coluvios
Material suelto, heterogéneo, sin coherencia interna, usualmente permeable.
Pueden generar deslizamientos superficiales que muchas veces se convierten en flujos.
Factor gatillante más común son lluvias intensas. Alta percolación del agua crea una tabla de agua temporal y filtración ladera abajo creando un exceso de presión de poros.

## Slide 25: Algunos Casos Especiales Caso 3: Arcillas sensitivas
Sensitividad: Pérdida de resistencia con remoldeamiento. Común en algunos depósitos marinos post-glaciales, ahora sobre el nivel del mar.
Si hay un deslizamiento inicial, el movimiento remoldea las arcillas, las que se fluidizan. Pérdida de la masa deslizada al pie de la ladera crea nuevas inestabilidades y eventos se repiten con falla retrogresiva de la ladera.
Arcillas altamente sensitivas: “Quick Clays”
Resistencia depende del grado de salinidad.

## Slide 28: Algunos Casos Especiales FLUJOS DE DETRITOS Y BARRO
Origen:
-Deslizamientos de suelo en laderas que derivan en flujos.
-Movilización directa de material depositado en quebradas o canales.
http://www.youtube.com/watch?v=R2uTKyK1c9k

## Slide 29: Métodos para analizar la estabilidad de taludes

## Slide 30: FIN