## Slide 1: CI5501 (CI52A) Métodos Constructivos
Esponjamiento
Excavación “a mano”
Capítulo 1

## Slide 2: ESPONJAMIENTO
V1: “En banco” o Geométrico
V2: Esponjado o Suelto
V3: Compactado

## Slide 3: ESPONJAMIENTO
INFLUENCIA DE LA HUMEDAD

## Slide 4: ESPONJAMIENTO
MATERIAL | SUELTO/BANCO
CENIZA | 1,45
ARCILLA | 1,39
GRAVA ARCILLOSA | 1,39
CARBÓN BITUMINOSO | 1,35
GRAVA | 1,12
YESO | 1,75
PIEDRA CALIZA | 1,67
ROCA DINAMITADA | 1,67
ARENA | 1,12
DEMOLICIONES  2

## Slide 5: FACTOR DE CONSOLIDACIÓN

## Slide 6: FACTOR DE CONSOLIDACIÓN
EJEMPLO:
  Se excava una zanja de 1m de ancho por 2m de profundidad en un terreno arcilloso (e=39%, fc=80%).
  Volumen “en banco” por ml de zanja = 2m3
  Volumen esponjado por ml de zanja = 2x1,39 = 2,78m3
  Si se quiere rellenar con el material de la excavación se requieren 2m3/0.8 = 2,5m3 de material.
  Por lo tanto “sobran” 2,78-2,5 = 0,28m3 por cada ml de zanja

## Slide 7: CUBICACIÓN
V=h/6 (S1+S2+4Sm)
Relleno
Corte

## Slide 8: CUBICACIÓN
Si no
Sm=

## Slide 9: EXCAVACIÓN
Manual
  El material se puede excavar directamente con palSi fuese necesario, el material se debe soltar usando chuzo o picota (o equipos neumáticos) y luego extraer mediante pala
Mecánica
  El material se puede excavar con el uso de maquinaria especializada
  Si fuese necesario el material se debe soltar usando equipos mecánicos o neumáticos
Con explosivos
  El material es muy duro y requiere el uso de explosivos para soltarlo antes de removerlo.

## Slide 10: EXCAVACIÓN A MANO
HERRAMIENTAS
  PALA
  CHUZO
  PICOTA

## Slide 11: EXCAVACIÓN A MANO
HERRAMIENTAS
  MARTILLO NEUMÁTICO

## Slide 12: EXCAVACIÓN A MANO
RENDIMIENTO
DEPENDE DE LA “DUREZA” DEL SUELO
  Blando: pala
  Semiduro: chuzo o picota y pala
  Duro: martillo neumático, explosivos
DEPENDE DE LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN
Varía entre 3m3/HD a menos de 1m3/HD
Notes: Ojo: los rendimientos no consideran acarreo en carretilla.
<number>

## Slide 13: EXCAVACIÓN A MANO
Acarreo con carretilla

## Slide 14: CLASIFICACIÓN DE SUELOS
Clasificación USCS
Material Granular: Sand, Gravel
  W: Bien graduada, pocos o ningún fino
  P: Mal graduada, pocos o ningún fino
  M: con presencia de fino no-plásticos
  C: con presencia de finos plásticos

## Slide 15: CLASIFICACIÓN DE SUELOS
Clasificación USCS
Material Fino: Silt (M), Clay, Organic
  L: baja plasticidad
  H: alta plasticidad
Ejemplos:
  GW, GP, CL, SM, ML