## Slide 1: CI 61D Proyecto Centrales de Generación
Profesor Cátedra: Arturo Jorquera Acuña
Profesor Auxiliar: Claudio Arias Reyes
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.
Notes: <number>

## Slide 2: CI 61D Proyecto Centrales de Generación
Programa
Conceptos generales
Evaluación de proyectos hidroeléctricos
Conceptos generales de las Obras Civiles de una CH
Equipo Electromecánico
Nociones de Fenómenos Transientes en CH.
Incidencia ambiental de los proyectos de generación eléctrica.
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.
Notes: <number>

## Slide 3: CI 61D Proyecto Centrales de Generación
Pautas de evaluación:
Se desarrollará el estudio de un proyecto hidroeléctrico y se evaluarán sus avances mediante presentaciones efectuadas en clases (Grupos de 2-3 personas).
3 Controles + Examen
Minicontroles durante las clases (aleatorios).
  Horarios: 21 41 – Aux. viernes 55* (15:15 – 17:00 hrs.)
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.
Notes: <number>

## Slide 4: Energía y Fuentes de Energía
Propiedad de los cuerpos: modificación.
Tipos de energía:
    Energía cinética
    Energía potencial
    Energía mecánica
    Energía luminosa
    Energía nuclear
    Energía eléctrica, etc, etc.
Propiedades de la energía
Trabajo y calor
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.
Notes: <number>

## Slide 5: Tipos de energía según su fuente
Fuentes Renovables:
  - Ríos, lagos: energía hidráulica
  - Sol: solar
  - Viento: energía eólica
  - Biomasa
  - Mareas y olas: mareomotriz, etc.
Fuentes no renovables:
- Combustibles fósiles: carbón, petróleo, gas natural
- Geotérmica
- Uranio (energía nuclear de fisión)
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 6: Principales fuentes usadas en Chile…es variable..
A Dic. 2008, la potencia instalada en el SIC estaba compuesta por:
Centrales Generación Hidráulica: 4910 MW (52,6 %)
Centrales Generación Térmica: 4400 MW (47,2 %)
Centrales ERNC: 18 MW (0,2%)
A Dic. 2009, tenemos la siguiente situación:
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.
Notes: <number>

## Slide 7: Principales fuentes usadas en Chile (CNE, dic. 09’)
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.
Notes: <number>

## Slide 8: Conceptos de Generación Hidráulica
Año 80 AC:
rueda hidráulica:
<number>
Diferentes tipos de ruedas hidráulicas:
alimentación superior (ruedagravitatoria pura)
b) alimentación lateral; c) de paletas planas; d) de impulsión inferior; e)
paletas de alimentación inferior; f) turbina Banki
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.
Notes: <number>

## Slide 9: Conceptos de Generación Hidráulica
Ciclo energético
en una CH:
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.
Notes: <number>

## Slide 10: Tipos de Centrales hidroeléctricas
1. Central hidroeléctrica de pasada:
<number>
Central Loma Alta
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 11: … Centrales hidroeléctricas
  2. Central hidroeléctrica de embalse:
<number>
    A pie de presa
    Alejadas de la presa.
Central Rapel
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 12: … Centrales hidroeléctricas
  3. Central hidroeléctrica de bombeo:
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 13: Centrales hidroeléctricas en el SIC - Chile
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 14: Principales componentes de una central hidroeléctrica
  Presa (embalse)
  Vertedero (embalse)
  Obras de toma
  Obras de conducción
  Casa o caverna de máquinas
  Turbinas
  Generador, Transformador
  Lineas de AA TT.
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 15: Conceptos generales de generación térmica
<number>
Se entiende por generación térmica convencional a la producción de energía eléctrica por medio de la combustión controlada de un combustible en una máquina o motor. Este combustible podrá ser carbón, petcoke, petróleo, gas o biomasa, dependiendo del equipo que se utilice (CNE).
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 16: Conceptos generales de generación térmica
<number>
Tipos:
Motores Diesel
Turbinas a Vapor
Turbinas a Gas
Centrales de Ciclo Combinado (Vapor-Gas)
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 17: Conceptos generales de generación térmica
<number>
Tipos:
Generadores Diesel – Grupos Electrógenos
Motor de explosión interna de 2 o 4 tiempos. Compresión 1:20. Usualmente utilizan petróleo diesel o petróleo pesado.
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 18: Tipos de Generación Térmica
TURBINAS A VAPOR
Utiliza vapor de agua sobrecalentado para girar la turbina. Este vapor es generado en una caldera, donde se calienta agua hasta generar vapor. Para este proceso se pueden utilizar diversos combustibles, ya sea petróleo, gas natural y sólidos como carbones/petcoke o biomasa..
Son de gran tamaño por la caldera y utilizan dos circuitos de agua: para vapor y para refrigeración.
gases
agua fría
vapor agua 600°
Q
agua fría agua tibia
<number>
Caldera
B
T
G
Cond.
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 19: Tipos de Generación Térmica
Curso CI61D Centrales de Generación
<number>
TURBINAS A VAPOR
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 20: Tipos de Generación Térmica
<number>
TURBINAS A VAPOR
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 21
TURBINAS A GAS
Utilizan los gases provenientes de la combustión de un combustible liviano como petróleo diesel o gas natural.
<number>
Tipos de Generación Térmica
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 22: Turbina gas
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 23: Turbina gas
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 24
CENTRALES DE CICLO COMBINADO
Consiste en la combinación de un “ciclo turbina a gas y un ciclo turbina de vapor”. El conjunto logra un rendimiento muy superior al de los ciclos individuales.
El combustible lo utiliza el “ciclo de gas”, en Chile se utiliza el gas natural.
<number>
Tipos de Generación Térmica
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 25: Tipos de Generación Térmica
<number>
CENTRALES DE CICLO COMBINADO
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 26: Tipos de Generación Térmica
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 27: Centrales Térmicas en el SIC
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 28: Características típicas de la generación hidráulica y térmica (valores referenciales, julio09)
<number>
Tipo | P (MW) |  %) | Costo Energía (mills/KWh) | Factor De planta F (°/1)
Hidráulica | 0  6000 | 80  90 | E 2080 P 40006000 | 0.3 0.7
M. Diesel | 0  25 | 30  36 | % | 010.8
T. Gas | 10  250 | 20  35 | % | 0.10.2
C. Vapor -Carbón | 20  1000 | 30  40 | % | 0.31.0
C. C. C. |  750 | 40  50 | % | 0.8
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 29: Características generación hidráulica
Ventajas:
Fuente renovable
Mínima emisión de contaminantes
Usos múltiples
Bajos costos de operación
Elevada duración de obras civiles
Baja mantención.
Desventajas:
Costo unitario potencia elevado
Emplazamiento muchas veces alejado
Plazo de construcción
Dependencia de los ciclos hidrológicos
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 30: Unidades
Unidades básicas en MKS
  Longitud : m
  Masa : kg
  Tiempo : s
  Temperatura : °K
  Cte. Eléctrica : A
Fuerza : kg * m / s2 = N (Newton)
Presión : N / m2 = Pa (Pascal)
Trabajo o Energía : N * m = J (Joule)
Potencia : J / s= W (Watts) = V*a
Frecuencia : 1/s= Hz (Hertz)
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 31
Algunas equivalencias:
  Fuerza : 1 kgf= 9,80665 N
  Energía : 1 KWh = 36*105 J= 3,671 * 105 kgf *m
  = 860 Kcal.
  Potencia : 1 CV= 75 kgf*m/s= 0,735 KW
  :1 HP= 76,04 kgf*m/s= 0,746 KW
  : 1 KW= 102 kgf*m/s
Variables asociadas a generación hidráulica
  Potencia : P, W (KW, MW)
  Energía : E (KWh, MWh)
  Altura de Caida : H (Hb,n= Alt. Bruta o neta) (m)
  Rendimiento :  (tanto por uno)
  Revoluciones : n (rpm)
  Velocidad angular : (rad/s)
  Torque : T (P/)
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 32: Potencia y Energía hidráulica
Energía Potencial de un cuerpo de agua: m*g*H
<number>
Ep1=  V g H1 (Joules)
Ep2=  V g H2 (Joules)
H1____
H2_____
__0,0_____
Si el volumen de agua se desplaza de 1 a 2, la energía liberada es:
E (KWh)=  V g (H1-H2)/ (3.6 *106)
Dado que V= Q*t , y P=E / t, la Potencia asociada es:
P (KW)=  Q g (H1-H2)/ (3.6 *105)
Valores útiles: restar pérdidas y aplicar eficiencias.
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 33: Desarrollo hidroeléctrico de una cuenca
Potencial Bruto Teórico. Potencia máxima que se podría extraer de una cuenca de drenaje. Se calcula con el siguiente gráfico:
Perfil Longitudinal e hídrico
Potencial Técnico. Suma de las potencias de las centrales que resultan técnica y económicamente factibles de ser construidas.
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 34: Producción de energía hidráulica en Chile (julio 09)
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 35: Producción de energía hidráulica en Chile
Generación hidroeléctrica en Chile: > 42000 GWh
Generación Bruta Teórica: aprox. 227000 GWh (?¡)
Crecimiento ventas reales> 6%
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 36: Producción de energía hidráulica en Chile
Demanda, variable pero fuertemente creciente (CDEC-2010):
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 37: ….Producción de energía hidráulica en Chile
Potencia por instalar: 13500 – 18800 MW
  Río Biobío: ~ 3000 MW
  Río Maule: ~ 2300 MW
  Río Baker: ~ 1700 MW
  Río Pascua: ~ 1600 MW
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 38: Hidroelectricidad en otros paises
Brasil: 97% generación hidráulica
Potencia instalada: 50.000 MW
Generación anual: 240.000 GWh
PTB= 3*106 GWh (PT= 30%).
Venezuela: 72% generación hidráulica
Generación anual: 47.500 GWh
PTB= 3,45*105 GWh (PT= 76%).
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 39: Sistemas Eléctricos en Chile
<number>
El sistema eléctrico chileno consta de 5 sistemas:
Principales (99%)
CDEC- SING: I y II Regiones (23 % Capac. Instalada)
CDEC- SIC: De Taltal a Chiloé (77 % Capac. Inst)
Secundarias (1%)
Sistema Aisen: XI Región
Sistema Magallanes: XII Región
Sistema Isla de Pascua
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 40: Mapa del SIC (extracto)
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 41: Sistemas Eléctricos en Chile
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.
Fuente: R. Caro. XX Congreso Chileno Hidráulica, 2011.

## Slide 42: Sistemas Eléctricos en Chile – Proyección Demanda
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.
Fuente: Estudio de Proyección Synex, 2011. En R. Caro. XX Congreso Chileno Hidráulica, 2011.

## Slide 43: Sistemas Eléctricos en Chile – Potencias desarrollables
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.
Fuente: R. Caro. XX Congreso Chileno Hidráulica, 2011.

## Slide 44: Composición del SIC
Lo integran más de 20 empresas generadoras, más de 40 centrales hidráulicas y térmicas.
Abastece al 93% de la población y al 43% del territorio.
El objetivo principal es minimizar el costo de operación y falla. Para ello se debe analizar:
    Volumenes de embalses
    Precios de Combustibles
    Proyecciones de Demanda, etc.
Definir transferencias de energía y potencia entre las empresas generadoras.
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 45: Operación del SIC
Es coordinada por el CDEC (CDEC-SIC).
Planifica y coordina la operación de las unidades de generación
Calcula los costos marginales instantáneos
Coordina el mantenimiento preventivo mayor de las unidades
Determina y valoriza las transferencias de energía y potencia entre los integrantes.
Contratos de energía: a través de la Energía Firme.
Energía Firme: Se calcula diferente para centrales hidráulicas y centrales térmicas.
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.

## Slide 46: Más antecedentes? Ver:
Capítulo 1, texto Centrales Hidroeléctricas de F. Harambour (2003).
Centro de despacho económico de carga, CDEC:
www.cdec-sic.cl
Comisión Nacional de Enegía, CNE:
www.cne.cl
<number>
Curso CI61D Centrales de Generación – Arturo Jorquera A.