## Slide 1
Pablo Medina Cofré
25-10-2011
EL4103 – SISTEMAS DE ENERGÍA Y
EQUIPOS ELÉCTRICOS

## Slide 2: Transformadores
Equipos presentes en todos los niveles de un SEP.
  En centrales, aumentan la tensión para transmitir la potencia generada a grandes distancias, minimizando las pérdidas.
  Junto a los domicilios, reduciendo la tensión hasta un nivel “seguro” y útil.
Aplicaciones especiales:
  Regulación de tensión, e incluso “flujo de potencia”.
En los SEP’s se los encuentra como:
  Banco de autotransformadores.
  Transformadores tipo “shell”.
  Transformadores tipo “core”.
  Transformadores de tres enrollados.

## Slide 3: Transformadores: tipos
Núcleo o “core”
Fuente: ABB

## Slide 4: Transformadores: tipo
Acorazado o “shell”
Fuente: ABB

## Slide 5: Transformadores: circuito equivalente
El circuito equivalente da cuenta de:
  Pérdidas Joule en enrollados.
  Flujo magnético no enlazado por el fierro.
  Corriente de magnetización (μ del hierro finito).
  Pérdidas por corrientes inducidas en el fierro.
El circuito no da cuenta de la existencia de armónicas.
  Debido a la relación no lineal entre B y H, la corriente de magnetización no puede ser sinusoidal si se quiere un flujo sinusoidal para producir una tensión de iguales características.

## Slide 6: Transformadores: Ensayos.
Los parámetros del modelo equivalente deben ser estimados a partir de ensayos.
  Ensayo de cortocircuito: determinación de la “rama serie”.
  Ensayo de circuito abierto: determinación de la “rama shunt”. ¿está correcto según la figura?
  Uso de “wattmetro” para determinación de resistencias.
I2
=0
I2=0
=0
=0

## Slide 7: Transformadores trifásicos
En este caso, el tipo de conexión es irrelevante para la determinación de la representación del equipo, debido a la forma en que se realizan los ensayos. Será relevante sólo para el tema de los desfases y cortocircuitos desbalanceados.
A
A
A
W
V
V
V
I1nom
I2nom
I2nom
I2nom
I1nom
I1nom
V
Zeq
I1nom
I2nom
En SEP:
Voltaje entre fases
Corriente de línea

## Slide 8: Transformadores
En los sistemas eléctricos, es muy común que se utilicen “bancos de autotransformadores”.
  Aumenta la robustez del sistema.
  Ahorro en enrollado.
Desde el punto de vista de proyecto eléctrico, son más complejos.
  Necesidad de esquema de reemplazo de unidad.
  Mayor cantidad de muros cortafuegos y sistema de extinción de incendios.

## Slide 9: Transformadores
Representación en modelo pi:
  Si se asume que Y0 es pequeña, la representación ABCD del transformador es:
    A=N
    B=NZ2+Z1/N
    C=0
    D=1/N
  Además, recordar que Z=Z1+N2Z2. Luego B=Z/N.
  Se puede demostrar que el circuito pi es:
Ya=(1-N)/Z
Yb
Z/N
Yb=(N2-N)/Z
Ya
Ojo: Z2 depende de la posición del tap (del valor que tenga N)

## Slide 10: Transformadores
Representación en p.u.
  De la primera fila de las ecuaciones de la matriz ABCD.
Referido al primario y en posición nominal

## Slide 11: Transformadores “Boosters”
Compuestos por un “transformador serie” y un “transformador paralelo”.
Permiten realizar operaciones de regulación, ya sea de tensión o de potencia activa.
a
n
ΔVan
Va’n=Van+ΔVan
a’
a
c
ΔVbc
Va’n=Van+ΔVbc
a’
+
=
b
Van
Vbn
Vcn
Vba
Vcb=-Vbc
Vac
n
+
=

## Slide 12: Transformadores “Boosters”
El primer transformador suma una “muestra” del voltaje del primario. Luego, la suma vectorial está en fase con el voltaje primario.
  Se utiliza para control de tensión.
El segundo transformador suma una “muestra” de un voltaje del primario, pero desfasado en 90°. Si la “muestra” es pequeña, la magnitud prácticamente no cambia y sólo se introduce un desfase.
  Se utiliza para el control de potencia activa.
  La relación de vueltas es compleja.