## Slide 1
UNIDAD 3 PROTOCOLOS DE TRANSPORTE Y RUTEO DINÁMICO

## Slide 2
Protocolos y Encabezados End-to-End
UDP
Corrección de Errores
TCP
Anycast & Multicast
Ruteo Interno
Ruteo Externo
Seguridad
DNS
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONTENIDOS DE LA UNIDAD

## Slide 3
End-to-End Argument.
Transferencia de Archivos.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
PROTOCOLOS Y ENCABEZADOS END-TO-END
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 4
Como se dijo anteriormente uno de los principios básicos del protocolo IP es realizar la inteligencia y el manejo de las conexiones en los extremos de la red de comunicaciones.
  Por eso se dice que las redes TCP/IP son redes “tontas”.
Lo anterior es lo que se conoce como End-to-End Argument.
La primera vez que se introdujo este concepto fue en un artículo de 1981 de Saltzter, Reed y Clark del MIT.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
END-TO-END ARGUMENT (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 5
En la práctica se traducen en que se trata de minimizar la intervención de los routers en los encabezados de los paquetes, dejando todo el procesamiento posible en los nodos extremos de la comunicación (el cliente y el servidor).
Algunos casos en que los routers intervienen en los encabezados de los datagramas son:
  Al realizar un framing de un datagrama.
    Aquí además de dividir los paquetes es necesario recalcular el Checksum de los paquetes generados.
  Al recalcular el TTL (o HopLimit en IPv6).
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
END-TO-END ARGUMENT (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 6
Al implementar un sistema que cuente con un subsistema de comunicaciones se trata de definir una interface fija entre éste y el resto del sistema.
Al realizar lo anterior existen funciones que pueden ser implementadas de muchas formas distintas:
  Por el subsistema de comunicaciones.
  Por la aplicación subyacente.
  Entre ambos niveles.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
END-TO-END ARGUMENT (3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 7
Para orientar la decisión de dónde llevar a cabo la implementación de la función se formuló el siguiente argumento:
  Una función puede ser implementada correctamente sólo con el conocimiento y ayuda de la aplicación que se encuentre en los extremos del sistema de comunicación. Por lo tanto, proveer dicha función como una característica del sistema de comunicación en sí mismo no es posible.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
END-TO-END ARGUMENT (4)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 8
Para ilustrar lo anterior se considerará un ejemplo clásico relacionado con la trasferencia de archivos.
Considérese dos computadores (A y B) conectados por un sistema de comunicación.
Para copiar un archivo de A a B es necesario:
  Leer el archivo desde el disco duro de A.
  Copiar el archivo a la memoria RAM y entregárselo al sistema de comunicación.
  El sistema de comunicación de A debe enviar el archivo al sistema de comunicación de B.
  B debe copiar el archivo recibido a memoria RAM y finalmente escribir el archivo en el disco duro.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 9
En cada una de las actividades necesarias para copiar un archivo desde A a B pueden ocurrir fallas a nivel del hardware o software de bajo nivel.
Si se quisiera implementar una aplicación de trasferencia segura de archivos habría que lidiar con todas estas posibles fallas.
Una aproximación al problema anterior sería revisar en cada etapa la integridad de la información.
  Esto sin embargo puede resultar tremendamente ineficiente.
Otra aproximación sería añadir un checksum al archivo y verificarlo una vez que ya está copiado en el disco duro de la máquina B. Si la verificación del checksum falla simplemente se reenvía le archivo.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 10
Lo anterior soluciona el problema de manera sencilla y probablemente casi siempre la transferencia de archivos se logrará exitosamente al primer intento.
A veces se necesitarán dos o tres intentos para enviar el archivo correctamente. De ser necesario más intentos se podría sospechar fuertemente que existe alguna falla en el sistema.
Alguien podría querer implementar este checksum como parte del protocolo de comunicaciones. Sin embargo si se hace esto no se eliminan los riesgos relacionados a las fallas que puedan ocurrir fuera del alcance de éste (por ejemplo al escribir el archivo en el disco duro).
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS (3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 11
De ahí el argumento, para que la aplicación tenga una transmisión confiable de archivos tiene que proporcionar un método específico para garantizar la integridad del archivo de extremo a extremo.
Que el sistema de comunicaciones además implemente la misma función tiene poco sentido ya que no se libera a la aplicación de realizar el chequeo por si misma.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS (4)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 12
Introducción
Protocolo UDP
Multiplexión por Puertos
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
UDP
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 13
Las aplicaciones esperan ciertas características del servicio entregado por la capa de transporte, como:
  Despacho garantizado de mensajes.
  Despacho de los mensajes en el orden original.
  Despacho de a lo más una copia de cada mensaje.
  Envío de mensajes de largo arbitrario.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
INTRODUCCIÓN (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 14
Las aplicaciones esperan ciertas características del servicio entregado por la capa de transporte, como:
  Sincronización entre emisor y receptor.
  El receptor debe ser capaz de aplicar control de flujo al emisor.
  Múltiples aplicaciones por host.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
INTRODUCCIÓN (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 15
Existe dos líneas principales de servicios entregados por la capa de transporte (en el modelo de Internet)‏
  TCP: Transmission Control Protocol
    Orientado al flujo confiable de bytes
    Provee control de flujo, control de errores, orden.
  UDP: User Datagram Protocol
    Orientado principalmente a la mensajería.
    Es asíncrono.
    No confiable, sin control de flujo ni orden.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
INTRODUCCIÓN (3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 16
Protocolo de transporte muy simple.
Extiende las características de datagramas IP entre hosts a la comunicación entre procesos.
Orientado a los mensajes y a los sistemas que funcionan en base a request/reply. En éstos casos, el establecimiento de una conexión es un costo que no vale la pena asumir.
El control de flujo, orden y recuperación de errores queda en manos de la aplicación.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
PROTOCOLO UDP (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 17
El checksum se calcula sobre el header UDP mas un pseudoheader: campos del header IP como Protocolo, IP origen, IP destino y el largo del payload.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
PROTOCOLO UDP (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 18
Los servicios de la capa de transporte requieren que el emisor y receptor establezcan un socket. Cada socket se identifica por el par (IP, puerto).
Las conexiones se identifican por los identificadores de los sockets a ambos lados.
Estos permite asociar una aplicación con una conexión, mediante una tabla interna propia del S.O.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
MULTIPLEXIÓN POR PUERTOS (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 19
Los puertos son números de 16 bits (por lo que existen 65535 posibilidades).
Se dividen en dos categorías: Puertos bien conocidos (well-known ports, aquellos menores al 1024) y puertos no privilegiados (todos los otros)‏
Los puertos bien conocidos están reservados para los servicios estándares. Así, un cliente conoce exactamente a qué puerto dirigir un requerimiento.
Cada flujo se identifica por la tupla (Dirorigen, Puertoorigen, Dirdestino, PuertoDestino, Protocolo)‏
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
MULTIPLEXIÓN POR PUERTOS (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 20
Listado de puertos
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
MULTIPLEXIÓN POR PUERTOS (3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 21
Transmisión Confiable
Stop-and-Wait
Go Back N
Sliding Windows
Números de Secuencia
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CORRECCIÓN DE ERRORES
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 22
Transmisión Confiable se traduce en el mecanismo para asegurar que todo lo que se envía es recibido, en el mismo orden original.
Después de ver los mecanismos para detectar errores, quedó pendiente conocer el procedimiento en caso de que un error fuera detectado.
Cuando un error aparecía, la capa debía descartar el frame o paquete, y por tanto, recuperarse posteriormente de esa situación.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRANSMISIÓN CONFIABLE (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 23
Esto se logra mediante la combinación de los mecanismos: acknowledgments (ACK) y timeout.
Los ACK son pequeños paquetes de control que un protocolo envía para emisor para notificar la recepción satisfactoria de un paquete previo.
  Estos paquetes de control son sólo el encabezado (header) y no contienen datos. Por lo mismo, el receptor puede incluir un ACK en un paquete de datos que vaya en el sentido contrario. A este mecanismo se le conoce como piggybacking.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRANSMISIÓN CONFIABLE (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 24
Si después de una cantidad razonable de tiempo el ACK no se ha recibido, el emisor retransmite el paquete que no fue confirmado. El tiempo máximo de espera por un ACK se conoce como timeout.
La estrategia que usa ACK’s y timeouts para implementar transmisión confiable es llamado automatic repeat request (ARQ).
Revisaremos tres tipos de ARQ.
  Stop-and-Wait
  Go-Back N
  Sliding Window
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TRANSMISIÓN CONFIABLE (3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 25
La idea es muy simple: Envío un paquete y me quedo esperando por el ACK respectivo antes de enviar otro paquete.
Si después de cierta espera el ACK no llega, se retransmite.
Revisemos algunos casos que se pueden producir durante la operación de este mecanismo.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
STOP-AND-WAIT (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 26
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
STOP-AND-WAIT (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 27
En (a) se muestra el envío del paquete, y la posterior recepción del ACK.
En (b) se muestra el envío de un paquete y su posterior pérdida, lo que genera una retransmisión.
En (c) se muestra el envío de un paquete, su recepción y generación del ACK, el cual se pierde antes de llegar al emisor, lo que genera una retransmisión.
En (d) se muestra un caso parecido a (c), pero el ACK no se pierde, sino que se retrase. Esto genera una retransmisión.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
STOP-AND-WAIT (3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 28
No se puede distinguir entre a, b, c o d
En los casos (c) y (d) el emisor reenviará el paquete original, pero el receptor creerá que se trata de un nuevo paquete, lo que generará una duplicación.
Por ello, es necesario identificar el frame y el ACK, por lo que se utilizan números de secuencia.
Para este caso, necesitamos un número de secuencia de 1 bit.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
STOP-AND-WAIT (4)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 29
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
STOP-AND-WAIT (5)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 30
La gran desventaja de Stop-and-Wait es que solo permite que un paquete de datos viaje al mismo tiempo, lo que se puede traducir en un uso ineficiente de la capacidad del enlace.
Ejemplo:
  Suponga un enlace de 1.5 Mbps con un RTT de 45 ms. El BDP (bandwidth-delay product) será de 67.5 Kb, aprox. 8KB.
  Si un emisor envía un paquete de 1KB cada RTT, tendremos:
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
STOP-AND-WAIT (6)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 31
El peor comportamiento lo tiene en Long Fat Networks (LFN)‏
También llamadas “Elefantes”
Ej: enlace satelital de 10Mbps, RTT de 600 ms
BDP: 6Mbits
Es lo que cabe en el enlace hasta que llega el primer ACK
Debemos entonces tener buffers de transmisión en espera de ACKs
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
STOP-AND-WAIT (7)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 32
En el caso anterior, quisiéramos enviar 8 paquetes a la vez, y poder enviar el noveno en cuanto llegue el ACK del primer paquete.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOW (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 33
  El mecanismo de Sliding Window define lo siguientes elementos:
    El emisor le asigna un número de secuencia a cada paquete que envía, que llamaremos SeqNum.
    El emisor mantiene tres variables. SWS=send window size, que define el límite superior de paquetes sin confirmar que se pueden transmitir; LAR=last ack received, que indica el número de secuencia del último ACK recibido; LFS=last frame sent, que indica el número de secuencia del último paquete enviado.
    El emisor mantiene el invariante:
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOW (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
<
SWS
LAR
LFS
■ ■ ■
■ ■ ■
─

## Slide 34
Cuando se recibe un ACK, el emisor “mueve” LAR a la derecha, lo que permite enviar otro paquete.
El emisor tiene un timer asociado a cada paquete enviado, si expira antes de la recepción del respectivo ACK, debe retransmitir. Esto se traduce en que el emisor debe ser capaz de mantener SWS paquetes en caso de que los necesite para retransmisión.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOW (3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 35
El receptor mantiene una ventana de tamaño 1:
  ExpectedSeq == paquete esperado
  Todo paquete distinto a ese es descartado
  Pero siempre enviamos ACK para ExpectedSeq-1
El emisor retransmite la ventana completa si hay un timeout
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOW (4)
Go-back-N‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 36
Al recibir un ACKn con n > LAR+1
  Puedo dar por recibidos OK todos los paquetes enviados desde LAR+1 hasta n (no me habrían enviado este ACK si no los hubieran recibido bien)
  Se define ACKn ACKi i <= n
Al recibir un paquete con número de secuencia > ExpectedSeq
  Puedo dar por perdidos los paquetes entre medio
  Enviar NACK para ExpectedSeq y apurar la retransmisión
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOW (4)
Go-back-N‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 37
Mucho más eficiente que Stop&Wait si la ventana de emisión es suficiente para llenar el BDP de la conexión
Frente a pérdidas: retransmite la ventana completa, problemas si es muy grande y hay muchos errores
En enlaces de alto BDP y alta pérdida necesitamos una mejor solución
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOW (4)
Go-back-N‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 38
Ahora el receptor mantiene ventana también, con tres variables:
  RWS=receive window size, que define el límite máximo de paquetes desordenados que puede aceptar.
  LAF=largest acceptable frame, que define el número de secuencia más grande que puede aceptar.
  LFR=last frame received, que define el número de secuencia del último paquete recibido.
El receptor mantiene el siguiente invariante:
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOW (4)
Selective Repeat‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 39
Cuando un paquete con número SeqNum llega, el receptor hace lo siguiente:
  Si SeqNum<=LFR o SeqNum>LAF, se considera fuera de la ventana de recepción y se descarta.
  Si LFR<SeqNum<=LAF, entonces el paquete está dentro de la ventana de recepción y es aceptado.
  Definimos SeqNumToAck como el mayor número de secuencia no confirmado, tal que todos los paquetes con número de secuencia menor o igual han sido recibidos.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOW (5)
Selective Repeat‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 40
Cuando un paquete con número SeqNum llega, el receptor hace lo siguiente (Continuación):
  El receptor envía el ACK para el paquete recibido si está dentro de la ventana.
  Si no, envía ACK para SeqNumToAck
  Si era SeqNumToAck+1, ajusta la ventana
  Ahora un ACKn no implica Acks a < n
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOW (6)
Selective Repeat‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 41
Notas
  El tamaño de la ventana de emisión se calcula en base al BDP.
  El tamaño de la ventana de recepción puede ser cualquiera.
    Si RWS=1, el receptor no aceptará paquetes desordenados.
    Si RWS=SWS, el receptor puede aceptar cualquier paquete que el emisor envíe.
    Si RWS>SWS, no tiene mucho sentido, pues no pueden más de SWS paquetes desordenados.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOW (9)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 42
Originalmente consideramos que no habían restricciones para el número de secuencia, pero en la práctica eso no es posible: debe ser un número finito.
Por lo tanto, los números de secuencia se reutilizan de cuando en cuando, lo que agrega un nuevo problema: cómo diferenciar un paquete “antiguo” de uno “nuevo” si tienen el mismo número.
Ello nos obliga a estar seguros que el número máximo de secuencia sea mayor que el número de paquetes en viaje.
  Por ejemplo, en Stop-and-Wait tenemos como máximo dos números de secuencia y sólo uno en viaje a la vez.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
NÚMEROS DE SECUENCIA (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 43
Supongamos el caso de que SWS<=MaxSeqNum-1, donde MaxSeqNum es número de secuencias disponibles.
  Si RWS=1, el valor es suficiente.
  Si RWS=SWS, no es suficiente. Veamos un ejemplo
    Sea MaxSeqNum=8, SWS=RWS=7.
    El emisor envía los paquetes del 0 al 6, que son recibidos satisfactoriamente, pero los ACK se pierden.
    El receptor espera ahora los paquetes 7 y 0..5, pero el emisor considera perdidos los paquetes 0..6 y los retransmite.
    Al recibir el segundo bloque de paquetes, el receptor cree que está recibiendo la segunda encarnación de los paquetes, cuando en realidad son copias de los recibidos previamente.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
NÚMEROS DE SECUENCIA (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 44
La fórmula general está dada por Stop-and-Wait: que los números de secuencia alternen entre las dos mitades del espacio de números.
Con ello podemos deducir que SWS<(MaxSeqNum+1)/2
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
NÚMEROS DE SECUENCIA (3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 45
Introducción
Diseño
Formato de Segmento
Establecimiento de la Conexión
Sliding Windows y TCP
Control de Flujo
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
TCP
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 46
Protocolo de transporte que ofrece un servicio confiable, orientado a la conexión y al flujo de bytes.
Las aplicaciones no tienen que preocuparse de ordenar o retransmitir los datos, ni de dividir los datos en pedazos.
Las conexiones son bidireccionales, con un flujo en cada dirección.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
INTRODUCCIÓN (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 47
Incluye control de flujo en cada dirección (de manera de que el receptor pueda limitar la cantidad de datos despachada por el emisor).
Incluye control de congestión, que le permite ajustar la velocidad con que se envían datos para evitar saturar la red.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
INTRODUCCIÓN (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 48
El protocolo de ventana de corredera es esencial en el funcionamiento de TCP, pero la implementación supone una serie de retos.
La estructura presentada originalmente suponía la operación sobre un enlace punto a punto, bajo ciertas condiciones controladas, pero TCP opera en base a canales lógicos sobre Internet.
  Por tanto, TCP requiere el establecimiento explícito de la conexión entre las partes. Durante ese proceso, se intercambia información esencial para la operación del algoritmo. Ello incluye la reserva de recursos, que deben ser liberados explícitamente mediante el cierre de la conexión
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DISEÑO (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 49
Un enlace físico punto a punto tiene generalmente un RTT fijo, pero una conexión TCP deberá lidiar con RTT variables (y con variaciones durante la misma). Por ello, los valores de timeout deberán ser adaptivos
Los paquetes pueden sufrir variaciones en el orden durante su viaje en Internet, lo que no pasa en un enlace punto a punto. El problema a resolver es cuan desordenados y retrasados se pueden admitir los paquetes (considerando el TTL de IP). Por ello se define el MSL (maximum segment life) en 120 segundos, como el valor máximo que un paquete puede vivir en Internet.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DISEÑO (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 50
En los enlaces punto a punto el BDP es fijo, pero en un canal lógico a través de Internet tenemos capacidad y RTT variable. Por lo que la asignación de recursos a cada conexión debe ser capaz de variar y adaptarse.
En un enlace punto a punto, el emisor no puede enviar datos más rápido de lo que le permite el ancho de banda y sólo un host inyecta datos, por lo que no se puede saturar el enlace por error. En TCP el emisor no sabe por cuales enlaces va a atravesar. Puede estar directamente conectado a un enlace de gran capacidad pero en el trayecto cruzar por un enlace de mucha menor capacidad. Para peor, muchos otros hosts pueden estar inyectando datos en dicho enlace. Entonces el control de congestión es esencial.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DISEÑO (3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 51
TCP es orientado al flujo de bytes, pero para transmitir utiliza bloques de bytes llamados segmentos, donde cada uno transporta un “pedazo” del flujo de bytes.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FORMATO DEL SEGMENTO (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
Application process
Write
bytes
TCP
Send buffer
Segment
Segment
Segment
Transmit segments
Application process
Read
bytes
TCP
Receive buffer
■ ■ ■

## Slide 52
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FORMATO DEL SEGMENTO (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 53
SrcPort y DstPort son los puertos que identifican completamente el flujo: <SrcIP, SrcPort, DstIP, DstPort> identifican una conexión.
Acknowledgment, SequenceNum y AdvertisedWindow están relacionados con el protocolo de ventana de corredera. SequenceNum indica la secuencia del primer byte en el segmento. Ack indica que el segmento confirma la recepción de un segmento. AdvWin indica la cantidad de espacio disponible en el receptor.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FORMATO DEL SEGMENTO (3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 54
El parámetro Flags, se refiere a 6 bits usados para diferentes propósitos y cuyo orden es URG, ACK, PUSH, RESET, SYN y FIN.
  SYN se usa para indicar el inicio de una conexión.
  FIN se usa para indicar el fin de una conexión.
  ACK indica que el contenido del campo Ack es válido y debe considerarse.
  URG indica que el segmento contiene datos urgentes, lo que se traduce que el campo UrgPtr indica inicio de los datos no urgentes (que se puede entender como que los datos urgentes empiezan en el inicio del payload del segmento y terminan en el puntero)‏
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FORMATO DEL SEGMENTO (4)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 55
Flags
  PUSH significa que el emisor ha invocado la operación de push, por lo que el receptor debe “priorizar” el procesamiento de este segmento.
  RESET significa que el receptor ha decidido cancelar la conexión por alguna razón.
  Checksum se calcula sobre el header TCP, los datos TCP y el pseudoheader.
HdrLen indica el largo del header TCP, medido en “palabras” de 32 bits.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FORMATO DEL SEGMENTO (5)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 56
Una conexión tiene un cliente, que realiza una “apertura” activa y un servidor que está pasivamente esperando un requerimiento.
Sólo después del establecimiento de la conexión se transmiten datos.
En cuanto el cliente ha terminado de enviar datos, inicia una ronda de mensajes para cerrar.
Aún así, es posible que una de las partes cierre (no desee enviar más datos) pero el otro lado mantendrá su “dirección” del flujo abierta para continuar enviando datos.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
ESTABLECIMIENTO DE LA CONEXIÓN (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 57
Negociación de tres vías
  El proceso de creación de una conexión en TCP se llama three-way handshake.
  El objetivo es que las partes se pongan de acuerdo en ciertos parámetros que gobernarán la conexión, algunos de ellos definitivos y otros no.
    Se fijan los números de secuencia en cada sentido, el tamaño de las ventanas y otras opciones.
    El objetivo de fijar los números de secuencia (y no partir cada conexión con un número fijo) es evitar que un segmento retrasado de una conexión anterior pueda confundir o interferir con el actual estado.
  Para los dos primeros segmentos enviados existe retransmisión.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
ESTABLECIMIENTO DE LA CONEXIÓN (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 58
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
ESTABLECIMIENTO DE LA CONEXIÓN (3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
Active participant
(client)‏
(server)‏
SYN, SequenceNum = x
ACK, Acknowledgment =y+1
Acknowledgment =x+1
SYN+ACK, SequenceNum=y,

## Slide 59
Los tamaños de las ventanas no son fijos, sino variables y se establecen inicialmente en la negociación previa a la conexión (utilizando el campo AdvertisedWindow del header TCP.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOWS Y TCP (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 60
Cada punta mantiene un buffer de envío y recepción. Por simplicidad estudiaremos un solo sentido.
En el emisor tenemos las siguientes variables: LastByteAcked, LastByteSent y LastByteWritten. Se cumple que LastByteAcked <= LastByteSent y que LastByteSent <= LastByteWritten.
En el receptor tenemos: LastByteRead, NextByteExpected y LastByteRcvd. Se cumple que LastByteRead <= NextByteExpected y que NextByteExpected <= LastByteRcvd+1.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SLIDING WINDOWS Y TCP (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 61
  Se definen MaxSendBuffer y MaxRcvBuffer, para especificar el tamaño de la ventana de envío y recepción respectivamente.
  Recordando “sliding window”, el tamaño de la ventana de envío especifica la cantidad de datos que se pueden enviar sin esperar por un ACK.
  El receptor debe cumplir que
para evitar saturar su buffer de recepción.
  Para ello anuncia una ventana de
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONTROL DE FLUJO (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 62
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONTROL DE FLUJO (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
El valor anterior representa el espacio libre en el buffer de recepción. En la medida que se reciben datos, los receptor los confirma.
El valor de LastByteRcvd se incrementa, lo que puede producir que la ventana se achique.
  Esto dependerá de que tan rápido pueda la aplicación “consumir” los datos.
    Si LastByteRead se incrementa con la misma tasa de LastByteRcvd, entonces la ventana conserva tu tamaño.
    Si no, la ventana anunciada se achicará hasta llegar a cero.

## Slide 63
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONTROL DE FLUJO (3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
Por otro lado, el emisor debe respetar que:
por lo que se define una ventana efectiva que limita cuantos datos se pueden enviar.
El valor efectivo tiene que ser mayor a cero para que salgan datos desde el origen. El emisor debe cumplir con:

## Slide 64
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONTROL DE FLUJO (4)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
Para no saturar el buffer de emisión. Si un proceso intenta escribir y bytes, pero se cumple que:
TCP bloquerá al emisor y no permitirá generar más datos.
Si el receptor libera espacio y lo anuncia mediante un aviso incluído en un ACK, entonces el origen podrá retomar el envío de datos.
¿Qué pasa cuando la ventana de recepción llega a cero? ¿Es el receptor quién anuncia posteriormente la habilitación de espacio?
  La respuesta es NO. El receptor sólo anuncia la ventana en respuesta a segmentos originados en el emisor.
  Es por ello que cuando se llega a un anuncio de Ventana=0, el emisor envía a intervalos regulares segmentos con payload de 1 byte y el mismo número de secuencia, para generar la respuesta.
  Esto sigue el principio de emisor inteligente/receptor tontoy que justifica la no existencia de los NAK.

## Slide 65
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
NÚMEROS DE SECUENCIA (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
En TCP, así como lo vimos en el protocolo de ventana original, existen números de secuencia que pueden reutilizarse.
Descubrimos que el espacio de números debía al menos duplicar el tamaño de ventana posible. En TCP se cumple, pues los números de secuencia son de 32 bits y las ventanas de a lo más 16 bits (64K). Ver Window Scaling y Timestamps para ver cómo tener ventanas de 1 Gbyte.
Aún así, es importante considerar que los números de secuencia pueden dar la vuelta en una conexión, por lo que para distinguir diferentes encarnaciones del mismo segmento, suponemos que no pueden sobrevivir en Internet más allá de MSL segundos (Maximum Segment Lifetime, actualmente en 120 segundos).

## Slide 66
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
NÚMEROS DE SECUENCIA (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
Esto pasará en la medida de la rapidez con que utilicemos números de secuencia.

## Slide 67
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
VENTANA DE EMISIÓN
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
  Con el objetivo de mantener el enlace en máximo uso, los 16 bits de la ventana podrían resultar insuficientes.
  Se ha creado un mecanismo opcional llamado Window Scaling que permite definir una ventana más allá del límite de los 16 bits, para nodos que lo soporten.

## Slide 68
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
ENVÍO DE SEGMENTOS
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
  TCP mantiene una variable llamada MSS (Maximum Segment Size), que se calcula en base a la MTU local, menos el tamaño del header IP menos el tamaño del header TCP, para evitar la fragmentación.
    Si se soporta MTU Path Discovery, se utiliza el valor descubierto en vez de la MTU local.
  ¿En qué momento envío un segmento?
    Tan pronto como ha juntado bytes para llegar un segmento.
    Cuando el proceso explícitamente lo ha solicitado, a través de la opción PUSH.
    Cuando se acaba cierto tiempo de espera, donde se envía lo que hubiere estado esperando para despacho.

## Slide 69
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
MTU Path Discover
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
  Envío Segmentos con el bit de No Fragmentar
  Si recibo ICMP “Need to Fragment”
    Adapto el MSS al nuevo tamaño (viene en el ICMP, o intento con uno más pequeño)‏
    Si timeout: intento con uno más pequeño
Siempre mantengo el bit de No Fragmentar
Me adapto en caso de cambio de rutas
Pero MTU Path nunca crece
En IPv6 eliminamos fragmentación en ruta por esto mismo

## Slide 70
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SILLY WINDOWS SINDROME (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
  Si un emisor se encuentra detenido a la espera de espacio y le llega un anuncio de que se desocupó MSS/2 bytes, ¿qué se debería hacer?
    Esperar a que hayan suficientes bytes para llegar un segmento
    Enviar cuanto antes los datos en espera
  Originalmente se actuaba agresivamente, enviando datos en cuanto hubiera espacio en el receptor. Esto derivó en el problema de la ventana tonta. Si llega una serie de anuncio de ventana de 1 byte, se enviarán segmentos con 1 byte de datos (claramente ineficiente)‏

## Slide 71
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SILLY WINDOWS SINDROME (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
  Para resolver el problema, Nagle propuso el siguiente algoritmo.
When the application produces data to send
If both the available data and the windows >= MSS
send a full segment
else
if there is unACKed data in flight
buffer the new data until an ACK arrives
else
send all the new data now

## Slide 72
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
Timeouts (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
  El Timeout controla el tiempo de espera que debiera ser mayor que el RTT
  Pero el RTT tiene varianza muy alta en caso de congestión (colas en routers)‏
  En ese caso, incluso 2*RTT promedio puede ser poco timeout
  Debemos estimar la varianza junto con el RTT promedio
  Y en qué intervalos? (historia reciente más fuerte que el largo plazo)‏
  Timeout = RTT+MDEV

## Slide 73
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
Timeouts (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
  DIFF = RTT_sample – RTT;
  RTT = RTT + alfa*DIFF;
  MDEV = MDEV + alfa *(abs(DIFF)-MDEV);
  Alfa = 7/8 típicamente
=> instante más fuerte que historia
  Problema: si tuve que retransmitir un segmento, cómo sé cual es su RTT?
  Karn: no actualizar RTT en ese caso
  Duplicar el timeout (max 120 s)

## Slide 74
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
Ventana Congestión (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
  En TCP suponemos pérdida == congestión
  Retransmisión empeora si es así
  Multiplicative Decrease: cada retransmisión decrementa la ventana de transmisión a la mitad y multiplica el timeout por dos. Converge a un segmento muy rápido.
  Slow Start:cuando comienzo a recibir los ACKs, incremento la ventana de a un segmento a la vez.

## Slide 75
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
Ventana Congestión (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
  TCP es un buen ciudadano
  Pero si la pérdida es física (señal inalámbrica, por ejemplo) el resultado es nefasto => stop-and-wait con timeouts enormes
  Discusión hoy: cross-layer information, se trata de que TCP mire el layer físico para ver si los errores son locales, saltándose IP
  En caso límite, conviene matar una conexión y empezar otra vez, cuando la señal es fuerte

## Slide 76
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
Estados TCP
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 77
Multicast sobre IP
IGMP
Anycast
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
ANYCAST Y MULTICAST
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 78
Multicast: Envío de Información (Datagramas) a múltiples destinos
Multicast sobre IP es una abstracción del Multicast por hardware.
Permite el envío de información a grupos de computadores.
Estos grupos pueden esparcirse a través de múltiples redes.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
MULTICAST SOBRE IP (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 79
Ruteo Especial
Árbol cubriente desde origen a destinos
Paquetes circulan una sola vez por enlace
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
MULTICAST SOBRE IP (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 80
Características
  Dirección del Grupo: Cada grupo multicast es una dirección única clase D (224.0.0.0-239.0.0.0)‏
  Membrecía dinámica: Un host puede unirse o dejar un grupo multicast en cualquier momento. Un host también puede pertenecer a cuantos grupos Multicast quiera.
  En ethernet utiliza multicast por hardware
  Escuchar multicast es activo: IGMP
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
MULTICAST SOBRE IP (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 81
Características
  Uso del Hardware: Si el hardware de la red lo permite se realiza multicast por hardware. De lo contrario IP utiliza broadcast o unicast para implementar multicast.
  Reenvío entre Redes: Como los miembros de un grupo multicast pueden estar en múltiples redes físicas se necesitan routers que soporten multicast para realizar el reenvío del multicast IP.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
MULTICAST SOBRE IP (3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 82
Características
  Multicast sobre IP también funciona como best-efort, por lo que los paquetes pueden perderse, duplicarse, etc.
  Membrecía y Transmisión: Cualquier host puede enviar datos a un grupo multicast, pertenecer a un grupo sólo permite que se reciban los paquetes.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
MULTICAST SOBRE IP (4)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 83
Las direcciones de clase D se dividen en 2 tipos:
  Permanentemente asignadas.
  Disponibles para uso temporal.
  Los primeros 4 bits de la dirección especifican que es tipo Multicast (1110).
  Los restantes 28 bits especifican un grupo en particular.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
MULTICAST SOBRE IP (5)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 84
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
MULTICAST SOBRE IP (6)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
Algunas direcciones multicast permanentes.

## Slide 85
Internet Group Management Protocol
Es análogo al ICMP, pero se utiliza para propagar la información de membrecía de grupos multicast.
También se utiliza para propagar las tablas de ruteo de los routers multicast.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
IGMP (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 86
Cuando un host se une a un grupo multicast envía un multicast IGMP declarando su membrecía a 224.0.0.1 (all local multicast hosts)‏
Los routers multicast locales reciben el mensaje y establecen el ruteo necesario propagando la información a otros routers multicast a través de la Internet.
Como la membrecía es dinámica los routers multicast locales periódicamente le preguntan al 224.0.0.1 si hay interesados en el grupo
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
IGMP (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 87
Si cualquier host responde para determinado grupo el router mantiene el grupo activo.
Si ningún host declara membrecía para determinado grupo multicast después de varias iteraciones éste asume que ninguno de los hosts en su red permanecen en el grupo y deja de declarar membrecía de ese grupo a los demás routers multicast.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
IGMP (3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 88
Definimos una “red” como un prefijo accesible de varios lados
En realidad, esa “red” son muchas redes que comparten la numeración
En todas esas redes hay un host con la misma IP, que responde el mismo servicio.
Cuando un cliente quiere conectarse con esa IP, responde “cualquiera” (el más cercano por ruteo)
Muy usado en DNS y servicios UDP
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
Anycast‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 89
Generación de Tablas de Ruteo
RIP
OSPF
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
RUTEO INTERNO
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 90
Hasta aquí hemos supuesto que las tablas de rutas existen, pero obviamente alguien tiene que configurarlas.
En los hosts finales, típicamente es el administrador de sistemas quien configura la dirección IP de la máquina, la red local y el default gateway.
Estas entradas se consideran rutas "estáticas".
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
GENERACIÓN DE TABLAS DE RUTEO (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 91
Sin embargo, mantener una red de campus, donde varias redes locales se interconectan, requiere de múltiples tablas para mantener actualizadas.
Al agregar o cambiar una red, debo hacer un cambio en cada router que me conecta con las redes locales
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
GENERACIÓN DE TABLAS DE RUTEO (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 92
Claramente, esto se vuelve inmanejable muy rápido.
Por ello, se requiere de protocolos automáticos que difundan las tablas y permitan mantener esta información en los routers.
Por otro lado, queremos aprovechar la existencia de múltiples caminos posibles, para hacer un ruteo más tolerante a fallas, que pueda encontrar rutas alternativas en casos de caídas.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
GENERACIÓN DE TABLAS DE RUTEO (3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 93
Como el ruteo en todo Internet es algo complejo, se decidió tener dos familias de protocolos distintos: Ruteo Interno y Ruteo Externo.
El Ruteo Interno se encarga de mantener tablas de rutas correctas en redes de tamaño mediano (país, institución, etc), que son controladas por una administración común.
El Ruteo Externo se encarga de rutear en Internet global, que es una enorme colección de redes internas.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
GENERACIÓN DE TABLAS DE RUTEO (4)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 94
Veremos a Continuación los protocolos de Ruteo Interno más habituales:
  RIP
  OSPF
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
GENERACIÓN DE TABLAS DE RUTEO (5)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 95
El protocolo más simple y antiguo es RIP, que viene provisto por el demonio routed en Unix, y fue introducido en Berkeley para mantener tablas correctas en sus redes locales.
Nunca fue concebido como un protocolo escalable de ruteo, a pesar que hoy se usa bastante en redes grandes.
La idea es mantener en la tabla de rutas (junto con la red y el gateway) una métrica que cuente la distancia a la que me encuentro de esa red.
De esta forma, al recibir otras posibles rutas a la misma red, puedo elegir la más corta.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
RIP (1)‏
UNIDAD 3
Protocolos de Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 96
RIP es un protocolo de vectores de distancias, donde cada router puede verse como un nodo en un grafo, y las distancias son el número de nodos por los que debo pasar para llegar a mi destino.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
RIP (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
Cada nodo mantiene un arreglo que contiene las distancias a todos los otros nodos y se la comunica a todos sus vecinos.
Inicialmente la tabla tiene la información para los vecinos directos y para los otros el valor es infinito.

## Slide 97
Para elegir una ruta, comparo las métricas (al recibir una tabla, le sumo 1 a todas sus métricas, puesto que las redes están a un router más de distancia) y me quedo con la más pequeña.
En caso de igualdad, me quedo con la ruta antigua, para evitar cambios permanentes en las rutas.
Además de las rutas aprendidas por RIP, típicamente manejamos una ruta default igual como antes, y las rutas directas a las redes a las que estoy conectado (cuyas métricas son cero).
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
RIP (3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 98
Para encontrar a los routers y poder intercambiar con ellos las tablas, RIP utiliza un esquema de broadcast.
Un router que habla RIP, difunde vía broadcast a todas las redes a las que está conectado su tabla de rutas periódicamente.
Al recibir un broadcast RIP, el router compara sus entradas con las recibidas y actualiza la tabla.
Sin embargo, para poder adaptarse a fallas o caídas de routers, hay que poder borrar rutas también.
Como no puedo confiar que el router caído me avise, se define un intevalo de tiempo fijo en RIP entre broadcasts (30 segundos).
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
RIP (4)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 99
Al transcurrir varios intervalos sin escuchar nada de un router (180 segundos) todas las rutas que fueron recibidas desde él se invalidan.
RIP tiene varias ventajas, probablemente la principal es que funciona solo, prácticamente sin configuración o ingeniería inicial.
Basta habilitar RIP en el router, y aprende y difunde todas las rutas automáticamente.
Esta misma sencillez es su principal defecto, puesto que satura la red con broadcasts innecesarios, utiliza métricas que no toman en cuenta capacidades de las distintas redes, etc.
El principal problema de RIP es un defecto fundamental de cualquier protocolo de vector de distancias: al manejar sólo distancias, no puedo detectar los ciclos en las rutas.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
RIP (5)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 100
Al cambiar las rutas, es fácil caer en ciclos infinitos.
  Por ejemplo, en la Figura, podemos ver al router 1 que muere.
  El router 2 detecta esta muerte y elimina su ruta a la red Net1. En ese momento, recibe un broadcast del router 3, donde figura Net1 a distancia 2, por lo que agrega esa ruta (con distancia 3) apuntando al router 3.
  Obviamente, esto es un error, puesto que el router 3 debió haber cambiado la ruta a Net1 apuntando hacia el router 4.
  Este ciclo se mantendrá, pero la distancia se irá siempre incrementando.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
RIP (6)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 101
Para evitar este efecto, una primera aproximación es definir INF=16, lo que reduce el tiempo de convergencia.
Otra técnica llamada split horizon, consiste en no enviar las actualizaciones de ruta al vecino del cual se aprendieron.
Otra técnica más fuerte es split horizon with poison reverse, que consiste en que un nodo sí le envía la actualización aprendida al nodo de quién la aprendió, pero con distancia INF.
Éstas técnicas afectan la velocidad de convergencia del protocolo, y por lo mismo no se usa en redes grandes.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
RIP (7)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 102
La familia opuesta a los vectores de distancia busca optimizar las rutas en base a una visión completa de la red interna.
Asume que cada nodo es capaz de detectar el “estado” del enlace con sus vecinos.
Cada nodo sabe como llegar a sus vecinos directos. Toda esa información es diseminada por toda la red.
Así, cada nodo es capaz de tener una visión completa de la red y con ello poder calcular el camino más corto a cada destino.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
OSPF(1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 103
Este tipo de protocolo se basa en comunicar a todos los miembros la situación de los enlaces.
Para comunicar esa información, se hace un flooding de la red, que quiere decir que cada nodo le entrega su información a todos sus vecinos y así sucesivamente.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
OSPF(2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 104
Proceso de Flooding
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
OSPF(3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 105
La información intercambiada viaja en los LSP (Link-State Packets), donde cada uno contiene:
  ID del nodo que creó el LSP.
  Una lista de los vecinos directamente conectados a ese nodo con el costo del enlace a cada uno.
  Un número de secuencia.
  Un TTL para el paquete.
Los dos primeros campos se usan para calcular las rutas y los dos últimos para asegurar el proceso de flooding. La confiabilidad del proceso incluye asegurarse que todos los nodos tienen la información actualizada.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
OSPF(4)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 106
Si un nodo X recibe una copia de un LSP de parte de un nodo Y, éste verifica si ya tiene información almacenada proveniente de Y.
  Si no tiene, la almacena;
  Si tiene, compara el número de secuencia:
    Si el nuevo LSP tiene un número mayor, lo considera más nuevo y actualiza su tabla con su información, además de enviarlo a todos sus vecinos (menos aquel que nos lo envió).
    Si la secuencia es menor o igual, se descarta.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
OSPF(5)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 107
Los LSP se generan en dos circunstancias:
  A intervalos regulares de tiempo. Estos intervalos son amplios (algunas horas) para reducir el sobrecosto.
  Al producirse un cambio en la topología. Para detectar éstos el protocolo envía mensajes “Hello” regularmente. Si no se ha escuchado un “Hello” desde un vecino en cierto tiempo, se declara el enlace como “fuera de servicio” y se genera un LSP para anunciarlo.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
OSPF(5)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 108
Ventajas
  Converge muy rápido frente a cambios en la red.
  Está libre de ciclos y soporta varias extensiones como autentificación, balanceo de carga y redes virtuales.
Desventajas
  Consumo de CPU
    Es conocido que un enlace que sube y baja muy seguido causa grandes trastornos en el funcionamiento.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
OSPF(6)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 109
Para aliviar un poco este defecto, OSPF soporta el concepto de áreas, que permite subdividir la red completa en varias áreas OSPF.
  Cada una de estas áreas está conectada con un backbone(área 0) que es una red de interconexión.
  Esto permite que cada área sólo mantiene su propio estado, y los mensajes inundan sólo un área.
  La recomendación en OSPF es que un área no debe contener más de 200 routers.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
OSPF(7)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 110
Para el cálculo de rutas se utiliza el algoritmo de Dijkstra.
  Sea N el conjunto de nodos de la red, l(i,j) el costo asociado al arco entre i y j, l(i,j)=∞ si no existe conexión entre i y j, s es el nodo que está ejecutando el algoritmo, M es el conjunto de nodos ya incluidos por el algoritmo y C(n) es el costo del camino entre s y n.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
OSPF(8)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 111
Algoritmo de Dijkstra.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
OSPF(9)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 112
OSPF en al Práctica
  Se mantienen dos listas, Tentative y Confirmed, donde cada entrada es de la forma <Destination, Cost, NextHop>
  El algoritmo es
    1.- Se inicializa Confirmed con una entrada para mi host, con costo 0
    2.- Para el nodo recién agregado la lista Confirmed, que llamaremos Next, revisaremos sus LSP
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
OSPF(10)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 113
OSPF en la Práctica
    3.- Para cada vecino <Neighbor> de Next, calculamos el costo <Cost> de llegar a <Neighbor> como la suma del costo desde mi a Next y desde Next a Neighbor.
      Si Neighbor no está en la lista Tentative ni en Confirmed, agrego <Neighbor, Cost, NextHop> donde NextHop es quien me permite llegar a Neighbor
      Si Neighbor está en la lista Tentative y Cost es menor que el actual costo, reemplazo la actual entrada con <Neighbor, Cost, NextHop>
    4.- Si la lista Tentative está vacía, me detengo. Sino, elijo la entrada de Tentative que tenga el costo más bajo, la muevo a la lista Confirmed y vuelvo al paso 2.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
OSPF(11)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 114
Ruteo Externo
Sistemas Autónomos
BGP
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
RUTEO EXTERNO
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 115
Agregación de direcciones
  Subnetting y supernetting
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
RUTEO EXTERNO (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 116
Unidades bajo la misma administración, permite agregación de direcciones con el objetivo de reducir la cantidad de información global, y con ello permitir una mejor escalabilidad
Dentro de los AS se pueden usar protocolos internos o externos (pues un AS puede contener otros AS), pero entre AS se usan protocolos externos (o de borde).
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SISTEMAS AUTÓNOMOS (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 117
Una red con dos sistemas autónomos
Protocolos de routing entre AS
  EGP
    Forzaba a la red a tener una topología de árbol
  BGP
    Actualmente en la versión 4, ampliamente usado en Internet
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SISTEMAS AUTÓNOMOS (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 118
Tipos de AS
  Stub AS: Sólo tiene una conexión.
  Multihomed AS: Tiene conexiones a más de un AS, pero no permite el tránsito de tráfico.
  Transit AS: Tiene conexiones a más de una AS y permite que circule tráfico local y de tránsito.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SISTEMAS AUTÓNOMOS (3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 119
Tipos de AS
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SISTEMAS AUTÓNOMOS (4)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS
Backbone service provider
Peering
point
Peering
point
Large corporation
Large corporation
Small
corporation
“Consumer”
ISP
“Consumer”
ISP
“Consumer”
ISP

## Slide 120
Objetivo
  Permitir encontrar cualquier camino libre de loops al destino. No se puede pretender conseguir el camino óptimo.
Desafíos
  Un router de “backbone” debe ser capaz de despachar cualquier paquete destinado a cualquier lugar. Por ello la información bordea las 300.000 entradas.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
BGP (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 121
Desafíos
  Otros de los desafíos nace de los autonomía de cada sistema para calcular sus rutas internas. Ello no permite calcular el “costo” de un camino, por lo que sólo se anuncia la capacidad de alcanzar una red.
  El tercer desafío involucra las políticas, pues generalmente se evita convertirse en una red de tránsito o porque se quiere privilegiar ciertos caminos para ciertos destinos.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
BGP (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 122
A nivel de BGP, se habla de peers o speakers, que son routers que operan BGP y son capaces de recibir y generar anuncios.
Éstos anuncios consisten en general en redes (número de red y máscara) más la secuencia de AS a recorrer para llegar a esos (llamados AS-Path).
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
BGP (3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 123
Ejemplo de una red con BGP
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
BGP (4)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 124
  Ejemplo de Los números que identifican a los AS se llaman ASN (Autonomous System Number), tienen 16 bits (65535 posibilidades).
  Existen ASN públicos, asignados centralizadamente tal como las direcciones IP.
  Existen ASN privados, que van del rango 64512 al 65535, y son usados por los “Stub AS”.
  BGP funciona sobre TCP.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
BGP (5)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 125
  Entre peers se intercambian mensajes llamados “keepalive”, notificando que nada ha cambiado.
  Si un enlace o router falla, no se recibirán sus mensajes y se considerará fuera de servicio, lo que generará el recálculo de la topología.
  Hoy se considera todavía abierto el problema de rutear el Internet completo
  Ver www.caida.org
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
BGP (6)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 126
Firewalls
Filtro de Paquetes
Firewalls tipo Proxy
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
SEGURIDAD
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 127
¿Qué es un Firewall?
  Un equipo que se usa para proteger y restringir el acceso desde y hacia computadores en una red.
  Tiene al menos dos interfaces de red.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FIREWALLS (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 128
Se necesitan porque:
  El nivel de seguridad en los computadores es deficiente. Es imposible mantener todos los computadores con todos los parches de seguridad al día.
  Podemos restringir tráfico por origen, destino y servicio (aplicación).
  Sirven para restringir y controlar el tráfico entrante y el saliente.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FIREWALLS (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 129
¿Dónde se Instala un Firewall?
  A la entrada de una o más redes que deben protegerse.
  Puede ser a la salida de Internet o entre subredes.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FIREWALLS (3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 130
¿Qué puede hacer un Firewall?
  Definir reglas que dependan del día/hora.
    Permitir que bajen MP3 después de las 20:00 L-V.
  Autenticación de usuarios de varias formas:
    User/password, servidor RADIUS, certificado digital, tarjeta token.
    Autenticación transparente de usuarios.
    Disponible para cualquier servicio IP.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FIREWALLS (4)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 131
¿Qué puede hacer un Firewall?
  Traducción de direcciones IP (NAT)‏
    Permite usar direcciones IP inválidas en la red interna y usar direcciones válidas al salir a Internet (RFC 1918).
    Direcciones internas 1-1 o n-1 con direcciones válidas.
      Cuando la traducción de direcciones incluye traducción de puertos, se conoce como PAT o masquerading.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FIREWALLS (5)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 132
¿Qué puede hacer un Firewall?
  Soporta H.323, FTP y otros protocolos donde la dirección IP del cliente se envía al servidor.
  Inspección de contenido
    Antivirus, bloqueo de applets, Java, ActiveX, …
  Interfaz gráfica o vía browser
    Administradores read-only vs. read/write.
    Administración de múltiples firewalls centralizadamente.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FIREWALLS (6)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 133
¿Qué puede hacer un Firewall?
  Alta disponibilidad
    Permite configurar dos firewalls en paralelo en modo activo-pasivo que se mantienen sincronizados.
    En algunos fabricantes en modo activo-activo (balanceo de carga).
  Genera log para auditoría con software de terceros.
  Administración de tráfico.
  Integración de gateway VPN (IPSec)‏
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FIREWALLS (7)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 134
Implementación
  Hardware especializado
    Sistema operativo propietario
    Sin disco duro ni memoria virtual
    No corre otros procesos ni servicios
    Ejemplos: Checkpoint Firewall-1, Cisco PIX.
  Software comercial sobre un servidor
    Sistema operativo comercial (Windows, Unix) o Linux.
    Ejemplos: ZoneAlarm, Norton Internet Security, Kerio Personal Firewall. Iptables, ipchains o ipforward en Linux. Ipfw en *BSD.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FIREWALLS (8)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 135
Implementación
  Combinación hardware + software
    Bundle de hardware con sw de firewall cargado en flash.
    Corre algún sistema operativo jibarizado (Linux, BSD)‏
    Switch de alto rendimiento con un firewall externo.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FIREWALLS (9)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 136
Permite especificar cuáles paquetes pueden pasar y cuáles no pueden pasar por el filtro. Tienen un conjunto de reglas (conocidas como ACL, Access Control List) que definen:
  Dirección fuente, dirección destino, servicio, acción.
  Dirección fuente o destino puede ser una dirección individual, una subred o “todos” (Generalmente se anota en la forma dirección/mascara).
  El servicio se identifica por el puerto de origen o destino y el protocolo asociado.
  Acción puede ser “permitir” o “denegar”. En algunos casos, la acción de denegación se traduce en un rechazo y en otras en ignorancia.
Cuando la acción es “permitir”, el filtro de paquetes actúa como un router.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FILTRO DE PAQUETES(1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 137
Una regla por defecto al final que deniega todo:
* * * * * denegar
En algunos casos, esta regla por defecto permite todo.
Hay un regla explícita que permite el retorno de los paquetes en respuesta a una conexión permitida. Generalmente es especificada como related o established.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FILTRO DE PAQUETES(2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 138
Paquetes relacionados
  En el caso de TCP, generalmente se aceptan aquellas conexiones originadas desde el “interior” de la red.
  Se identifican mediante la detección de un segmento SYN.
  Se puede permitir conexiones desde el exterior, pero sólo si se hace explícitamente.
  En el caso de UDP, se relacionan mediante la tupla (Dorigen, Porigen, Ddestino, Pdestino)‏
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FILTRO DE PAQUETES(3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 139
Procesamiento de Paquetes
  Cuando un paquete llega al filtro:
    Se revisa la lista de reglas en secuencia hasta encontrar una que haga match con el paquete.
    Si se encuentra, se toma la acción correspondiente.
    Si no se encuentra:
      Si es un paquete de una sesión TCP establecida (respuesta de un servidor a un cliente), dejarlo pasar.
      Si no, tomar la acción por defecto.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FILTRO DE PAQUETES(4)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 140
Procesamiento de Paquetes
  Como se busca el primer match con una regla, el orden de las reglas importa.
    Por ello se recomienda colocar las reglas que habilitan servicios primero y luego una que niegue todo lo que no se acepta explícitamente.
  La conexión TCP es directa entre el cliente y el servidor. El filtro actúa como router.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FILTRO DE PAQUETES(5)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 141
Tipos de Filtros de Paquetes
  Stateless
    Cada paquete de considera independiente y aislado de cualquier otro.
      No es capaz de detectar conexiones.
      Fueron la primera generación de firewalls
  Stateful
    Mantienen información de control de los paquetes, asociándolos a un flujo o conexión.
    Los más avanzados permiten reglas mas complejas, como que un flujo no exceda cierto throughput (traffic shaper) o cierta tasa de conexiones por unidad de tiempo.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FILTRO DE PAQUETES(6)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 142
El Problema del FTP
  Cuando el cliente FTP quiere bajar o subir un archivo, le manda un comando al servidor FTP pidiéndole que le mande el archivo a un puerto de destino especificado en el comando:
  El cliente FTP espera en un puerto aleatorio y la conexión que vendrá del servidor FTP. El servidor inicia la conexión.
  ¿Cómo un filtro de paquetes puede permitir esta conexión?
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FILTRO DE PAQUETES(7)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 143
El Problema del FTP
  Existe una opción en el FTP llamada “FTP pasivo” que si el cliente y el servidor soportan, hace que el cliente siempre abra la conexión.
  Otra solución es permitir todas las conexiones desde afuera a clientes internos a puertos > 1024 (no privilegiados).
    Se corre el peligro de permitir conexiones de afuera que no deberían permitirse.
  Un problema similar tienen los filtros de paquetes con X Windows (el servidor abre conexiones al cliente).
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FILTRO DE PAQUETES(7)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 144
Ventajas del filtro de paquetes:
  Barato (gratis si ya se tiene un router)‏
  Soporta cualquier protocolo (servicio TCP)‏
Desventajas:
  No soporta bien FTP, X Windows y otros protocolos donde el servidor abre una conexión al cliente.
  El filtro de paquetes usa ciclos de la CPU del router. Podría llegar a sobrecargar al router.
  El rendimiento depende del número de reglas. La mayoría de los paquetes deberían tener un match con las primeras reglas.
  No puede revisar contenido de los paquetes ni restringir comandos de los protocolos que pasan por él.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FILTRO DE PAQUETES(8)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 145
Es un computador con dos o más interfaces de red que separa físicamente la red interna de la red externa (Internet).
  No se permiten conexiones directas entre ambas redes.
  En el firewall existen procesos que actúan como proxy para las conexiones permitidas.
  Cuando un cliente quiere abrir una sesión TCP contra un servidor, se debe conectar al proceso proxy, quien abre otra conexión al destino final y actúa como intermediario entre las dos puntas. Este tipo de proxy se conoce como SOCKS.
  Esto permitiría revisar el contenido de los paquetes…
  Ejemplo: servidor proxy HTTP.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FIREWALL TIPO PROXY (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 146
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FIREWALL TIPO PROXY (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 147
Ventajas
  Permite control más fino sobre el contenido de las conexiones.
  En una conexión FTP o HTTP o SMTP, podría restringir los comandos que se pueden ejecutar o las URLs.
  El servidor proxy SMTP podría correr un antivirus.
  Al no existir una conexión directa entre el equipo en la red interna y el equipo en Internet, algunos ataques no se pueden materializar.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FIREWALL TIPO PROXY (3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 148
Ventajas
  El servidor proxy para FTP puede capturar la dirección IP del cliente y el puerto yy que se envió al servidor FTP para permitir la conexión desde el servidor al cliente durante una cierta ventana de tiempo, lo mismo con otros protocolos que requieren que el servidor se conecte al cliente.
  Como el cliente se conecta al firewall primero, éste puede pedir una autenticación previa a conectarse a Internet.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FIREWALL TIPO PROXY (4)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 149
Desventajas
  Requiere cambiar las aplicaciones clientes para que soporten el uso de un proxy (no todas lo soportan).
  Se requiere un proceso proxy por cada conexión TCP establecida, lo que puede congestionar al firewall y requiere más CPU y más memoria que un filtro de paquetes.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FIREWALL TIPO PROXY (5)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 150
Desventajas
  Aumenta la latencia al tener que estar recibiendo paquetes, procesarlos y mandarlos por otra interface de red.
  Sólo pueden usarse protocolos (aplicaciones) para los cuales existe un servidor proxy en el firewall.
    Si aparece una aplicación nueva, no será soportada hasta que el proveedor del firewall desarrolle un servidor proxy para ella o provea una API para desarrollar un proxy tipo “puente” rápidamente.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FIREWALL TIPO PROXY (6)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 151
Firewalls Mixtos
  Funcionan como filtro de paquetes para la mayoría de las aplicaciones pero tienen servidores proxy para algunas.
  Firewall-1 tiene proxy para HTTP, FTP, SMTP, TELNET, rlogin, ping y puede interceptar cualquier servicio para que el usuario se autentique primero.
  Así, cuando un servicio no requiere un proxy, el firewall actúa como filtro de paquetes. Cuando requiere proxy, levanta un servidor proxy para ese servicio.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
FIREWALL TIPO PROXY (7)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 152
Definición
  Según lo publicado en la página Web http://www.netfilter.org
  IPTables es una estructura genérica de tabla para la definición de reglas. Cada regla dentro de una tabla IP consiste de un número de clasificadores (matches) y una acción (objetivo)‏
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
IPTABLES (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 153
Características
  Filtro de paquetes tipo stateless para IPv4 e IPv6
  Filtro de paquetes tipo stateful para IPv4
  Todo tipo de NAT y NAPT
  Infraestructura flexible y extensible
  Etc.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
IPTABLES (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 154
Cómo funciona
  El kernel mantiene una tabla de filtrado.
  Esta tabla tiene tres listas, llamadas cadenas (chains), que son INPUT, FORWARDING y OUTPUT.
  Cuando un paquete entra al kernel, se procesa como sigue:
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
IPTABLES (3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 155
Cada cadena es una lista de reglas.
Cada regla especifica un “patrón” de calce para un paquete y una acción si calza. La acción puede ser que se “bote” (DROP) o que permita (ACCEPT) el paquete.
En el caso de ésta herramienta hay que considerar que es parte del kernel y que está ligado con el proceso de forwarding IP, por lo que veamos como opera todo el conjunto.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
IPTABLES (4)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 156
Procesamiento de paquetes
  Cuando un paquete llega por una interfaz, el kernel revisa el destino del paquete.
    Si está destinado a “este” host, continúa su camino hacia la cadena INPUT. Si pasa la cadena INPUT, el proceso que esperaba por el paquete lo recibirá.
    Si el kernel no tiene habilitado el “forwarding” o bien no sabe como despachar el paquete, entonces se bota. Si el forwarding estaba habilitado y el paquete está destinado a otra interfaz de red, entonces el paquete pasa a la cadena FORWARD. Si es aceptado en esa cadena, se despachará.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
IPTABLES (5)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 157
Procesamiento de paquetes
    Finalmente, un programa ejecutando en la máquina puede enviar paquetes. Éstos paquete pasan a través de la cadena OUTPUT inmediatamente. Si es aceptado en la cadena, será despachado por la interfaz que corresponda.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
IPTABLES (6)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 158
Sintaxis
  La sintaxis general (muy simplificada para nuestro ejemplo es)‏
  Iptables –t tabla comando cadena definicion_regla –j target
  Tabla puede ser nat, filter o mangle; comando puede ser –A, -D, -L, -F, -I; cadena puede ser INPUT, OUTPUT, FORWARD; target puede ser ACCEPT o DROP.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
IPTABLES (7)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 159
Ejemplos de ACL en un router
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
IPTABLES (8)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 160
Ejemplos en un host final
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
IPTABLES (9)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 161
Ejemplos de NAT
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
IPTABLES (10)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 162
Árbol de Dominios
Delegación de Autoridad
Configuración
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DNS
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 163
Servicio de nombres distribuido
Redundante
Sin administración central
Traducción IP <-> nombre
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
ÁRBOL DE DOMINIOS (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 164
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
ÁRBOL DE DOMINIOS (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 165
Delegación de Responsabilidad.
  Servidor Primario: actualiza .
  Servidor Secundario: informa.
  Servidor Cache: informa sin seguridad.
La raíz tiene primario administrado por ICANN
Un dominio se delega con un record NS .
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DELEGACIÓN DE AUTORIDAD (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 166
Las preguntas bajo ese dominio son derivadas
  Por ej: .CL, .com, etc...
Servidor: Bind, Cliente: Resolver
Records NS, A y MX: Nombre -> IP
Dominio Inverso: IP -> Nombre
  83.146.in-addr.arpa
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
DELEGACIÓN DE AUTORIDAD (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 167
El cliente requiere un archivo de configuración.
El servidor requiere de un archivo de partida y un directorio para sus zonas primarias y secundarias.
Al configurar un primario: conseguir dos secundarios.
Definir bien los parámetros del record SOA.
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONFIGURACIÓN (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 168
Configuración del Servidor
  Boot File
  Cache
  Primary
  CL Primary
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONFIGURACIÓN (2)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 169
Boot File
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONFIGURACIÓN (3)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 170
Cache
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONFIGURACIÓN (4)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 171
Primary
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONFIGURACIÓN (5)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 172
CL Primary
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONFIGURACIÓN (6)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 173
CL Primary (Continuación)‏
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONFIGURACIÓN (7)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 174
Configuración de las zonas
  SOA
  Errores Clásicos
    Lame Delegations
    Punto al final
    SOA mal configurado (expire, ttl)
    Pocos Servidores de nombres
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
CONFIGURACIÓN (8)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS

## Slide 175
Necesitamos secundarios en todo el mundo
Pero la lista de servidores no debe ser muy larga
Utilizamos anycast: una IP se comparte entre computadores en muchas partes del mundo
Se usa BGP-4 para difundir todos los caminos que llevan a él
Se simula que es uno solo, pero en realidad son muchos
EL5107
Tecnologías de Información y Comunicación
.CL (1)‏
Transporte y Ruteo Dinámico
3.1. Protocolos End-to-End
3.2. UDP
3.3. Corrección de Errores
3.4. TCP
3.5. Anycast & Multicast
3.6. Ruteo Interno
3.7. Ruteo Externo
3.8. Seguridad
3.9. DNS