## Slide 1: PLC : Programmable Logic Controllers
EL5205 – Laboratorio de Control Automático

## Slide 2: Definición
Un controlador lógico programable (PLC), también conocido como controlador programable, es un tipo de computador comúnmente usado en aplicaciones de control industrial y comercial.
Supervisar las entradas y/o los valores de otra variable, toman decisiones basadas en un programa almacenado, y escriben salidas de control.

## Slide 3: Entradas y Salidas
Los sensores son dispositivos que convierten una condición física en una señal eléctrica para su uso por el PLC. Los sensores están conectados a la entrada de un PLC. Los actuadores son dispositivos que convierten una señal eléctrica desde el PLC en una condición física. Los actuadores están conectados a las salidas del PLC.

## Slide 4: Entradas y Salidas
Una entrada analógica es una señal continua, variable. Entradas analógicas típicas varían desde 0 hasta 20 [mA], 4-20 [mA] o 0-10 [V].
Una salida analógica es una señal que varía continuamente dentro de un rango, por ejemplo 0-20 [mA], 4-20 [mA] o 0-10 [V].

## Slide 5: Central Processing Unit (CPU)
La CPU es un sistema basado en un microprocesador que contiene la memoria del sistema y es la unidad que toma las decisiones del PLC.
La CPU controla las entradas, salidas y otras variables internas y toma decisiones basándose en las instrucciones (programa) ubicadas en la memoria.

## Slide 6: Lenguajes de programación
Un programa consta de instrucciones que realizar tareas específicas. El grado de complejidad del programa PLC depende de la complejidad de la aplicación, el número y tipo de dispositivos de entrada y salida, y los tipos de instrucciones utilizadas.
Existen 3 lenguajes de programación en PLC’s
  Statement List (STL)
  Function Block Diagrams (FBD)
  Ladder Logic (LAD)

## Slide 7: Lenguaje Ladder Logic
Ladder logic (LAD) o lógica de escalera incorpora las funciones de programación de una forma gráfica y tiende a parecerse a los símbolos utilizados en los diagramas de control hard-wired.

## Slide 8: Ciclo de Procesamiento
El ciclo comienza leyendo el estado de las entradas. A continuación, se ejecuta el programa .
Una vez que la ejecución del programa se completa, la CPU realiza tareas de diagnóstico interno y la comunicación. A continuación, el estado de todas los salidas se actualiza.
El tiempo requerido para un análisis depende de la capacidad de la CPU, el tamaño del programa, el número de E / S, y la cantidad de comunicación requerida.

## Slide 9: Modos de operación
Cada CPU S7-200 tiene un selector de modo con tres posiciones, RUN, STOP, y TERM.
  RUN, la CPU está en modo RUN y se ejecuta del programa continuamente, a menos que se produzca una falla.
  STOP, la CPU está en el modo STOP y no se ejecuta el programa de usuario.
  TERM, el operador a través del dispositivo de programación puede seleccionar el modo de funcionamiento.

## Slide 10: Direccionamiento

## Slide 11: Bloques Importantes
Contactos Cerrados y abiertos
Bobinas de salida
Temporizadores (timers)
Subrutinas
Transferencia de datos
Flip-Flops , (SR)
Comparadores
Set y Reset
Operadores Matemáticos

## Slide 12: Contactos NC y NA – bobinas de salida

## Slide 13: Timers

## Slide 14: Subrutinas
Existen un programa principal en el cual se realiza la programación general, sin embargo es posible llamar a subrutinas (programas secundarios) desde el programa principal. Al igual que en un lenguaje de programación como Java.
Pueden tener variables de entrada , de salida y temporales.

## Slide 15: Subrutinas
PROGRAMA PRINCIPAL
Subrutina 1

## Slide 16: Step 7 MicroWIN
Software de programación de PLC’s Siemens.
Notes: Temas a explicar:
Comunicación
Programación
Compilación
Carga y descarga de programa
Ver estado actual online