## Slide 1: EL65G: Sistemas de Comunicaciones Móviles
Clase Auxiliar-Demostrativa
Arquitectura General de LTE/EPC
Cristián Segura V.

## Slide 9
Elementos en la SAE
MME: encargado del plano de control en la SAE.
S-GW: Serving- Gateway, comunica el P-GW con la E-UTRAN. El S-GW siempre forma parte de la red donde se encuentra el terminal de usuario en ese momento.
P-GW: encargado del control de handover sobre los móviles. Generalmente soporta MIP (Mobile IP).

## Slide 10: Funciones del MME
Administración de movilidad.
Seguridad y señalización en el NAS.
Administración de la lista del Tracking Area.
Selección de los Gateways necesarios.
Roaming.
Selección de SGSN en handover hacia redes anteriores.
Autenticación.
Administración de portadores, incluyendo establecimiento de portadores permanentes.
Intercepción de tráfico para motivos legales.
Comunicación con elementos fuera de redes 3GPP.

## Slide 11: Funciones del SGW
Enrutamiento y reenvío de paquetes.
Marcaje de paquetes a nivel de trasnporte.
Tarificación.
Vínculo de portadores.
Intercepción de tráfico para motivos legales.
Identificaciones para handover entre estaciones base (e-Nodos B).
Control de tráfico ascendente.

## Slide 12: Funciones del PGW
El PGW o PDN-GW es el gateway que determina la salida hacia una Red Pública de Datos (p.e. Internet).
Entre sus funciones están:
  Filtrado de paquetes.
  Localización de la IP del usuario.
  Marcaje de paquetes a nivel de transporte.
  Intercepción de tráfico para motivos legales.
  Tarificación.
  Control de tráfico.
  Funciones de DHCP.
  Funciones relacionadas con la movilidad entre redes.

## Slide 13: HSS
El Home Subscriber Server contiene información sobre los abonados a la red. Entre los datos que almacena se encuentran:
  Información de identificación.
  Información de seguridad (incluye autenticación).
  Información de localización.
  Perfil del usuario.

## Slide 17: Arquitectura de la red Trial LTE
17
4*eNodeB
4*BBU (B8200)
6*RRU (R8880)
1* EPC
1*MME (uMAC)
1*SGW (xGW)
1*HSS
1*EMS
1*NetNumen M31
Service System
1*Application Server
Devices
4* Test UE
ZXWN
uMAC
ZXWN
xGW
eNodeB
S
1
-
MME
S
1
-
U
EMS
S
6
a
S
6
a
S
11
eNodeB
HSS
LTE Test UE
PDN
Notes: 17

## Slide 18: Introducción al Entorno de Pruebas
Test UE
ENB
EPC
App. Server
BBU
Configuración
Frecuencia: 2.6Ghz
Bandwidth: 20Mhz
Antena: 2x2 MIMO
DL: HOM 64QAM
UL: HOM 64QAM
Lab Test
Field Test
EPC
Road
Switch room
BBU
RRU
RRU