## Slide 1: FI-2004 TERMODINÁMICA
http://www.egr.msu.edu/~lira/supp/steam/
http://www.mip.berkeley.edu/physics/physics.htm
LAS PRIMERAS MÁQUINAS DE VAPOR
Sitio con experimentos de la UCBerkeley
Referencias para estas materias:
Concepts in Thermal Physics, Blundell & Blundell
Cap: 11, 12 y parte del 13
Thermal Physics, D.V. Schroeder
Secciones 1.4 a 1.6, Pages 17-37.
Aparece en todas las otras referencias…
busque Ud.
:-)
Si encuentra una página con simulaciones buenas, porfa me lo cuenta. Gracias.
Notes: <number>

## Slide 2: FI-2004 TERMODINÁMICA
Historia
Sadi Carnot (1796--1832)
Diferencia de Temperatura
Conservación del Calórico
Reflecciones sobre la potencia Motriz del fuego
James Joule (1818--1889)
Calor y Trabajo son intercambiables
William Thomson (1824—1907)
(Lord Kelvin)
Universitario a los 12 años. Patentó el telégrafo. “Teoría Dinámica del calor” (Postuló que la teoría de Carnot y el experimento de Joule eran reconciliables. Postuló la existencia de dos principios que parecían permanecer detrás de los hechos.
Introducción
La síntesis de la
máquina a vapor:
“del monstruo de fierro de la realidad al esquema en el papel”
1 cal =4,184 joule
No existe un proceso cuyo único resultado sea la con-versión completa de calor en trabajo.
W
Q
Notes: <number>

## Slide 3: FI-2004 TERMODINÁMICA
http://www.egr.msu.edu/~lira/supp/steam/
W
Q
Síntesis final de la
máquina de vapor.
Se ubican las dos
temperaturas
requeridas para funcionar.
Notes: <number>

## Slide 4: FI-2004 TERMODINÁMICA
Rudolf Clausius (1822--1888)
Fijó los límites de aplicación de la TD
Visualizó la existencia de dos principios
naturales que podrían sostener la teoría de
Carnot y el resultado experimental de Joule.
Eliminó el calórico de Carnot.
Especuló que el origen del calor podría estar
en partículas materiales que componían el
medio.
Con él emerge la TD
Ludwig Boltzmann (1844--1906)
Se adentró en las intimidades de la materia !!
Estableció la conexión entre el mundo atómico
(hipotético en ese tiempo) y las leyes empíricas
propuestas por Kelvin, Clausius y otros.
No existe nin-gún proceso cuyo único resultado sea la transferen-cia de calor desde una fuente fría a una caliente.
Λ ≡ Número de configuraciones o estados accesibles.
Dado, por ejemplo, un valor de la energía total del sistema, las diferentes combinaciones de microestados que alcancen esa energía para el sistema, se denominan estados accesibles.
Λ es el número de estas configuraciones que cumplen con la energía establecida.
△Q
Notes: <number>

## Slide 5: FI-2004 TERMODINÁMICA
RESUMEN DE LAS LEYES TD
LEY CERO
Definición de la Temperatura (1931). No habrá una definición precisa, por ahora. Es lo que mide un termómetro o un instrumento equivalente.
PRIMERA LEY
Conservación de la energía. Incluye el traspaso de energía (que es lo que llamamos calor). Con esto va más allá de la ley de conservación de la energía mecánica de Newton.
¿Qué es la energía? (Kelvin y Clausius)
Capacidad de hacer trabajo.
SEGUNDA LEY
Energía ordenada y desordenada.
De aquí surge la definición de la Entropía.
Existe una asimetría en la naturaleza.
Kelvin y Clausius apuntaron a separar la conservación de la energía y otro concepto adicional no aclarado.
TERCERA LEY
No se puede alcanzar la temperatura cero en un número finito de pasos.
∆ U = ∆Q + ∆W
Introducción
S = k Ln (Λ)
Λ= # de configuraciones
posibles
Definición de T
T = 0
Notes: <number>

## Slide 6: FI-2004 TERMODINÁMICA
La membrana semipermeable está rígidamente unida al cilindro. La membrana impide el paso de las moléculas de azúcar
disueltas en agua de una cavidad a otra. El espacio entre ambos pistones está lleno de agua (incompresible y que tampoco
se expande).
Inicialmente hay un montón de azúcar en el espacio entre el disco de la derecha y la membrana.
El sistema se mantiene a Temperatura constante, de modo que cualquier flujo de calor se deposita en el cilindro o se
arroja al medio que lo rodea.
a) Si el peso es leve, el agua fluye
desde el espacio de la izquierda al de la
derecha. En consecuencia ambos pistones
se mueven a la derecha con respecto a
la membrana semipermeable y el peso
sube.
b) El motor en reversa. Si se instala
un peso mayor, éste tira al pistón de la
izquierda aumentando la concentración
de la solución azucarada a la derecha y
generando calor.
FLUJO OSMÓTICO
Energía térmica se convirtió en trabajo, esto se pagó con la destrucción del orden de las moléculas de
Azúcar, en este caso. Primero confinadas a un espacio pequeño, después viajando por todo el cilindro.
∆Q >0
Introducción
Notes: <number>

## Slide 7: FI-2004 TERMODINÁMICA
Al disolverse las moléculas de azúcar via-
jan dentro del cilindro y golpean la
Membrana y también el pistón.
Como son más moléculas pegando en el
pistón de la derecha que en el de la
izquierda , el pistón de la derecha se
desplaza hacia la derecha, aumentando
su volumen.
Al expandirse, entra agua, más moléculas
se disuelven (necesitan calor externo),
se desplazan como el resto de las
moléculas …(alcanzan equilibrio termodi-
námico).
La entropía aumenta en este proceso.
Las moléculas de azúcar están ahora
dispersas en el lado derecho (están más
desordenadas).
b) El motor en reversa. Si se instala
un peso mayor, éste tira al pistón de la
izquierda aumentando la concentración
de la solución azucarada a la derecha y
generando calor.
FLUJO OSMÓTICO
∆Q >0
∆W >0
∆W <0
∆Q <0
Notes: <number>

## Slide 8: FI-2004 TERMODINÁMICA
El demonio de Maxwell
La entropía nunca decrece espontáneamente en un
sistema aislado.
Nunca hemos visto:
--Dos contenedores de gas en equilibrio térmico
(ambos con la misma temperatura) y en contacto.
Repentinamente uno se empieza a calentar y el otro a
enfriar. Energéticamente esto es posible.
Pero no se observa en la naturaleza.
--Nadie pone a hervir una tetera sobre un cubo de
hielo, esperando que éste se enfríe aún más y la tetera
con agua, comience a hervir.
Ejemplo que reconcilia la vida con lo inerte
Suponga un jarro sellado, lleno con un vapor de agua
muy denso. Después de un tiempo, éste cambia a un jarro con algo de agua en el fondo y muy poco vapor
de agua remanente .
El sistema está más organizado que antes de la
transformación.
Qué ocurrió? No se afirmó que la entropía nunca disminuye en un sistema aislado!
Respta.
El jarro NO está aislado. Durante este proce- so emitió calor hacia el medio que lo rodea.
El jarro es un subsistema. En él la entropía disminuyó, pero en el medio que lo rodea, aumentó!!
Introducción
Notes: <number>

## Slide 9: FI-2004 TERMODINÁMICA
El grado de sofisticación para producir
calor (quema de un bus o “chispado” de
un bosque en el sur) y trabajo (motor de
abajo) a partir del mismo combustible es
evidente a partir del equipo y proceso
que se requiere.
Aunque las mentes primitivas no estaban
(ni están ahora) conscientes de ello, lo
que el fuego liberó fue la energía atrapada
proveniente del Sol. Lo que explotamos hoy
son los grandes depósitos de remanentes de
vida marinos (petróleo) también alimentados
por el Sol, o el Uranio, producido en las
supernovas en el Universo, o el Hidrógeno
producido en el Big-Bang… y utilizado en la
fisión que ocurre en el carozo del Sol.
El progreso de la humanidad se generó a partir
de su capacidad de producir movimiento
ordenado a partir movimiento desordenado,
que es la diferencia entre trabajo y calor.
(La segunda ley de la Termodinámica, está aquí.)
La revolución de la Asimetría
en la Naturaleza
Extraído del libro:
The Second Law
de Adkins
Notes: <number>

## Slide 10: FI-2004 TERMODINÁMICA
Fuente
Caliente
Fuente
Fría
Definimos un motor como un artefacto que opera cíclicamente.
Un ciclo puede ser simple como el de Carnot, o más complejo, si queremos que se parezca a lo que sucede en una turbina o en un motor.
El ciclo se dibuja en un diagrama que denominamos Diagrama Indicador.
Para elaborar estos diagramas necesita-remos algunas propiedades elementales de los gases.
Por definición, las fuentes del dibujo (fría o caliente) son inagotables: no se alteran si sacamos o introducimos calor. Su temperatura permanece estable.
Extraído del libro:
The Second Law
de Adkins
Ciclo de Carnot*
* Esta idea la debe dominar al revés y al derecho!!
Eje de rotación
Sentido de giro posible
Alrededor del eje.
Émbolo
Notes: <number>

## Slide 11: FI-2004 TERMODINÁMICA
ISOTERMA
Introducción
Si el sistema se mantiene en contacto y en equilibrio térmico con una fuente que permanece a temperatura constante, el proceso es isotérmico.
Se requiere que el sistema sea tal que a pesar que absorba calor, su temperatura no varía.
En el caso de un gas ideal, un proceso isotérmico se
caracteriza por:
PV = CONSTANTE
El sistema permanece aislado del medio exterior. De este modo, no existe traspaso de energía (flujo de calor) en ningún sentido: ni desde ni hacia el gas.
En un gas ideal, este proceso se caracteriza por la ecuación:
Extraído del libro:
The Second Law
De Adkins
Se demostrará más adelante
ADIABÁTICO
PV = CONSTANTE
Notes: <number>

## Slide 12: FI-2004 TERMODINÁMICA
Introducción
A
B
Proceso Isotérmico: en contacto con la fuente de calor, mantiene la temperatura constante absorviendo calor de la fuente.
B C : Se expande en forma adiabática (sin intercambio de calor), usa la energía acumulada en el gas, su temperatura disminuye.
C D : Compresión en contacto con una fuente fría (T=Cte.). La energía que puede ganar por compresión la roba la fuente fría.
D A: Se comprime adibáticamente, su temp. T. Sube justo hasta alcanzar la inicial y así poder repetir el ciclo.
Extraído del libro:
The Second Law
De Adkins
Notes: <number>

## Slide 13: FI-2004 TERMODINÁMICA
http://inventors.about.com/library/inventors/blwatts.htm
http://inventors.about.com/od/wstartinventors/a/james_watt.htm
Notes: <number>

## Slide 14: FI-2004 TERMODINÁMICA
Los motores de Newcomen eran extremadamente ineficientes. El cilindro con vapor era calentado y enfriado en forma repetitiva, desperdiciando mucha energía al tener que recalentar periódicamente el acero, y a su vez causaba grandes tensiones térmicas. James Watt (1736-1819) cambió radicalmente esta situación al usar un condensador separado del resto del equipo. Watt introdujo esta idea del condensador separado en 1765. Tomó 11 años ver esta innovación en uso. El mayor impedimento para introducir este cambio provino del retraso tecnológico: resultó muy difícil construir un pistón y el correspondiente cilindro con una tolerancia muy baja (que quepa ajustado en el cilindro) de manera que realmente el sistema permaneciera sellado y produjera el vacío requerido. La tecnología había mejorado suficiente al momento que Watt se consiguió el apoyo financiero que requería esta operación. Esto ocurrió a través de una sociedad con Matthew Boulton.
Principio de operación.
El motor de Watt, como el de Newcomen, operaba bajo el principio del vacío. Éste debía evacuar el vapor del pistón. Sin embargo, el cilindro utilizado por Watt, a diferencia del diseño anterior, permanecía siempre a altas temperaturas. Las válvulas permitían al vapor ser extraído hacia la unidad del condensador (aparte).
http://www.egr.msu.edu/~lira/supp/steam/
Notes: <number>

## Slide 15: FI-2004 TERMODINÁMICA
Notes: <number>