## Slide 1: Geología Económica
GL3101 – Geología General

## Slide 2: Algunas definiciones
Geología Económica: Aquella rama de la geología que estudia la distribución y formación de recursos minerales que se encuentran en o sobre la corteza terrestre, concentrados por procesos geológicos.
Yacimiento: Zona o cuerpo de concentración natural de recursos minerales.
Mena: Minerales de los cuales es posible la extracción de elementos metálicos con un beneficio económico.
Ganga: Minerales de los cuales no es posible obtener un beneficio económico y que acompañan a los minerales de mena, en general presentes en una proporción mucho mayor.
Ley: Valor cuantitativo de un elemento en una roca con mineral de mena.

## Slide 3: Principales menas de Cu
Calcopirita (CuFeS2)
Bornita (Cu5FeS4)
Covelina (CuS)
Calcosina (Cu2S)

## Slide 4: Tipos de yacimientos
Pórfidos Cupríferos
Estratoligados
Epitermales
Skarn
Sedimentarios
Volcano-Exhalativos
Metamórficos

## Slide 5: Yacimientos tipo pórfido
Los depósitos del tipo pórfido cuprífero comprenden yacimientos de gran volumen de mineralización primaria de sulfuros de cobre-fierro y fierro, en general hospedados y directamente asociados a cuerpos intrusivos porfídicos.
Los pórfidos
cupríferos
son los
depósitos
minerales
más
importantes
de Chile

## Slide 6: Yacimiento tipo Skarn (Importante para la Tarea Recuperativa)
Mineralización ligada a
Metamorfismo de contacto
Reemplazo metasomático caracterizados por la presencia de minerales calcosilicatados faneríticos de grano grueso, de Ca, Fe, Mg y Mn. Reemplazan selectivamente a rocas carbonatadas, típicamente calcárea, caliza, dolomita o rocas sedimentarias clásticas calcáreas, y pueden asociarse con mineralización metálica de W, Cu, Zn, Pb, Sn, Fe-Ca y menor Au-Ag.

## Slide 7
Eoceno Superior-Oligoceno Inferior
Pórfidos Cu-Mo
Epitermales Au
Faja de yacimientos con la mayor concentración de Cu conocida en el mundo.

## Slide 8: Reservas de Cu
Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2010
Chile posee el 30% de las reservas de Cu del mundo