## Slide 1: Sistemas de Clasificación de Macizos Rocosos
Notes: <number>

## Slide 2: Propósito y Características
Calificar de manera cuantitativa la calidad geotécnica de un macizo rocoso.
Permitir la distinción entre un macizo y otro de manera rápida y fácil
Tener un parámetro para efectos de diseño de fortificaciones
Se basan en apreciaciones empíricas.
Son subjetivos, a mayor experiencia mejor es la clasificación.
Se basan en sistema de ratings, en que se asigna un puntaje a diversas características y se calcula un puntaje final.
Notes: <number>

## Slide 3: ¿Calidad Geotécnica?
Notes: <number>

## Slide 4
Para el estudio de taludes, los sistemas de clasificación más comunes son el RMR de Beniawski y el GSI de Hoek y Brown.
Para túneles y excavaciones subterráneas además de las anteriores se usan normalmente el método Q de Barton, el MRMR de Laubsher (minería), entre otros.
Notes: <number>

## Slide 5: Clasificación de Beniawski
También conocida como Clasificación Geomecánica, definida por Beniwaski (1976).
Versión actualizada de 1989.
Otorga puntaje a 5 parámetros, con una suma máxima de 100.
El puntaje total se llama RMR, “Rock mass rating”.
Notes: <number>

## Slide 6: Clasificación de Beniawski (1989)
Parámetros a calificar:
Resistencia de la Roca Intacta: A partir de valores de resistencia a la compresión simple (UCS) o de ensayos de carga puntual. Ptje máximo: 15.
RQD. Ptje Máximo: 20.
Espaciamiento de discontinuidades. Ptje. Máximo: 20.
Condiciones de las discontinuidades. Ptje Máximo: 30.
Condiciones de Agua Subterránea. Ptje Máximo: 15.
RMR= (1)+(2)+(3)+(4)+(5).
Notes: <number>

## Slide 7: RMR Beniawski
Tomado de Hoek, 2000
Notes: <number>

## Slide 8: Detalle para puntaje condiciones de discontinuidades
Tomado de Hoek, 2000
Notes: <number>

## Slide 9
Adicionalmente, Beniawski (1989) propuso una clasificación (clases I a V), correcciones para casos especiales y recomendaciones de valores de resistencia del macizo y aplicaciones en túneles.
Notes: <number>

## Slide 10: 7
Se agrega una corrección para túneles:
Tomado de Hoek, 2000
Notes: <number>

## Slide 11: Indice Q de Barton
Definido por Barton et al. (1974) como el Indice de Calidad de Rocas para Túneles.
También conocida como la clasificación NGI, por la afiliación de los autores (Norwegian Geotechnical Institute).
Determina la calidad del macizo y se aplica en definición de requerimientos de sostenimiento en excavaciones subterráneas.
En escala logarítmica, de 0,001 a 1000.
Definida a partir de 6 parámetros
Notes: <number>

## Slide 12: Indice Q de Barton
Definido a partir de 6 parámetros que forman 3 cuocientes:
RQD: Rock Quality Designation
Jn: Joint set number
Jr: Joint roughness number
Ja: Joint Alteration number
Jw: Joint water reduction factor
SRF: Stress Reduction Factor
Notes: <number>

## Slide 13: Indice Q de Barton
El primer cuociente da cuenta del tamaño de los bloques que se forman;
El segundo cuociente es un indicador de la resistencia entre los bloques, controlada por la resistencia en las discontinuidades;
El tercer cuociente, llamado “esfuerzo activo”, considera el efecto de las presiones de agua, grados de confinamiento o relajación.
Notes: <number>

## Slide 14: RQD y Jn
Notes: <number>

## Slide 15: Jr
Notes: <number>

## Slide 16
Ja
Notes: <number>

## Slide 17: Jw
Notes: <number>

## Slide 18: SRF
Notes: <number>

## Slide 19
Notes: <number>

## Slide 20
Barton, 1974

## Slide 21: Aplicaciones de Q
Notes: <number>

## Slide 22
Diseño de Fortificación
Notes: <number>

## Slide 23
Estimación de velocidad de onda P
Notes: <number>

## Slide 25: Geological Strength Index (GSI)
Introducido por Hoek (1995), es un índice que indica la reducción de la resistencia de un macizo rocoso, con respecto a la roca intacta, para diferentes condiciones geológicas.
Se define en terreno por observación de dos parámetros principales: estado de fracturamiento; y calidad de las discontinuidades.
El GSI se debe dar en un rango de valores.
Notes: <number>

## Slide 26
Tabla base

## Slide 27: GSI
Hoek & Brown, 1997
Notes: <number>

## Slide 28
Para rocas estratificadas en que hay clara diferencia entre dos tipos de rocas (por ejemplo alternancia areniscas-lutitas), se propone usar una ponderación de valores de GSI.
Marinos & Hoek, 2001)
Notes: <number>

## Slide 29
Marinos & Hoek, 2001)
Notes: <number>

## Slide 30: Aplicaciones de GSI
Es un buen descriptor de la calidad del macizo rocoso, más rápido de estimar que RMR y en especial Q.
Se utiliza como una de las variables para obtener la resistencia del macizo rocoso mediante el criterio de falla de Hoek-Brown (se verá en las próximas clases).
Notes: <number>