## Slide 1: Gestión de Operaciones
Capítulo: Pronósticos de Demanda

## Slide 2: Introducción
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
Permiten estudiar la demanda futura, acción importante en el diseño de un producto.
Relaciones relevantes:
  Pronóstico - Planeación.
  Demanda - Ventas.
  Demanda activa (si influye)
  Demanda Pasiva
Nuevas Tecnologías
  Data Mining.
Derman

## Slide 3: Introducción
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
Es importante ver el horizonte y nivel de agregación que se requiere para el pronóstico de demanda:
  Nivel Estratégico:
    Largo plazo.
    Muy agregado.
  Nivel Táctico:
    Mediano plazo.
    Menos agregado.

## Slide 4: Introducción
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
  Nivel Operativo:
    Corto plazo.
    Detallado.
  Ejemplo: Fábrica de Zapatos.
    Nivel Estratégico: Demandas globales a 5 años.
    Nivel Táctico: Demanda por línea para la próxima temporada.
    Nivel Operativo: Demanda por modelo y número para la próxima semana.

## Slide 5: Métodos de Pronóstico
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
Existen dos tipos:
  Métodos Cualitativos: son aquellos que dependen de juicios.
  Métodos Cuantitativos: son aquellos que poseen un modelo subyacente.
    Los datos y patrones de datos se utilizan como indicadores confiables para predecir el futuro.
    Incluyen Series de Tiempo, Modelos Causales y Simulación.

## Slide 6: Métodos de Pronóstico
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
Usos:

## Slide 7: Métodos Cualitativos
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
Características Generales:
  Se posee poca información.
  Existe alta incertidumbre.
  Se tiene escasa capacidad de proceso.
  Horizonte de mediano o largo plazo.
Uso típico:
  Productos nuevos.

## Slide 8: Métodos Cualitativos
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
1.- Método Delphi:
  Grupo de expertos que se reúne durante varias sesiones de reconsideraciones en busca de consensos respecto a un grupo de preguntas adecuado a la situación que se enfrenta.
  Características:
    Se usa en la introducción de nuevos productos y cambios tecnológicos.
    Es regular en exactitud y puntos de cambio.
    Posee un costo mediano o alto.

## Slide 9: Métodos Cualitativos
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
  Ejemplo: Empresa que requiere pronóstico de ventas a 5 años y que posee una baja capacidad, lo que hace difícil usar ventas como información de demanda.
    Participación de 23 administradores.
    Datos: PGB, ventas del sector y ventas de la empresa por 5 años.
    Varias preguntas para obligar a pensar en relaciones.
    Resultado: Mucha dispersión al comienzo, pero se convergió a un buen pronóstico.

## Slide 10: Métodos Cualitativos
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
2.- Encuestas de Mercado:
  Corresponden básicamente a paneles, cuestionarios y pruebas de mercado.
  Características:
    Típicamente se usan para probar nuevos productos (yoghurt) o en test políticos (encuestas).
    Son buenos a corto plazo.
    Poseen un alto costo.
    Permiten identificar puntos de cambio

## Slide 11: Métodos Cualitativos
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
3.- Analogía Histórica.
  Consiste en identificar en que fase de su vida se encuentra un producto, para esto se analizan las curvas de crecimiento de productos similares.
  Fases:
    Introducción.
    Crecimiento.
    Maduración.
    Saturación.

## Slide 12: Métodos Cualitativos
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
  Características:
    Son de largo plazo.
    Poseen una exactitud regular.
    No capta puntos de cambio.
    Costo bajo a medio.
  Ejemplos:
    Juguetes.
    VHS.

## Slide 13: Métodos Cualitativos
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
4.- Juicio Bien Informado:
  Se basa sólo en la experiencia y en la intuición.
  Características:
    Tienen un gran uso.
    Posee una exactitud baja.
    Costo bajo.
    Regular en la identificación de puntos de cambio.
  Ejemplo:
    Edificios de departamentos.

## Slide 14: Series de Tiempo
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
Características:
  Estos métodos utilizan datos históricos y los proyectan a futuro.
  Son de corto plazo.
  Es necesario contar con datos internos.
  No captan patrones de cambio.

## Slide 15: Series de Tiempo
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
Serie de Tiempo Original
Serie de tiempo original
Tiempo
Demanda

## Slide 16: Series de Tiempo
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
Serie de Tiempo Descompuesta
Tiempo
Demanda
Ciclo
Patrón
de estacionalidad
Tendencia
Nivel
Aleatorio

## Slide 17: Series de Tiempo
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
Componentes:
  Ruido: parte aleatoria (si es muy alto es difícil hacer pronósticos).
  Estacionalidad.
  Tendencia.
  Nivel (base).
Ejemplos:
  Zapatos.
  Helados.
  Entradas al estadio.

## Slide 18: Series de Tiempo
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
Notación:
  Dt: demanda observada en el período t.
  Ft+1: pronóstico para el período t+1.
  At: promedio calculado para el período t.
  et = Dt - Ft : error de pronóstico.
  Típicamente se conocen Dt-k,....., Dt y se busca Ft+1, Ft+2,....

## Slide 19: Series de Tiempo
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
1.- Promedios Móviles:
  Se sugiere que la serie de tiempo tiene componentes de valor promedio.
  Se toma Ft+1=At.
  Si hay variabilidad en la demanda se pueden usar promedios móviles ponderados, asignando mayor ponderación a los últimos períodos.

## Slide 20: Series de Tiempo
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
2.- Promedios Móviles Ponderados:
  No es recomendable por:
    Complejidad.
    Se deben llevar los registros de demanda históricos.
    Cálculo de las ponderaciones.

## Slide 21: Series de Tiempo
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
3.- Alisamiento Exponencial Simple:
  At-1 refleja la historia.
  Si se cree en la última demanda .
  Si se cree en la historia .

## Slide 22: Series de Tiempo
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
  El efecto de los primeros períodos se va atenuando en forma exponencial:

## Slide 23: Series de Tiempo
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
  Forma de Uso:
    Se requiere de las demandas históricas (Dt) y de un promedio inicial (A0).
    Se va calibrando .
  Ejemplos:
    Fábrica de Zapatos.
    Chilectra.

## Slide 24: Series de Tiempo
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
4.- Alisamiento Exponencial con Tendencia:
  Donde Tt es la tendencia.

## Slide 25: Series de Tiempo
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
4.- Alisamiento Exponencial con Estacionalidad de Largo L:
  Donde Rt es el factor de estacionalidad.

## Slide 26: Series de Tiempo
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
Errores de Pronóstico:
  Los indicadores de error sirven para ver en qué momento el pronóstico falla o los datos no sirven.
Indicadores:
  Desviación media absoluta:
  Si se considera errores con distribución normal.
  1 desv.

## Slide 27: Series de Tiempo
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
    Se ajusta .
    Si |Ft - Dt| > 3,75xMADt (tres desviaciones standard), entonces existen sospechas de valor extremo.
    En un enfoque aproximado corresponde a 1,25xMAD, para una función normal.

## Slide 28: Series de Tiempo
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
  Señal de Rastreo:
    Donde el numerador corresponde al sesgo y el denominador al último MAD observado.
    Si T (confiabilidad menor al 97%), entonces debe revisarse el modelo ya que esta sesgado.

## Slide 29: Métodos Causales
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
1.- Regresión:
  x : variable independiente.
  : variable dependiente.
  La idea es ajustar una curva a los puntos con que se cuenta.

## Slide 30: Métodos Causales
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
  Como resultado se obtiene:

## Slide 31: Métodos Causales
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
    Donde R2 mide la proporción de la variación de y explicada por x.
    Valores sobre 0,95 se consideran buenos.

## Slide 32: Métodos Causales
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
  Ejemplo:
    y: Venta de periódicos.
    x1: Número de habitantes.
    x2: Ingreso per capita.
    x3: Competencia.
  Se puede extender a formulaciones complejas.

## Slide 33: Métodos Causales
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
  Principales características:
    Es útil cuando existen fuertes relaciones causales.
    Uso típico para horizontes de corto y mediano plazo.
    Permite identificar bien puntos de cambio.
    Es un método caro.
    Requiere sofisticación.
    Es fácil cometer errores.

## Slide 34: Métodos Causales
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
2.- Modelos Econométricos:
  Sistema de ecuaciones de regresión interdependientes para describir un proceso complejo.
  Características:
    Complejidad alta.
    Costo alto.
    Son de largo plazo.
    Buenos para identificar puntos de cambio.

## Slide 35: Métodos Causales
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
  Ejemplos:
    Precio cobre.
    Sectores de la economía.

## Slide 36: Métodos Causales
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
3.- Modelos de Insumo (Leontieff):
  Describen el flujo de un sector de la economía a otro para predecir los insumos que se necesitan para producir los productos que requiere otro sector.
  Características:
    Poseen un costo muy alto.
    Buena exactitud.
    Son de corto plazo.
    Débiles para identificar puntos de cambio.
  Ejemplo:
    Ventas de la construcción afectan las de cemento.

## Slide 37: Métodos Causales
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
4.- Simulación:
  Características:
    La simulación de sistemas es complejo.
    Cara de implementar.
    Horizonte de corto a mediano plazo.
    Puede identificar puntos de cambio.
  Ejemplo:
    Distribución en cadena, para ver demanda de distintos elementos.
    Planos de producción, para conocer la demanda por insumos.
    Transporte urbano, para ver equilibrio vehicular.

## Slide 38: Criterios de Elección
Capítulo 2: Pronósticos de Demanda #
<number>
  1.- Sofisticación del usuario y del sistema.
    No se deben dar saltos bruscos.
  2.- Tiempo y recursos disponibles.
  3.- Tipo de decisión.
    Trade-off entre costo y calidad del pronóstico.
    Ejemplo: Falabella vs Negocio chico.
  4.- Disponibilidad de datos.
    Box-Jenkins es una serie de tiempo autocorrelacionada que exige 60 datos (60 meses).
  5.- Patrón de datos.
    Si es causal no se pueden usar series de tiempo.