## Slide 1: Selección de Procesos
IN4703
Gestión de Operaciones

## Slide 2: Lineamientos de la Clase de Hoy
Qué es la Selección de Procesos
Tipos de Procesos Productivos: Clasificación por Flujo
Tipos de Procesos Productivos: Clasificación por Tipo de Cliente
Factores de Elección de Procesos
Decisiones Estratégicas de Procesos
  Estrategia Producto-Proceso
  Integración Vertical
  Integración Horizontal

## Slide 3: Introducción
La selección del proceso productivo corresponde a una decisión de nivel estratégico.
Se relaciona fuertemente con el diseño del producto, los volúmenes de producción y las tecnologías utilizadas.

## Slide 4: Tipos de Procesos Productivos Clasificación por Flujo de Producto
Proyecto
Intermitente
Flujo en Línea
Taller
Lote
Líneas de Ensamblaje
Continuo
Alto
Bajo
Volumen de Producción

## Slide 5: Tipos de Procesos Productivos (Flujo de Producto) Flujo en Línea
Secuencia de operaciones lineal
Fabricación de grandes volúmenes
Poco productos diferentes (procesos poco flexibles)
Alto grado de automatización (los empleados sólo tienen que aprender un número reducido de operaciones sencillas)
Hay dos tipos: líneas de ensamblaje y procesos continuos.
Tarea o estación de trabajo.
Flujo del producto.

## Slide 6: Tipos de Procesos Productivos (Flujo de Producto) Flujo en Línea
Líneas de Ensamblaje
  Se fabrican productos discretos
  Fabricación en serie
  Son más eficientes que los procesos intermitentes
  Productos técnicamente homogéneos
  Poca variedad de productos. El cliente participa poco.
  Ej.: Juguetes, circuitos impresos
Procesos continuos
  Siempre se ejecutan las mismas operaciones, en las mismas máquinas, para la obtención del mismo producto
  Hay estandarización y controles de calidad efectivo. Fácil control.
  A veces los productos no son discretos.
  Ej.: Petróleo, cerveza, productos químicos a granel.
En ambos casos las máquinas se disponen en línea, una tras otra. Equipo especializados, poca flexibilidad.
Productos Masivo, estandarizado, barato.
Alta inversión.
Costo Operacional bajo.

## Slide 7: Tipos de Procesos Productivos (Flujo de Producto) Procesos Intermitentes
Poca cantidad de productos con mucha variedad
Utiliza las mismas instalaciones para la producción de distintos productos
Equipos y trabajos similares se agrupan en centros de trabajo
Un producto pasa por distintos centros de trabajo
Se dividen en dos tipos: talleres y lotes.
Tarea o estación de trabajo.
Flujo del producto.

## Slide 8: Tipos de Procesos Productivos (Flujo de Producto) Procesos Intermitentes
Procesos intermitentes tipo taller
  Se fabrica una cantidad pequeña de un producto.
  Características del producto se ajustan a las exigencias del cliente.
  Son procesos muy flexibles
  Un lote de producto puede hacerse una sola vez.
Procesos intermitentes por lotes
  Se producen lotes de productos una y otra vez.
  El cliente elige entre una amplia variedad de productos, pero no es a medida
  Por lo general los lotes son más grandes que en los talleres
  Un lote pasa por distintos centros de trabajo
En ambos casos la programación de la producción es compleja.
Indicados en donde hay poca estandarización y volúmenes de producción no muy altos
Requiere especialización de operarios
Ejemplos: Garaje, Imprenta.

## Slide 9: Tipos de Procesos Productivos (Flujo de Productos) Proyectos
Fabricación de productos únicos o exclusivos.
Una o muy pocas unidades
Actividades que deben llevarse a cabo en un lapso de tiempo y en secuencia
Control: técnicas de administración y proyectos (PERT)
Períodos de fabricación largos y altos costos
Ejemplo: Construcción casas, barcos.
Comienzo
Final
1
3
2
4
Tarea o actividad.
Relación de precedencia.

## Slide 10: Resumen

## Slide 11: Clasificación por Tipo de Cliente
A Pedido:
  Productos elaborados de acuerdo a especificaciones del cliente (fecha, precio, etc.).
  Medidas de eficiencia:
    Costos.
    Cumplimiento de plazos.
    Cumplimiento de especificaciones.
  Ejemplos:
    Restaurant.
    Sastre.
    Imprenta.
    Alfombras Tejidas.

## Slide 12: Clasificación por Tipo de Cliente
2.- Para Inventario:
  Productos son elaborados para venta por stock contra demanda.
  Medidas de eficiencia:
    Nivel de Servicio (ventas no cumplidas).
    Costos.
  Ejemplos:
    Autos.
    TV.
    Mc Donald.
    Ropa en Tienda.

## Slide 13: Clasificación por Tipo de Cliente Cuadro Resumen
Fabricación para Inventario versus Fabricación por Pedido.

## Slide 14: Clasificación por Tipo de Cliente Ejemplo

## Slide 15: Factores de Elección del Proceso Productivo
1.- Variable: Requerimientos de capital y costos de operación:
  Proceso en línea requiere mayor costo de capital, pero menor costo operacional.
    Factores: Precio, Manufacturero, Modelos, Requerimientos, Facilidad de uso, Seguridad, Mantención (frecuencia, complejidad, repuestos)
2.- Variable: Condiciones de mercado:
  Volumen alto lleva a un proceso en línea.
  La competencia puede exigir flexibilidad.
    Factores: herramientas especiales, tiempo de puesta en marcha, complejidad, tiempo de cambio entre etapas
3.- Variable: Disponibilidad, costo y habilidades de la mano de obra:
  Traslado de industrias a países en desarrollo.
    Factores: Habilidades, Entrenamiento, trabajo directo o indirecto.

## Slide 16: Factores de Elección del Proceso Productivo
4.- Capacidad administrativa:
  Subcontratación de algunos procesos (ejemplo: transporte).
5.- Disponibilidad y precio de la materia prima:
  Flujo en línea necesita suministro continuo de insumos.
    Factores: Requerimientos de inventarios y espacio físico.
6.- Estado de la tecnología:
  Flujo en línea tiene mayor riesgo frente a factores de cambio.
  Además, se debe ver en forma sistemática factibilidad técnico-económica.
    Factores: Elección de proveedor Tecnológico, riesgo de obsolescencia.
Bajo
Alto
Nivel de Subcontratación
Joint Venture
Alianza Estratégica
Contrato Único

## Slide 17: Ejemplo de Elección de Proceso Productivo Análisis del Punto de Equilibrio de Producción
Suponga que un manufacturero tiene las siguientes opciones para la compra de una pieza mecanizada: Puede comprar la parte por $200 la unidad (incluidos los mats)(Opción 1); o puede comprar un torno semiautomático con un costo de producción de $75 la unidad (incluidos los mats) (Opción 2); o finalmente puede comprar un centro de máquinas que permite producir a $15 la unidad (incluidos los mats) (Opción 3). Además sabemos que el torno semiautomático cuesta $80 000 y el centro de máquinas cuesta $200 000

## Slide 18: Ejemplo de Elección de Proceso Productivo Análisis del Punto de Equilibrio de Producción
  Punto de Equilibrio entre la opción 2 y 3 (A)
  $80.000+$75*Q=$200.000+$15*Q
  Q=$120.000/$50=2.000 unidades
  Punto de Equilibrio entre 1 y 2
  Q=$80.000/$125=640 unidades
A
B
Cómo se puede complicar más esto?
Elección Inter temporal (tasa de costo de capital)
Beneficios Tributarios: Depreciaciones
Solución?

## Slide 19: Estrategia Proceso Producto
I
II
III
IV
Bajo volumen-baja
Productos múltiples,
Pocos productos
Alto volumen-alta
estandarización,
volumen bajo
importantes,
estandarización,
productos únicos
mayor volumen
productos utilitarios
I
Flujo desordenado
(taller de proyectos)
II
Flujo de línea sin
conexión (por lotes)
III
Flujo de línea relacionado
(línea de ensamble)
IV
Flujo continuo
Impresor
Comercial
Equipo
Pesado
Ensamble
Autos
Refinería
Azúcar
No
Fábrica automatizada
con poca producción
No
Transporte mal
llevado
Estructura del producto
Etapa del ciclo de vida del producto
Estructura del proceso
Etapa del ciclo de vida del proceso
Burger King
Restaurant
Francés
90% del Esfuerzo para Completar la Orden
90% del Esfuerzo para Completar el Stock

## Slide 20: Estrategia Proceso Producto
Interpretación:
  Producto masivo  estandarización  proceso en línea.
  Un cambio de producto esta ligado a un cambio de proceso.
  Si se atrasa el avance en los procesos aumentan los costos, si se adelanta se pierde flexibilidad.
  Es conveniente moverse sobre la diagonal.

## Slide 21: Integración Vertical
1.- Hacia Atrás (a la materia prima):
  Ventajas:
    Costo.
    Confiabilidad en el suministro.
  Ejemplos:
    Planta celulosa  bosques.
    Cadena de supermercados  campos.
    Planta pesquera  barcos.

## Slide 22: Integración Vertical
2.- Hacia Adelante (a los mercados):
  Ventajas:
    Control de mercado.
    Contacto con el cliente.
  Ejemplos:
    Fábrica textil  negocios de ventas.
    Cooperativa de  planta  distribución. productores de leche

## Slide 23: Integración Vertical
Integración Vertical a Nivel Global:
  Partes se hacen en Estados Unidos, son ensambladas en México y se distribuyen desde Estados Unidos.
Problemas de la Integración:
  Costos de capital elevados.
  Habilidades gerenciales requeridas.

## Slide 24: Integración Horizontal
Consiste en aprovechar las ventajas comparativas para expandirse a áreas similares.
Causas:
  Prestigio en el mercado.
    Cristian Dior: perfumes  ropa, joyas y relojes.
  Tecnología.
    Head: ski  tenis.
  Procesos.
    Tienda de ropa  multitienda (Falabella).
    Multitienda  financiera.

## Slide 25: Integración Horizontal
Ventaja:
  Apertura de nuevos mercados.
Problema:
  Desperfilarse hacia negocios en los cuales se tiene baja experiencia.