## Slide 1: Gestión de Operaciones
Capítulo 10: Inventario

## Slide 2: Introducción
Se considera como Inventario a las cantidades almacenadas de:
  Materia prima.
  Productos en proceso.
  Producto final.
  Repuestos.
Tiene un fuerte impacto en relación al uso de capital.

## Slide 3: Introducción
Motivos para llevar Inventario:
  1.- Protección contra la incertidumbre:
    Oferta.
    Demanda.
    Tiempo de fabricación.
    Tiempo de orden.
  2.- Economías de escla:
    Producción por lotes.
  3.- Cambios en demanda:
    Oferta estacional.
    Stocks estratégicos.

## Slide 4: Introducción
  4.- Permite flexibilidad al momento de programar la producción.
  5.- Permite mantener el tránsito (inventarios en proceso).
  6.- Especulación.

## Slide 5: Decisiones
Las principales decisiones relacionadas a la administración de inventarios son:
  1.- ¿Qué artículos mantener en inventario?
  2.- ¿Cuánto ordenar?
  3.- ¿Cuándo ordenar?
  4.- ¿Qué tipo de sistema de administración de inventarios utilizar?

## Slide 6: Estructura de Costo
Las estructuras del costo de inventario incorporan los siguientes tipos de costo:
  1.- Costo del artículo.
  2.- Costo de poner ordenes de compra o producción.
  3.- Costo de inventario:
    Capital.
    Almacenamiento.
    Seguros, pérdidas y obsolescencia.
  Costo de inexistencia:
    Ventas perdidas.
    Ventas pendientes.

## Slide 7: Modelos
Es importante tener en cuenta los siguientes conceptos:
  Demanda independiente.
  Demanda dependiente:
    Depende del ciclo de producción.
  Demanda determinística.
  Demanda aleatoria.

## Slide 8: Modelos
Patrones de Demanda
Tiempo
Tiempo
Demanda dependiente
Producto en proceso
Materias primas
Demanda independiente
Productos terminados
Partes de repuesto
Demanda
Demanda

## Slide 9: Modelos
1.- Demanda Determinística:
  Sin ventas perdidas o pendientes:
    Notación:
      Q: tamaño de la orden.
      D: demanda anual.
      T: largo del ciclo.
      S: costo fijo por orden.
      C: costo del producto.
      I: tasa anual de costo de inventario (interés + almacenamiento).

## Slide 10: Modelos
    Representación gráfica:
Niveles de Inventario EOQ
Tiempo
En existencia
Intervalo
de orden
Nivel promedio de
inventario = Q/2
Tamaño del
lote = Q

## Slide 11: Modelos
    Costo por período:
    Costo anual:
    Q óptimo (Q*):

## Slide 12: Modelos
    Costo anual óptimo:

## Slide 13: Modelos
Costo Total de Inventario
Tamaño del lote (Q)
EOQ
Costo total
(SD/Q + iCQ/2)
Costo de inventario
(iCQ/2)
Costo de orden de pedido
(SD/Q)
Costo anual ($/año)(TC)
Costo
mínimo

## Slide 14: Modelos
  Con ventas pendientes:
    Notación:
      P: ventas pendientes.
      : costo por venta pendiente.
      : costo por venta pendiente por tiempo en satisfacerlas.
    Representación gráfica:
D
T1
T2
P
(Q-P)
Inventario
Neto
Tiempo

## Slide 15: Modelos
    Costo por período:
    Costo óptimo:
      Derivar costo anual con respecto a Q y P.

## Slide 16: Modelos
  Con ventas perdidas:
T2
T1
Tiempo
Inventario

## Slide 17: Modelos
2.- Demanda Aleatoria:
  Sistema de Revisión Continua (Q):
    Se conoce en cada momento el inventario.
    Se debe decidir en que momento ordenar.
    Notación:
      Q: tamaño de la orden (se usa Q* por ser robusto).
      R: punto de reorden.
      L: tiempo de entrega.
      m: demanda media.
      s: inventario de seguridad.
      Nivel de servicio: probabilidad de servir todas las demandas.

## Slide 18: Modelos
    Representación gráfica:
Sistema de Revisión Continua (Q)
Tiempo
Existencia disponible
R
Q
Q
Q
L
L
L

## Slide 19: Modelos
Distribución de Probabilidad de la Demanda
Demanda durante el tiempo de entrega
Probabilidad del nivel de servicio
Probabilidad de
inexistencias
Frecuencia

## Slide 20: Modelos
    Punto de reorden:
    Existe relación entre z y el nivel de servicio deseado, asumiendo un distribución de demanda normal:
      z=1.0 Nivel de Servicio 84.1%.
      z=2.0 Nivel de Servicio 97.7%.
      z=3.0 Nivel de Servicio 99.9%.

## Slide 21: Modelos
    Ejemplo:
      Demanda promedio: 200 cajas al día.
      Tiempo de entrega: 4 días.
      Desviación standard de la demanda diaria: 150 cajas.
      Nivel de servicio deseado: 95%.
      S = $20 por orden.
      I = 20% anual.
      C = $10 por unidad.
      Almacén funciona 5 días a la semana, 50 semanas al año (250 días al año).

## Slide 22: Modelos
    La regla sería colocar una orden de 1.000 cajas cada vez que el inventario alcance 1.295 unidades (en promedio se pide cada 5 días).
1 La varianza de una suma es la suma de las varianzas cuando las variables son
independientes.

## Slide 23: Modelos
    Simulación de la operación del sistema Q:
Disponible
Pedido al
Inventario
Cantidad
Cantidad
al inicio
inicio del
al inicio del
ordenada
recibida
del período
período
período
1
111
1100
--
1100
1000
--
2
217
989
1000
1989
--
--
3
334
772
1000
1772
--
--
4
124
438
1000
1438
--
--
5
0
1314
--
1314
--
1000
6
371
1314
--
1314
--
--
7
135
943
--
943
1000
--
8
208
808
1000
1808
--
9
315
600
1000
1600
--
--
10
0
285
1000
1285
1000
--
11
440
1285
1000
2285
--
12
127
845
1000
1845
--
--
13
315
718
1000
1718
--
--
14
114
1403
--
1403
--
1000
15
241
1289
--
1289
1000
--
16
140
1048
1000
2048
--
--
* Se han utilizado Q = 1000 y R = 1295.
Día
Demanda
1000

## Slide 24: Modelos
  Sistema de Revisión Periódica (P):
    Se conoce el inventario periódicamente al revisar.
      Ejemplo: se hace un pedido semanal.
    Se debe cubrir demanda cuando se hace la revisión y se hace pedido para llegar a un nivel objetivo (T).
    Notación:
      P: tiempo entre pedidos.
      T: inventario meta u objetivo, debe cubrir hasta que llegue el siguiente pedido.
      m’: demanda promedio P + L.
      s’: inventario de seguridad en P + L.

## Slide 25: Modelos
    Representación gráfica:
Sistema de Revisión Periódica
Tiempo
Inventario disponible
T
P
P
P
L
L
L
Q1
Q1
Q3
Q3
Q2
Q2

## Slide 26: Modelos
    Cálculo de P usando Q* (Q óptimo):
    Cálculo de T:
Con lo que se obtiene un intervalo de revisión
aproximadamente óptimo.

## Slide 27: Modelos
    Ejemplo:
      Q óptimo (Q*) = 1.000 cajas.
      Demanda diaria = 200 cajas.
      Nivel de servicio del 95%.

## Slide 28: Modelos
    La regla sería revisar cada 5 días y llevar el nivel de inventario a 2.542 cajas.
Nota: El sistema P considera 742 unidades de inventario de
seguridad, en cambio el sistema Q sólo 495. Esto se debe a
que el sistema P debe cubrir la demanda por más días.

## Slide 29: Modelos
    Simulación de la operación del sistema P:

## Slide 30: Modelos
    Sistema P para demanda creciente:

## Slide 31: Nivel de Servicio versus Inventario
Nivel Promedio de Inventario:

## Slide 32: Nivel de Servicio versus Inventario
Nivel de Servicio versus Nivel de Inventario (Q=100,  =100)
Nivel promedio de inventario
Nivel de servicio (por ciento)
z = 1.0
z = 1.2
z = 1.3
z = 1.5
z = 1.7
z = 1.9
z =2.1
z = 2.4

## Slide 33: Artículos Múltiples
Consideraciones:
  Existen restricciones de capacidad y de capital de operación.
  Se puede penalizar (artificialmente) Q para reducir inventarios. Una penalización adecuada lleva a ocupar bien la capacidad.

## Slide 34: Sistemas de Control
Administración ABC de Inventarios:
  A: 20% de los artículos, 80% del valor.
    Manejo cuidadoso.
    Poco inventario de seguridad.
  C: 50% de los artículos, 5% del valor.
    Manejo menos riguroso.
    Mayor inventario de seguridad.