## Slide 1: Escurrimiento de Fluidos
Laboratorio de Ingeniería Química
IQ53C
Experiencia Nº 1

## Slide 2: Objetivos
Analizar el comportamiento de un fluido al escurrir por un sistema de cañerías provisto de singularidades.
Determinar las pérdidas de carga de cada singularidad.

## Slide 3
Esquema del Equipo
Contracción brusca
Expansión brusca
Codo 90º
Viraje corto 90º
Viraje largo 90º
Unión recta
Válvula globo

## Slide 4: Pérdidas de Carga
Pérdida de carga debido a una singularidad:
Hi= Ki
V2
2g
Donde Ki depende del tipo de singularidad

## Slide 5: Presión diferencial
p1 = pL + h1 ρ g
p2 = pL + h2 ρ g
∆p = ∆h ρ g
siendo ∆h = h1 − h2

## Slide 6: Metodología
Para distintos flujos de agua, se calcularán las pérdidas de carga para todas las singularidades que hay en el equipo.