## Slide 1: Curso
Introducción a Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiente
Prof.: Sr. Jorge López de Maturana L.
Semestre: Primavera 2011
Fac. Cs. Físicas y Matemáticas
Universidad de Chile

## Slide 2
Política de Calidad
Intenciones y dirección global de una organización, relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
La Política de la Calidad debería ser coherente con la Política Global de la organización y proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad.

## Slide 3
Auditoría
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
- Evidencias de la Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría, y que son verificables.
- Criterios de Auditoría: Conjunto de Políticas, procedimientos o requisitos.

## Slide 4
“Tipos” de Auditoría
- De 1ª Parte: denominada también Auditoría Interna, es la que realiza internamente la organización sobre si misma.
- De 2ª Parte: Auditoría externa realizada por el Cliente sobre al Organización.
- De 3ª Parte: Auditoría externa que es realizada por Organizaciones Auditoras Independientes, tales como las que proporcionan la certificación/registro de conformidad con las Normas ISO.

## Slide 5
No Conformidad
Incumplimiento de un Requisito.
Acción Correctiva
Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situación indeseable. La Acción Correctiva se adopta para prevenir que la no conformidad vuelva a producirse.
Acción Preventiva
Acción tomada para eliminar la causa potencial de una No Conformidad detectada u otra situación indeseable. La Acción Preventiva se adopta para prevenir la ocurrencia de la no conformidad.

## Slide 6
Medición y Calibración
Medición: Conjunto de Operaciones que compara una Magnitud determinada llamada mensurando con la unidad correspondiente.
Valor Verdadero de una Medición: Es el valor real de un mensurando, pero es una cantidad desconocida porque sólo podría determinarse con una medición perfecta, condición que es inexistente porque no existe el equipo de medición perfecto.
Valor Verdadero Convencional: Valor que se atribuye a un mensurando, incluyendo a veces por convención, el valor de la incertidumbre asociada.
Patrón: Un elemento cuyo Valor Verdadero Convencional es aceptado.

## Slide 7
Medición y Calibración
Incertidumbre: Parámetro asociado a los resultados de una medición, que caracteriza el intervalo dentro del cual se debería encontrar el valor verdadero de una magnitud, generalmente con una probabilidad dada.
La calidad del resultado de una medición será mejor cuando menor sea la incertidumbre.
Sin una expresión válida de la incertidumbre es imposible verificar si las características del mensurando están, o no, dentro de la tolerancia contemplada en la especificación, y por lo tanto, no se puede tomar válidamente la decisión de aceptación o rechazo.

## Slide 8
Medición y Calibración
Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas, la relación entre los valores indicados por un instrumento o sistema de medición y el correspondiente valor mensurado, materializado en un patrón utilizado como referencia.
También se puede realizar por comparación con las medidas entregadas por un Equipo Patrón sobre un mismo mensurando.
Valor especificado: Valor que debe tener un material o componente para cumplir con lo exigido por la especificación.
Tolerancia: Es la "holgura" o desviación que se acepta con respecto al valor especificado. Esta holgura es dada por el fabricante (de acuerdo a requerimientos del cliente)

## Slide 9
Trazabilidad
Es la propiedad del resultado de una medida o patrón, por la cual éste puede relacionarse con referencias nacionales o internacionales, a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, todas ellas con incertidumbres determinadas.
Esta cadena se denomina Cadena Metrológica o de Trazabilidad.
En dirección ascendente; es decir, con incertidumbre decreciente, los eslabones sucesivos de la cadena terminan en el patrón internacional, de incertidumbre nula; el cual, por acuerdo internacional, define la unidad en cuestión en el sistema correspondiente.
Cuando un equipo de medición forma parte de la cadena completa, se dice que éste está trazable.

## Slide 10
Exactitud, Error y Precisión en los Instrumentos de Medición
Exactitud: Grado en que el promedio de numerosas medidas en una sola unidad de producto, concuerda con el valor verdadero de ella.
Error: Es la diferencia entre el promedio y el valor verdadero.
Precisión: Es la capacidad del Instrumento para reproducir sus propias medidas.

## Slide 11
Determinación de la Exactitud
Se debe determinar para todo el Rango de Medición (N puntos).
En cada punto se debe conocer el valor exacto de la medición (Vi), expresado por patrones de calibración.
1.- Elegir un número “n” de medidas a realizar en cada punto del rango (Es decir, para cada Vi se miden “n” valores xi).
2.- Se calcula el promedio de las n mediciones: Pxi = S (xi / n).
3.- Se determina el Error para c / punto del rango: Ei = Pxi – Vi.
4.- Se determina el promedio de los errores: PEi = S (Ei / N).
5.- Se compara el promedio de los errores con el Error Admisible del Equipo de Medición: Pei < = E adm ?
Si esto se cumple, se considera que el instrumento es exacto.

## Slide 12
Determinación de la Incertidumbre
Se debe determinar en un punto de medición determinado en cada calibración.
1.- Tomar valores xi de una serie “n” de mediciones.
2.- Calcula el promedio de las n mediciones: Pxi = S (xi / n).
3.- Calcular las desviaciones: di = xi – Pxi .
4.- Calcular la Desviación Standard: s = SQR((S di2 / (n-1))).
5.- Aplicar el coeficiente t de Student para una determinada probabilidad (en general se usa 95%), con n mediciones.
6.- Se determina la incertidumbre (IM) como: IM = t x s .
Un Equipo de Medición adecuado debe cumplir con el siguiente criterio:
0,5 To >= IM >= 0,1 To

## Slide 13: Exactitud, Error y Precisión en los Instrumentos de Medición
Conociendo la incertidumbre (IM), se considera que el valor verdadero de la medición se encuentra dentro del intervalo:
Pxi + - IM