## Slide 1: Diseño de Bio-reactores Transferencia de Energía Calor de fermentación y balance de energía M.Elena Lienqueo mlienque@ing.uchile.cl
Fermentación e Ingeniería Metabólica
Notes: 29/07/26
Fermentación
<number>

## Slide 2: Cuestionario 1 Forme grupos y responda las siguientes preguntas: (Tiempo 10 minutos)
1. Indique en la producción de que tipo de productos se utilizan los bio-reactores.
2. ¿Cuáles pueden ser las formas de operar un bio-reactor?
3. ¿Qué elementos se deben considerar en el diseño de un bio-reactor?
4. ¿Qué diferencias hay entre un reactor químico y un bio-reactor?
5. En un cultivo BATCH, ¿cuanta glucosa pueden soportar los m.o? 2, 20, 200g/l.
6. En un cultivo BATCH ¿A cuanto puede llegar la concentración de biomasa? 10, 50, 100 g/l.
7. ¿Puede existir un fermentador de 50.000 m3, cuales serían sus dimensiones?

## Slide 3: Programa
Análisis y Diseño de Reactores Biológicos.
Diseño de fermentadores operando en forma Batch.
Diseño de fermentadores operando en forma Continua (Quimostato)
  Modificaciones del Quimiostato
  Relación entre batch y contínuo
Diseño de fermentadores operando en forma Fed-batch.
Diseño de Aireación y agitación.
Escalamiento.
Instrumentación.
Uso de computadores en control de fermentaciones.
  Estrategias de control.
Intercambio de Energía en Fermentadores
  Requerimientos energéticos
  Esterilización

## Slide 4
Laboratorio
Industrial
Pila lixiviación
ESQUEMA

## Slide 5
Esquema
D
H
Generalmente H =D
V = π*(D2/4)*H

## Slide 6
Agenda

## Slide 7
Calor de fermentación
El metabolismo celular es una reacción global exotérmica 
Si se desea trabajar a una temperatura constante se debe REMOVER el calor de la fermentación.
¿ Cómo calcular el Calor de fermentación?
El calor de fermentación, QF, se puede calcular en base a balances de energía en los cuales se consideran:
  La oxidación de sustrato
  Formación de biomasa
Algunas formas simples de estimación son:

## Slide 8
Fermentaciones anaerobias
Se considera que la fracción de sustrato que se convierte a células es muy pequeña 
  QF [Kcal/ l h] = QR [Kcal/ l h]
QR: Calor de reacción de la secuencia metabólica principal. Este calor se calcula por los métodos termodinámicos clásicos, basados en calores de combustión y formación.
Fermentaciones aerobias
Es indispensable considerar la formación de biomasa.
Una forma simplificada es la propuesta por Cooney et al. (1968):
  QF [Kcal/ l h] = 0.12 * NO2 [milimoles/ l h]
NO2: Demanda de oxígeno

## Slide 9
Balance de energía en todo el fermentador, que desprecia la acumulación. Se supone que los calores de las corrientes de entrada y salida y son despreciables.
  QF + QA = QP + QI
QA: Calor de Agitación.
QP: Pérdidas de calor
QI: Calor transferido por el sistema de enfriamiento. Este térmico será significativo en células que crezcan a altas tasas.
Además,
QF (8-15 [Kcal/ l h] ) >> QA (0.8-2.5 [Kcal/ l h] )

## Slide 10
Intercambiadores de calor
<number>

## Slide 11
Aplicación
El metabolismo celular es una reacción global exotérmica 
Si se desea trabajar a una temperatura constante se debe REMOVER el calor de la fermentación.
Adicionalmente los fermentadores deben ser esterilizados y para ello se utilizan los : Intercambiadores de calor.

## Slide 12
Las principales configuraciones de intercambiadores de calor para bio-reactores:
(a) Camisa; (b) serpentín externo; (c) serpentín helicoidal interno; (d) serpentín tipo deflactores; (e) Intercambiador externo.

## Slide 13
  Camisa y serpentín interno:
    Presentan menor área de transferencia
    Se recomiendan principalmente para pequeña escala.
  Serpentines internos
    Se recomiendan para gran escala
    Operan a mayor velocidad
    Toda su área esta expuesta al caldo de cultivo.
    La estructura del serpentín puede interferir con la fluidodinámica del bioreactor.
    Se pueden formar películas de mo.
Comparación entre tipo de configuraciones intercambiadores

## Slide 14
Intercambiadores externos
  Son independientes de bioreactor, presentar mucho mejor intercambio de calor.
  Se deben considerar las condiciones de esterilidad, oxigenación (sistema aeróbicos) y esfuerzos de corte.
Tipo de intercambiadores externos
Comparación entre tipo de configuraciones intercambiadores
Tubos concéntricos
Tubos y carcasa paso único
Tubos y carcasa doble paso por los tubos
Notes: <number>

## Slide 15
Parámetros de diseño de intercambiadores de calor
Los parámetro de diseño de los Intercambiadores de calor son:
    Área de transferencia (A)
    Coeficiente de transferencia de calor (U)

## Slide 16
  Transmisión de calor entre fluidos
El diseño de los intercambiadores de calor se basan en:
Q = U *A* T
A: Área de transferencia
T: Diferencia de temperaturas media logarítmica o aritmética
U: Coeficiente global de transferencia de calor (W/ (m2 K))
Donde :
hh :Coeficiente de transmisión de calor en el fluido caliente
hc :Coeficiente de transmisión de calor en el fluido frío
htc :Factor de ensuciamiento por el lado del fluido frío
hth :Factor de ensuciamiento por el lado del fluido caliente
k :Conductividad térmica; B: ancho de la pared

## Slide 17
Valor de conductividad térmica

## Slide 18
Coeficientes de transmisión de calor

## Slide 19
Factores de ensuciamiento

## Slide 20
  Diferencia de temperaturas
Si la diferencia de temperaturas varía a lo largo del intercambiador, en esos casos se aplica la “diferencia de temperaturas media logarítmica, TL

## Slide 21
  Diferencia de temperaturas
Cuando un fluido permanece a temperatura constante en el intercambiador, como es el caso de un fermentador se utiliza la “diferencia de temperaturas media aritmética, TA

## Slide 22
Balance de energía

## Slide 23
Balance de energía en el intercambiador
Si el sistema opera en forma estacionario y el trabajo adicionado es despreciable y si los flujos másicos de entrada y salida son iguales, se puede aplicar el balance para cada fluido, así:
Para el fluido caliente se tiene:
Para el fluido frío se tiene:

## Slide 24
Balance de energía en el intercambiador
Si no hay pérdida de calor en el intercambiador se cumple que:
Qc = Qh = Q
Luego se cumple que:
Si no hay cambios de fase en los fluidos se puede trabajar con
Los calores específicos (Cp) y los cambios de temperatura:

## Slide 25
Ejemplo de intercambiador de calor
Se enfría un medio de nutriente caliente y esterilizado en un intercambiador de tubos concéntricos antes de utilizarse en la fermentación. El medio de nutrientes abandona el esterilizador a 121ºC, entra al intercambiador con un caudal de 10 m3/h. La temperatura que se desea alcanzar a la salida es de 30ºC. El calor del medio se utiliza para aumentarla temperatura de 25 m3/h de agua inicialmente a 15ºC. El sistema opera en estado estacionario. Suponer que el medio de nutrientes tiene propiedades iguales al agua ( kg/m3; Cp = 4,19 kJ/ kg ºC)
Calcule:
1.- Flujo de calor a transferir
2.-Calcular la temperatura final del agua de refrigeración.

## Slide 27
Balance de energía en el fermentador (EJERCICIO)
En el caso del fermentador donde ocurren varias reacciones bioquímica, hay cambios de fase y se adiciona trabajo mecánico (para la agitación).
El calor generado se puede expresar por:

## Slide 28
Diseño de la longitud de un serpentín de refrigeración
Un biorreactor opera a 27ºC para producir antibióticos. Después de considerar la demanda de oxígeno del mo y la disipación de calor del agitador se calcula que el flujo de calor que se debe remover es de 550 kW. Se dispone de agua de refrigeración a 10ºC y la temperatura de salida, calculada mediante un balance de energía es de 25ºC. El coeficiente de transmisión de calor del cultivo y del agua de refrigeración son 2150 y 14000 W/(m2 ºC) respectivamente.
Se propone colocar un serpentín helicoidal dentro del
fermentador, de diámetro externo de 8cm, el espesor
5 mm y la conductividad térmica del acero es de 60 W/(m ºC).
Se espera n factor de ensuciamiento medio en el interior de
8500 W/(m ºC). , mientras que la superficie del serpentín
del lado del fermentador se mantiene relativamente limpia.
¿Qué longitud de serpentín se necesita?

## Slide 29
Pasos a seguir:
Q = U *A* T (dato)
.
.
. Despejar A = Q/( U * T)
A = 2 *  * R L  L

## Slide 30
Resumiendo
<number>