## Slide 1: Conversion térmica

## Slide 2: Conversión térmica
  Se basa en una superficie que absorbe la mayor parte del espectro de la radiación incidente.
  Después de absorber, pierde energía por radiación, convección y conducción con respecto al ambiente. Se podría simplificar en un ecuación:
  Q absorbida= Q cond+ Q conv + Qrad + E úti

## Slide 3: Conversión térmica
  Pérdidas por conducción: Se deben al ΔT entre el ambiente y colector.
  Pérdidas por convección: Se deben al ΔT entre el ambiente y colector.
  Pérdidas por radiación: se deben a la radiación que emite el cuerpo (εσ)

## Slide 4: Conversión térmica
  ¿Como disminuir pérdidas?
  Gracias al diseño se pueden disminuir considerablemente.
  P. radiación: disminuyen al “recrear” el efecto invernadero. Una superficie de vidrio sobre la placa negra cumple este objetivo.
  ¿Por que?
  Esta nueva superficie es transparente a bajas longitudes de onda, pero absorbe cuando la longitud de onda es larga.

## Slide 5: Conversión térmica
  => La superficie es transparente para la radiación solar y absorbe la energía que entrega el colector al ambiente
  (10μm<λ< 80 μm), emitiéndola a ambos lados como indica la figura:
  => se pueden alcanzar mayores Tº
  que con balance energético normal

## Slide 6: Conversión térmica
  P. Convección: Se disminuye separando al colector (con mayor temperatura que el ambiente ) del aire; la misma cubierta que se utiliza para el caso anterior es muy útil, ya que no hay contacto directo entre el aire a Ta y el colector con mayor temperatura.

## Slide 7: Conversión térmica
  P. Conducción: Se disminuyen aislando térmicamente al colector, es decir, a los costados y fondo.
  => la pérdida predominante
  es por radiación a altas temperas

## Slide 8: Rendimiento
El rendimiento de un colector depende de:
La radiación solar incidente que es capaz de absorber. Es decir del producto:  (absorción transmisión).
Las características térmicas del colector. Es decir cuan rápido aumentan las pérdidas térmicas a medida de que la temperatura de trabajo aumenta.
La intensidad de la radiación incidente.

## Slide 9: Rendimiento
  Se puede calcular con la siguiente fórmula:
  Fr(ατ)= óptica
  Fr=coef. de conv. y cond.
  Gráfico de ejemplo:

## Slide 10: Transferencia directa o indirecta
  En todo sistema de ACS (Agua Caliente Sanitaria) la transferencia de calor puede ser directa o indirecta:
  Sistemas Directos: El agua de la red circula por los colectores. Tienen la ventaja de una eficiencia un poco mejor y un menor costo. Pero tienen muchas desventajas:
  Problemas de corrosión e incrustaciones en los colectores.
  Probabilidad de que se congele el agua en los colectores.
  La ventaja no compensa los problemas de operación y mantención (en la mayoría de los casos)

## Slide 11: Transferencia directa o indirecta
  Sistemas Indirectos: El agua que circula por los colectores no es agua de consumo, es agua desmineralizada + anticongelante (propilen-glicol).
  Este fluido caliente entrega calor al agua de consumo
  Se debe hacer un circuito donde se entregue calor de manera eficiente al agua.

## Slide 12: Circulación del fluido
  El sistema puede circular de dos maneras:
  Termocirculación: la disminución de la densidad con el aumento de la temperatura se traduce en que el líquido caliente sube como en la figura.
  Forzada: un agente externo impulsa al líquido (bomba de agua).

## Slide 13: Conversión térmica
  Clasificación:
  Sistemas estáticos:
  Colectores planos
  Colectores de tubo evacuado
  Colectores CPC
  Sistemas con movimiento:
  Concentradores cilindro parabólicos
  Sistemas tipo fresnel
  Sistemas con seguimiento en dos ejes.

## Slide 14: Sistemas estáticos
  Colectores planos: Tienen superficie negra o selectiva, su tamaño varía de 1 a 2,5 por módulo. Son la tecnología mas madura.

## Slide 15: Sistemas estáticos
  Colectores de tubo evacuado: Tubos vacíos en paralelo que tienen vacío dentro y superficie absorbente selectiva.

## Slide 16: Sistemas estáticos
  Colectores CPC : CPC (concentradores parabólicos compuestos). Utilizan un punto foco de concentración donde se absorbe el calor por medio de aletas que reciben radiación por ambas caras.

## Slide 17: Sistemas con movimiento
  Concentradores cilindro-parabólicos: tienen movimiento en un eje, una apertura de 1 m y son largos (hasta 100 m)

## Slide 19: Sistemas con movimiento
  Sistema tipo fresnel: Es un receptor estático rodeado por espejos móviles en un eje.

## Slide 20: Sistemas con movimiento
  Sistema con seguimiento en 2 ejes: Obtienen altas temperaturas. Algunos ejemplos son : paraboloides distribuidos, torre central y helióstatos.
  Paraboloides distribuidos:
  Ejemplo:
  Motor stirling

## Slide 21: TRANSFERENCIA DE CALOR
  Torre central y helióstatos: