## Slide 1: Principios de geotermia
Noviembre, 2013
Conceptos termodinámicos y estimación preliminar de potenciales energéticos.
Notes: Estimacion energetica a partir de parametros termodinamicos. Para continuar con la geotermia desde el enfoque de energia renovable no convencional

## Slide 2
Energía y Potencia
  ¿Cómo almacena energía el agua termal?
  ¿Cuánta energía es necesaria para aumentar un grado la temperatura del agua?

## Slide 3
Energía y Potencia
Energía:
  Es la capacidad de realizar trabajo.
Potencia:
  Es la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo, ie: Flujo de energía.
  Energía/Tiempo ([J]/[s], [W], etc.)
  P = dQ/dt
  ¡Muy importante en sistemas transientes!
1 HP = 745.7 W

## Slide 4: Conceptos básicos, nomenclatura y algunas ecuaciones
Calor = Energía! ([J], [cal], etc.) La energía geotermal se encuentra como calor tanto en la tierra sólida como también en sus fluidos.
  Pregunta 1: ¿Qué entendemos como calor sensible y como calor latente?
Así, el calor es un tipo de energía interna, grosso modo relacionada con:
  Energía vibracional en un sólido.
  Velocidad media de las partículas en un gas.
Cantidad de calor (Q[J]) requerida para cambiar la temperatura de un sistema: Q = m c ΔT donde m es la masa del sistema (kg), c es el calor específico (J/ kg K) y ΔT es el cambio de temperatura (K).
  Pregunta 2: ¿Qué es el calor específico?
Notes: Calor latente o “escondido”, aquél necesario para generar un cambio de fase, sin apreciarse cambio de la temperatura en ese proceso, por eso es escondido, no se ve.
Calor sensible es lo opuesto al latente, es aquel calor que se aprecia mediante un cambio de temperatura en el cuerpo, sin variaciones de fase.
Calor específico: Es propiedad física del material. Cantidad de calor que hay que administrar a la unidad de masa o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad (un grado). Ojo, depende de la temperatura inicial.

## Slide 5: Conceptos básicos, nomenclatura y algunas ecuaciones
Calor latente.
El calor involucrado en un cambio de fase puede ser representado por: Q = Δm L donde Q es el calor (J), Δm es la masa que está sufriendo el cambio de estado (kg) y L es el calor latente para el cambio de estado (J/kg). El calor latente es una propiedad específica de cada material.
Notes: Observación: En geotermia suele usarse sistemas lineales de modo que el calor total involucrado sea la suma de todos los calores latentes de los componentes. Q = Σ ΔmiLi

## Slide 6
Nos da una medida de la energía utilizable de un fluido (la cantidad de energía que puede ser intercambiada con el entorno).
ie:Cuánto trabajo puede ser ejercido por una masa de fluido. H = U + PV Donde H es la entalpía, U es la energía interna, P es la presión y V el volumen. U se debe a cambios de fase, temperatura, etc. Para calcularla puede utilizarse la expresión: U = mcΔT + ΔmLv donde ΔT es el cambio de temperatura, Δm es la masa que se ha vaporizado y L es el calor latente de vaporización. Ojo: Esta expresión no es válida para vapor supercrítico.
En la práctica, la entalpía es medida empíricamente para un conjunto de varias presiones, temperaturas y estados.
Entalpía ([J/g], etc.).

## Slide 7: Conceptos básicos, nomenclatura y algunas ecuaciones
Entalpía
  Se utiliza como “contenido de calor”
  La entalpía es el monto total de energía que un sistema puede emitir a través de calor.
  Se asume que no existe intercambio de energía además de calor y trabajo de expansión
….. alguna simplificación… a T < 50°C

## Slide 8: Entalpía
¿Por qué nos interesa la entalpía de un sistema?
Es fácil comparar la entalpía entre dos situaciones o condiciones (final e inicial).
La diferencia de entalpía entre ambas condiciones puede entregarnos una aproximación de la energía utilizable como trabajo.
  ¿Siempre?
  No, a presión constante
…Pero no olvidar que finalmente lo que importará es la potencia.
Notes: Entonces la clase apunta a lograr estimar la potencia que podría aportar un sistema geotermal a partir de la entalpía

## Slide 9: Conceptos. Sistema cerrado.
Equilibrio dinámico a temperatura constante
Liquido y vapor saturado
Presión de saturación
Notes: Se tiene agua en un sistema cerrado que tiende al equilibrio, fase líquida y gaseosa llegarán al equilibrio dinámico a T cte. Es decir, por cada parte de vapor que pasa a fase líquida, hay una contraparte de fase líquida que pasa a fase vapor.

## Slide 10: Conceptos. Sistema cerrado.
PA
Si Pvap > Pconf (= PA), entonces se produce la ebullición o separación de fase.
CALOR
Y en un reservorio…
Plíq = ??; Psat = ??
¿Qué pasa con un pozo?
Notes: Sistema abierto.
Cuando la presión de vapor es mayor que la presión confinante (atmosférica en este caso), esta es capaz de separar las fases.
Entonces, cómo relacionamos los dos conceptos recién vistos…

## Slide 11
Notes: Noten campos de estabilidad de vapor, líquido y vapor más líquido. Coinciden con campos de líquidos sobrecalentados o sobresaturados en vapor, líquido y vapor saturados, y por último líquido subenfriado o subsaturado en vapor.

## Slide 12
Pregunta 3: ¿Qué es el punto crítico de este diagrama?
Curva de saturación
Líquido subenfriado
Vapor sobrecalentado
Distintos rango de saturación en vapor
Notes: A partir del punto crítico, por mucho que se aumente la presión del gas, éste ya no puede ser condensado.

## Slide 13: Tablas de vapor (Steam tables)
Sistematización de medidas termodinámicas simples para encontrar parámetros termodinámicos complejos
Útiles para el cálculo de entalpías

## Slide 14
Notes: Se supone que se trabaja con datos de pozos

## Slide 15
Simmons, S.

## Slide 16: Ejercicios con las tablas de vapor
Lo primero es ver qué tipo de fluido (líquido o vapor) considera el problema
Para eso vemos condiciones de presión y/o temperatura.
Las tablas de vapor son una “discretización” de los diagramas termodinámicos, no tienen datos para cualquier condición. A veces se debe interpolar los datos.