## Slide 1: Auxiliar #? Difusión
caro_bernuy@hotmail.com

## Slide 2: Preguntas teóricas
Explique los mecanismos de difusión intersticial y por vacancias. ¿Cuál será el mecanismo que predominará en el caso de un átomo sustitucional cuyo radio es similar al del de la matriz? ¿Y uno de radio menor?

## Slide 3: Preguntas teóricas
¿Qué es la energía de activación de difusión? ¿Por qué es necesario que un átomo supere una cierta barrera energética para desplazarse dentro de la red cristalina?

## Slide 4: Ecuaciones difusión
1ra Ley de Fick
2da Ley de Fick

## Slide 5: Pregunta 1
Se utiliza una membrana de paladio de 5 [mm] de espesor y área de 0,2 [m2] para purificar hidrógeno. Si la concentración de H2 en el lado de alta presión (gas impuro) es de 1,5 [kg/m3] y en el lado del gas puro es de 0,3 [kg/m3], calcule la masa de hidrógeno purificada en una hora
(Datos: D = 10-8 [m2/s], radio atómico del Pd = 0,14 [nm] (FCC))

## Slide 6: Pregunta 2
Se tiene 0,19% at. de Cu en la superficie de una plancha de aluminio y 0,18% at. de Cu a 1,2 mm por debajo de la superficie. Calcule el flujo de átomos de Cu que difunde desde la superficie hacia el interior del aluminio a 500ºC. Asuma que las concentraciones se mantienen constantes.
Datos:

## Slide 7: Pregunta 3
Calcule el porcentaje de carbono a 0,3 [mm] bajo la superficie de un componente de acero dulce con una concentración inicial de 0,15% de C, que se carburizó en cubierta durante 10 horas a 500[ºC]. Suponga que la concentración superficial de carbono se mantiene constante a 1% durante todo el proceso.

## Slide 9: Pregunta 4
Se tiene inicialmente una oblea de silicio puro, a la cual se le hace difundir Boro a 1100ºC durante 5 horas. Si la concentración de Boro en la superficie se mantiene constante y es de 1018[átomos/cm3], encuentre la profundidad debajo de la superficie en que la concentración es de 1017 [átomos/cm3].
Datos: D = 4x10-13[cm2/s]