## Slide 1: Transmisión multi-usuarios empleando técnicas de acceso múltiple con portadoras audibles.
Tecnologías de Información y de Comunicación EL4107
Proyecto nº 1
Profesor: | Cesar Azurdia.
Auxiliares: | Camila Socias, Jaime Aranda.
Ayudantes: | José Gonzalez, Vicente Matus.

## Slide 2: Objetivo
Comunicación utilizando técnicas de acceso múltiple por medio del sonido.
Desafíos:

## Slide 3: Diagrama de Bloques
Según lo conversado el día Lunes 3 de octubre, el diagrama de bloques de la transmisión digital sería como:
Para la recepción, sería el proceso inverso:
Imagen
Audio
Texto
Preparación Datos
Modulación
Transmisión
Técnica de Acceso Múltiple
Recepción
De / Técnica de acceso Múltiple
Demodulación
Recuperación de la información
De / Preparación de los datos

## Slide 4: Construcción Modular
Lo que conviene hacer es diseñar e implementar cada uno de los bloques por separado, probarlos y luego ir uniéndolos secuencialmente.
Se considera la implementación del trabajo en MATLAB. Recuerden que todos los códigos deben ser auto-explicativos, es decir comentados detalladamente.

## Slide 5: Bloque 1
Para leer los datos desde MATLAB pueden hacer uso de las siguientes funciones:
  data=load('input_data.txt'); % Si es texto.
  data= imread(filename,fmt) % Si es imagen, siendo filename el nombre del archivo y fmt la extensión.
  [data,Fs] = audioread(filename) %Si es audio, siendo data: los datos sampleados y Fs: la Frecuencia de muestreo de los datos.

## Slide 6: Bloque 2
La preparación de los datos consiste en preparar y dar formato a los datos cargados en el bloque anterior, es decir, por ejemplo, pasar de una matriz de datos en el caso de la imagen a un vector que permita trabajar de manera más cómoda los bits. La principal función que deben hacer uso es:
reshape(data,n,m) %Transforma la matriz data a otra matriz de largo n y ancho m.

## Slide 7: Bloque 3
La modulación recomendada es FSK, es decir que cada frecuencia represente un símbolo. En el caso binario esto se vería como:
Ej: cos(2*pi*f1*t) %Símbolo 1
cos(2*pi*f2*t) %Símbolo 2

## Slide 8: Bloque 4
Para la técnica de acceso múltiple, se recomienda utilizar FDMA, es decir asignarle a cada usuario un espectro definido.
Tener ojo con el ancho de guarda entre usuarios y entre sub-portadoras.

## Slide 9: Bloque 5
Para la transmisión se considera el uso de las siguientes funciones:
Soundsc(señal,Fs)%Envía la señal de audio señal a una frecuencia de muestreo Fs.
Wavwrite(señal,Fs,nombre_archivo)%Guarda los datos señal, a una frecuencia de muestreo Fs, en un archivo llamado nombre_archivo.

## Slide 10: Consideraciones Adicionales
Recuerden que como n usuarios se comunicarán con una estación base (PC), y considerando que la transmisión de los usuarios no es realizada al mismo tiempo, conviene una vez recibida la señal, separarla en los distintos espectros utilizados (Baja, Media y Alta frecuencia) y luego trabajarlos separadamente para demodularlos.
El reporte debe ser breve y se puede reciclar este documento como guía.
En la presentación preocuparse que los gráficos sean claros, y se pueda leer los ejes.

## Slide 11: Códigos
Revisar U-cursos.
Saludos !