## Slide 1
Taller de Proyecto
Diseño de un sistema de buses para Santiago
Sergio Jara Díaz y Andrés Fielbaum

## Slide 2: Zonificación y Red Vial
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Slide 3
MATRIZ O-D
O\D | Norte | Poniente | Oriente | Centro | Sur | Suroriente | Total
Norte | 0 | 7 | 25 | 21 | 2 | 1 | 56
Poniente | 10 | 0 | 34 | 51 | 7 | 3 | 105
Oriente | 3 | 2 | 0 | 27 | 3 | 10 | 45
Centro | 3 | 4 | 15 | 0 | 3 | 2 | 27
Sur | 10 | 8 | 19 | 26 | 0 | 12 | 75
Suroriente | 7 | 4 | 47 | 30 | 10 | 0 | 98
Total | 33 | 25 | 140 | 155 | 25 | 28 | 406

## Slide 4: ¿Cómo asignar a los pasajeros?
Para un par O-D, tenemos n rutas posibles: r1, r2, …, rn, con sus costos c1, c2, …, cn.
¿Todos al mínimo? ¿Logit?
Descartaremos las rutas cuyo costo excedan en más de 50% el costo mínimo, y repartiremos de manera inversamente proporcional al costo
¿Y cómo hacemos con las líneas comunes?

## Slide 5: Cálculo de las capacidades
¿Cómo afectan las capacidades a operadores y a usuarios?
Los usuarios necesitan caber. Para los operadores un bus más grande es más caro que uno pequeño.
Tramo más cargado: el segmento de una línea que sea utilizado por más pasajeros.
Capacidad = Tramo más cargado/Frecuencia… si fuese continua!
Utilizaremos 4 tamaños: 190, 150, 80 y 50.

## Slide 6: Iteramos…
¿Y si los pasajeros no caben porque necesitamos buses más grandes? ¿Qué se hace con la capacidad ociosa que queda en los buses?
Recalculamos las frecuencias e iteramos:
Identificación de rutas (podrían cambiar!)
Cálculo de costos generalizados
Asignación de pasajeros a las rutas
Cálculo por arco para cada línea, identificación de tramo más cargado
Determinación de la capacidad de los buses para cada línea
Re-calcular frecuencias