## Slide 1
MI 6072: Diseño de Minero
Marcelo Vargas Vergara

## Slide 2: Métodos de Explotación Subterráneos
Soportado
Por Pilares
Artificialmente
Soportado
con Relleno
Sin soporte o
Hundimiento
Room and Pilar
Sublevel and
Longhole
stoping
Bench and Fill
stoping
Cut and Fill
Stoping
Shrinkage
Stoping
VCR
Stoping
Lonwall
Mining
Sublevel
Caving
Block
Caving
Desplazamiento de la roca de caja
Energía de deformación almacenada en las proximidades de una excavación

## Slide 3: Componentes de una Mina Subterránea
Acceso horizontal (adit, Drift)
Excavación horizontal de acceso a la mina
Piques (shafts)
Excavación vertical de acceso a la mina
Chimenea (Ore passes)
Excavaciones sub-verticales dedicadas al traspaso de mineral, personas y en algunas ocasiones utilizadas como cara libre
Rampas (Declines or ramps)
Son excavaciones horizontales orientadas en espiral con el propósito de conectar dos niveles o acceder a la mina
Caserones (Stopes)
Corresponden a unidades básicas de explotación de las cuales se extrae mineral. En algunos casos estos caserones son rellenados con material estéril.
Notes: In general for underground mines:
  Small output mines (<4,000 tpd) - hauling is done on several levels, tonnage handled on each level is small, and light equipment is used.
  High output mines (>4,000 tpd) - a main haulage level is used and all the ore is dropped to that haulage level via ore passes.
A level includes all the horizontal workings tributary to a shaft station. Ore excavated in a level is transported to the shaft to be hoisted to the surface.
Note the different types of drilling: development drilling to open up the orebody and exploration drilling to better define the limits of the orebody.

## Slide 4: Shrincage Stoping
Vetas angostas (potencia menor a 10m)
La roca de caja es de baja competencia (4B) y la mineral de mediana a alta (3B)
Se remueve solamente el esponjamiento(40% del volumen) de la roca tronada el resto se mantiene almacenado para mantener las paredes estables y proveer de piso al sistema de perforación
Infraestructura de producción es requerida.
Productividad menor a 4500 tpd
Alta dilución 30%
Mediana recuperación 85%
Costoso y riesgoso

## Slide 5: Cut and Fill Mining
Cuerpos mineralizados con orientación vertical y potencias de 3 a 10 m
La roca de caja es generalmente de baja competencia (4A) y la roca mineral de baja a media (3B).
Se realiza por subniveles de manera ascendente
Los caserones en explotación se pueden separar por muros y losas de modo de aumentar la estabilidad del sistema minero
Rellenos: hidráulicos colas de relave, material estéril, ambos más cemento, etc.
Método altamente selectivo, por lo tanto permite explotar cuerpos de baja regularidad y continuidad espacial
Baja dilución menor a 2%
Alta recuperación mayor a 90%
Alto costo de producción 40-150 $/t
Baja productividad 200 a 4500 tpd
Notes: Cut-and-fill mining is applied for mining of steeply dipping orebodies, in strata with good to moderate stability, and a comparatively high grade mineralization.
Cut-and-fill is therefore preferred for orebodies where with irregular shape and scattered mineralization. Cut-and-fill allows selective mining.

## Slide 6: Sublevel Caving
Se utiliza en cuerpos mineralizados con orientación vertical y alta potencia mayor a 40m
La roca de caja es de baja competencia y la roca mineral competente a mediana
Se explota por subniveles donde se realizan en ciclo las operaciones unitarias de perforación, tronadura, carguío y transporte
Consiste en hundir la roca de caja y la pared colgante de esta manera el mineral queda en contacto con el estéril facilitando el acceso de LHDs a través de las galerías de producción
Productividad 4000 a 20000 tpd
Costo 7-12 $/t
Dilución es alta hasta un 15%
Recuperación 75%
Notes: Sublevel caving is used to mine large orebodies with steep dip and continuation at depth. The ore Is extracted via sublevels which are developed in the orebody at a regular vertical spacing. Each sublevel has a systematic layout of parallel drifts, along or across the orebody.
Longhole rigs drill the ore section above a drift. Blasting on each sublevel starts at the hanging wall and mining then proceeds toward the footwall. The blasting removes support for the hanging wall which collapses into the drift. Loading continues until it is decided that waste dilution is too high. Work then begins on a nearby drift heading with a fresh cave.

## Slide 7
Métodos de Explotación
Block Caving / Panel Caving
y sus variantes

## Slide 8
El BC y PC corresponden a métodos de explotación por hundimiento gravitacional masivo.
Son métodos de bajo costo y alta productividad, lo que los hace económicamente atractivos.
Permiten un alto grado de mecanización con tecnologías probadas. Mediante tecnología innovadora permiten automatización (equipos LHD, trenes, camiones, correas transportadoras).
Muchos proyectos nuevos están hoy siendo diseñados con BC/PC.
Muchas minas de rajo abierto migrarán a faenas subterráneas con BC/PC.
Introducción

## Slide 9
El método de BC/PC se basa en hacer un corte basal horizontal al macizo rocoso (socavación).
Aprovecha la energía gravitacional para propagar el hundimiento en altura.
Realiza la extracción desde la infraestructura existente bajo el área socavada.
Cuenta con un sistema de manejo de materiales para transportar el mineral hasta exterior mina.
Conceptos fundamentales

## Slide 10
Método BC/PC: Propagación del hundimiento en altura
Subsidencia: es el quiebre del macizo rocoso en altura por efecto de la socavación y posterior extracción de mineral, lo cual produce una cavidad de mineral fracturado, cuya manifestación inicial en la superficie topográfica es la depresión del terreno y posteriormente la generación de una gran cavidad, llamada “Cráter de Subsidencia”.

## Slide 11
Efecto de la subsidencia en superficie (Karzulovic, 1999)

## Slide 12
Método BC/PC: Efecto de la subsidencia en superficie

## Slide 13
socavación
Propagación del hundimiento
Extracción del mineral
Hundibilidad (asegurar la propagación del hundimiento en altura)
Fragmentación
Subsidencia
Sismicidad (roca dura)
Colgaduras
Métodos de inducción
Asegurar la socavación basal
Estabilidad del nivel
Flujo gravitacional
Diseños ad-hoc para la granulometría mineral
Estabilidad del nivel
Manejo de materiales
Conceptualización del BC/PC

## Slide 14
CONDICIONES DE INICIO DE CAVING
UCL.
FRENTE DE DESPLOME
FRENTE
ACTIVO
CAVING VIRGEN
UCL.
FRENTE DE DESPLOME
MATERIAL FRACTURADO
CAVING CONECTADO
FRENTE
ACTIVO
Caving Fracturamiento Macizo Rocoso Respuesta Sísmica
OPCIONES DE INICIO CAVING INDUCIDO
SUB LEVEL CAVING
PANEL CAVING INCLINADO
Mayor Sismicidad
Menor Sismicidad

## Slide 15
ACTIVIDAD MINERA Y SISMICIDAD INDUCIDA
LIBERACION DE
ENERGIA
EVENTO
SISMICO
RUPTURA DE
MACIZO ROCOSO
DAÑO EN LAS
GALERIAS
ESTALLIDO
DE ROCAS
UCL
FRENTE DE DESPLOME
MATERIAL FRACTURADO
FRENTE
ACTIVO
“ Pérdida de la continuidad del proceso productivo
de la operación minera provocado por la ruptura
y proyección instantánea del macizo rocoso “.
ACTIVIDAD MINERA
FUENTE
SISMICA
MEDIO
RESPUESTA LOCAL

## Slide 16
Tasa de Extracción
Geometría del Area en
Extracción
Tasa de Socavación
Geometría de la Socavación-
Extracción (3D)
PROCESO DEL CAVING: SISMICIDAD INDUCIDA POR LA MINERIA
Avance Explotación

## Slide 17
MECANISMO DEL CAVING
MINERIA
ACTIVACION
PROCESO DEL CAVING: SISMICIDAD INDUCIDA POR LA MINERIA
MACIZO
ROCOSO
RESTAURACION

## Slide 18
Hundibilidad: Nomograma de Laubscher
Flores & Karzulovic, 2003 b
HR = Area / Perímetro

## Slide 19
Indices IRMR-MRMR (Laubscher y Jakubec)

## Slide 20
Block Caving (BC): un método de explotación de hundimiento gravitacional masivo, en el cual el bloque mineralizado se prepara (desarrollo y construcción), socava y, posteriormente, se extraen las reservas mineras. Dependiendo del tamaño del yacimiento, dicho bloque puede representar el plan minero completo de la mina. Frente de explotación “estático”.
Panel Caving (PC): una forma de explotación masiva por hundimiento gravitacional, en la cual el yacimiento se prepara, socava y extrae progresivamente en “tajadas” (paneles paralelos). Frente de explotación “dinámico”.
Definiciones básicas (after Brown, 2004)

## Slide 21
Método Block Caving típico
Desarrollo & Construcción
1
Socavación
2
Extracción
3
Agotado
4

## Slide 22
Método Panel Caving típico
Desarrollo & Construcción
1
Socavación
2
Extracción
3
Agotado
4

## Slide 23
Método Panel Caving típico
Mina Henderson
(MassMin-2000)

## Slide 24
Secuencia general de explotación en PC: Mina Henderson (MassMin-2000)

## Slide 25
Historia del BC
Shrinkage Stopping

## Slide 26
Historia del BC
Pillar Caving

## Slide 27
Historia del BC: sin pilar de protección

## Slide 28
Historia del BC: con pilar de protección

## Slide 29
Evolución del BC y Sistemas de Traspaso

## Slide 30
Historia del BC
Método BC actual

## Slide 31
Historia del BC: método con scrapers

## Slide 32
Panel Caving y Variantes de Explotación
Razones del cambio desde BC a PC
El BC se adapta a minerales de fragmentación fina a media (scrapers) y de menor dureza.
El PC nació por la necesidad de manejar una fragmentación de mayor tamaño y una roca de mayor dureza.
  Esto significó incorporar la mecanización en las operaciones unitarias con la introducción de equipos LHD, martillos picadores, niveles de reacarreo (trenes, camiones o correas).
  Se aumentó el tamaño de las excavaciones y de la malla de extracción (distancia entre calles y zanjas de producción).

## Slide 33
Método PC actual

## Slide 34
Variantes de Explotación en PC

## Slide 35
X
Variantes de Explotación en PC

## Slide 36
Variantes de Explotación en PC

## Slide 37
Variantes de Explotación en PC
PC con Hundimiento Convencional (Flores & Karzulovic, 2004)

## Slide 38
PC con Hundimiento Previo (Flores & Karzulovic, 2004)
Variantes de Explotación en PC

## Slide 39
PC con Hundimiento Avanzado (Flores & Karzulovic, 2004)
Variantes de Explotación en PC

## Slide 40
PANEL CAVING CON HUNDIMIENTO CONVENCIONAL

## Slide 41
PANEL CAVING CON HUNDIMIENTO PREVIO

## Slide 42
PANEL CAVING CON HUNDIMIENTO AVANZADO

## Slide 43
Rango medio a alto de factor de intensidad de esfuerzo en el Pilar Corona impactando el nivel de producción (daños).
Evolución del Panel Caving
Alto factor de intensidad de esfuerzo en el frente de socavación impactando el nivel de hundimiento.
Efectos similares al Hdto Previo
Hdto. Avanzado
(2004 -2014)
Hdto. Previo
(1997 -2005)
Hdto. Convencional
(1982 -2010)
Hdto. Convencional con FH
(2010 -2016)
Control de los esfuerzos y dismunicion del Hazard Sismico por debajo de Magnitud 2 Richter

## Slide 44
La disponibilidad del área productiva fue de aproximadamente de 50% (principalmente debido a daño de los piques de traspaso, colapsos y estallidos de rocas que afectaban el nivel de producción). La rehabilitación de puntos de extracción alcanzaba a un 25%.
Daño de un Pique de Traspaso (producción: 350.000 ton)
Colapsos sector Teniente 4 Sur
Daño de Pto. Extracción.
Evolución del Panel Caving
Problemática Hundimiento Convencional

## Slide 45
Pilares remanentes causados por tronaduras defectuosas (perdida de perforaciones). Estos pilares remanentes transfieren cargo sobre el Nivel de Producción resultados colapsos.
Perdida de flexibilidad operacional.
Preparación es altamente dependiente de la tasa de hundimiento.
Pilares Remanentes
Daños Punto de Extracción
Evolución del Panel Caving
Problemática Hundimiento Previo & Avanzado

## Slide 46
Característica Variante de Explotación
Preacondicionamiento macizo rocoso por fracturamiento hidraúlico adelante del frente de hundimiento (>=100).
Una o dos bateas adelante del frente de hundimiento. Tronadura de hundimiento sobre el techo de la batea.
La concentración de esfuerzos afecta el pilar corona con factor de intensidad de esfuerzos de nivel medio a alto.
Hundimiento Convencional con FH
Evolución of Panel Caving
Hundimiento Convencional con HF (2010 -2016)

## Slide 47
Sección: (a) Hundimiento previo , (b) Hundimiento convencional con FH.
Caso ejemplo- Respuesta sísmica

## Slide 48
Caso ejemplo: Daños drift hundimiento
Advance undercut
Post undercut with HF

## Slide 49
Hundimiento convencional
(MinaT 4 Sur)
Hundimiento Convencional con FH (Mina Esmeralda)
Case ejemplo: Daño punto extracción

## Slide 50
Lecciones Aprendidas de la Explotación de Mineral Primario
Concepto Hidrofracturamiento

## Slide 51
Las Fracturas Hidráulicas se orientan según el plano de esfuerzo principal mayor (1) e intermedio (2).
  La propagación de la Fractura Hidráulica es radial (20 m. después de 30 min de inyección de agua).
Modo de Falla Tracción.
HF espaciamiento 1.5m.
Lecciones Aprendidas de la Explotación de Mineral Primario
Características de las fracturas Hidráulicas y su conceptualización

## Slide 52
Pernos L
Planchuela
Malla Electrosoldada
Shotcrete 2 Kj/m2
Cables
Malla Tejida
5 Kj/m2
Soporte a la Frente
Reducción espesor shotcrete sobre la malla
Segunda Malla
Pernos  25 mm
Mallas Romboidales
>12 Kj/m2
Malla a la frente
AMJ
Lecciones Aprendidas de la Explotación de Mineral Primario
Evolución del sistema de soporte

## Slide 53: Catalogo de elementos de soporte (refuerzo)
TENIENTE
NNM
Disipación de energía Test dinámicos

## Slide 54
Atiezadores
Lecciones Aprendidas de la Explotación de Mineral Primario
Evolución del Soporte de Punto de Extracción

## Slide 55: Resultados Globales Estallidos de Rocas

## Slide 56: Resultados Globales Colapsos

## Slide 57
El éxito de un método de explotación requiere de un diseño robusto acompañado de que tanto la implementación como la etapa de operación siga las definiciones del diseño.
El método de explotación debe ser de fácil implementación para los operadores.
La etapa de ingeniería debe proveer reglas claras ha ser seguidas durante la operación.
El método de explotación debe permitir flexibilidad ante cambios de condiciones geotécnicas, tecnológicas y cambios de practicas de seguridad.
Conclusiones

## Slide 58
Diseños Mineros: N. Hundimiento
Block Caving
Panel Caving
  H. Convencional
  H. Previo y H. Avanzado

## Slide 59
Socavación en Block Caving
Diseño Geométrico del Nivel de Hundimiento en BC

## Slide 60
Socavación en Panel Caving con H. Convencional
Diseño Geométrico del Nivel de Hundimiento en PC

## Slide 61
Socavación en Panel Caving con H. Previo/H. Avanzado
Diseño Geométrico del Nivel de Hundimiento en PC

## Slide 62
Tipo “Crinkle-Cut” en HP/HA
Diseño Geométrico del Nivel de Hundimiento en PC

## Slide 63
Curvas de Fragmentación de mineral
Elipsoide de Extracción vs Fragmentación del mineral
Disposición geométrica de los Puntos de Extracción
Tamaño de los Equipos
Batea define distancia entre N.Producción-N.Hundimiento (tamaño del Crown Pillar)
Metodología para definir Mallas de Extracción
Diseños Mineros del N. Producción

## Slide 64
Geometrías del Nivel de Producción en PC
Curvas de Fragmentación

## Slide 65
Geometrías del Nivel de Producción en PC
Fragmentación del Mineral y su relación con el Elipsoide de Extracción

## Slide 66
Geometrías del Nivel de Producción en PC
Diámetro del Elipsoide de Extracción

## Slide 67
Malla Cuadrada
Geometrías del Nivel de Producción en PC

## Slide 68
Malla Tipo Teniente
Geometrías del Nivel de Producción en PC

## Slide 69
Malla Tipo Henderson ó Espina de Pescado
Geometrías del Nivel de Producción en PC

## Slide 70
Geometrías del Nivel de Producción en PC
Elipsoides Tangentes
Elipsoides Traslapados

## Slide 71
Malla Teórica 17 x 20 m
Malla Operativizada 17 x 20 m
Geometrías del Nivel de Producción en PC
Operativización de la Malla de Extracción: Largo del Equipo LHD

## Slide 72
Diseño Geométrico del Nivel de Producción en PC
Mina NorthParkes, MassMin-2000

## Slide 73
Isómetrico de la Batea y del Crown Pillar
Geometrías de la Batea en PC

## Slide 74
Sección vertical a lo largo de la Zanja
Malla Teniente 17 x 20 m, HP/HA
Geometrías de la Batea en PC

## Slide 75
Sección vertical perpendicular a la Zanja
Malla Teniente 17 x 20 m, HP/HA
Geometrías de la Batea en PC

## Slide 76
Manejo de Materiales
Puntos de Vaciado (N. Producción)
Cámaras de Picado (N. Martillos)
Piques (N. Producción-N. Martillos-N. Transporte)
Buzones (N. Transporte)
Salas de Chancado (N. Transporte)

## Slide 77
Sistemas de Traspaso típicos en Panel Caving

## Slide 78
Sistemas de Traspaso: Puntos de Vaciado en N. Producción
Vista en planta

## Slide 79
Sistemas de Traspaso: Puntos de Vaciado en N. Producción
Vista en sección vertical
PV.7

## Slide 80
Sistemas de Traspaso: Cámaras de Picado en N. Martillos
Vista en planta

## Slide 81
Sistemas de Traspaso: Cámaras de Picado en N. Martillos
Vista en sección vertical
CP.4
CP.5

## Slide 82
Sistemas de Traspaso: Piques cortos bajo el N. Producción

## Slide 83
Sistemas de Traspaso: Piques largos bajo el N. Martillos

## Slide 84
Sistemas de Traspaso: Buzones en N. Transporte
Vista en planta

## Slide 85
Sistemas de Traspaso: Buzones en N. Transporte
Vista en sección vertical

## Slide 86
Sistemas de Traspaso: Buzones en N. Transporte
Vista en sección vertical
EB.1
EB.2

## Slide 87
Inicio
Ing. Básica
MAY- 2000
Proyecto Diablo Regimiento Fase I
Chancador Fase I
Construcción: 22 Meses
Término
Exc. Sala Chancado
AGO-2006
Inicio Producción
DIC-2007
DR Fase II
DR Fase I
Término Montaje
Chancador
MAY- 2007
Inicio
Ing. Detalles
ENE- 2006
Término
Obras Mineras
FEB-2005
Inicio Producción
SEP-2005
Inicio
Construcción
DIC-2001
Inicio
Ing. Detalles
NOV-2001
Inicio
Ing. Básica
MAY-2005
Etapa Construcción
Fase II: 20 Meses
Término
Ing. Básica
OCT-2001
Término
Ing. Básica
OCT- 2005
Término
Ing. Detalles
AGO-2006
Etapa Ingeniería
Fase II: 12 Meses
Etapa Construcción
Fase I: 30 Meses
Etapa Ingeniería
Fase I: 34 Meses
Término
Ing. Detalle
MAR- 2003
Chancado :ThyssenKrupp
Modelo : EB20-15/H mandíbulas dentada y partida
Capacidad : 846 tph -- 9000 tpd
Boca trituración : 2000 mm x 1500 mm (ancho x apertura)
Salida trituración : 135 mm -285 mm
Motor : 500 HP 4160 V 50Hz 990 rpm
*US$: 585 CLP
API T01M402 - DR I | Empresa | Monto (KUS$)
INGENIERIA |  | 1.707
Ingeniería de Detalles |  | 1.707
ADQUISICIONES |  | 13.320
Chancador de Mandíbulas , Alimentadores de Placas 1 y 2 y correas transportadoras | ThyssenKrupp | 2.524
Puentes Grúa y Tecles | Morris Material | 176
Sistemas |  | 5.115
Equipamiento eléctrico |  | 2.349
Sistemas Ventilación |  | 3.156
CONSTRUCCION |  | 16.756
Desarrollo y Construcción Infraestructura Servicios y Chancado | AURA CON-PAX | 12.583
Montaje y Puesta en Marcha Sistema Ventilación | ABENGOA Chile | 4.173
Inversión total (kUS$) |  | 31.783

## Slide 88
Inicio
Ing. Básica
MAY- 2000
Proyecto Diablo Regimiento Fase II
Construcción: 22 Meses
Término
Exc. Sala Chancado
AGO-2006
Inicio Producción
DIC-2007
DR Fase II
DR Fase I
Término Montaje
Chancador
MAY- 2007
Inicio
Ing. Detalles
ENE- 2006
Término
Obras Mineras
FEB-2005
Inicio Producción
SEP-2005
Inicio
Construcción
DIC-2001
Inicio
Ing. Detalles
NOV-2001
Inicio
Ing. Básica
MAY-2005
Etapa Construcción
Fase II: 20 Meses
Término
Ing. Básica
OCT-2001
Término
Ing. Básica
OCT- 2005
Término
Ing. Detalles
AGO-2006
Etapa Ingeniería
Fase II: 12 Meses
Etapa Construcción
Fase I: 30 Meses
Etapa Ingeniería
Fase I: 34 Meses
Término
Ing. Detalle
MAR- 2003
*US$: 585 CLP
API T05M425 - DR II | Empresa | Monto (KUS$)
INGENIERIA |  | 1.461
Ingeniería de Detalles | CADE-IDEPE | 1.461
ADQUISICIONES |  | 6.479
Chancador de Mandíbulas | ThyssenKrupp | 1.911
Suministros civiles y estructurales |  | 3.699
Otras compras y suministros |  | 869
CONSTRUCCION |  | 12.597
Construcción Accesos |  | 1.110
Excavación y fortificación Sala Chancado N°3 | Zublin | 5.400
OOCC y Montajes Sala Chancado N°3 | Salfa | 5.197
Obras Tempranas |  | 575
Obras Misceláneas |  | 315
Inversión total (kUS$) |  | 20.537
Chancador Fase II
Chancado :ThyssenKrupp
Modelo : EB20-15/H mandíbulas dentada y partida
Capacidad : 846 tph -- 9000 tpd
Boca trituración : 2000 mm x 1500 mm (ancho x apertura)
Salida trituración : 135 mm -285 mm
Motor : 500 HP 4160 V 50Hz 990 rpm

## Slide 89
Inicio
Ing. Básica
ABR- 2008
Proyecto Diablo Regimiento Fase III
Construcción: 22 Meses
Término
Exc. Sala Chancado
AGO-2013
Término
Montaje Chancador-FEB-2014
DR Fase IV
DR Fase III
Inicio OO.CC
Sala Chancado
DIC- 2012
Inicio
Exc. Sala Chancado
JUN-2012
Inicio
Ing. Detalles
SEP- 2011
Término
Exc. Sala Chancado
MAY-2011
Término
Montaje Chancador-MAY-2012
Inicio OO.CC
Sala Chancado
ENE- 2011
Inicio
Exc. Sala Chancado
NOV-2009
Inicio
Ing. Detalles
JUL-2009
Inicio
Ing. Básica
AGO-2010
Etapa Construcción
Fase IV: 20 Meses
Término
Ing. Básica
SEPT-2008
Término
Ing. Básica
ENE- 2012
Término
Ing. Detalles
MAR-2012
Etapa Ingeniería
Fase IV: 19 Meses
Etapa Construcción
Fase III: 30 Meses
Etapa Ingeniería
Fase III: 21 Meses
Término
Ing. Detalle
ENE- 2010
*US$: 585 CLP
API T09M416 - DR III | Empresa | Monto (KUS$)
INGENIERIA |  | 1.734
Ingeniería de Detalles y Terreno |  | 1.734
ADQUISICIONES |  | 15.800
Equipos Principales |  | 15.800
CONSTRUCCION |  | 40.500
Obras Mineras y Civiles | Gardilcic | 20.500
Obras de Montaje | Salfa / Bormax | 20.000
Inversión total (kUS$) |  | 58.034
Chancador Fase III
Chancado :ThyssenKrupp
Modelo : EB20-15/H mandíbulas dentada y partida
Capacidad : 846 tph -- 9000 tpd
Boca trituración : 2000 mm x 1500 mm (ancho x apertura)
Salida trituración : 135 mm -285 mm
Motor : 500 HP 4160 V 50Hz 990 rpm

## Slide 90
Inicio
Ing. Básica
ABR- 2008
Proyecto Diablo Regimiento Fase IV
*US$: 585 CLP
Construcción: 22 Meses
Término
Exc. Sala Chancado
AGO-2013
Término
Montaje Chancador-FEB-2014
DR Fase IV
DR Fase III
Inicio OO.CC
Sala Chancado
DIC- 2012
Inicio
Exc. Sala Chancado
JUN-2012
Inicio
Ing. Detalles
SEP- 2011
Término
Exc. Sala Chancado
MAY-2011
Término
Montaje Chancador-MAY-2012
Inicio OO.CC
Sala Chancado
ENE- 2011
Inicio
Exc. Sala Chancado
NOV-2009
Inicio
Ing. Detalles
JUL-2009
Inicio
Ing. Básica
AGO-2010
Etapa Construcción
Fase IV: 20 Meses
Término
Ing. Básica
SEPT-2008
Término
Ing. Básica
ENE- 2012
Término
Ing. Detalles
MAR-2012
Etapa Ingeniería
Fase IV: 19 Meses
Etapa Construcción
Fase III: 30 Meses
Etapa Ingeniería
Fase III: 21 Meses
Término
Ing. Detalle
ENE- 2010
API T11M409 - DR IV | Empresa | Monto (KUS$)
INGENIERIA |  | 3.311
Ingeniería de Detalles | AMEC | 3.311
ADQUISICIONES |  | 9.053
Chancador de Mandíbulas | ThyssenKrupp | 2.181
Tolva de Vaciado |  | 1.912
Correas CV-21 y BF-02 |  | 3.601
Otras compras y suministros |  | 1.359
CONSTRUCCION |  | 40.582
OOMM y Civiles Sala de Chancado | Züblin | 23.838
OO.CC y Montaje Chancador | Salfa S.A | 10.543
Obras Complementarias y Misceláneas | Chesta / Bormax | 6.201
Inversión total (kUS$) |  | 52.946
Chancador Fase IV
Chancado :ThyssenKrupp
Modelo : EB20-15/H mandíbulas dentada y partida
Capacidad : 846 tph -- 9000 tpd
Boca trituración : 2000 mm x 1500 mm (ancho x apertura)
Salida trituración : 135 mm -285 mm
Motor : 500 HP 4160 V 50Hz 990 rpm

## Slide 91
Chancador Giratorio Dacita
Montaje Chancador
SSEE Eléctrica
Excavación
Contratos | Empresa | Meses | Cantidad | Monto (KUS$)
Rampas de Acceso Sala Chancado | Mas Errazurriz | 7 | 625 m | 4.007
Excavación Sala de Chancado | Gardilcic | 10 | Nave descarga (m3): 9.600 Nave Ch & Serv (m3): 4.900 Tolva de finos (m3): 3.100 | 10.123
OO.CC y Montaje Chancador | Gardilcic | 11 | Hormigón: 1.700 m3 Estructuras: 700 Ton | 10.857
SS.EE Chancado | Chesta | 7 | Sala (m2): 580 Excav (m3): 1.500 | 1.468
Obras Misceláneas | En licitación | 3 |  | 1.295
Adquisiciones | Empresa | Meses | Cantidad | Monto (KUS$)
Chancador Giratorio | ThyssenKrupp | 14 |  | 4.927
Brazo Hidráulico | M&S | 6 |  | 1.280
Equipos eléctricos | Varios | 10 | Capacidad instalada: 4 tranf. (2 de 1,5 MVA + 2 de 2,5 MVA) | 1.430
Puente Grúa 65/15 | Luagher | 7 |  | 464
Ingeniería | Empresa | Meses | Cantidad | Monto (KUS$)
Ing. Básica | JRI | 14 | 11.576 HH | 868
Optimización Sala de Chancado | JRI | 3 | 3.552 HH | 238
Sub-Proyecto Chancado | AMEC | 10 | 19.562 HH | 1.098
Inversión total |  |  |  | 38.055
Inicio Excavación
07 – Octubre - 13
Fin Excavación
19 –Agosto - 14
Inicio OO.CC & Montaje
29-Julio-2014
Fin OO.CC & Montaje
15-Jun-2015
Término PEM
*US$: 585 CLP
Inicio Ing. Valor
Sala de Chancado
3 – Septiembre - 12
Término Ing. Valor
Sala de Chancado
21-Diciembre-2012
Inicio Ing. Básica
14 – Julio - 11
Término
Ing. Básica
15-Sepiembre-2012
Inicio
Rampas de Acceso Sala CH
18-Marzo-2013
Término
Rampas de Acceso Sala CH
30-Septiembre-2013
Construcción: 22 Meses
Ing. Básica (Proyecto Dacita) + Ing. De Valor (Sala Ch)+ Accesos : 26 Meses
Inicio Ing. Básica
Sala CH
20 – Feb - 12

## Slide 92: MANEJO DE MATERIALES

## Slide 93
Interior Mina
Producción
Interior Mina
Acarreo
LHD puntos de vaciado en la periferia
LHD puntos de vaciado interior footprint
Camión + Chancador Central
Chancadores periféricos + Correas secundarias
CORREA
CAMIÓN
FERROCARRIL
Transporte
Sewell
Transporte
Colón
SEWELL + FFCC Tte. 8
FFCC Tte. 8
NNM
NNM
Manejo de materiales
LHD Directo a Camión
En revisión
Manejo de materiales

## Slide 94
(*) Costo diferencial, considera puntos de vaciado, buzones, galería de transporte.
Manejo de materiales – Interior Mina
Opción1: Punto de vaciado en cabecera y transporte por camiones
Opción2: Punto de vaciado interior calle y transporte por camiones
Opción3: Chancador Periférico en cabecera y transporte por correas
 |  | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3
Área módulo | m2 | 4.800 | 3.600 | 4.800
Productividad LHD | tph | 174 | 275 | 162
Velocidad extracción | tpd/m2 | 0,319 | 0,447 | 0,306
Costo Desarrollo (*) | U$/m2 | 180 | 413 | 169
La velocidad de extracción de cada opción, impacta en el ramp up del sector, y por ende en los ingresos actualizados.
Se consideran columnas de 220 metros, y una velocidad de incorporación de 18.000 m2/año
Manejo de materiales

## Slide 95
Manejo de materiales – Interior Mina
Opción1: Punto de vaciado en cabecera y transporte por camiones
Opción2: Punto de vaciado interior calle y transporte por camiones
Opción3: Chancador Periférico en cabecera y transporte por correas
Comparación 1: Considera diferencial de ingresos y gastos incluyendo costo de desarrollo y gastos asociados a tipo y cantidad de chancadores, adquisición de camiones, etc.
Comparación 2: Ramp-up invariable producto de consideraciones geomecánicas e históricas, sin posibilidad de diferenciar el plan, sólo sería válida la comparación por gastos.
Manejo de materiales

## Slide 96
Manejo de materiales – Interior Mina
Manejo de materiales

## Slide 97
Manejo de materiales – Interior Mina
Manejo de materiales

## Slide 98
Manejo de materiales – Interior Mina
Manejo de materiales

## Slide 99
Manejo de materiales – Interior Mina
Manejo de materiales