## Slide 1: Introducción al Análisis no Lineal de Estructuras CI7211
Auxiliar: Introducción a OpenSees
Auxiliares: Betzabeth Jessenia Suquillo Ronquillo
Felipe Alejandro Yáñez Valdés
Semestre: Primavera 2022

## Slide 2: Agenda
Proyecto Semestral
Softwares Comerciales vs OpenSees
Presentación OpenSees
Enlaces Útiles
Primeros Pasos
Lenguaje TCL
Proceso de Modelación en OpenSees
Ejemplo Estabilidad

## Slide 3: Proyecto Semestral
Se conformarán 2 grupos entre 4 y 5 integrantes.
Se analizarán las mismas estructuras de las tareas con algunas modificaciones leves.
Se debe entregar un reporte con sus resultados,
comentarios, conclusiones y códigos.

## Slide 4: Presentación OpenSees
OpenSees (Open System for Earthquake Engineering Simulation) es entorno de desarrollo orientado a objetos de código abierto, que permite la simulación de la respuesta de sistemas estructurales y geotécnicos.
Nació con la tesis doctoral de Frank Mckenna en la Universidad de California, Berkeley (1997).
Su código se encuentra escrito en C++, Fortran y C.
El objetivo de OpenSees es mejorar el modelamiento y la simulación computacional en ingeniería sísmica, a través de: desarrollo de código abierto, educación y discusión de la comunidad.
En la actualidad cuenta con mas de 60 materiales uniaxiales y mas de 25 materiales
n-dimensionales, que definen el comportamiento de los materiales (leyes constitutivas).
Se encuentran disponibles mas de 70 elementos

## Slide 5: Enlaces Útiles
http://opensees.berkeley.edu/ http://opensees.berkeley.edu/OpenSees/user/index.php http://opensees.berkeley.edu/community/ http://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/Main_Page http://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/OpenSeesDays2011
http://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/OpenSeesDays2012
http://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/OpenSeesDays2013
Página principal:
Recursos para usuarios:
Comunidad:
Wiki de OpenSees:
OpenSeesDays 2011:
OpenSeesDays 2012:
OpenSeesDays 2013:
OpenSeesDays 2014:
http://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/OpenSeesDays2014

## Slide 6: Primeros Pasos
Crear cuenta de usuario
Deben registrarse en el sistema.
Una vez registrado podemos ingresar.
http://opensees.berkeley.edu/OpenSees/user/download.php
1
2

## Slide 7: Primeros Pasos (cont.)
Descargar OpenSees y Tcl/Tk
Deben descargar la versión de OpenSees y Tcl/Tk correspondientes al release, en caso
contrario, pueden surgir problemas de
compatibilidad.
Importante:
Deben instalar Tcl/Tk en C:\Program Files\Tcl, en caso contrario, podría aparecer un mensaje de este tipo: "Cannot find tcl85.dll“

## Slide 8: Primeros Pasos (cont.)
Descargar IDE (CypressEditor)
El lenguaje a utilizar para programar nuestros modelos es Tcl (Tool Command Language), para ello, se recomienda utilizar el editor CypressEditor, el cual se encuentra disponible en: http://cypress.hrshojaie.com/

## Slide 9: Lenguaje TCL

## Slide 10: Lenguaje TCL (cont.)

## Slide 11: Lenguaje TCL (cont.)

## Slide 12: Proceso de Modelación en OpenSees
Definir modelo y entorno (Dimensiones / Grados de Libertad)
Definir nodos y condiciones de borde (Apoyos / Masas Modales)
Definir materiales (Leyes Constitutivas)
Definir y emplazar elementos
Definir y aplicar cargas
Definir recorders
Definir propiedades del análisis (Dinámico / Estático)

## Slide 13: Proceso de Modelación en OpenSees
model BasicBuilder –ndm $ndm <-ndf $ndf>
node $nodeTag (ndm $coords) <-mass (ndf $massValues)>
fix $nodeTag (ndf $constrValues)
equalDOF $rNodeTag $cNodeTag $dof1 $dof2 ...
mass $nodeTag (ndf $massValues)
uniaxialMaterial matType? matTag? arg1? ... :
  uniaxialMaterial Steel01 $matTag $Fy $E0 $b <$a1 $a2 $a3 $a4>
  uniaxialMaterial Concrete02 $matTag $fpc $epsc0 $fpcu $epsU $lambda $ft $Ets
  uniaxialMaterial Hysteretic $matTag $s1p $e1p $s2p $e2p ... ...$pinchX $pinchY $damage1 $damage2 <$beta>
  uniaxialMaterial ViscousDamper $matTag $K $Cd $alpha <$LGap> < $NM $RelTol $AbsTol $MaxHalf>
  uniaxialMaterial Viscous $matTag $C $Alpha

## Slide 14: Proceso de Modelación en OpenSees
section secType? secTag? arg1? ...
  section Elastic $secTag $E $A $Iz
  section Uniaxial $secTag $matTag $quantity
  section Aggregator $secTag $matTag1 $dof1 $matTag2 $dof2 ...
element eleType? arg1? ...
  element truss $eleTag $iNode $jNode $A $matTag
  element zeroLength $eleTag $iNode $jNode -mat $matTag1 $matTag2 ... -dir $dir1 $dir2 ...
  element elasticBeamColumn $eleTag $iNode $jNode $A $E $Iz $transfTag …
  element beamWithHinges $eleTag $iNode $jNode $secTagI $Lpi $secTagJ $Lpj $E $A $Iz
$transfTag <-mass $massDens> <-iter $maxIters $tol>
  element twoNodeLink $eleTag $iNode $jNode -mat $matTags -dir $dirs

## Slide 15: Proceso de Modelación en OpenSees
timeSeries seriesType? arg1? ...
  timeSeries Path $tag -dt $dt -filePath $filePath <-factor $cFactor> …
pattern patternType? arg1? ...
  pattern UniformExcitation $patternTag $dir -accel $tsTag <-vel0 $vel0> <-fact $cFactor>
recorder recorderType? arg1? ...
  recorder Node <-file $fileName> <-precision $nSD> <-timeSeries $tsTag> <-time> <-dT $deltaT> <- node $node1 $node2 ...> <-nodeRange $startNode $endNode> -dof ($dof1 $dof2 ...) $respType‘
(“disp”, “vel”, “accel”, “reaction”…)
  recorder Element <-file $fileName> <-precision $nSD> <-time> <-dT $deltaT> <-ele ($ele1 $ele2 ...)>
<-eleRange $startEle $endEle> $arg1 $arg2 ...
(“globalForce”, “localforce”, “deformation”…)

## Slide 16: Proceso de Modelación en OpenSees
Constraints: Cómo el programa manipula las restricciones impuestas.
“Plain”, “Lagrange”, “Penalty”, “Transformation”
System: Cómo el programa almacena y resuelve el sistema de ecuaciones.
“BandGeneral”, “BandSPD”, “ProfileSPD”, “SuperLU”, “UmfPack”, “FullGeneral”, “SparseSYM”…
Numberer: Cómo el programa enumera los elementos y grados de libertad.
“Plain”, “Reverse Cuthill-McKee”, “Alternative Minimum Degree”
Test: Prueba de convergencia para dejar de iterar.
“Norm Unbalance”, “NormDisplacement Increment”, “Energy Increment”, “Relative Norm Unbalance”,
“Relative Norm Displacement Increment”, etc.
Algorithm: El algoritmo para realizar las iteraciones.
“Linear”, “Newton”, “ModifiedNewton”, “KrylovNewton”, “BFGS”, “Broyden”, etc.

## Slide 17: Proceso de Modelación en OpenSees
Integrator: Determina el paso de tiempo especificando la matriz tangente y el vector residual, determina el incremento de desplazamiento, etc.
“Load Control”, “Displacement Control”, “Arc-Length”, “Newmark”, “Hilbert-Hughes-Taylor”, etc.
Analysis: Tipo de análisis.
“Static”, “Transient” o “VariableTransient”.
Analyze: Orden de inicio del análisis.

## Slide 18: Proceso de Modelación en OpenSees
Fuente: OpenSees Workshop

## Slide 19
Ejemplo