## Slide 1: Aux 4.5
Profesor Mauro Monsalves
Auxiliar
Max Durand

## Slide 2
¿Qué tipos de fundaciones hay?
¿Cómo se protegen los pilotes en zonas húmedas?
¿Cómo son y para que se usan las zapatas continuas?
¿Diferencias entre fundaciones profundas y superficiales?
¿De que forma los mejoramientos de suelo y las fundaciones se relacionan?
¿Qué materiales suelen usarse para crear las fundaciones y por que?
¿En que consisten la mayoría de procesos de mejoramiento de suelo?
Nombre los principales formas de mejoramiento de suelo y que buscan.
¿De que depende que se utilice un tipo de excavación?
¿Qué tipo de movimiento de tierra no suele utilizar maquinaria pesada/mecánica?
¿Los tipos de obras civiles se relacionan entre si?
Preguntas teóricas

## Slide 3
Discuta la siguiente imagen.
Preguntas teóricas

## Slide 4: Preguntas teóricas
¿Qué tipos de fundaciones hay?
  Fundaciones superficiales o directas: Generalmente economicas, ya que solo trasmiten y soportan cargas no demasiado elevadas (hablado de construcciones). Suelen ser pilares que en su base estan incrustados en una Zapata. Esta ultima puede ser de varias formas, dependiendo del terreno o el tipo de construccion.
  Fundaciones profundas o por pozos: Como el nombre indica, estas fundaciones consisten en pozos rellenos de hormigón. Luego estas se unen mediante vigas, en donde descansa el resto de la estructura.
  Fundaciones indirectas o por pilotes: Es ligeramente similar a la anterior, ya que aquí son vigas/pilotes que son enterrados en el suelo. Estos pueden venir fabricados o moldearse al agujero y sobre estos va una zapata/ superficie que funciona como primera base de la estructura. Es una unión entre una fundación por pozos y superficial.
  Fundaciones por consolidación: Se trata de aplicar mediante medios artificiales una mejora al terreno y así poder aplicar alguna de las fundaciones anteriores.

## Slide 5: Preguntas teóricas
¿Cómo son y para que se usan las zapatas continuas?
  Suelen ser varias zapatas individuales unidas dando un una bastante larga. Se utilizan normalmente para la construcción de muros
¿Diferencias entre fundaciones profundas y superficiales?
  Fundaciones superficiales: Soporta cargas relativamente bajas, apta para terrenos resistentes y sin muchas modificaciones durante el año.
  Fundaciones profundas: Resisten cargas bastante mas altas que las superficiales, apta para terrenos mas inestables y cambiantes.
¿De que forma los mejoramientos de suelo y las fundaciones se relacionan?
  El tipo de fundación depende directamente del tipo de suelo presente. Muchas veces, por el tipo de construcción que se quiere emplear, el suelo debe mejorarse para adaptarse a la construcción y el tipo de fundación requerida pueda instalarse.

## Slide 6: Preguntas teóricas
¿Qué materiales suelen usarse para crear las fundaciones y porque?
  Suelen ser de un esqueleto de varillas de acero (bajo carbono) y concreto/hormigón. El esqueleto se utiliza para darle la forma y el soporte necesario, además de la flexibilidad a la estructura y el concreto se utiliza como recubrimiento económico y resistente.
¿En que consisten la mayoría de procesos de mejoramiento de suelo?
  En general se aplican vibraciones o inyecciones de material. Las primeras buscan compactar el terreno, haciéndolo mas resistente y fiable y la inyección de material busca tener puntos de apoyo firmes o el mismo elemento inyectado (columnas) ayudan a mejorar las condiciones para la construcción, drenando el terreno o disponiendo de mas puntos de apoyo.

## Slide 7: Preguntas teóricas
Nombre las principales formas de mejoramiento de suelo y que buscan.
  Drenes Verticales: Busca drenar el agua de una zona, para que esta sea mas estable durante el año y mas compacta.
  Columnas de Grava: Da un piso mas estable en un terreno como firme, fácil de drenar, pudiendo aplicarse a construcciones mas pesadas y seguras .
  Compactación Dinámica: Aumenta la presión que puede resistir el suelo sin colapsar, densificando el terreno, ideal para construcciones pesadas.
  Sustitución Dinámica: Rigidiza y estabiliza el terreno, además de facilitar el drenado de este.
  Jet Grouting: Terreno mas resistente a deformaciones. Vuelve el terreno menos permeable

## Slide 8: Preguntas teóricas
¿De que depende que se utilice uno u otro tipo de excavación?
  Objetivo, tipo de suelo, constitución de este y presupuesto.
¿Qué tipo de movimiento de tierra no suele utilizar maquinaria pesada/mecánica?
  Solo la excavación en tierra, a cielo abierto.
¿Los tipos de obras civiles se relacionan entre si?
  Si, de hecho, suelen ir de la mano. Para caso cualquier tipo de obra civil, se deben considerar las otras 3 en su diseño, sobretodo en las obras grandes, ya que la mayoría de las obras involucran la construcción de infraestructura, zonas sanitarias, hidráulicas y de trasporte. Hay excepciones, pero en general están bastante unidas.