## Slide 1: Aux 4
Profesor Mauro Monsalves
Auxiliar
Max Durand

## Slide 2: Preguntas teóricas
¿Qué y para que es un plano de conjunto?
  Un plano de conjunto es una representación de un ensamble de una maquina/mecanismo. Este nos da información sobre como es el ensamble y las características de este.
¿Qué debe contener?
  Dimensiones generales, vistas y cortes suficientes, todos los elementos que componen la figura + numero de cada pieza, líneas y trazos pertinentes (marcas de centro, etc), material y nombre de cada componente
Diferencia entre de conjunto y despiece?
  Los planos de despiece se aplican a las piezas que componen al de conjunto, dándoles mas profundidad a sus dimensiones, tolerancias, acabados superficiales, etc. Aquí deben completamente caracterizados los componentes del plano de conjunto.

## Slide 3: Preguntas teóricas
¿Se hacen planos de todas las piezas en el despiece?
  No, solo de los componentes no comerciales. Si el plano de conjunto cuenta con piezas como pernos normados o componentes definidos ya, no son necesarios sus planos.
Vistas isométricas y cortes, ¿Dónde van?
  Van en ambos planos, en el de conjunto vistas y cortes del conjunto, y en los de despieces de cada una de las piezas. Debe estar de forma clara y no ser redundantes, pero deben definir la pieza por completo
¿Qué tipos de fundaciones hay?
  Fundaciones superficiales o directs: Generalmente economicas, ya que solo trasmiten y soportan cargas no demasiado elevadas (hablado de construcciones). Suelen ser pilares que en su base estan incrustados en una Zapata. Esta ultima puede ser de varias formas, dependiendo del terreno o el tipo de construccion.

## Slide 4: Preguntas teóricas
¿Qué tipos de fundaciones hay?
  Fundaciones profundas o por pozos: Como el nombre indica, estas fundaciones consisten en pozos rellenos de hormigón. Luego estas se unen mediante vigas, en donde descansa el resto de la estructura.
  Fundaciones indirectas o por pilotes: Es ligeramente similar a la anterior, ya que aquí son vigas/pilotes que son enterrados en el suelo. Estos pueden venir fabricados o moldearse al agujero y sobre estos va una zapata/ superficie que funciona como primera base de la estructura. Es una unión entre una fundación por pozos y superficial.
  Fundaciones por consolidación: Se trata de aplicar mediante medios artificiales una mejora al terreno y así poder aplicar alguna de las fundaciones anteriores.

## Slide 5: Preguntas teóricas
¿Diferencias entre fundaciones profundas y superficiales?
  Fundaciones superficiales: Soporta cargas relativamente bajas, apta para terrenos resistentes y sin muchas modificaciones durante el año.
  Fundaciones profundas: Resisten cargas bastante mas altas que las superficiales, apta para terrenos mas inestables y cambiantes.
¿En que consisten la mayoría de procesos de mejoramiento de suelo?
  En general se aplican vibraciones o inyecciones de material. Las primeras buscan compactar el terreno, haciéndolo mas resistente y fiable y la inyección de material busca tener puntos de apoyo firmes o el mismo elemento inyectado (columnas) ayudan a mejorar las condiciones para la construcción, drenando el terreno o disponiendo de mas puntos de apoyo.

## Slide 6: Preguntas teóricas
¿Qué tipo de movimiento de tierra no suele utilizar maquinaria pesada/mecánica?
  Solo la excavación en tierra, a cielo abierto.
¿Los tipos de obras civiles se relacionan entre si?
  Si, de hecho, suelen ir de la mano. Para caso cualquier tipo de obra civil, se deben considerar las otras 3 en su diseño, sobretodo en las obras grandes, ya que la mayoría de las obras involucran la construcción de infraestructura, zonas sanitarias, hidráulicas y de trasporte. Hay excepciones, pero en general están bastante unidas.