## Slide 1
Tema 1a
Sistema de Observación en Meteorología
Estaciones y redes en Superficie
Mediciones en la vertical
Sensores remotos en superficie
Satélites

## Slide 2
Estación meteorológica convencional
Cobertizo meteorológico:
Termómetro (Hg) normal y max/min
Termómetro de bulbo húmedo/seco (q)
Higrómetro de cabello (HR)
Barómetro (presión)
Pluviómetro
Anemómetro-veleta
Heliógrafo (horas de sol)

## Slide 3
Estación Meteorológica automática (EMA):
Termómetro e higrómetro
Piranómetro (Rad. Solar / neta)
Pluviómetro
Anemómetro-veleta
Otros sensores
Datalogger – modulo memoria
Sistema de transmisión (tel., radio, sat)
Mediciones más precisas
Mediciones más frecuentes (1h, 1min, 1seg, etc...)
Monitoreo en tiempo real / remoto / continuo
Post-procesamiento de la información (alertas)

## Slide 4: Instruments
Temperature & Humidity @ 4 m
Datalogger CR1000
Pressure
Wind @ 4m
Temperature & Humidity @ 7 m
Wind 10 m (Sonic anemometer)
Snow height sensor
Lightning rod
Solar Panel
10 m tower
January 2000

## Slide 5: Instruments: Solar and Lunar Sun photometer
Aerosol optical thickness
Ångström coefficient
Precipitable water

## Slide 6: Instruments: Snow and Rain gauge
Snow-Rain gauge (Weighting gauge)
Adler shield to avoid undercatch of snow by flow around
the instrument
Measuring snow is hard !
Measuring snow at 3700 m is harder!
Proper data since 2022
Pierre et al. 2019

## Slide 8
Estaciones Sinópticas Reportan cada 6 horas (00, 06, 12, 18 UTC) y algunas cada 3 horas, empleando GTS y el código sinóptico internacional Cobertura del cielo - Estado del Cielo - Altura de Nubes Presión (reducida a nivel mar) Temperatura - T. Punto de rocío- Viento (ff,dd) - Monto precipitación - Tipo precipitación Fenómenos especiales
Estaciones Climatológicas 1er Orden: registros autográficos u observaciones horarias de presión, temperatura, humedad, viento, brillo solar y precipitación, junto a observaciones de tipo y cobertura de nubes. 2do Orden: Observaciones de presión, temperatura, humedad, viento, nubes y tiempo presente, hechas al menos 2 veces al día a horas fijas, en las cuales además se registran las temperaturas extremas diarias, precipitación diaria y horas de sol
Otras Estaciones: Calidad del aire Hidrometeorológicas Empresas Mineras, Energía Agrometeorologicas
Tipos de estaciones meteorológicas según aplicación

## Slide 10
Muchas EMAs (DMC, AgroMet, DGA) en tiempo real y conectadas a Internet lo que permite saber que esta pasando ahora: vismet.cr2.cl (datos horarios de T/P, desde 2010 hasta ahora)

## Slide 13
Red de estaciones de Sinópticas en Superficie (tierra + océanos)
Observaciones met. cada 6 horas (UTC): 0, 6, 12, 18
(Chile HL=UTC-4)
http://weather.uwyo.edu/surface/meteogram/
http://www.ogimet.com/gmetar.phtml

## Slide 14
Todo es coordinado por la OMM,
a traves de los servicios met. nacionales

## Slide 15
Como obtener datos met diarios: www.ogimet.com
Resumen diario

## Slide 16
Selecciono país
Selecciono fecha

## Slide 17
Resumen país
Se puede seleccionar una estación y muestra últimos 30 días

## Slide 18
Datos Minutarios Históricos Red DMC

## Slide 19
Temperatura (°C)
Dirección (°)
Magnitud (m/s)
UTC – 15 Marzo 2023
HL (UTC-3)
Lo Prado Cerro San Francisco (1068 msnm) DMC
Lo Prado - Cerro
San Francisco
Nefo DGF-Uch (R. Muñoz)
Lo Prado
DGF-UCh
27 km
Incendio Activo

## Slide 20
Observaciones en altura: Radiosondas
Medición de viento (GPS), temperatura y humedad a distintos niveles de presión / altura. Aprox. US$ 300 / RS

## Slide 21
Red de Radiosondas (OMM, GTS)
Perfiles verticales (20 km) de T, HR, viento, presión, cada 12 / 24 hr

## Slide 22
Este es el código de Punta Arenas. También puedes ver Puerto Montt (85799)
http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html
Puede elegir texto o gráficos
Para descargas masiva es mejor IGRA!

## Slide 24
Observaciones en altura III:
Info. Obtenida por Aviones comerciales
Perfiles verticales (0-10 km) de T, HR, viento, presión, y datos a nivel (10 km) a distintas horas. También se transmiten via GTS
http://acweb.fsl.noaa.gov/FAQ.html
Detalles: Ricardo Muñoz…tesis de Jaqueline Hidalgo

## Slide 25
http://acweb.fsl.noaa.gov/FAQ.html
Detalles: Ricardo Muñoz…tesis de Jaqueline Hidalgo

## Slide 26
Sensores Remotos (del medio ambiente)

## Slide 27
Mediciones con SODAR (CR)2
Sector Laguna Caren, RM
07-10 Octubre 2014
Corriente
en Chorro
Height
[m AGL]
1000
750
500
250
0
d. DGF Ceilometer
Reflectivity
Time
Capa de
Mezcla
Nubes bajas
SODAR
Globo
Cautivo
NEFOBASIMETRO
@ DGF-UCH (en operación desde Enero 2007)

## Slide 29
L
Micro Radar de lluvia (MRR)
Perfil vertical de reflectividad y otras variables

## Slide 30
Radares meteorologicos: emplean disperción de microndas por hidrometeoros y efecto doppler para determinar precipitación y viento.
(US$ 300.000)
Percepción remota:
plataformas en superficie

## Slide 31
Percepción Remota:
Plataformas satelitales
Radiómetros y radares en orbita nos permiten conocer variables atmosféricas a una escala global y con resolución de mesoescala. Particularmente bienvenidos donde datos superficiales / radiosondas son escasos (e.g., Pacifico sur).
Primeros satélites meteorológicos (TIROS) datan de los 50’, pero desde los años 90’ hay un aumento increíble de la capacidad y diversidad de “satélites ambientales”.
Los ejemplos mas notables son:
GOES
TRMM
Quikscat

## Slide 32
...pero hay muchos mas...

## Slide 33
TRMM: Tropical Rainfall Measurement Mission
Radar (microondas) a bordo del satelite de orbita polar permite cuantificar el numero y tamaño de los hidrometeoros

## Slide 34
QuikSCAT (seawind) y otras misiones
Scaterometer (mide rugosidad
en superficie del mar) a bordo del satelite de orbita polar permite estimar viento en superficie
http://manati.orbit.nesdis.noaa.gov/quikscat/
http://www.ssmi.com/qscat/qscat_browse.html

## Slide 35
Blue
Red
Vegetation
Cirrus
Snow/Ice
Cloud Particle Size/Ice
Shortwave Window

## Slide 37
Canal Infrarojo
Temperatura de brillo

## Slide 38
Canal Vapor de Agua
Muy seco
Humedo

## Slide 39
Siguiendo los rasgos nubosos de GOES se puede inferir el campo de viento a distintos niveles...

## Slide 40
https://rammb-slider.cira.colostate.edu/

## Slide 42
https://worldview.earthdata.nasa.gov/
Datos MODIS

## Slide 43
33.5°S
34.5°S
70.5°S
Temperatura Superficial [K]
Santiago
Posa fría
de Lampa
Zona Cálida del
Cajón del Maipo
Altos de
Cantillana
MODIS-LST
17-06-2007 05:15 HL
4000 m
100 m
N

## Slide 44
Detección de grandes incendios: Anomalias térmicas
Pixel Satelite MODIS: 250 m

## Slide 49
Luego se reciben dos e-mails. El segundo tiene el enlace a los datos

## Slide 50
Aquí esta las imágenes de GOES 16 y 17. 15 canales, NC, full disk. 10 minute…lot of data

## Slide 51
26 Apr 2022 04:27

## Slide 52
26 Apr 2022 04:27

## Slide 53
26 Apr 2022 14:07

## Slide 54
26 Apr 2022 14:07

## Slide 55
26 Apr 2022 14:07