## Slide 1
Auxiliar 1
UNIVERSIDAD DE CHILE
Facultad de Ciencias Físicas y Matemática – Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería en Minas
MI 7009 Minería de Litio
Semestre Primavera 2023
Prof.: Dr. Humberto Estay Cuenca
Prof. Auxiliar: Dr(c) Simón Díaz Quezada
Ayudante: Carol González Muñoz
Contacto para dudas: simon.diaz@amtc.uchile.cl

## Slide 2
2
Agenda
Auxiliar Parte 1: Introducción
- Unidades de concentración en salmueras:
- Definiciones
- Conversiones de unidades
- Software PHREEQC
- Descarga e Instalación
- Simulación de salmueras
Auxiliar Parte 2: Ejercicio Evaporación Solar
Notes: 2

## Slide 3: Auxiliar Parte 1: INTRODUCCIóN

## Slide 4
4
Unidades de concentración: Definiciones
Notes: 4

## Slide 5
5
Unidades de concentración: Conversiones
https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102063
¿Cuál es la concentración molar de Na en Atacama?
Notes: 5

## Slide 6
6
Unidades de concentración: Conversiones
https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102063
¿Cuál es la concentración en partes por millón de Li en Maricunga?
Notes: 6

## Slide 7
7
Unidades de concentración: Conversiones
https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102063
¿Cuál es la concentración de g/kg de Li en Maricunga?
Notes: 7

## Slide 8
8
Unidades de concentración: Conversiones
¿Cuál es la concentración de litio 0.5 mol/L (molar) en ?
Notes: 8

## Slide 9
9
Unidades de concentración: Conversiones
¿Cuál es la concentración de litio 0.5 mol/kgw (molal) en ?
Notes: 9

## Slide 10: SOFTWARE PHREEQC

## Slide 11
11
Software PHREEQC:
Descarga e Instalación
Link Descarga:
https://www.usgs.gov/software/phreeqc-version-3
Notes: 11

## Slide 12
Software PHREEQC:
Simulación de salmueras
Una vez instalado, así es la vista del software:

## Slide 13
Software PHREEQC:
Simulación de salmueras
Se plantea el siguiente esquema de ejemplos para ir progresivamente utilizando más funciones de PHREEQC:
Ejemplo 1a : Correr el software para una salmuera en el modo simple, que permitirá recopilar información de la termodinámica y equilibrio de la salmuera. Código de solo definir la salmuera (SOLUTION).
Ejemplo 1b : Correr la misma salmuera, indicando que se pueden formar ciertas especies precipitadas cuando estas lleguen a la condición de saturación. Código de definir la salmuera, más código de precipitados (SOLUTION y EQUILIBRIUM_PHASES).
Ejemplo 2 : Desde el código de Ejemplo 1b, indicar que se desea revisar el comportamiento de la salmuera ante una evaporación forzando una reacción que retira agua. Código de salmuera, código de precipitados más código de reacción (SOLUTION, EQUILIBRUM_PHASES y reaction).
Ejemplo 3 : Desde el código de Ejemplo 2, indicar que se quiere exportar los datos a una planilla Excel. Código de salmuera, código de precipitados más código de reacción (SOLUTION, EQUILIBRUM_PHASES, reaction, USER_PUNCH y SELECTED_OUTPUT).

## Slide 14: EJEMPLO 1a PHREEQC

## Slide 15
Software PHREEQC:
Simulación de salmueras (ejemplo 1a)
Click en Run,
Lego click en “…” cerca de lugar “Database file”
Seleccionar “pitzer.dat” (Base de datos Pitzer)
Click en Start y luego en Dismiss
Eso nos abrirá la pestaña de “Output”

## Slide 16
Software PHREEQC:
Simulación de salmueras (ejemplo 1a cont.)
SOLUTION 1 -> Define la solución
pH -> valor de pH
temp -> temperatura en ºC
unis -> unidad de las concentraciones (g/kgs = %p/p * 10).
Luego va el listado de los componentes de la salmuera, Nombre elemento químico mas el valor en las unidades de concentración.
Link con mas detalles de SOLUTION
https://wwwbrr.cr.usgs.gov/projects/GWC_coupled/phreeqc/html/final-56.html#89789

## Slide 17
Software PHREEQC:
Simulación de salmueras (ejemplo 1a cont.)
Mostrará una serie de texto con el resultado, navegar hacia abajo para encontrar aspectos relevantes.
“Description of solution” (densidad, conductividad iónica, actividad de agua, etc)
“Distribution of species” (Especies iónicas y complejos que se pueden formar)
“Saturation índices” (listado de precipitados)
Se podrían formar cristales/precipitados combinando especies. Cuando SI >0 sobresatura y precipita

## Slide 18: EJEMPLO 1b PHREEQC

## Slide 19
Software PHREEQC:
Simulación de salmueras (ejemplo 1b)
Salmuera del salar de atacama
Se incluye la sección “EQUILIBRIUM_PHASES 1”, la cual es para definir los sólidos o precipitados que se desea analizar, y en caso de que les corresponda precipitar, se formarán y re-calculará la fase acuosa (solución)
Luego se listan los nombres de los precipitados. Al lado se indica el índice de saturación objetivo, generalmente 0 para que para SI igual a cero precipite (condición de equilibrio), y luego otro espacio para indicar a continuación los moles iniciales, generalmente 0.
Link con mas información sobre equilibrium phases:
https://wwwbrr.cr.usgs.gov/projects/GWC_coupled/phreeqc/html/final-38.html#pgfId-254422

## Slide 20
Software PHREEQC:
Simulación de salmueras (ejemplo 1b cont.)
Los resultados son en dos etapas, primero calcula la salmuera sin formar precipitados
Luego re-calcular (phase assamble) para calcular la cantidad de precipitado, en consecuencia cambia la salmuera (molalidad Na y Cl, el pH, etc)
En este caso forma halita (NaCl)
Salmuera sin precipitados
Salmuera re-calculada con precipitados

## Slide 21: EJEMPLO 2 PHREEQC

## Slide 22
Software PHREEQC:
Simulación de salmueras (ejemplo 2)
reaction 1 -> permite definir reacciones químicas por etapas.
H2O -1 -> significa simular una reacción de retirar agua, es decir equivalente a evaporación o retirar solvente.
45 in 10 steps -> 45 moles de agua (dado que base cálculo es 1 kg de agua, 55.5 moles es lo máximo, valores cercanos al máximo pueden dar errores. Luego “in 10 steps” significa en la cantidad de etapas que se quieres simular la reacción en que avanza hasta lograr el total de moles de agua indicados.
Link con mas detalles de reaction
https://wwwbrr.cr.usgs.gov/projects/GWC_coupled/phreeqc/html/final-51.html#pgfId-255795

## Slide 23
Ahora se reportarán muchos resultados, primero la solución sin precipitado, luego con precipitado que se repitirá las 10 veces (10 steps)
Se recomienda navegar con el árbol de carpetas generado para el output file.
Software PHREEQC:
Simulación de salmueras (ejemplo 2 cont.)
Salmuera sin precipitados inicial
Salmuera re-calculada con precipitados de la etapa 10

## Slide 24: EJEMPLO 3 PHREEQC

## Slide 25
Software PHREEQC:
Simulación de salmueras (ejemplo 3)
En el caso de correr evaporación u otros modos, los cuales requieran exportar de forma masiva los datos de los cálculos de de una salmuera es necesario incorporar
USER_PUNCH -> Permite sacar variables adicionales y también realizar cálculos personalizados.
SELECTED_OUTPUT-> Permite sacar variables y escribirlas en un archivo Excel. Usar extensión .csv o .xls , no permite xlsx; pero se puede guardar después de abrir en Excel y guardar en cualquier formato.
Link con mas detalles de SELECTED OUTPUT
https://water.usgs.gov/water-resources/software/PHREEQC/documentation/phreeqc3-html/phreeqc3-45.htm#50593793_20239
Link con mas detalles de USER_PUNCH
https://water.usgs.gov/water-resources/software/PHREEQC/documentation/phreeqc3-html/phreeqc3-60.htm
Listado de variables disponibles y operadores dentro de USER_PUNCH y USER_GRAPH
https://wwwbrr.cr.usgs.gov/projects/GWC_coupled/phreeqc/phreeqc3-html/phreeqc3-54.htm
Importante: No puede estar abierto el archivo de los datos si se va a sobre-escribir por correr de nuevo. Se recomienda poner un nombre distinto antes de poner “RUN”.

## Slide 26
Software PHREEQC:
Simulación de salmueras (ejemplo 3 cont.)
Abrir archivo Excel creado
Si aparece mensaje de confiar, poner “Si”.
Si aparece mensaje de conversión de datos, poner “No notificarme …” (para q no pregunte denuevo) y luego poner “Convertir”
El Step -99 es el de correr la solución inicial, luego los step 1 a 10 son los asociados a retira agua para simular una evaporación o concentración (CSL)
mass_H2O -> Masa de agua, en kg, parte en 1 (base de cálculo) y luego retira
Na, K, Mg, Li … -> Elementos (neutros) son las concentraciones en unidades de mol/kgw (molal)

## Slide 27
Software PHREEQC:
Simulación de salmueras (ejemplo 3 cont.)
m_Na+, m_K+, m_Mg+2, … -> cationes y aniones (de los puestos en selected output). Son las concentraciones en unidades de mol/kgw (molal)

## Slide 28
Software PHREEQC:
Simulación de salmueras (ejemplo 3 cont.)
Los nombres de los precipitados están en dos columnas cada uno, el que está sin la d significa el total y el d_ significa el incremento o delta (considerando que inicialmente había).
Dado que en general en EQUILIBRUM_PHASES los moles iniciales son 0, entonces en el Excel el valor de las dos columnas por precipitado es el mismo valor

## Slide 29
Software PHREEQC:
Simulación de salmueras (ejemplo 3 cont.)
Luego están los ínidices de saturación SI (negativo significa que no se formaría, cercano a cero o positivo significa que podría precipitar).
Después, está la densidad de solución RHO en unidadades g/mL (que es equivalente a kg/L o t/m3)
El volumen de solución SOLN_VOL en unidades de Litro (L) asociados a la base de cálculo de 1 kg agua inicial

## Slide 30
Software PHREEQC:
Simulación de salmueras (ejemplo 3 cont.)
Pesos moleculares (PM)
Na : 21 g/mol
K : 39 g/mol
Li : 6.9 g/mol
Ca : 40 g/mol
Mg : 24.3 g/mol
Cl : 35 g/mol
SO4 : 96 g/mol
Puede resultar útil procesar la información en el mismo Excel, por sobre todo los cambios de unidades para fines posteriores. Importante guardar como archivo .XLSX (sino las fórmulas en celda no se guardan).
En base a las molalidades m_”especie” mol/kgw se transforman a %p/p usando la masa de agua, densidad de solución, masa de solución y peso molecular

## Slide 31
Software PHREEQC:
Fuentes ayuda
Menú de ayuda oficial de PHREEQC
https://wwwbrr.cr.usgs.gov/projects/GWC_coupled/phreeqc/html/final.html
Foro de ayuda (responde toda la comunidad que usa este software y los desarrolladores)
https://phreeqcusers.org/index.php?PHPSESSID=2b8le36s25nil1qbtb6qqutcp1&
CHAT GPT, puede ayudar
Simón también puede ayudar:
Simon.diaz@amtc.uchile.cl

## Slide 33: Auxiliar Parte 2: Ejercicio Evaporación Solar

## Slide 34
Ejercicio de Balance de Masa con PHREEQC
Suponga una producción final 20.000.000 ton/año de LCE
Suponga una eficiencia global de 70% en los procesos posteriores a la concentración en piscinas de evaporación hasta la producción de litio equivalente.
Faena de concentración por piscinas evaporación solar instalada en Salar de atacama.
Concentración de Li de 6% como Criterio de Diseño para la planta de procesamiento.
Suponga que no existe formación de carnalita de litio (no disponible en PHREEQC).
Si se desea fraccionar en 5 piscinas de 15% evaporación de agua aprox., Determine:
  Flujo de salmuera concentrada al 6% Li
  Flujo de salmuera extraída desde el salar
  Flujo de precipitados formados en las dos primeras piscinas
  Flujo de agua evaporada en las dos primeras piscinas
  Flujo de precipitados formados en las dos primeras piscinas
  Superficie de evaporación de las dos primeras piscinas si la tasa de evaporación media es de 1.5 kg/m2-d

## Slide 35
Ejercicio de Balance de Masa con PHREEQC
Planta Producción LCE
Evaporación Solar
20.000.000 t/año
LCE
6% Li
Salar de Atacama
Se calcula el flujo de litio producido
Li no recuperado
Agua
Sales precipitadas

## Slide 36
Ejercicio de Balance de Masa con PHREEQC
Planta Producción LCE
Evaporación Solar
20.000.000 t/año
LCE
6% Li
Salar de Atacama
2. Se calcula el flujo de salmuera al 6% , para ello primero se realiza un balance en la planta producción LCE
Balance de componente Li:
De aquí se sabe que el 70% es recuperado, por lo tanto
Luego si la salmuera está al 6% p/p
Li no recuperado
Agua
Sales precipitadas

## Slide 37
Ejercicio de Balance de Masa con PHREEQC
Planta Producción LCE
Evaporación Solar
20.000.000 t/año
LCE
6% Li
Salar de Atacama
Li no recuperado
Agua
Sales precipitadas
3. Se calcula el flujo de salmuera al extraída del salar de atacama (0.15 % Li ) , para ello primero se realiza un balance global en el proceso de evaporación al componente al Li
Balance de componente Li:
Se asume que no se pierde litio en carnalita de litio, por lo tanto, , entonces
Luego si la salmuera está al 0.15% p/p

## Slide 38
Ejercicio de Balance de Masa con PHREEQC
Piscina 1
Piscina 2
Piscina 3
Piscina 4
Piscina 5
Interior proceso “Evaporación Solar”

## Slide 39
Ejercicio de Balance de Masa con PHREEQC
Piscina 1
4. Se calcula el flujo de agua en
5. Se corre phreeqc, el % Ev cerano es 14.86, entonces
6. Se calcula el %pp Agua en

## Slide 40
Ejercicio de Balance de Masa con PHREEQC
Piscina 1
7. Se calcula el flujo , asumiendo q no hay agua en los precipitados, realizando un balance de masa de componente agua:
8. Se calcula realizando el balance total:
Todo el flujo de precipitados es de Halita (NaCl), pues no hay otro precipitado

## Slide 41
Ejercicio de Balance de Masa con PHREEQC
Piscina 2
9. Se corre phreeqc usando las concentraciones de . Se selecciona % Ev cerano es 14.86, Con ello luego se calcula el %pp Agua en
10. Se calcula el flujo evaporado segunda piscina
11. Se calcula el flujo , asumiendo q no hay agua en los precipitados, realizando un balance de masa de componente agua:

## Slide 42
Ejercicio de Balance de Masa con PHREEQC
12. Se calcula realizando el balance total:
Piscina 2
13. Se la composición de los precipitados convirtiendo la relación de moles a relación en peso
14. Se calculan los flujos de cada precipitado

## Slide 43
Ejercicio de Balance de Masa con PHREEQC
Piscina 1
Piscina 2
15. Se calculan las superficies de las piscinas