## Slide 1
Auxiliar 2
UNIVERSIDAD DE CHILE
Facultad de Ciencias Físicas y Matemática – Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería en Minas
MI 7009 Minería de Litio
Semestre Primavera 2023
Prof.: Dr. Humberto Estay Cuenca
Prof. Auxiliar: Dr(c) Simón Díaz Quezada
Ayudante: Carol González Muñoz
Contacto para dudas: simon.diaz@amtc.uchile.cl

## Slide 2
2
Agenda
Auxiliar Parte 3: Ejercicio CSL: Nanofiltración, Destilación y Cristalización por membranas, filtración
Notes: 2

## Slide 3: Auxiliar Parte 3: Ejercicio csl (nanofiltración)

## Slide 4
4
Ejercicio
Nanofiltración – Cristalización por membranas
Se debe tratar un flujo de 500,000 toneladas anuales salmuera de litio extraída desde el Salar de Maricunga. El diseño del proceso integrado considera un proceso inicial en una planta nanofiltración (NF) y luego en una planta de destilación/cristalización por membranas (MD/MCr). En términos de algunos parámetros que usted recopiló por literatura y fuentes públicas de información son los siguientes:
Proceso de NF tiene un 90% de rechazo de iones divalentes y 10% de rechazo de iones monovalentes. Donde Rechazo de ion (%)=(1−Cp/​Cf​​)×100; Cp​ es la concentración del ion en el permeado; Cf​ es la concentración del ion en la alimentación. Se puede asumir que un 40% del flujo de alimentación sale como permeado. El flux promedio es de 22.5 kg/m2-h.
Proceso de MD puede suponerse como 100% rechazo de iones. Se concentra hasta la formación de precipitados. El flux promedio es de 10 kg/m2-h
Proceso de MCr puede suponerse como 100% rechazo de iones. Se concentra hasta retirar un 90% del agua en la salmuera ingresada al proceso MCr. El flux promedio es de 5 kg/m2-h
Se debe acoplar un proceso de filtrado de cristales (filtro prensa) que retira los cristales con un cake de 20% de humedad.
Reporte lo siguiente:
Diagrama de bloques de los procesos involucrados.
Calcule el flujo de producción y la concentración lograda de la salmuera concentrada.
Flujo de agua recuperada desde el salar.
Calcule la pérdida de agua y litio en los queques de filtro prensa.
Estime la superficie requerida en membranas de cada proceso.
Notes: 4

## Slide 5
Nanofiltración
MD
MCr
Sedimentación y filtración
Salmuera
Salar
Permeado
Concentrado
Agua
Recuperada
Agua
Recuperada
Cake
Salmuera
Concentrada
Salmuera
MCr
Salmuera
MD
Ejercicio
Nanofiltración – Cristalización por membranas
Diagrama de bloques de los procesos involucrados.
j -índices
1: Na+
2: K+
3: Li+
4: Cl-
5: Ca+2
6: Mg+2
7: SO4-2

## Slide 6
Nanofiltración
Salmuera
Salar
Permeado
Concentrado
Ejercicio
Nanofiltración – Cristalización por membranas
Resolución NF
Proceso de NF tiene un 90% de rechazo de iones divalentes y 10% de rechazo de iones monovalentes. Donde Rechazo de ion (%)=(1−Cp/​Cf​​)×100; Cp​ es la concentración del ion en el permeado; Cf​ es la concentración del ion en la alimentación. Se puede asumir que un 40% del flujo de alimentación sale como permeado.
Relación de flujo permeado:
Balance de masa total:
Relación de Rechazo iones divalentes:
j -índices
1: Na+
2: K+
3: Li+
4: Cl-
5: Ca+2
6: Mg+2
7: SO4-2
Relación de Rechazo iones monovalentes:

## Slide 7
Nanofiltración
Salmuera Salar
Permeado
Concentrado
Ejercicio
Nanofiltración – Cristalización por membranas
Resolución NF
Balance por componentes
j -índices
1: Na+
2: K+
3: Li+
4: Cl-
5: Ca+2
6: Mg+2
7: SO4-2

## Slide 8
Ejercicio
Nanofiltración – Cristalización por membranas
Resolución MD
Proceso de MD puede suponerse como 100% rechazo de iones. Se concentra hasta la formación de precipitados.
Simular en PHREEQC la ev. hasta antes de precipitados:
24.32% evaporación max. hasta antes halita (NaCl) :
Balance agua
Balance total
j -índices
1: Na+
2: K+
3: Li+
4: Cl-
5: Ca+2
6: Mg+2
7: SO4-2
MD
Permeado
Agua
Recuperada
Salmuera
MD

## Slide 9
Ejercicio
Nanofiltración – Cristalización por membranas
Resolución MCr
Proceso de MCr se puede estimar como una sola etapa. Se concentra hasta retirar un 90% del agua en la salmuera ingresada al proceso MCr.
j -índices
1: Na+
2: K+
3: Li+
4: Cl-
5: Ca+2
6: Mg+2
7: SO4-2
MCr
Agua
Recuperada
Salmuera
MCr
Salmuera
MD
Simular en PHREEQC la ev. hasta antes de precipitados:
91.25% evaporación cercana 90%:
Agua recuperada
Balance de Agua
Balance total

## Slide 10
Ejercicio
Nanofiltración – Cristalización por membranas
Resolución MCr
Proceso de MCr se puede estimar como una sola etapa. Se concentra hasta retirar un 90% del agua en la salmuera ingresada al proceso MCr.
j -índices
1: Na+
2: K+
3: Li+
4: Cl-
5: Ca+2
6: Mg+2
7: SO4-2
MCr
Agua
Recuperada
Salmuera
MCr
Salmuera
MD
Respecto a la composición de los cristales, en base a PHREEQC se tiene:
Los moles son obtenidos, luego se transforman a masa (recordar q es asociada a una base de cálculo).
Luego esa masa se convierte a composición y eso es un dato relevante para caracterizar los cristales

## Slide 11
Filtro Prensa
Cake
Salmuera
Concentrada
Salmuera
MCr
Ejercicio
Nanofiltración – Cristalización por membranas
Resolución Filtro
Se debe acoplar un proceso de filtrado de cristales (filtro prensa) que retira los cristales con un cake de 20% de humedad.
j -índices
1: Na+
2: K+
3: Li+
4: Cl-
5: Ca+2
6: Mg+2
7: SO4-2
Los precipitados son removidos por el filtro prensa entonces:
Luego como se asume un 20% humedad (salmuera) entonces
Luego se realiza un balance de masa total: