## Slide 1: CI 4231 Construcción
Moldaje

## Slide 2: MOLDAJE
Requisitos (imprescindibles)
  Indeformabilidad
  Resistencia
  Impermeabilidad

## Slide 3: MOLDAJE
Requisitos (deseables)
  Facilidad de montaje y desmontaje
  Reutilizable (más barato)
  Mínimo de piezas diferentes

## Slide 4: MOLDAJE
Requisitos
  Alzaprimado independiente (se puede recuperar para reutilizar)

## Slide 5: Materiales
Moldaje íntegro de madera
Moldaje metálico
  Bastidor metálico con placas de madera
  Completamente metálico
Otros ( estampado, vidrio, pilares PVC, papel, etc.)

## Slide 6: Número de Usos
Placa de madera:
  En bruto: 3 usos
  Cepillada: 5 usos
  Terciado: 10 usos
  Terciado fenólico (film): 50 usos
Placa de acero o aluminio
  50 usos o más.

## Slide 7: Colocación
Muros
  Moldaje tradicional
    Muertos, polines, tensores, diagonales, conos
  Moldaje industrializado
    Paneles, ajustes, alineadores, diagonales
  Moldaje Deslizante

## Slide 8: Colocación
Losas
  Sistemas industrializados (alzaprimas, vigas principales, secundarias, huinchas)
  Mesas deslizantes

## Slide 9: Cálculo del Moldaje
Densidad del hormigón 2,4 ton/m3
Presión Máxima depende de la velocidad de llenado y la temperatura

## Slide 10: Cálculo de Moldaje
R <= 2.1 m/hr
2,1 < R <= 3.0 m/hr
R > 3.0 m/hr
Ref. ACI 347
YouTube

## Slide 11: Cálculo de Moldaje

## Slide 12: Descimbre

## Slide 13: Descimbre
Condiciones
  Estabilidad estructural
  Resistencia de cargas de peso propio más cargas de construcción
  Resistencia a las maniobras de descimbre
  Típicamente con R>70 kg/cm2
Reapuntalamiento. Relajación tensiones.
Ojo con los voladizos!! (ej. Balcones)

## Slide 14: Precio Unitario
Arriendo moldaje: tiempo x cantidad x tasa
Transporte: cantidad x precio
Desmoldante
Separadores
Mano de obra: colocación y descimbre

## Slide 15: Precios Unitarios
$4.760/m2
$5.662/m2

## Slide 16: Precios Unitarios
$4.673/m2