## Slide 1: CI 4231 Construcción
Rocas y Tronaduras

## Slide 2: ROCA
Excavación en roca requiere operaciones adicionales para “soltar” el material
  Cincel (punto) y combo
  Martillos neumáticos (guagua)
  Agentes químicos expansivos
  Desgarrador (ripper)
  Explosivos

## Slide 3: Ripper

## Slide 4: TRONADURAS
En general es la solución más económica cuando hay que demoler grandes cantidades de roca.
Efecto de golpe (explosión no confinada)
Efecto de la expansión de gases (explosión confinada)

## Slide 5: TRONADURAS
Explosivos comerciales:
  Dinamita: nitroglicerina con agentes estabilizadores (celulosa). Se clasifican según % en peso de la nitroglicerina sobre el total del cartucho.
  Tronex (ENAEX)

## Slide 6: TRONADURAS
Explosivos comerciales:
  ANFO: nitrato de amonio + 5.2% de petróleo Nº 2 (diesel). El ANFO se escurre libremente y puede ser inyectado en las perforaciones. No es resistente al agua (usar lechadas)

## Slide 7: TRONADURAS
Explosivos comerciales:
  Lechadas (slurry): gel de agua o emulsiones. Mezclas de sales oxidantes, combustibles y sensibilizadores (aire, partículas de aluminio o nitrocelulosa). Pueden mezclase in situ.
  Cuando no contienen sensibilizadores se denominan emulsiones.

## Slide 8: TRONADURAS
Detonantes
  Primacord. Explosivo (Pentrita) envuelto en fibras, avanza a unos 23000 km/h
  Eléctricos. Instantáneos o retardados (hasta 7seg)

## Slide 9: PLASMA