## Slide 1: Telecomunicaciones y Redes
Clase 5
Javier Villanueva - Cristián Céspedes

## Slide 2: Redes
Se refiere a sistemas utilizados para comunicar 2 o más computadores.
Diagrama clásico de una red:
Paradigma de “Inteligencia”:
  En la red (Telefonía tradicional)
  En las puntas (Internet)
ni
nf
Red

## Slide 3: Redes
Inteligencia en la red:
  Es la red la que se preocupa de establecer la comunicación entre los equipos.
  La comunicación suele ser punto a punto, estableciendo un canal exclusivo para ambos equipos.

## Slide 4: Redes
Inteligencia en las puntas:
  Son los nodos los encargados de llevar la información de un punto a otro.
  Requiere de algún protocolo estándar de comunicación (TCP/IP, IPX, etc.).
  Por lo general se habla de direccionamiento (switching), en donde la información va siendo “direccionada” de un punto a otro (análogo al correo tradicional)

## Slide 5: Redes
Se pueden clasificar según:
  Tamaño (LAN, MAN, WAN, etc.)
  Topología (Anillo, Estrella, Bus, Malla, etc.)
  Funcionalidad (Almacenamiento, Granjas, SOHO, etc.)
  Relación Funcional entre Componentes (punto-a-punto, cliente-servidor)

## Slide 6: PAN
Personal Area Network
Red de datos usada para comunicar dispositivos como teléfonos o PDAs cerca de una persona.
Tecnología Asociada: USB, Firewire, IrDA (Infrared Data Association), Bluetooth.
Alcance de poco metros.

## Slide 7: LAN
Local Area Network
Es una red de computadores que cubre un área local como una casa, oficina o grupo pequeño de edificios.
Alcance máximo de 1 km2

## Slide 8: MAN
Metropolitan Area Networks
Redes grandes de computadores que cubren un campus o ciudad.
Típicamente usan infraestructura inalámbrica o fibra óptica.
Una MAN puede unir varias LAN.
Alcance máximo de 10 km2

## Slide 9: WAN
Wide Area Network
Red de computadores que cubre una área geográfica extensa.
Un ejemplo concreto de WAN es Internet.

## Slide 11: Topologías de Red
Se refiere a la configuración física que determina la forma en que están conectados los equipos de una red.
Puede verse en términos de arcos y nodos, donde los arcos son usualmente cables (fibra, utp, coaxial, etc), y los nodos son computadores y/o equipos de interconexión.

## Slide 12: Topología Lineal
Conexión en serie de los nodos.
Cada nodo debe recibir y traspasar el mensaje al siguiente (en caso que éste no le pertenezca).
Pros:
  Es muy sencilla de implementar.
Contras:
  Es relativamente caro pues se necesitan 2 interfaces de red en cada nodo.
  Si falla una conexión, la red queda segmentada.

## Slide 13: Topología de Anillo
Variación de la topología lineal, donde el último nodo está conectado con el primero.
Pros:
  Más económica pues la comunicación puede hacerse en un solo sentido.
  Más nodos no afectan el rendimiento de la red.
  Cada nodo actua como un repetidor, siendo posible cubrir mayores distancias.
Contras:
  Si falla una conexión se corta la comunicación en toda la red.
  Suele ser la más cara de implementar.

## Slide 14: Topología de Bus
Todos los nodos se conectan a un mismo cable.
Las puntas del cable deben tener “terminales”, sino se tiene un circuito abierto.
Pros:
  Suele ser la más económica.
  Se requieren cables más cortos, a excepción del central.
  Es fácil conectar un nuevo nodo a la red.
Contras:
  Es poco escalable debido a las colisiones.
  Si falla el cable central, se pierde la comunicación en la red.
  Es difícil detectar problemas.

## Slide 15: Topología de Estrella
Esquema centralizado. Todos los nodos están conectados a un nodo común.
El concentrador debe repetir el mensaje al destinatario.
Pros:
  Fácil de implementar y extender.
  Si falla la conexión de un nodo no afecta el resto de la red.
Contras:
  Más caro que la topología de bus debido a los concentradores.
  Si falla el concentrador se pierde la conexión en toda la red.
  La mantención suele ser más cara.

## Slide 16: Topología de Árbol
Puede verse como una agrupación de varias redes en forma de estrellas, pero ordenadas de manera jerárquica.
Pros:
  Es escalable.
Contras:
  La falla en un concentrador deja a los nodos conectados a éste sin conexión.

## Slide 17: Topología de Malla
Hay nodos que están conectados a más de 1 nodo a la vez.
Provee redundancia en caso de que algún nodo falle.
Pros:
  La desconexión de un nodo no afecta a la red pues suele haber caminos alternativos.
Contras:
  Es más díficil de configurar.
  Es más cara de implementar.

## Slide 18: Topología Completa
Es una variante de la topología de malla.
Todos los nodos están conectados entre sí.
Pros:
  Completamente descentralizada.
  La falla de un nodo no afecta la comunicación del resto de la red.
Contras:
  Es muy cara de implementar.

## Slide 19: Topología Híbrida
Es la combinación de 2 o más topologías distintas.

## Slide 20: Arquitecturas de Red
Se habla de 2 tendencias principales:
  Monolítica:
    Más rápida
  En capas:
    Más fácil de implementar
    Más flexible

## Slide 21: Arquitecturas de Red
Para la arquitectura de capas, existen 2 modelos referenciales:
  OSI / ISO
    Tiene 7 capas
    Cada capa puede conversar sólo con su capa adyacente
    Cada capa agrega un encabezado (encapsulamiento)
  TCP / IP
    Se basa en el modelo OSI, pero sólo implementa 5 de las 7 capas

## Slide 22: Modelo de capas ISO/OSI
Open Systems Interconnection
Propuesto por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO)
Estandariza la interconexión de sistemas abiertos.
Un sistema abierto se refiere a que es independiente de una arquitectura específica.

## Slide 24: Capa 7: Nivel de Aplicación
The Application layer represents the level at which applications access network services. This layer represents the services that directly support applications such as software for file transfers, database access, and electronic mail.
SNMP, SMTP, NNTP, FTP, SSH, HTTP, SMB/CIFS, NFS, Telnet, IRC, ICQ, POP3, IMAP

## Slide 25: Capa 6: Nivel de Presentación
The Presentation layer translates data from the Application layer into an intermediary format. This layer also manages security issues by providing services such as data encryption, and compresses data so that fewer bits need to be transferred on the network.
ASN.1

## Slide 26: Capa 5: Nivel de Sesión
The Session layer allows two applications on different computers to establish, use, and end a session. This layer establishes dialog control between the two computers in a session, regulating which side transmits, plus when and how long it transmits.
NetBIOS, RPC, SSL.

## Slide 27: Capa 4: Nivel de Transporte
The Transport layer handles error recognition and recovery. It also repackages long messages when necessary into small packets for transmission and, at the receiving end, rebuilds packets into the original message. The receiving Transport layer also sends receipt acknowledgments.
TCP, UDP, SPX

## Slide 28: Capa 3: Nivel de Red
The Network layer addresses messages and translates logical addresses and names into physical addresses. It also determines the route from the source to the destination computer and manages traffic problems, such as switching, routing, and controlling the congestion of data packets.
ARP, RARP, IP (IPv4, IPv6), X.25, ICMP, IGMP, NetBEUI, IPX, Appletalk.

## Slide 29: Capa 2: Nivel Enlace de Datos
The Data Link layer packages raw bits from the Physical layer into frames (logical, structured packets for data). This layer is responsible for transferring frames from one computer to another, without errors. After sending a frame, it waits for an acknowledgment from the receiving computer.
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM, HDLC

## Slide 30: Capa 1: Nivel Físico
The Physical layer transmits bits from one computer to another and regulates the transmission of a stream of bits over a physical medium. This layer defines how the cable is attached to the network adapter and what transmission technique is used to send data over the cable.
Cable coaxial, Cable de fibra óptica, Cable de par trenzado, Microondas, Radio, Palomas, RS-232.

## Slide 31: Equivalencia OSI-TCP/IP

## Slide 32: James Bond Meets The 7 Layer OSI Model http://www.lewistech.com/rlewis/Resources/JamesBondOSI2.aspx
James Bond meets Number One on the 7th floor of the spy headquarters building. Number One gives Bond a secret message that must get through to the US Embassy across town.
Bond proceeds to the 6th floor where the message is translated into an intermediary language, encrypted and miniaturized.
Bond takes the elevator to the 5th floor where Security checks the message to be sure it is all there and puts some checkpoints in the message so his counterpart at the US end can be sure he’s got the whole message.
On the 4th floor, the message is analyzed to see if it can be combined with some other small messages that need to go to the US end. Also if the message was very large it might be broken into several small packages so other spies can take it and have it reassembled on the other end.

## Slide 33
The 3rd floor personnel check the address on the message and determine who the addressee is and advising Bond of the fastest route to the Embassy.
On the 2nd floor the message is put into a special courier pouch (packet). It contains the message, the sender and destination ID. It also warns the recipient if other pieces are still coming.
Bond proceeds to the 1st floor where Q has prepared the Aston Martin for the trip to the Embassy.
Bond departs for the US Embassy with the secret packet in hand. On the other end the process is reversed. Bond proceeds from floor to floor where the message is decoded.
The US Ambassador is very grateful the message got through safely.
"Bond, please tell Number One I’ll be glad to meet him for dinner tonight."

## Slide 34: Ancho de Banda
Es un parámetro para medir el rendimiento de la red.
Se refiere a la capacidad máxima de transmisión de 1 enlace a un aparato.
Se mide (generalmente) en cantidad de bits por segundo (Kbps).
1 Byte (B) = 8 bits (b)

## Slide 35
10 Mega:
  Bajada: 10 Mbps = 10*1024 Kbps
  = 10*128 KBps
  = 1.28 MB/s
  Subida: 512 Kbps = 64 KB/s
Después de 5GB de transferencia:
  128 Kbps / 64 Kbps = 16 [KB/s] / 8 [KB/s]

## Slide 37: Digital Subscriber Line (DSL)
(Línea de abonado digital)
Se refiere de forma global a todas las tecnologías que proveen una conexión digital sobre línea de abonado de la red telefónica local.
ADSL, SDSL, HDSL y VDSL.

## Slide 38: Asymmetric Digital Subscriber Line(ADSL)
(Línea de Abonado Digital Asimétrica)
256 kbit/s hasta 8 Mbit/s (bajada)
64 kbit/s hasta 1024 kbit/s (subida)
Rango máximo 1.5Km
Para disponer de ADSL se requiere splitter o discriminador (filtro).
Asimétrica porque velocidad de bajada y subida no coinciden (comúnmente bajada es mayor que subida).

## Slide 39
Router ADSL
Splitter para línea ADSL

## Slide 41: Symmetric Digital Subscriber Line (SDSL)
(Línea de Abonado Digital Simétrica).
Simétrica porque velocidad de bajada y subida coinciden.
Rango máximo cerca de 3Km.
72 to 2320 kbit/s

## Slide 42: Otras
HDSL (High bit rate Digital Subscriber Line): Línea de abonado digital de alta velocidad binaria.
VDSL (Very high bit-rate Digital Subscriber Line): DSL de muy alta tasa de transferencia (HDTV).

## Slide 43: WiFi (Wireless Fidelity)
Estándares para redes inalámbricas basado en especificaciones IEEE 802.11
  IEEE 802.11b (11Mbit/s - 2.4 GHz)
  IEEE 802.11g (54Mbit/s - 2.4 GHz)
  IEEE 802.11a (54Mbps - 5 GHz) menos alcance
Seguridad con
  WEP(Wired Equivalency Privacy)
  WPA(Wi-Fi Protected Access)

## Slide 45: Bluetooth
Facilitar comunicaciones entre equipos móviles y fijos
Eliminar cables y conectores entre éstos
Permite crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar sincronización de datos entre equipos personales

## Slide 47: WiMAX
Worldwide Interoperability for Microwave Access
Diseñado para ser utilizado en el área metropolitana o MAN
Áreas de hasta 48 kilómetros de radio y velocidades de hasta 70 Mbps.
Permite conexión con obstáculos interpuestos.
Dará soporte para miles de usuarios.

## Slide 50: VoIP
Voice Over IP
También se le denomina Telefonía IP
Se refiere a llevar conversaciones de voz a través de Internet (o cualquier red IP).
La voz es transmitida en base a packet-switching y no circuit-switching como la telefonía tradicional.
Hay un gran número de protocolos capaces de llevar esto a cabo, la mayoría propietarios.
SIP (Session Initialization Protocol) es el estándar propuesto para realizar VoIP.

## Slide 51: VoIP
Ventajas:
  Bajos Costos
  Mayores Funcionalidades
  Mayor tasa de innovación
  Accesible desde cualquier lugar con acceso a internet
Contras:
  Poco Confiable
  Difícil Localización geográfica (en caso de emergencias)
  Un solo punto de acceso
  Cobertura Limitada (a diferencia de los celulares)

## Slide 52: http://www.uchile.cl/undin2/actuales/noti4806.shtml