## Slide 1: Telecomunicaciones y Redes
Clase 4
Valeria Herskovic
Rodolfo Toledo
Javier Villanueva
Cristián Céspedes

## Slide 2: Redes
Se refiere a sistemas utilizados para comunicar 2 o más computadores.
Diagrama clásico de una red:
Paradigma de “Inteligencia”:
  En la red (Telefonía tradicional)
  En las puntas (Internet)

## Slide 3: Redes
Inteligencia en la red:
  Es la red la que se preocupa de establecer la comunicación entre los equipos.
  La comunicación suele ser punto a punto, estableciendo un canal exclusivo para ambos equipos.

## Slide 4: Redes
Inteligencia en las puntas:
  Son los nodos los encargados de llevar la información de un punto a otro.
  Requiere de algún protocolo estándar de comunicación (TCP/IP, IPX, etc.).
  Por lo general se habla de direccionamiento (switching), en donde la información va siendo “direccionada” de un punto a otro (análogo al correo tradicional)

## Slide 5: Redes
Se pueden clasificar según:
  Tamaño (PAN, LAN, MAN, WAN, etc.)
  Topología (Anillo, Estrella, Bus, Malla, etc.)
  Funcionalidad (Almacenamiento, Granjas, SOHO, etc.)
  Relación Funcional entre Componentes (punto-a-punto, cliente-servidor)

## Slide 6: PAN
Personal Area Network
Red de datos usada para comunicar dispositivos como teléfonos o PDAs cerca de una persona.
Tecnología Asociada: USB, Firewire, IrDA (Infrared Data Association), Bluetooth.
Alcance de poco metros.

## Slide 7: LAN
Local Area Network
Es una red de computadores que cubre un área local como una casa, oficina o grupo pequeño de edificios.
Alcance máximo de 1 km2

## Slide 8: MAN
Metropolitan Area Networks
Redes grandes de computadores que cubren un campus o ciudad.
Típicamente usan infraestructura inalámbrica o fibra óptica.
Una MAN puede unir varias LAN.
Alcance máximo de 10 km2

## Slide 9: WAN
Wide Area Network
Red de computadores que cubre una área geográfica extensa.
Un ejemplo concreto de WAN es Internet.

## Slide 10: Topologías de Red
Configuración física que determina la forma en que están conectados los equipos de una red.
Puede verse en términos de arcos y nodos, donde los arcos son usualmente cables (fibra, utp, coaxial, etc), y los nodos son computadores y/o equipos de interconexión.

## Slide 11: Topología Lineal
Conexión en serie de los nodos.
Cada nodo debe recibir y traspasar el mensaje al siguiente (en caso que éste no le pertenezca).
Pros:
  Es muy sencilla de implementar.
Contras:
  Es relativamente caro pues se necesitan 2 interfaces de red en cada nodo.
  Si falla una conexión, la red queda segmentada.

## Slide 12: Topología de Anillo
Variación de la topología lineal, donde el último nodo está conectado con el primero.
Pros:
  Más eficiente pues la comunicación puede hacerse en ambos sentidos.
  Más nodos no afectan el rendimiento de la red.
  Cada nodo actúa como un repetidor, siendo posible cubrir mayores distancias.
Contras:
  Si falla una conexión se corta la comunicación en toda la red.
  Suele ser la más cara de implementar.

## Slide 13: Topología de Bus
Todos los nodos se conectan a un mismo cable.
Las puntas del cable deben tener “terminales”, sino se tiene un circuito abierto.
Pros:
  Suele ser la más económica.
  Se requieren cables más cortos, a excepción del central.
  Es fácil conectar un nuevo nodo a la red.
Contras:
  Es poco escalable debido a las colisiones.
  Si falla el cable central, se pierde la comunicación en la red.
  Es difícil detectar problemas.

## Slide 14: Topología de Estrella
Esquema centralizado. Todos los nodos están conectados a un nodo común.
El concentrador debe repetir el mensaje al destinatario.
Pros:
  Fácil de implementar y extender.
  Si falla la conexión de un nodo no afecta el resto de la red.
Contras:
  Más caro que la topología de bus debido a los concentradores.
  Si falla el concentrador se pierde la conexión en toda la red.
  La mantención suele ser más cara.

## Slide 15: Topología de Árbol
Puede verse como una agrupación de varias redes en forma de estrellas, pero ordenadas de manera jerárquica.
Pros:
  Es escalable.
Contras:
  La falla en un concentrador deja a los nodos conectados a éste sin conexión.

## Slide 16: Topología de Malla
Hay nodos que están conectados a más de 1 nodo a la vez.
Provee redundancia en caso de que algún nodo falle.
Pros:
  La desconexión de un nodo no afecta a la red pues suele haber caminos alternativos.
Contras:
  Es más difícil de configurar.
  Es más cara de implementar.

## Slide 17: Topología Completa
Es una variante de la topología de malla.
Todos los nodos están conectados entre sí.
Pros:
  Completamente descentralizada.
  La falla de un nodo no afecta la comunicación del resto de la red.
Contras:
  Es muy cara de implementar.

## Slide 18: Topología Híbrida
Es la combinación de 2 o más topologías distintas.

## Slide 19: Arquitecturas de Red
Se habla de 2 tendencias principales:
  Monolítica:
    Más rápida
  En capas:
    Más fácil de implementar
    Más flexible

## Slide 20: Arquitecturas de Red
Para la arquitectura de capas, existen 2 modelos referenciales:
  OSI / ISO
    Tiene 7 capas
    Cada capa puede conversar sólo con su capa adyacente
    Cada capa agrega un encabezado (encapsulación)
  TCP / IP
    Se basa en el modelo OSI, pero sólo implementa 5 de las 7 capas

## Slide 21: Modelo de capas ISO/OSI
Open Systems Interconnection
Propuesto por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO)
Estandariza la interconexión de sistemas abiertos.
Un sistema abierto se refiere a que es independiente de una arquitectura específica.

## Slide 23: Capa 7: Nivel de Aplicación
La capa de Aplicación representa el nivel en el que las aplicaciones acceden a servicios de la red. Esta capa representa los servicios que directamente usan aplicaciones como software para transferencia de archivos, acceso a bases de datos, y e-mail.
SNMP, SMTP, NNTP, FTP, SSH, HTTP, SMB/CIFS, NFS, Telnet, IRC, ICQ, POP3, IMAP

## Slide 24: Capa 6: Nivel de Presentación
La capa de Presentación traduce datos desde la capa de aplicación a un formato intermedio. Esta capa también maneja la seguridad, proveyendo servicios como encriptación de datos, y comprime datos para que menos bits tengan que ser transferidos en la red.
ASN.1

## Slide 25: Capa 5: Nivel de Sesión
La capa de Sesión permite que dos aplicaciones en diferentes computadores establezcan, usen y terminen una sesión. Esta capa establece el control del diálogo entre los 2 computadores, regulando quien transmite, cuando y por cuanto tiempo.
NetBIOS, RPC, SSL.

## Slide 26: Capa 4: Nivel de Transporte
La capa de Transporte maneja el reconocimiento de errores y recuperación de ellos. También re-empaqueta mensajes largos en paquetes pequeños para transmitir, y, al recibir, junta los paquetes para armar el mensaje original. La capa de Transporte receptora también envía acknowledgements de recibo.
TCP, UDP, SPX

## Slide 27: Capa 3: Nivel de Red
La capa de Red direcciona mensajes y traduce direcciones y nombres lógicos en direcciones físicas. También determina la ruta desde la fuente hasta el computador de destino y maneja problemas de tráfico como switching, routing, y controlar la congestión de paquetes de datos.
ARP, RARP, IP (IPv4, IPv6), X.25, ICMP, IGMP, NetBEUI, IPX, Appletalk.

## Slide 28: Capa 2: Nivel Enlace de Datos
La capa de Enlace de Datos empaqueta raw bits de la capa Física en frames (paquetes lógicos y estructurados de datos). Esta capa es responsable de transferir frames de un computador a otro sin errores. Después de enviar un frame, espera un acknowledgement del computador receptor.
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM, HDLC

## Slide 29: Capa 1: Nivel Físico
La capa Física transmite bits de un computador a otro y regula la transmisión de un flujo de bits por un medio físico. Esta capa define como el cable está conectado al dispositivo de red y cual técnica de transmisión será ocupada para enviar datos por el cable.
Cable coaxial, Cable de fibra óptica, Cable de par trenzado, Microondas, Radio, Palomas, RS-232.

## Slide 30: Equivalencia OSI-TCP/IP

## Slide 31: James Bond Meets The 7 Layer OSI Model http://www.lewistech.com/rlewis/Resources/JamesBondOSI2.aspx
James Bond meets Number One on the 7th floor of the spy headquarters building. Number One gives Bond a secret message that must get through to the US Embassy across town.
Bond proceeds to the 6th floor where the message is translated into an intermediary language, encrypted and miniaturized.
Bond takes the elevator to the 5th floor where Security checks the message to be sure it is all there and puts some checkpoints in the message so his counterpart at the US end can be sure he’s got the whole message.
On the 4th floor, the message is analyzed to see if it can be combined with some other small messages that need to go to the US end. Also if the message was very large it might be broken into several small packages so other spies can take it and have it reassembled on the other end.

## Slide 32
The 3rd floor personnel check the address on the message and determine who the addressee is and advising Bond of the fastest route to the Embassy.
On the 2nd floor the message is put into a special courier pouch (packet). It contains the message, the sender and destination ID. It also warns the recipient if other pieces are still coming.
Bond proceeds to the 1st floor where Q has prepared the Aston Martin for the trip to the Embassy.
Bond departs for the US Embassy with the secret packet in hand. On the other end the process is reversed. Bond proceeds from floor to floor where the message is decoded.
The US Ambassador is very grateful the message got through safely.
"Bond, please tell Number One I’ll be glad to meet him for dinner tonight."

## Slide 33: Ancho de Banda
Es un parámetro para medir el rendimiento de la red.
Se refiere a la capacidad máxima de transmisión de 1 enlace a un aparato.
Se mide (generalmente) en cantidad de bits por segundo (Kbps).
1 Byte (B) = 8 bits (b)

## Slide 34
10 Mega:
  Bajada: 10 Mbps = 10*1024 Kbps
  = 10*128 KBps
  = 1.25 MB/s
  Subida: 512 Kbps = 64 KB/s
Después de 5GB de transferencia:
  128 Kbps / 64 Kbps = 16 [KB/s] / 8 [KB/s]
8 bits = 1 byte
1024KB = 1MB

## Slide 35: Digital Subscriber Line (DSL)
(Línea de abonado digital)
Se refiere de forma global a todas las tecnologías que proveen una conexión digital sobre línea de abonado de la red telefónica local.
ADSL, SDSL, HDSL y VDSL.

## Slide 36: Asymmetric Digital Subscriber Line(ADSL)
(Línea de Abonado Digital Asimétrica)
256 kbit/s hasta 8 Mbit/s (bajada)
64 kbit/s hasta 1024 kbit/s (subida)
Rango máximo 1.5Km
Para disponer de ADSL se requiere splitter o discriminador (filtro).
Asimétrica porque velocidad de bajada y subida no coinciden (comúnmente bajada es mayor que subida).

## Slide 37
Router ADSL
Splitter para línea ADSL

## Slide 38: Symmetric Digital Subscriber Line (SDSL)
(Línea de Abonado Digital Simétrica).
Simétrica porque velocidad de bajada y subida coinciden.
Rango máximo cerca de 3Km.
72 a 2320 kbit/s

## Slide 39: Otras
HDSL (High bit rate Digital Subscriber Line): Línea de abonado digital de alta velocidad.
VDSL (Very high bit-rate Digital Subscriber Line): DSL de muy alta tasa de transferencia (HDTV).

## Slide 40: WiFi (Wireless Fidelity)
Estándares para redes inalámbricas basado en especificaciones IEEE 802.11
  IEEE 802.11b (11Mbit/s - 2.4 GHz)
  IEEE 802.11g (54Mbit/s - 2.4 GHz)
  IEEE 802.11a (54Mbps - 5 GHz) menos alcance
Seguridad con
  WEP (Wired Equivalency Privacy)
  WPA (Wi-Fi Protected Access)

## Slide 42: Bluetooth
Facilitar comunicaciones entre equipos móviles y fijos
Eliminar cables y conectores entre éstos
Permite crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar sincronización de datos entre equipos personales

## Slide 43: WiMAX
Worldwide Interoperability for Microwave Access
Diseñado para ser utilizado en el área metropolitana o MAN
Áreas de hasta 48 kilómetros de radio y velocidades de hasta 70 Mbps.
Permite conexión con obstáculos interpuestos.
Dará soporte para miles de usuarios.

## Slide 44: VoIP
Voice Over IP
También se le denomina Telefonía IP
Se refiere a llevar conversaciones de voz a través de Internet (o cualquier red IP).
La voz es transmitida en base a packet-switching y no circuit-switching como la telefonía tradicional.
Hay un gran número de protocolos capaces de llevar esto a cabo, la mayoría propietarios.
SIP (Session Initialization Protocol) es el estándar propuesto para realizar VoIP.

## Slide 45: VoIP
Ventajas:
  Bajos Costos
  Mayores Funcionalidades
  Mayor tasa de innovación
  Accesible desde cualquier lugar con acceso a internet
Contras:
  Poco Confiable
  Difícil Localización geográfica (en caso de emergencias)
  Un solo punto de acceso
  Cobertura Limitada (a diferencia de los celulares)

## Slide 46: Trabajo Practico
Aparatos de Interconexión
  Router (2)
  Switch (6)
  Hub (7)
Acceso a Internet
  ADSL (8)
  WiFi (5)
  WiMax
Comunicación
  USB (1)
  Bluetooth (4)
Tecnología
  VoIP (9)
  HDTV (3)

## Slide 47: Trabajo Practico
Introducción
Descripción
  Ventajas/Desventajas
  Comparaciones
Conclusiones
¡Evitar las faltas de ortografía!