## Slide 1: Traslados .

## Slide 2: Ayudas de Técnicas para la marcha.
Son dispositivos que sirven de prolongación de los miembros superiores al suelo.
1.-Estables. Se mantienen en pie solos.
2.-Inestables. No tienen equilibrio propio.

## Slide 3: Estables.
  Andadores.
  Bastones modificados .
b
a

## Slide 4: Andadores.
Indicaciones generales.
  Pérdida de equilibrio o inestabilidad postural.
  Paciente de edad avanzada para interiores.
  Niños con órtesis o prótesis que comienzan la marcha
  Debilidad muscular con alteraciones cardiorespiratorias.
  Debilidad en uno o ambos miembros inferiores.
Se requiere:
  Igualdad de fuerza en ambos miembros superiores.

## Slide 5: Consideraciones del uso.
Altura del andador:
Codo flectado en 30°
Manos ubicadas en relación al trócanter mayor.
La parte anterior debe quedar unos 10 cm por delante y fuera de la punta de los pies.
Trócanter mayor
Ángulo del codo.

## Slide 6: Indicaciones en la marcha.
Primero: adelantar el andador unos 20 cm.
Segundo: avanzar el cuerpo, dando dos pasos.
Tercero: repetir el ciclo anterior.

## Slide 7: Bastones modificados
Suelen ser el paso intermedio entre la marcha con andador y la realizada posteriormente con bastones.
Indicaciones: -Enfermos geriátricos que han sufrido fracturas, especialmente de cadera (cuello del fémur). -Hemipléjicos para iniciar la marcha.

## Slide 8: Inestables.
Bastones unipodales.
Bastones ingleses .
Muletas.
Facilitan la marcha aumentando la estabilidad, ya que amplian la base de sustentación y/o reducen la carga sobre una o ambas extremidades inferiores.

## Slide 9: Bastón unipodal.
Indicaciones generales.
  Trastornos leves del equilibrio
  Necesidad de pequeñas descargas de peso articular.
  Si apoya más de un 25% del peso corporal se requieren los otros tipos de bastones.

## Slide 10: Consideraciones del bastón.
Empuñadura , estilo T da más estabilidad (b,c,d).
Segmento central o caña.
Parte distal o contera.
De caucho, anchas y cóncavas, permiten mejor fijación al suelo. Las pequeñas, duras y convexas resbalan y son peligrosas.
No es recomendable.

## Slide 11: Bastón inglés o canadiense.
Indicaciones generales.
  Trastornos moderado del equilibrio.
  Necesidad de descargas importantes de peso articular.
  Cuadros de Demencia en etapa inicial que requieren de supervisión.
Indicaciones para el uso.
  Su uso requiere de buena capacidad muscular de extremidades superiores.
  Capacidad de sujeción de las manos y equilibrio del tronco.
  Ausencia de dolor.
  Amplio rango de movilidad

## Slide 12: Consideraciones en el uso.
Abrazadera de antebrazo, debe estar a unos 5 cm. bajo el codo.
Codo debe estar flectado unos 30°
Segmento de antebrazo.
Largo del antebrazo
Empuñadura, debe estar a la altura del trócanter mayor.
Caña y contera. Debe estar levemente anterior al cuerpo.

## Slide 13: Muletas.
En afectación motora parcial de miembros inferiores.
Pacientes con equilibrio deficiente.
Contraindicados en pacientes con artropatías de hombro, debido a la tensión que causa.

## Slide 14: Consideraciones en el uso.
El apoyo axilar debe estar unos 5 cm. Bajo la axila.
El codo levemente flectado, para que pueda columpiar las piernas hacia adelante.
CORRECTO

## Slide 15: Precauciones.
No colgar en el apoyo axilar, ya que podría comprometer el paquete vásculo-nervioso, dando lugar a complicaciones, como hormigueos en el brazo y pérdida de fuerza.
INCORRECTO

## Slide 16: Marcha con 1 bastón*.
*Unipodal o canadiense.
En el caso de usar el bastón en el lado de la pierna lesionada, no se aprovecharían los movimientos automáticos de nuestro cuerpo y sería más difícil utilizar el bastón como apoyo.
Se coloca en el brazo contrario a la pierna de la lesión

## Slide 17: Marcha con 2 bastones.
Acercar los 2 pies a la altura de las muletas.
2.- Los pies sobrepasan las muletas.
1
2
3
4

## Slide 18: 3.- Caminata con 4 apoyos.
4.- Marcha Cruzada
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 19: Silla de Ruedas.

## Slide 20: Partes de Silla de Ruedas.
Frenos
Ruedas traseras
Ruedas delanteras
Apoya brazos
Asiento con cojín
Apoya pies
Respaldo
Eje de la rueda
Apoya pantorrillas
Aro de empuje

## Slide 21: Tipos de silla.
Silla de autopropulsión.
Silla de tránsito o impulsadas por un asistente

## Slide 22
Sillas neurológicas
Sillas tipo camillas

## Slide 23
Sillas motorizadas de interior / exterior.
Scooters

## Slide 24
TRASLADOS SEGUROS
TRASLADOS CON UN AYUDANTE

## Slide 25
TRASLADOS CON DOS AYUDANTES

## Slide 26
TRASLADOS INDIVIDUALES

## Slide 27
TRASLADOS CON UN AYUDANTE EN EL USO DE RAMPAS

## Slide 28: Medidas de prescripción en el usuario.
(A) Anchura de caderas
(B) Anchura de hombros
(C) Longitud del muslo
(D) Altura desde detrás de la rodilla a la planta del pie

## Slide 29: Medidas de Prescripción de Silla de Ruedas

## Slide 31: Algunas consecuencias de escoger una mala la silla de ruedas.
Problemas | Consecuencia
Asiento demasiado ancho | Postura inestable. Dificultad para alcanzar las ruedas y autopropulparse Barreras arquitectónicas.
Asiento demasiado estrecho | Incómodo al sentarse Riesgo de hacer úlceras por presión Dificultad para realizar las transferencias
Asiento demasiado largo | Restricción de la circulación de miembros inferiores Molestia detrás de las rodillas Escaso soporte postural
Asiento demasiado corto | Insuficiente apoyo para sentarse Aumento de la presión de carga en la zona de apoyo
Asiento demasiado bajo | Escaso apoyo al sentarse Disminuye la eficacia de la autopropulsión
Brazos demasiado alto | Eleva los hombros Disminuye el acceso a las ruedas de autopropulsión
Brazos demasiado bajos | Reduce el apoyo, lo que da lugar a una mala postura. Restringue la respiración
Plataforma para los pies demasiados altos | Molestias en caderas y rodillas. Disminuye el área de apoyo al sentarse.
Plataforma para los pies demasiados bajas | Puede enganchar en los suelo o pavimento Favorecer una mala postura al alterar la posición de la pelvis.

## Slide 32: Accesorios para sillas de ruedas
Cojín para espalda
Cojín antiescaras.
Correas pélvicas y arneses para el apoyo postural
Apoyos para cabeza y cuello
Acolchado torácico para apoyo lateral.

## Slide 33
Impide el deslizamiento de la pelvis hacia adelante.
Para personas con falta de control postural del tronco.
Impide la inclinación lateral del usuario
Impide el deslizamiento hacia adelante y otorgando sujeción a nivel de hombros y abdomen.
Sujeta a nivel de tórax evitando la inclinación hacia delante.
Diseñado anatómicamente al cuerpo del usuario femenino.

## Slide 35: Secuencia Metodológica.
1.- Familiarización.
2.- Desplazamiento . Arrancar y hacia delante.
3.- Frenado.
4.- Giro y cambios de dirección.
5.- Equilibrio
6.- Desplazamiento con obstáculos.
7.- Desplazamiento hacia atrás.

## Slide 36
Hacer movimientos pequeños en los aros de empuje (adelante y atrás) y mantener el punto de equilibrio.
(Los movimientos delanteros inclinan la silla hacia atrás mientras que los movimientos posteriores inclinan la silla hacia adelante.)
1. Inclinar la silla de ruedas hacia atrás presionando la barra posterior, mientras que empuja hacia abajo y atrás el marco de la silla de ruedas.
2. El ayudante tira la silla hacia él o ella, hasta que la persona pueda estar equilibrado confortablemente en la silla de ruedas.
3. Retroceder la rueda hasta que las manos estén detrás de los apoyabrazos.
4. Rápidamente llevar las manos hacia delante, mientras que guarda la barbilla en el pecho y los hombros adelante y empujar ligeramente la espalda en la parte posterior a de la silla “para hacer estallar” el wheelie.
Wheelie con ayuda

## Slide 37: Wheelie independiente.
Nota: Hacer pequeños y suaves movimientos hacia delante y atrás, manteniendo el punto de balance.
Cuando se esta tratando de equilibrar, un movimiento hacia atrás desde el aro de empuje, aún con las ruedas anteriores manteniendose bajas, mientras un movimiento hacia delante levanta las ruedas anteriores.
1.- Comenzar con las manos sobre el aro de empuje en el eje (12).
2.- Empujar hacia delante llevando las manos cerca del freno.
3.- Retroceder la rueda hasta que las manos estén bajo el eje (12).
4.- Rápidamente empujar hacia delante mientras esconde su barbilla y lleva sus hombros hacia delante del pecho, mientras empujan levemente la espalda en la silla.

## Slide 38: Consideraciones…
El punto de equilibrio siempre debe ser más atrás de lo que tu piensas.
Si se cae, recordar a meter la cabeza llevando la barbilla al pecho. Esto evitará que la cabeza se golpee la tierra.
Cubrir la cara con los brazos para evitar que las rodillas la golpeen.
Usando estas precauciones, podrás salir ileso de la caída de la silla de ruedas.