## Slide 1: TECNICA ASEPTICA
Conjunto de procedimientos destinados a minimizar el riesgo de contaminación microbiana

## Slide 2
PROCEDIMIENTOS
LAVADO DE MANOS
USO DE GUANTES
USO DE MASCARILLA
USO DE DELANTAL
USO DE ANTISEPTICOS MANEJO DE MATERIAL ESTERIL.

## Slide 3
FLORA NORMAL O RESIDENTE
Población microbiológica estable de la piel están firmemente adheridos a la piel E.coagulasa negativa,Corynebacterium spp,Micrococcus
Spp,en general se comportan como oportunistas

## Slide 4: FLORA TRANSITORIA
Microorganismos adquiridos en el ambiente
Habitualmente sin multiplicarse
Fácilmente removibles se adhieren a la piel al contacto con personas y equipos en el ambiente hospitalario S.aureus,bacilos no fermentadores,pseudomonas spp
Se retiran de la piel por arrastre mecánico
Agua y jabón

## Slide 5: TIPOS DE LAVADO DE MANOS
DOMESTICO
CLINICO
QUIRURGUCO

## Slide 6
LAVADO CLINICO DE MANOS
Definir los procedimientos y ocasiones a realizar
Antes después de tocar a los enfermos
Antes de manejar material estéril
Después de manipular fluidos
RACIONALIDAD POR
INCUMPLIMIENTO
IRRITACION DE LA PIEL

## Slide 7: PROCEDIMIENTO
Manos libres de accesorios
Mangas levantadas
Antebrazos descubiertos
Pulsar dispensador de jabón
Jabonarse las manos por 30segundos
Incluir espacios interdigitales,lechos ungeales,antebrazos
Enjuagar con abundante agua
Jabón tocador o antiséptico
Secar con toalla desechable
Cerrar llave sin contaminarse.

## Slide 8: Lavado quirúrgico
Usar jabón antiséptico de efecto residual
Mojar las manos
Pulsar dispensador de jabón
Frotar ambas manos y antebrazos hasta el codo.
Incluir espacios interdigitales, lechos ungeales sin usar escobillas
Duración 4 minutos
Enjuagar ,secar con compresa estéril
Proced invasivos,a pacientes susceptibles.

## Slide 9: TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DESINFECCION Y ESTERILIZACION
Limpieza:remoción de la materia orgánica en superficies ambientes y objetos
Aseo por arrastre mecánico con agua y detergente.
Desinfección es la destrucción de las formas vegetativas de los microorganismos en objetos inanimados se usan ag químicos agua a sobre 75°C
Dependiendo de la capacidad de destrucción del desinfectante de definen 3 niveles
Bajo medio alto

## Slide 10: Esterilización
Es la eliminación de toda forma de vida microbiana se logra por métodos químicos,físicos o gaseosos
Para racionalizar los procedimientos de esterilización según su invasividad SPAULDIG clasifico los artículos
CRITICOS- SEMI CRITICOS –NO CRITICOS.

## Slide 11: A.CRITICOS
Elementos que acceden a cavidades normalmente estériles del organismo,esto representa el mayor riesgo de infección si se encuentran contaminados
SU USO SIEMPRE DEBE SER ESTERIL
INSTRUMENTAL QUIRURGIO
ACCESORIOS DEL AP.VASCULAR
SONDAS.

## Slide 12: A.SEMI CRITICOS
Artículos que entran en contacto con piel no intacta o con mucosas
Las mucosas son en general resistentes a las esporas ,bacterias comunes pero susceptibles a las formas vegetativas de las bacterias virus, m tuberculosis estos artículos deben estar libres de formas vegetativas idealmente estériles sino es posible; deben ser desinfectados de alto nivel.

## Slide 13: A. No críticos
Aquellos que toman contacto con piel intacta
La piel sana es una barrera efectiva de protección contra las infecciones
Estos artículos solo requieren de limpieza

## Slide 14: MÉTODOS DE ESTERILIZACION
CALOR HUMEDO
FISICOS AUTOCLAVE
CALOR SECO
H. PASTEUR
GASEOSOS ETO
QUIMICOS FORMALDEHIDO
PLASMA PH
Ac PER
RADIACIONES IONIZANTES

## Slide 15
CALOR HUMEDO: VAPOR SATURADO A PRESION(AUTOCLAVE) ES METODO MAS USADO,EFECTIVO Y DE MENOR COSTO CONSISTE EN ELEVAR LA TEMPERATURA RAPIDO EN PERIODOS CORTOS 2HRS
NO ES TOXICO
NO DEJA RESIDUOS EN EL MATERIAL NI EL AMBIENTE
LOS MICROORG SON ELIMINADEA POR DESNATURALIZACIÓN DE LAS PROTEINAS

## Slide 16
Calor seco: actúa por coagulación de las proteínas de los microorg. su efectividad depende difusión del calor
Cantidad de calor disponible
Niveles de perdida de calor
Es de fácil uso pero no se cuenta con evaluaciones objetivas su uso debe limitarse solo a materiales que no resisten el vapor
Se usa para aceites ,vaselinas

## Slide 17: Oxido de etileno
Ag químico de alto poder esterilizante se presenta liquido se volatiliza como compuesto gaseoso actúa produciendo alquilación de la pared celular del microorg.
Ventaja esteriliza a baja temperatura, buena penetración a artículos que tienen lúmenes
Posee capacidad de impregnación requiere sistema de aireación que disminuya el riesgo de exposición del personal que lo manipula.

## Slide 18: Gas de formaldehído
este sistema se usa para esterilizar materiales que no resisten altas temperaturas actúa a 50-60°C en presencia de vapor saturado se hace pasar formalina a distintas concentraciones mediante un vaporizador
El proceso dura entre 3y5 hrs. es altamente toxico
Esta esterilización cuando no se cuenta con equipos e instalaciones esta PROHIBIDO.

## Slide 19: PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO
SE PRODUCE USANDO PH como precursor por emisión de radiofrecuencia en un ambiente al vacío y temperatura que no excede los 50°C terminado el proceso los radicales se unen para formar vapor de agua oxigeno y otros componentes
Esto se usa para materiales termo sensibles
Es de alto costo no sirve para materiales como celulosa algodón lino,dificulta su ingreso A los lúmenes
Es seguro para el personal

## Slide 20: Radiaciones ionizantes
Se usan dosis pre determinadas de rayos gama o cobalto de alta complejidad requiere condiciones de seguridad e instalaciones especiales se utiliza para plásticos,gomas
Polivinilos,teflón.
El material que ha sido sometido a esterilización con radiaciones no debe ser reesterilizado por otro método.

## Slide 21: Controles de esterilización
MONITORES FISICOS
INDICADORES QUIMICOS
INDICADORES BIOLOGICOS

## Slide 22: Monitores físicos
Elementos incorporados a los equipos como termómetros manómetros de presión sensores de carga válvulas y sistemas de registro de parámetros,no son suficientes como indicadores de calidad
Depende de estado del equipo
Tamaño de la carga
Presencia de materia orgánica en los artículos

## Slide 23: Indicadores químicos
Sust químicas que cambian de color de color si se cumple un elemento dado del proceso de esterilización
Son de papel,cintas adhesivas tubos de vidrio
Indicadores químicos integrados reaccionan
Cuando se cumple mas de un parámetro exigido para la esterilización
Autoclave monitoréa presión ,temperatura , vacío

## Slide 24: Control de equipos
Test de Bowie Dick mide el vacío de la cámara es esencial para la esterilización de todos los equipos que requieren difusión de gas o vapor es una hoja que se pone al interior de cada paquete esterilizado se somete a134 y138°c por 3,5 minutos si el vapor penetra rápido y no hay bolsas de aire al interior de la cámara se obtendrá un viraje uniforme

## Slide 25: Indicadores biológicos
Es el mejor método de control de los procesos de esterilización está diseñado con esporas de microorg. resistentes a la esterilización
Vapor saturado – esporas de Bacilus stearothemophilus
Calor seco –esporas de Bacillus subtilis
ETO - variedad Níger
Es de alto costo
Los resultados son rápidos 3hrs
Garantizan que el proceso se cumplió a cabalidad en todas sus etapas.

## Slide 26: antisépticos
Uso de sustancias químicas destinadas a inhibir, destruir, y disminuir los microorganismos en tejidos o piel.
Reservorios lugar donde los microorg. están vivos se multiplican
Animados pacientes y personal
Inanimados equipos ,soluciones,ambiente.

## Slide 27: Propiedades de un antiséptico ideal
Amplio espectro de acción
Acción rápida
Acción residual
Efecto acumulativo
Baja toxicidad
Baja inactivacion con materia orgánica
Costo razonable.

## Slide 28: ANTISEPTICOS DE USO HOSPITALARIO
Alcoholes: actúa por desnaturalización de las proteínas excelente actividad contra f vegetativas de bacterias Gram(+) y (-) buena acción contra bacilo tuberculoso,hongos,virus,vrs,HB,VIH.su aplicación en piel es muy segura no hay reportes de efectos adversos solo sequedad de la piel su acción va de los 15seg de aplicación
Efectivo para lavado de manos y desinfección de piel
A.etílico.isopropílico propílico
Concentraciones van60 y90%
Incorporado emolientes.

## Slide 29: Clorhexidina
Actúa por daño a la membrana celular precipitación del citoplasma de amplio espectro mejor para G(+) no tiene efecto sobre bacilo TBC débil para hongos,virus
Baja toxicidad solo si se instila al oído
Su acción se inicia a los 15seg y tiene un efecto residual de hasta 6 hrs. su actividad no se afecta por materia orgánica o FAR
Disminuye su acción con aguas duras

## Slide 30: Polyvinylpirrolidona
Povidona yodada comp. de yodo soluble en agua de efecto residual por su liberación gradual activo frente a G (+) (-) actúa por oxidación de la m.celular su actividad se prolonga 2y3 hrs. concentración 10%
No debe diluirse o mezclarse con otras sustancias ya que pierde su capacidad de liberación gradual
Su actividad disminuye en presencia de materia orgánica

## Slide 31
No es recomendable para irrigar mucosas
O para aplicación a grandes quemados ya que yodo se absorbe provocando daño renal
TRICLOSAN.deriv fenólico produce daño de la pared celular de los microorg. amplio espectro se absorbe por la piel recomendado para lavado clínico de manos

## Slide 32: Uso de antisépticos
Baño y desinfección de piel
Previo a cirugías o implantes
Curaciones arrastre mecánico solo cuando la herida esta séptica
Instalación de catéteres aplicar antiséptico en sitio de inserción de fleboclisis.

## Slide 33: Desinfección de alto nivel
La DAN elimina todos los microorg excepto las esporas este procedimiento se usa exclusivamente para material semi critico termo sensible por Ej. endoscopios cistoscopios laparoscopios
DAN se realiza con glutaraldehido, peroxido de hidrogeno, ac peracético,orthophthaldehido

## Slide 34
Glutaraldehido sol acuosa es ácida un PH 2,5 para que actúe como desinfectante de alto nivel debe activarse y alcalinizar hasta un Ph de 7,5-8,5
No es corrosivo para gomas plásticos el proceso se realiza bajo inmersión por 20 min.
Previa limpieza rigurosa con detergente especialmente al interior de los lúmenes
Enjuagar con suero fisiológico posterior a la inmersión
Es toxico e irritante de mucosas