## Slide 1
TM. ANGELO RONCAGLIOLO
ESTUDIO RADIOLÓGICO DEL CRÁNEO
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á

## Slide 2
Anatomía
Proyecciones Radiográficas
CONTENIDO DE ESTA CLASE :

## Slide 3
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
División Funcional
Visión Anterior
Visión Lateral
Visión Superior
Visión Posterior
Base de Cráneo
Fontanelas
Suturas Craneales
Calcificaciones Intracraneales
ANATOMÍA

## Slide 4
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
El esqueleto de la cabeza está conformado por el conjunto de huesos que forman el cráneo (ossa cranii ) y los huesos de la cara (ossa faciei). Sin embargo, la división funcional de los distintos segmentos que conforman el cráneo surge de los procesos embriológicos que le dan su origen a estos, y en los cuales se considera al cráneo como la totalidad del esqueleto óseo de la cabeza.
ANATOMÍA

## Slide 5
DIVISIÓN FUNCIONAL
Esta clasificación divide al cráneo en:
Neurocráneo (esqueleto del cráneo):
es la parte superior del cráneo, y está constituido por bóveda craneal y base del cráneo, y corresponde a la caja ósea del encéfalo y sus cubiertas membranosas

## Slide 6
DIVISIÓN FUNCIONAL
Esta clasificación divide al cráneo en:
Viscerocráneo (esqueleto de la cara):
constituye la parte más anterior del cráneo, y se compone de los huesos que rodean la boca (maxilares y mandíbula), la nariz, la cavidad nasal y la mayor parte de las cavidades orbitarias

## Slide 7
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
DIVISIÓN FUNCIONAL

## Slide 8
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
VISIÓN ANTERIOR

## Slide 9
VISIÓN LATERAL

## Slide 10
VISIÓN SUPERIOR

## Slide 11
VISIÓN POSTERIOR

## Slide 12
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
BASE DE CRÁNEO

## Slide 13
BASE DE CRÁNEO

## Slide 14
BASE DE CRÁNEO

## Slide 15
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
BASE DE CRÁNEO

## Slide 16
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
FONTANELAS
En el recién nacido existen separaciones entre los huesos que forman el cráneo, llamados FONTANELAS, los que se encuentran unidos por un tejido elástico y fibroso .
Estas fontanelas permiten al cráneo expandirse a medida que el contenido encefálico va aumentando de tamaño.
Las patologías asociadas a su cierre prematuro producen complicaciones a nivel cerebral, afectando con ello la capacidad cognitiva de quien las padece.

## Slide 17
FONTANELAS
FONTANELAS
/ Anterior
/ Posterior
/ Esfenoidal Der.
/ Esfenoidal Izq.
/ Mastoidea Der.
/ Mastoidea Izq.
*Visión Superior
*Visión Lateral

## Slide 18
SUTURAS CRANEALES
Articulaciones de tipo SINARTROSIS, que impiden el movimiento, pero que poseen cierta elasticidad.
SUTURAS
/ Coronal
/ Sagital
/ Escamosa (bilateral)
/ Lambdoídea

## Slide 19
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
CALCIFICACIONES INTRACRANEALES
Existen estructuras intracraneales que presentan calcificaciones de tipo fisiológico. Estas son:
HOZ DEL CEREBRO
GLÁNDULA PINEAL
PLEXOS COROIDEOS
LIGAMENTOS CLINOIDEOS
COMISURAS HABENULARES
TIENDA DEL CEREBELO
GRANULACIONES DE PACCHIONI

## Slide 20
Anatomía
Proyecciones Radiográficas
CONTENIDO DE ESTA CLASE :

## Slide 21
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
FRONTAL AP/PA
LATERAL
SEMIAXIAL O DE TOWNE
BASE DE CRÁNEO SV/VS
ESTUDIO DE SILLA TURCA
PROYECCIONES RADIOGRÁFICAS

## Slide 22
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
PROYECCIONES RADIOGRÁFICAS
Todas las proyecciones de cráneo CON BUCKY
DFP (distancia foco-película) estandar: 1.0 a 1.2 mts
Apoyo de cráneo sobre mesa o estativo
Posicionamiento en decúbito o sentado

## Slide 23
PROYECCIONES RADIOGRÁFICAS
Mínima distancia objeto-película (DOP)
Lado afectado + cerca de la superficie de apoyo (SA)
En apnea y sin movimientos durante exposición
Uso de foco fino

## Slide 24
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
PROYECCIÓN FRONTAL AP
LIOM
0°
Tamaño Detector: 24X30 cms., longitudinal al eje mayor
Paciente en decúbito supino (mesa) ó sentado (estativo)
Región occipital en contacto con superficie de apoyo (SA).
Plano Sagital sin rotaciones.

## Slide 25
PROYECCIÓN FRONTAL AP
LIOM
0°
LIOM en 0°, perpendicular a SA
Rayo Central (RC) sin angulaciones, incide en GLABELA.
Factores sugeridos:
  63-70 Kv
  32-50 mAs
En caso de no poder utilizar LIOM se puede utilizar LOM y ajustar RC en 10° de angulación cd-cr

## Slide 26
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
PROYECCIÓN FRONTAL PA
Tamaño Detector: 24X30 cms., longitudinal al eje mayor
Paciente en decúbito prono (mesa) ó sentado (estativo)
Región frontal en contacto con superficie de apoyo (SA).
Plano Sagital sin rotaciones.
10°
LOM

## Slide 27
PROYECCIÓN FRONTAL PA
LOM en 0°, perpendicular a SA
Rayo Central (RC) 10° en sentido Cr-Cd, y sale por GLABELA.
Factores sugeridos:
  63-70 Kv
  32-50 mAs
10°
LOM

## Slide 28
PROYECCIÓN FRONTAL AP/PA
Se Observan:
Pared anterior y laterales del cráneo
Fosa temporal
Seno frontal
Celdillas etmoidales anteriores
Apófisis crista galli
Los 2/3 superiores de las órbitas
Rebordes petrosos póstero-superiores

## Slide 29
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
PROYECCIÓN FRONTAL AP/PA

## Slide 30
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
PROYECCIÓN FRONTAL AP/PA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Cráneo completo desde vértex, sin cortes en sus bordes
Sin rotaciones en ningún plano
Peñascos en 1/3 medio o inferior de órbitas
Adecuada visualización de bordes y estructuras centrales
Imagen sin artefactos técnicos

## Slide 31
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
PROYECCIÓN LATERAL
Tamaño Detector: 24X30 cms., transversal al eje mayor
Región lateral del cráneo en contacto con superficie de apoyo (SA).
Plano Sagital paralelo a SA, sin rotaciones.
LIP
PS
RC 0°

## Slide 32
PROYECCIÓN LATERAL
LIOM paralela a borde superior del detector.
Línea Interpupila perpendicular a SA.
RC sin angulaciones, incidiendo en GLABELA (Sup-Inf) y CAE (Ant-Post)
Factores sugeridos:
63-70 Kv
32-50 mAs
LIP
PS
RC 0°

## Slide 33
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
PROYECCIÓN LATERAL
Bipedestación
Sentado
EN ESTATIVO . . .

## Slide 34
PROYECCIÓN LATERAL
Decúbito Supino
Decúbito Prono
EN MESA . . .

## Slide 35
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
PROYECCIÓN LATERAL
Decúbito Supino (Traumas)
EN MESA . . .

## Slide 36
PROYECCIÓN LATERAL
Se Observan:
Techos orbitarios
Silla Turca
Clinoides anteriores y posteriores
Dorso selar, clivus y yugo del esfenoides
Regiones mastoideas
Ramas mandibulares
Huesos frontal, parietales, temporales y occipital.

## Slide 37
PROYECCIÓN LATERAL

## Slide 38
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Calota completa,de vértex y frontal a occipital, sin cortes.
Sin rotaciones:
*Techos orbitarios
superpuestos.
*Alas mayores esf.
superpuestas.
*Clinoides selares
superpuestas.
PROYECCIÓN LATERAL

## Slide 39
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Sin rotaciones:
*ATMs superpuestas.
*MAE bilateral
superpuestos.
*Silla turca sin
rotaciones.
D.O adecuada para evaluar bordes paredes y sus elementos.
PROYECCIÓN LATERAL

## Slide 40
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
a.Techos orbitarios
superpuestos.
b.Alas mayores esf.
superpuestas.
c.Clinoides selares
superpuestas.
d.ATMs superpuestas.
e.MAE bilateral
superpuestos.
f.Silla turca sin
rotaciones.
a.
b.
c.
f.
d.
e.
PROYECCIÓN LATERAL

## Slide 41
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
PROYECCIÓN DE TOWNE
0°
LOM
30°
Tamaño Detector: 24X30 cms., longitudinal al eje mayor
Paciente en decúbito supino (mesa) ó sentado (estativo)
Región occipital en contacto con superficie de apoyo (SA).
Plano Sagital sin rotaciones.

## Slide 42
PROYECCIÓN DE TOWNE
0°
LOM
30°
LOM en 0°, perpendicular a SA
Rayo Central (RC) 30°-35° en sentido Cr-Cd, saliendo a nivel de ambas mastoides
Factores sugeridos:
  70-75 Kv
  40-63 mAs

## Slide 43
Se Observan:
Peñascos simétricos
Porción posterior del agujero magno.
Dorso selar y clinoides post. proyectados en agujero magno.
Occipital completo y sutura lambdoídea
PROYECCIÓN DE TOWNE

## Slide 44
Se Observan:
Porción posterior de ambos parietales
Regiones mastoideas y temporales posteriores
Región posterior de ambos arcos cigomáticos
PROYECCIÓN DE TOWNE

## Slide 45
PROYECCIÓN DE TOWNE

## Slide 46
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Sin rotaciones en ningún plano
Peñascos simétricos
Hueso occipital completo, incluyendo sutura lambdoídea
Arco posterior de C1 hasta segmento medio del agujero magno
Dorso selar y clinoides posteriores visibles dentro de agujero magno.
PROYECCIÓN DE TOWNE

## Slide 47
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
PROYECCIÓN DE BASE DE CRÁNEO SV
Tamaño Detector: 24X30 cms., longitudinal al eje mayor
Paciente en decúbito supino (mesa) ó sentado (estativo)
Vertex en contacto con superficie de apoyo (SA).
Paciente alejado de SA para que pueda hiper-extender el cuello.

## Slide 48
PROYECCIÓN DE BASE DE CRÁNEO SV
Plano Sagital sin rotaciones.
LIOM paralela a sistema detector
RC perpendicular a LIOM, centrada 2 cms por delante del MAE
Suspender respiración durante la exposición
Factores sugeridos:
73-81 Kv
50-73 mAs

## Slide 49
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
PROYECCIÓN DE BASE DE CRÁNEO SV
EN ESTATIVO . . .

## Slide 50
PROYECCIÓN DE BASE DE CRÁNEO SV
EN MESA . . .

## Slide 51
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
PROYECCIÓN DE BASE DE CRÁNEO VS
Tamaño Detector: 24X30 cms., longitudinal al eje mayor
Paciente en decúbito prono (mesa), con antebrazos apoyados sobre SA.
Mentón apoyado sobre SA o levantado sobre esponjas, buscando paralelismo de LIOM con detector.

## Slide 52
PROYECCIÓN DE BASE DE CRÁNEO VS
Plano Sagital sin rotaciones.
LIOM paralela a sistema detector
RC perpendicular a LIOM, centrada 2 cms por delante del MAE
Suspender respiración durante la exposición
Factores sugeridos:
73-81 Kv
50-73 mAs

## Slide 53
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
PROYECCIÓN DE BASE DE CRÁNEO VS
Distorsión vs Magnificación

## Slide 54
PROYECCIÓN DE BASE DE CRÁNEO
Se Observan:
Ambos peñascos
Procesos mastoideos
Foramen oval
Foramen espinoso
Conductos carotídeos
Seno esfenoidal y etmoidales
Septum nasal
Apófisis odontoides en axis
Hueso occipital

## Slide 55
PROYECCIÓN DE BASE DE CRÁNEO

## Slide 56
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
PROYECCIÓN DE BASE DE CRÁNEO
Agujero Oval
Agujero Espinoso
Agujero Rasgado
Conducto Carotídeo
Mastoides
Peñascos

## Slide 57
PROYECCIÓN DE BASE DE CRÁNEO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Equidistancia desde bordes laterales del cráneo a cóndilos mandibulares de ambos lados.
Superposición de sínfisis mentoniana sobre hueso frontal.

## Slide 58
PROYECCIÓN DE BASE DE CRÁNEO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Cóndilos mandibulares en posición anterior a porción petrosa
Peñascos simétricos
Visualización adecuada de agujeros y conductos de la base craneal.

## Slide 59
PROYECCIÓN DE BASE DE CRÁNEO
Esta proyección, utilizada
para evaluar agujeros y conductos en casos de lesiones tumorales y fracturas, así como en
casos de mastoiditis, hoy en día tiene un uso
muy limitado, ya que las imágenes obtenidas a través de la Tomografía Multicorte presentan numerosas ventajas diagnósticas con las cuales esta técnica no puede competir.

## Slide 60
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
ESTUDIO DE SILLA TURCA
Este estudio se realiza en 3 proyecciones:
PA de Caldwell
PA de Hass
Lateral estricta

## Slide 61
SILLA TURCA - PA DE CADWELL
Tamaño Detector: 18x24cms. transversal al eje mayor
Paciente en decúbito prono (mesa) ó sentado (estativo)
Frente y nariz en contacto con superficie de apoyo (SA).
Plano Sagital sin rotaciones.
LOM perpendicular a sistema detector

## Slide 62
SILLA TURCA - PA DE CADWELL
RC 10-15° en dirección Cr-Cd, saliendo por GLABELA
En proyección AP se deja LIOM perpendicular a sistema detector, y RC sin angulaciones.
Colimación ajustada a la estructura.
Suspender respiración durante la exposición
Factores sugeridos:
70-75 Kv
32-50 mAs

## Slide 63
SILLA TURCA - PA DE CADWELL
MESA vs ESTATIVO

## Slide 64
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
SILLA TURCA - PA DE CADWELL
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Visualización del piso de la silla turca
Simetría de las estructuras adyacentes
Densidad óptica adecuada
Piso de la silla turca

## Slide 65
SILLA TURCA - PA HAAS
Tamaño Detector: 18x24cms. transversal al eje mayor
Paciente en decúbito prono (mesa) ó sentado (estativo)
Frente y nariz en contacto con superficie de apoyo (SA).
Plano Sagital sin rotaciones.
LOM perpendicular a sistema detector

## Slide 66
RC 25° en sentido Cd-Cr, saliendo 2 cms por sobre la GLABELA
Colimación ajustada a la estructura.
Suspender respiración durante la exposición
Factores sugeridos:
70-75 Kv
32-50 mAs
SILLA TURCA - PA HAAS

## Slide 67
SILLA TURCA - PA HAAS
Clinoides
posteriores
Dorso
selar
Foramen
magno

## Slide 68
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
SILLA TURCA - PA HAAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Visualización del dorso selar y clinoides posteriores en agujero magno
Simetría de las estructuras adyacentes
Densidad óptica adecuada

## Slide 69
SILLA TURCA – LATERAL ESTRICTA
PS
Tamaño Detector: 18x24 cms., transversal al eje mayor
Región lateral del cráneo en contacto con superficie de apoyo (SA).
Plano Sagital paralelo a SA, sin rotaciones.

## Slide 70
SILLA TURCA – LATERAL ESTRICTA
PS
LIOM paralela a borde superior del detector.
Línea Interpupila perpendicular a SA.
RC sin angulaciones, incidiendo 2,5 cms por anterior y por sobre el CAE
Colimación ajustada
Suspender respiración
Factores sugeridos:
63-70 Kv
32-50 mAs

## Slide 71
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
SILLA TURCA – LATERAL ESTRICTA

## Slide 72
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Visualización de silla turca en una sola línea, sin rotaciones.
Superposición de apófisis clinoides
Densidad óptica adecuada
SILLA TURCA – LATERAL ESTRICTA

## Slide 73
TM. ANGELO RONCAGLIOLO
ESTUDIO RADIOLÓGICO DEL CRÁNEO
E
S
C
U
C
H
A
A
C
Á
FIN